### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DLA

SAMOCHODÓW FURGON OZNAKOWANY

W WERSJI WYPADOWEJ „W”

- CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodów furgon oznakowany w wersji wypadowej „W” dla potrzeb Oddziałów Prewencji Policji.

Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd ”.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

      - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1926 z późn. zm.).

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2338 z późn. zm.).

      - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r. Poz. 450 z późn. zm.).

- PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurze prowadzonej na podstawie Rozdziału 4 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

- ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach pojazdów realizowanych przez jednostki Policji.

- WYMAGANIA STANDARDOWE

      - WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu 8 policjantów wraz z sprzętem PZ (kaski, zestawy ochrony osobistej, pałki szturmowe i 6 tarcz ochronnych), broni maszynowej oraz osobistego wyposażenia służbowego.

1.2	Warunki eksploatacji

Pojazd  musi być przystosowany do:

1.2.1	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

- przy prędkości wiatru do 20 m/s,

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

- intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3	Przechowywania na wolnym powietrzu.

1.3	Wymagania formalne

    - Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r. Poz. 450 z późn. zm.).

    - Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L. 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2338 z późn. zm.).

    - Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo na pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ. Spełnienie warunku musi być potwierdzone badaniem całopojazdowym wykonanym przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

    - Każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

    - Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

    - Dostarczane pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z pojazdów.

    - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

    - W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.

    - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

    - Wszystkie dostarczane pojazdy muszą być zbudowane z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym, a także ukompletowane w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy i wyposażenia. Powyższy zapis dotyczy także opon śniegowych (zimowych).

    - Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. Dokumenty te zostaną przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

### 1.4	Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1	Pojazd z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu,

1.4.1.2	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu  3.450÷3.500 kg,

1.4.1.3	Długość całkowita pojazdu nie większa niż 6.200 mm (według danych 
z pkt. 5 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.4	Rozmiary przestrzeni ładunkowej:

a) długość nie mniejsza niż 3.250 mm (według danych z pkt. 11 świadectwa zgodności WE)

b) szerokość, pozwalająca na zamontowanie prostopadle do osi wzdłużnej pojazdu 2 siedzeń pojedynczych, o szerokości dostępnego miejsca dla siedzenia pojedynczego, w rozumieniu Regulaminu nr 107 EKG ONZ, pkt. 7.7.8.1.1, przy szerokości dostępnego miejsca przypadającej na jednego pasażera, mierzonej po każdej stronie, wynoszącej 350 mm, oraz przejście wzdłuż pojazdu pomiędzy siedzeniami zgodnie z Regulaminem nr 107 EKG ONZ punkt 7.7.5.1 dla klasy II.

1.4.1.5	Wyposażone w drzwi zewnętrzne:

- przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,

- boczne przeszklone (szyba otwierana), przesuwne  znajdujące się po prawej i lewej stronie (w części  środkowej) nadwozia, o szerokości otworu nie mniejszej niż 1200 mm i wysokości nie mniejszej niż 1700 mm, z blokadą w pozycji otwartej.

- tyłu nadwozia przeszklone, wysokie, dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane na boki pod kątem minimum 250o, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi oraz blokady położenia skrzydeł przy kącie 90o i kącie pełnego otwarcia. Drzwi tyłu nadwozia nie mogą kolidować z drzwiami bocznymi przesuwnymi w żadnym ich położeniu.

      - Szyby drzwi tyłu nadwozia podgrzewane elektrycznie.

1.4.2	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1	Silnik o zapłonie iskrowym lub samoczynnym, 4-suwowy spełniający, co najmniej poziom emisji spalin Euro 6.

1.4.2.2	Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 950 cm3 (wg danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3	Moc silnika nie mniejsza niż 110 kW (wg danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.4	Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 70 dm3 paliwa, (wg deklaracji producenta).

1.4.3	Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

- układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

- asystenta siły hamowania,

- rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.4	Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

1.4.4.1	Wspomaganie układu kierowniczego.

1.4.4.2	Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1	Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona                      w nie mniej niż 6 biegów do przodu.

1.4.5.2	Przeniesienie napędu na oś przednią lub tylną.

1.4.5.3	System stabilizacji toru jazdy.

1.4.5.4	Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

1.4.5.5 	Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 140 km/h (wg danych z pkt. 29 świadectwa zgodności WE).

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1.4.6.1	Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.

1.4.6.2 Komplet 4-ech kół z ogumieniem letnim z bieżnikiem niekierunkowym na obręczach stalowych z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

1.4.6.3	Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) na obręczach stalowych z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych.

1.4.6.4	Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (obręcz + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

1.4.6.5	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

1.4.6.6	Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

1.4.6.7	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

1.4.8.1	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli.

1.4.8.2	Poduszki gazowe co najmniej przednie i boczne obejmujące ochroną kierowcę  i dysponenta.

1.4.8.3	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych.

1.4.8.4	Lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane.

1.4.8.5	Światła przeciwmgielne przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

1.4.8.6	Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach przód – tył, góra – dół i regulacja kąta pochylenia oparcia oraz regulacja kąta pochylenia oparcia fotela dysponenta.

1.4.8.7	Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 (dwa) głośniki.

1.4.8.8	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy.

1.4.8.9 Minimum 2 (dwa) komplety kluczyków/kart do pojazdu.

1.4.8.10Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

1.4.8.11Centralny zamek dla wszystkich zewnętrznych drzwi pojazdu sterowany zintegrowanym kluczykiem lub pilotem.

1.4.8.12 Klimatyzacja co najmniej kabiny kierowcy z regulacją temperatury  
i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.

1.4.8.13 Gniazdo zapalniczki (kabina kierowcy).

### Wymagania dla kolorystyki nadwozia i wnętrza pojazdu

      - Kolorystyka nadwozia pojazdu musi spełniać wymagania określone w pkt 1.5.9.1, ppkt a).

      - Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujące się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu w czystości.

### 1.5	Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1	Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1.1	Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:

- przedział  I ( kabina kierowcy) – kierowcy i dysponenta,

- przedział II – 6 funkcjonariuszy oraz  indywidualnego wyposażenia służbowego.

W skład  indywidualnego wyposażenia służbowego funkcjonariusza wchodzi:

- kask ochronny z osłoną twarzy o wymiarach: wysokość 300 mm, długość 450 mm, szerokość 350 mm.

- zestaw ochrony osobistej umieszczony w torbie transportowej                     o wymiarach 700mmx545mmx210 mm,

- tarcza ochronna o wymiarach -  płat tarczy: wysokość 1200 ± 2 mm, szerokość 600 ± 2 mm, promień krzywizny 800 ± 2 mm, grubość kompletnej tarczy 150 mm,

- broń osobista i maszynowa,

- pałka szturmowa o wymiarach: długość całkowita 765 mm, średnica ramienia długiego 28 mm, mak. średnica rękojeści 34 mm, długość rękojeści 130 mm, średnica gardy 70 mm,

- inne elementy uzbrojenia w tym plecakowy miotacz pieprzu                      o wymiarach: wys. ok. 600 mm, szer. ok. 400 mm, głęb. ok. 250 mm, masa ok. 15 kg.

Do celów obliczeniowych należy przyjąć wagę jednego funkcjonariusza              z indywidualnym wyposażeniem służbowym – 105 kg.

1.5.1.2	Wejście do poszczególnych przedziałów pojazdu musi być możliwe:

- przedział I -  drzwiami przednimi bocznymi, skrzydłowymi, przeszklonymi po obu stronach pojazdu,

- przedział II – drzwiami bocznymi przeszklonymi (szyba otwierana), przesuwnymi  znajdujące się po prawej i lewej stronie (w części  środkowej) nadwozia,   o szerokości otworu nie mniejszej niż 1200 mm i wysokości nie mniejszej niż 1700 mm,  z blokadą w pozycji otwartej oraz drzwiami tyłu  nadwozia przeszklonymi, wysokimi, dwuskrzydłowymi, symetrycznymi, otwieranymi na boki pod kątem minimum 250o, wyposażonymi w ograniczniki otwarcia drzwi oraz blokady położenia skrzydeł przy kącie 90o i w kącie pełnego otwarcia. Drzwi tyłu nadwozia nie mogą kolidować z drzwiami bocznymi przesuwnymi   w żadnym ich położeniu.

1.5.1.3	Masa pojazdu po zabudowie wraz z pełnym wyposażeniem, oraz z paliwem, olejami, smarami, i cieczami w ilościach nominalnych powiększona o masę 8 funkcjonariuszy (8 x 105 kg), rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu bazowego. Różnica nacisków na poszczególne strony pojazdu nie może być większa niż 3%.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Ponadto w fazie odbiorów pojazdów Wykonawca wykona dla każdego z pojazdów ww. badanie a dokument z przeprowadzonego badania dołączy do dostarczonego pojazdu w fazie odbioru pojazdu.

1.5.1.4	Zabudowa wewnętrzna pojazdu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w Regulaminie 21 EKG ONZ. Spełnienie warunku musi być potwierdzone przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.5.1.5	Zastosowane systemy mocowania elementów zabudowy oraz wyposażenia służbowego przewożonego w pojeździe muszą zapewnić ich utrzymanie przy  przyspieszeniu lub hamowaniu  o wartości 5 g wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe (do dołu i do góry). Spełnienie warunku musi być potwierdzone przeprowadzonym przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą badaniem weryfikacyjnym zniszczeniowym lub obliczeniowym (symulacja komputerowa). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.5.1.6	Zastosowany system mocowania elementów zabudowy umieszczonych                  na zewnątrz pojazdu w tym okratowania pojazdu musi zapewnić ich utrzymanie  przy przyspieszeniu lub hamowaniu o wartości 5 g wzdłużne  (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe. Spełnienie warunku musi być potwierdzone przeprowadzonym przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą badaniem weryfikacyjnym zniszczeniowym lub obliczeniowym (symulacja komputerowa). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.5.1.7  Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane do zabudowy wnętrza pojazdu muszą spełniać wymagania w zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.1.8	Szczegółowe wymiary elementów zabudowy przedziału II zostaną określone przez Zamawiającego w fazie oceny modyfikacji pojazdu z uwzględnieniem wymiarów wewnętrznych pojazdu bazowego, na bazie którego Wykonawca będzie wykonywał zabudowę.

1.5.2      Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału I

1.5.2.1 W przedziale pomiędzy siedzeniami kierowcy i dysponenta muszą być umieszczone 2 uniwersalne uchwyty na broń (PM-84P „Glauberyt” i strzelbę gładkolufową kal.12/76) wyposażone w zamki do zabezpieczenia broni przed użyciem przez osoby do tego niepowołane.

1.5.2.2 Przedział I musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe (min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 3 500 K. Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać kierowcy i dysponentowi możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp. Włączenie i wyłączenie oświetlenia przedziału I musi się odbywać za pośrednictwem przełącznika sterującego zainstalowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem.

1.5.2.3   Siedzenia (fotele) w przedziale muszą:

a) posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości,

b) posiadać wzmocnienia wykonane ze skóry naturalnej zapobiegające

uszkodzeniom poszycia przez indywidualne wyposażenie funkcjonariuszy co najmniej następujących części siedzeń:

- wierzchniej części poduszki siedziska po obu jej bokach,

- boków poduszki siedziska,

- odcinka lędźwiowego oparcia.

Kolor zastosowanego materiału wzmacniającego nie może odbiegać                 od kolorystyki poszycia siedzeń.

c) być wykonane z zastosowaniem tych samych materiałów obiciowych.

1.5.2.4 Przedział I musi być wyposażony w wyłącznik główny służący do odłączania wszystkich odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. Wyłącznik główny musi być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy.

1.5.2.5 W przedziale I musi być zamontowane lusterko wewnętrzne umożliwiające obserwację wnętrza pojazdu przez kierowcę.

1.5.3 	Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału II

1.5.3.1	Przedział II musi być skonstruowany w sposób zapewniający możliwość przewozu 6 funkcjonariuszy oraz 6 tarcz ochronnych, 8 kasków ochronnych z osłoną twarzy, 8 zestawów ochrony osobistej, 8 pałek szturmowych oraz 1 plecakowego miotacza pieprzu opisanych w pkt 1.5.1.1.

1.5.3.2	Wysokość wnętrza przedziału musi wynosić min. 1.750 mm.

1.5.3.3 Pomiędzy słupkami C i D przedział II musi  posiadać otwory okienne  wypełnione 	szybami.

1.5.3.4	Podłoga przedziału II musi być pokryta powłoką zapewniającą funkcjonariuszom odpowiednią przyczepność, trwałą, łatwą do utrzymania  w czystości, wywiniętą na ściany oraz połączoną szczelnie z zabudową ścian.

1.5.3.5	Sufit, ściany boczne oraz wszystkie drzwi w przedziale II muszą posiadać izolację akustyczną i termiczną. Elementy te muszą być  pokryte materiałami wykończeniowymi odpornymi na zużycie mechaniczne,  w kolorze ciemnym, odpornymi na zużycie mechaniczne i łatwymi do utrzymania  w czystości.

1.5.3.6	Przedział II musi być wyposażony w:

- pierwszy rząd - dwa pojedyncze siedzenia (fotele) zamontowane tyłem do kierunku jazdy bezpośrednio za przedziałem I, centralnie w szerokości pojazdu. Siedzenia muszą posiadać składane do pionu siedziska, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zintegrowane  z siedzeniami oraz zagłówki,

- drugi rząd - dwa pojedyncze siedzenia (fotele) zamontowane przodem do kierunku jazdy, po lewej i prawej stronie nadwozia, rozmieszczone symetrycznie względem osi podłużnej, przy ścianach bocznych. Siedzenia muszą posiadać trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zintegrowane z siedzeniami oraz zagłówki,

- trzeci rząd - dwa pojedyncze siedzenia (fotele) zamontowane tyłem do kierunku jazdy, po lewej i prawej stronie nadwozia, rozmieszczone symetrycznie względem osi podłużnej, przy ścianach bocznych.  Siedzenia muszą posiadać  trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zintegrowane z siedzeniami oraz zagłówki,

      - Siedzenia, ich punkty mocowania oraz zagłówki muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z Regulaminem 17 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

      - Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa siedzeń  muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z Regulaminem 14 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.5.3.9	Rozmiary siedzeń w przedziale II muszą spełniać następujące wymagania:

- głębokość poduszki siedzenia w rozumieniu punktu 7.7.8.2 Regulaminu nr  107 EKG ONZ musi zawierać się w przedziale od 400 do 450 mm,

- podziałka siedzeń skierowanych przodem do siebie w rozumieniu punktu 7.7.8.4 Regulaminu nr 107 EKG ONZ musi wynosić co najmniej: wyżej określona głębokość poduszki siedzenia x 2 + 600 mm,

- szerokość siedziska przypadająca na jednego pasażera, mierzona po każdej stronie, dla siedzeń wielokrotnych w rozumieniu punktu 7.7.8.1.1 Regulaminu nr 107 EKG ONZ musi wynosić co najmniej 225 mm,

- szerokości dostępnego miejsca dla siedzenia zgodnie z wymogiem określonym  w pkt 1.4.1.4 lit b specyfikacji technicznej.

1.5.3.10	Siedzenia w przedziale II muszą:

    - posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości,

    - posiadać wzmocnienia wykonane ze skóry naturalnej zapobiegające uszkodzeniom poszycia przez indywidualne wyposażenie funkcjonariuszy co najmniej następujących części siedzeń:

- wierzchniej części poduszki siedziska po obu jej bokach,

- boków poduszki siedziska,

- odcinka lędźwiowego oparcia.

Kolor zastosowanego materiału wzmacniającego nie może odbiegać                  od kolorystyki poszycia siedzeń.

    - być wykonane z zastosowaniem tych samych materiałów obiciowych.

1.5.3.11	Przedział II musi być wyposażony w dodatkowy niezależny od silnika układ ogrzewania wnętrza zasilany ze zbiornika paliwa pojazdu. Układ ogrzewania musi zapewniać automatyczne utrzymanie stałej temperatury w przedziale  z możliwością regulacji temperatury co 1°C (w zakresie od 18°C do 26°C). Układ ogrzewania nie może być montowany na zewnątrz pojazdu. Wydech układu ogrzewania musi być tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się spalin do wnętrza pojazdu. Wymagane są co najmniej dwa wyloty ciepłego powietrza rozmieszczone w przedniej  i tylnej części przedziału w sposób umożliwiający równomiernie nagrzewanie wnętrza pojazdu. Elementy wyposażenia elektrycznego pojazdu muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza  z wylotów układu ogrzewania. Zaciąg powietrza musi odbywać się z wnętrza przedziału II.

1.5.3.12 Układ ogrzewania wnętrza pojazdu musi spełniać warunki określone                 w pkt. 4.5.5.1 Polskiej Normy PN-EN 1789 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe. Temperaturę wewnętrzną mierzy się w płaszczyźnie symetrii pojazdu, na wysokości najwyższego punktu poduszek siedzeń, pośrodku pomiędzy rzędami siedzeń w przedziale II. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.5.3.13	Na suficie w przedziale II dla każdego rzędu siedzeń musi być umieszczone oświetlenie ledowe (min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 3 500 K z możliwością ręcznego jego włączania/wyłączania. Musi ponadto istnieć możliwość wyłączenia oświetlenia przedziału II przez kierowcę wyłącznikiem znajdującym się w jego zasięgu w przedziale I.

1.5.3.14Przy wszystkich drzwiach przedziału w sposób nie ograniczający ich prześwitu musi być zamontowane oświetlenie ledowe stopni wejściowych uruchomiane automatycznie po otwarciu poszczególnych drzwi przedziału  z możliwością dezaktywacji tej funkcji.

1.5.3.15	Zabudowa wnętrza nie może ograniczać wewnętrznej komunikacji                          w przedziale II.

1.5.3.16	Przy drzwiach tyłu nadwozia musi być zamontowany stopień posiadający powierzchnię antypoślizgową. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań z wykorzystaniem blachy lub oklein. Zastosowany stopień musi mieć w co najmniej 2/3 szerokości drzwi minimalną głębokość 150 mm, posiadać wytrzymałość na obciążenia do co najmniej 250 kg, górna powierzchnia stopnia musi znajdować się na wysokości 400-450 mm mierzonej od podłoża. Pomiar wysokości stopnia dokonany będzie na pojeździe po zabudowie bez funkcjonariuszy i indywidualnego wyposażenia służbowego. Rozwiązanie zastosowane przy usytuowaniu stopnia nie może kolidować z funkcjonalnością haka holowniczego. Dopuszcza się aby funkcję stopnia pełnił zderzak tylny przy zachowaniu powyżej określonych warunków.

1.5.3.17 Wszystkie szyby przedziału II muszą być trwale przyciemniane do wartości współczynnika przepuszczalności 10÷35 % w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Nie dopuszcza się przyciemniania szyb poprzez oklejanie folią. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.5.3.18 Przedział musi być wyposażony w dwa dodatkowe głośniki współpracujące  z radioodbiornikiem opisanym w pkt 1.4.8.7.

1.5.3.19 W przedziale musi być przewidziane miejsce do zamocowania i przewożenia zdemontowanych krat drzwi przednich bocznych. Demontaż i montaż krat w przypadku konieczności użycia narzędzi może być wykonywany jedynie z zastosowaniem narzędzi będących na wyposażeniu każdego z pojazdów.

1.5.4      Wymagania techniczne dla okratowania pojazdu

1.5.4.1   Wszystkie szyby pojazdu oraz przednie reflektory i tylne lampy pojazdu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem/zniszczeniem. Zabezpieczenie musi 	być wykonane ze stalowych krat zamontowanych po zewnętrznej stronie pojazdu.

1.5.4.2   Konstrukcja kraty osłaniającej szybę czołową musi zapewniać:

- sprawne i szybkie opuszczenie/podniesienie przez nie więcej niż dwie osoby,   w dowolnym miejscu i czasie,

- opuszczenie/podniesienie co najmniej części zapewniającej pełną widoczność  z miejsca kierowcy i dysponenta,

- zabezpieczenie przed samoczynnym przemieszczeniem w trakcie ruchu pojazdu oraz zmianą położenia przez osoby niepowołane,

- widoczność sygnalizacji uprzywilejowania i świateł pojazdu w każdym położeniu.

Konstrukcja kraty nie może wystawać poza płaszczyznę dachu w żadnym jej położeniu. Dopuszcza się rozwiązania polegające na przesunięciu kraty w dół na maskę silnika lub w górę nad szybę czołową lub ich kombinacje.

1.5.4.3  Kraty szyb bocznych i tyłu nadwozia muszą być przystosowane do demontażu 	i montażu przez jedną osobę w dowolnym miejscu i czasie. Demontaż i montaż krat w przypadku konieczności użycia narzędzi może być wykonywany 	jedynie z zastosowaniem narzędzi będących na wyposażeniu każdego z pojazdów.

1.5.4.4	Kraty należy wykonać:

- szyba czołowa – z siatki ryflowanej wykonanej ze stali St3 o wymiarach 40mmx40mmx4mm osadzonej na ramie z rury stalowej precyzyjnej bezszwowej o wymiarach 30mmx3mm. W połowie szerokości ramy pionowe wzmocnienie wykonane z rury o tych samych parametrach.

- szyby boczne i tyłu nadwozia oraz osłony przednich reflektorów i tylnych lamp - z siatki ryflowanej wykonanej ze stali St3 o wymiarach 20mmx20mmx3mm osadzonej na ramie z rury stalowej precyzyjnej bezszwowej o wymiarach 20mmx2mm. W osłonach szyb drzwi przesuwnych w połowie szerokości ramy pionowe wzmocnienie wykonane z rury o tych samych parametrach. W przypadku szyb o rozmiarach powodujących zbyt duże ugięcie siatki ryflowanej w połowie szerokości ramy Zamawiający dopuszcza umieszczenie dodatkowego wzmocnienia wykonanego z rury o tych samych parametrach co rama.

1.5.4.5	Wszystkie kraty szyb oraz przednich reflektorów i tylnych lamp muszą być:

- wykonane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne przemieszczenie w trakcie ruchu pojazdu oraz przez osoby niepowołane,

- zabezpieczone antykorozyjnie,

- wykonane w kolorze czarnym matowym,

- zamocowane do metalowych elementów nadwozia pojazdu.

1.5.4.6 Kraty muszą spełniać wymagania Regulaminu nr 26 EKG ONZ  w zakresie 	promieni krzywizny części powierzchni zewnętrznych. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę 	badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu 	musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.5.4.7 Zamawiający wyklucza zastosowanie technologii montażu krat, która spowoduje, że po ich zdjęciu w nadwoziu pozostaną niezabezpieczone otwory.

1.5.4.8 Konstrukcja oraz zastosowany system mocowania krat nie mogą ograniczać w żadnej pozycji dostępu do poszczególnych elementów pojazdu i jego wyposażenia.

1.5.5      Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.5.5.1	Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione                                w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

1.5.5.2	Zastosowany w pojeździe alternator(y) o łącznej min. mocy 1600 W oraz dwa akumulatory (fabryczny rozruchowy o pojemności min. 90 Ah i dodatkowy o pojemności min. 100Ah) muszą zapewnić prawidłową pracę pojazdu wraz z całym wyposażeniem określonym w przedmiotowej specyfikacji technicznej,

1.5.5.3	Do akumulatorów wymagany jest system zapobiegający ich  całkowitemu rozładowaniu. Zadziałanie systemu musi być sygnalizowane min. sygnałem akustycznym.

1.5.5.4	Gniazdo zapalniczki fabryczne o prądzie obciążenia min. 10 A, zasilane                 		bez względu na położenie włącznika zapłonu.

1.5.5.5	Dodatkowe 3 gniazda zapalniczki z zaślepkami, o prądzie obciążenia min. 10A każde, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu: dwa zamocowane w górnej części słupków „B” oraz jedno zamocowane w górnej części lewego słupka „D”.

      - Wszystkie wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej opisanej w pkt 1.5.5 muszą być potwierdzone bilansem mocy wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, natężenie prądu) wszystkich odbiorników oraz całej instalacji elektrycznej. Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyć opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentację zdjęciową całej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawcę urządzeń oraz podzespołów. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.6	 Wymagania dla wyposażenia pojazdu

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

1.5.6.1 Stalowa, osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni 	biegów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rozwiązanie 	konstrukcyjnie musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika.

1.5.6.2 Klimatyzacja z dwoma parownikami (sterowana manualnie lub elektronicznie), 	z możliwością regulacji intensywności nawiewu oraz temperatury oddzielnie dla przedziału I-go i II-go. Klimatyzacja musi posiadać wydajność 	pozwalającą 	na równomierne schładzanie całego wnętrza pojazdu oraz spełniać wymagania określone w pkt. 4.5.5.2 PN EN 1789:1999 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe. Temperaturę wewnętrzną mierzy się w płaszczyźnie symetrii pojazdu, na wysokości najwyższego punktu poduszek siedzeń, pośrodku pomiędzy rzędami siedzeń w przedziale II.  Przedział II musi być wyposażony w co najmniej 3 wyloty schłodzonego powietrza umieszczone w jego górnej części. Zamawiający nie dopuszcza aby urządzenie klimatyzacyjne oraz elementy 	instalacji klimatyzacyjnej ograniczały przestrzeń przedział II lub były montowane na dachu pojazdu. Wymóg musi być potwierdzony badaniem 	wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub 	certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

1.5.6.3 Gaśnice proszkowe typu samochodowego o masie środka gaśniczego 
2 kg 	posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zamontowane:

- w przedziale I (w pobliżu siedzenia kierowcy) - 1 szt.,

- w przedziale II – 1 szt.

1.5.6.4 Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

- rękawice lateksowe				           	- 3 pary,

- rękawiczki nitrylowe 						– 3 pary

- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań
 – 1 sztuka,

- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm	 - 1 opakowanie (100 sztuk),

- bandaże dziane 2 m x 10 cm					- 5 sztuk,

- bandaże elastyczne 3 m x 10 cm				- 2 sztuki,

- woda utleniona (100 ml)					- 1 flakon,

- folia termoizolacyjna						- 1 sztuka,

- opatrunki hydrożelowe						- 3 sztuki,

- rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)		- 1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny						- 1 sztuka.

1.5.6.5 Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem  27 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie odbioru pojazdów.

1.5.6.6 Osiem młotków do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa: 2 mocowane w przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta, 6 mocowanych na ścianach bocznych przedziału II przy każdym z foteli. Uchwyty młotków muszą być zamontowane w sposób trwały.

1.5.6.7	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

- klucz do kół,

- wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

- klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,

- narzędzia niezbędne do samodzielnego montażu/demontażu okratowania pojazdu.

1.5.6.8 Podgrzewacz rozruchowy, zasilany takim samym paliwem jak silnik pojazdu z jednego zbiornika paliwa pojazdu. Podgrzewacz powinien umożliwiać uruchamianie silnika pojazdu w temperaturze otoczenia 
– 30º C po maksimum 20 minutowym używaniu podgrzewacza.

1.5.6.9 Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem co najmniej akustycznym umieszczonym w pobliżu miejsca kierowcy. Z przodu i tyłu  pojazdu muszą być umieszczone co najmniej po 4 czujniki rozmieszczone symetrycznie względem podłużnej osi pojazdu.

1.5.6.10 Łańcuchy przeciwśnieżne o siatce rombowej i ogniwach wykonanych z drutu o przekroju czworokątnym dostosowane do kół pojazdu, o których mowa w pkt. 1.4.6. – 2 szt.

1.5.7 	Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej

      - Pojazd musi być przystosowany do montażu radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148÷174 MHz).

      - Radiotelefon z pkt 1.5.7.1 musi być dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę (specyfikacja radiotelefonu znajduje się w załączniku 1Ł).

      - Radiotelefon określony w pkt 1.5.7.1 spełnia następujące normy: N-ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 219 w tym normy wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej są zgodne: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5, wymagania odnośnie norm bezpieczeństwa urządzeń nadawczych są zgodne z normą EN 60950-1.

      - Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonu, o których mowa w pkt 1.5.7.1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli, schowek po stronie dysponenta). Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu radiotelefonów nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

      - Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 8 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej przedziału I, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.

      - Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 15 A umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), który wytrzyma obciążenie prądowe minimum 15 A.

      - Od ww. listwy bezpieczników Wykonawca musi poprowadzić przewód (o takich samych parametrach i kolorach jak w punkcie 1.5.7.6) do przedziału I z rezerwą 1,5 m (w celu podłączenia zasilania dla urządzeń łączności radiowej). Przewód musi być odpowiednio oznakowany i opisany na końcach.

      - Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu anteny (dostarczonej i zainstalowanej przez Wykonawcę) szerokopasmowej na pasmo 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W, ¼. Konstrukcja ww. anteny ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni. Parametry współczynnika SWR (WFS) dla anteny, muszą wynosić ≤ 2.

      - Przewód antenowy musi być o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy -30oC ÷ +60oC.

      - Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anteny musi zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz, w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, w pasmach częstotliwości pracy bezprzewodowych zestawów Bluetooth do telefonii komórkowej oraz w pasmach częstotliwości pracy GPS.

      - Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych 
i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

      - Fabryczne wyposażenie oraz urządzenia zabudowy pojazdu w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o których mowa powyżej.

      - Wykonawca do samochodu dostarczy instrukcję instalacji. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane 
z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania.

      - Wykonawca musi dostarczyć opis zastosowanych anten wraz ze zdjęciami np. folderami w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.8	Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

1.5.8.1	W przedniej i tylnej części pojazdu, nad szybą, pod linią załamania dachu, po obu bokach pojazdu, symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu muszą być umieszczone po dwie ostrzegawcze lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej.

1.5.8.2	Po obu stronach pojazdu, pod linią załamania dachu muszą być umieszczone po dwie ostrzegawcze lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej. Jedną lampę należy umieścić w skrajnej części tyłu nadwozia, a drugą na wysokości przednich drzwi bocznych przedziału I.

1.5.8.3	W przypadku gdy konstrukcja nadwozia wymusza montaż lamp uprzywilejowania na drzwiach tyłu nadwozia należy zamontować symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu dodatkowe dwie ostrzegawcze lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej. Lampy muszą być zamontowane w górnej części otworu drzwiowego. Lampy muszą być dobrze widoczne z tyłu pojazdu i nie mogą ograniczać prześwitu drzwi. W przypadku działania świateł uprzywilejowania pojazdu muszą się one samoczynnie załączać po otwarciu poszczególnych drzwi tyłu nadwozia. Sposób montażu lamp nie może powodować ryzyka skaleczenia  użytkowników pojazdu, ani w żaden sposób nie może ograniczać komunikacji we wnętrzu pojazdu.

1.5.8.5	Poglądowe rozmieszczenie lamp uprzywilejowania zawiera Załącznik 
nr 1 do specyfikacji technicznej. Każda z lamp zamontowanych w górnej części pojazdu, nad szybami musi posiadać co najmniej 8 ledów o wysokiej światłości umieszczonych po 4 w dwóch rzędach.

1.5.8.6	W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane  dwie ostrzegawcze lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości.

1.5.8.7 Pojazd musi być wyposażony w dwie ostrzegawcze lampy LED o kloszach w kolorze czerwonym i barwie światła czerwonej wyposażone w mocowania magnetyczne. Lampy muszą posiadać przewody spiralne o długości w zakresie od 5 do 5,5 m w stanie rozciągniętym służące do ich zasilania z gniazd, o których mowa w pkt 1.5.5.5. Podstawy lamp nie mogą powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej pojazdu. Sposób mocowania lamp musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną 	prędkością określoną dla pojazdu bazowego. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Wyniki badań musza być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji  pojazdu.

1.5.8.8	Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

- posiadać homologację,

- być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

- posiadać klosze wykonane z poliwęglanu,

- być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu,

- być zintegrowane z nadwoziem (wbudowane w poszycie lub umieszczone  w specjalnych obudowach) w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody do wnętrza pojazdu oraz specjalnych obudów. Wymóg nie dotyczy lamp, o których mowa w pkt 1.5.8.7,

- być zamontowane w taki sposób, aby nie wystawały poza obrys pojazdu więcej niż 45 mm. Zamawiający dopuszcza niespełnienie powyższego wymogu jedynie w zakresie koniecznym do spełnienia warunku określonego w ppkt. b tylko gdy wynika to z konstrukcji pojazdu.

1.5.8.9	Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi:

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

- być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu   do innych elementów pojazdu,

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji.

1.5.8.10 Pojazd musi posiadać zespolone urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe, które musi posiadać funkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

- sterowania sygnalizacją świetlną,

- sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

1.5.8.11 We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator 
(z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym.

1.5.8.12 Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

- musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej                        (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła czerwonej musi za sobą pociągać włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej,

- włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

1.5.9	Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu.

- Pojazd musi:

- posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach określonych w Tabeli 1. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu,

- być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Pojazd musi posiadać odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdować się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym; na obydwu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym musi być umieszczony znak gwiazdy policyjnej. Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu.

- Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:

- punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji.  Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu,

- punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16 oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. 
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami). Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu,

- parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę.

- Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą.

Tabela 1

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Wartość współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Srebrny metalik | X | 0,311 | 0,303 | 0,311 | 0,319 | 0,25 ÷ 0,43 |
|  | Y | 0,321 | 0,329 | 0,337 | 0,329 |  |

Tabela 2

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Minimalne wartości współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | X | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | Y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | X | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | Y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

1.6	Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy

- Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach 
w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

- Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

- Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.

- W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

- Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

- Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

- Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.

- Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

- Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

- Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

1.7	Wymagania konstrukcyjne.

- Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

- Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.8     Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

- Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

        - tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały, co najmniej dane 
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

        - tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą.

- Wszystkie urządzenia zamontowane, jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające, co najmniej następujące dane:

- symbol lub numer producenta,

- numer kolejny wyrobu,

- rok produkcji.

- Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem(słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

1.9	Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

- Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia,

- Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego 
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

- Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

### 2. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

- Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

  - Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu,

  - Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

  - Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

  - Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

  - Konstrukcja pojazdu musi przewidywać wyjścia ewakuacyjne.

  - Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane do zabudowy wnętrza pojazdu muszą spełniać wymagania w zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ.

  - Pojazd musi być wyposażony w gaśnice typu samochodowego, o których mowa w  pkt 1.5.6.3.

  - Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

  - Wykonawca przeprowadzi na swój koszt na terenie Polski w miejscu i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego (przed odbiorem pojazdów) szkolenie dla przedstawicieli użytkowników z zakresu obsługi pojazdu wraz z zabudową. Szkolenie musi być przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie z zatwierdzoną modyfikacją pojazdu. Czas szkolenia musi wynieść min. 6 godzin zegarowych. Jednostki organizacyjne Policji pokryją koszty dojazdu przedstawicieli użytkowników natomiast wszystkie inne koszty związane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram szkolenia. Szkolenie będzie zakończone wydaniem dla każdego z przeszkolonych przedstawicieli użytkowników imiennego zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego udział w szkoleniu i zawierającego informację o jego zakresie (kopia ww. zaświadczenia lub świadectwa wraz z listą obecności, zostanie przekazana do siedziby Zamawiającego). Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 4 przedstawicieli użytkowników.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

            - Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa 
w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

            - Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

- 24 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę;

- 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;

- 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;

- 24 miesięcy - gwarancja na całość zabudowy;

- 60 miesięcy - gwarancja na oznakowanie pojazdu;

- 36 miesięcy – gwarancja na instalację i sprzęt łączności

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

            - Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

            - Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

            - Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje 
o wystąpieniu wady faksem na nr ……………………...

            - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

            - Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

            - Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

            - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urządzeń łączności radiowej;

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

- innego sprzętu służbowego.

            - Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr 3 do umowy. W przypadku napraw 
w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

            - Przeglądy okresowe i naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 4, 5 
i 6 realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu okresowego lub naprawy jest niemożliwe do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przeglądu lub naprawy oraz po wykonanym przeglądzie lub naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

      - Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych:

- Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego.

- Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi.

- Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

      - Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

- Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, 
w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

      - Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, 
w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

  - Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone 
w języku polskim) następujące dokumenty:

- książkę gwarancyjną,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy 
i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy                           i wyposażenia,

- miejscami instalacji radiotelefonów i anten, trasami i sposobem przeprowadzenia przewodów antenowych oraz zasilających, a także               z miejscem i sposobem podłączenia zasilania,

- bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.

- kartę pojazdu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się 
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,

- zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, oraz 
o przeprowadzeniu badania technicznego przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Załącznik nr 1

RYSUNKI POGLĄDOWE OZNAKOWANIA POJAZDÓW  
ORAZ ROZMIESZCZENIA LAMP SYGNALIZACJI UPRZYWILEJOWANIA

Załącznik nr 1Ł

Radiotelefon przewoźny

| Lp. | Cechy radiotelefonu przewoźnego wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks |
| 1.2 | Moduł BLUETOOTH |
| 1.3 | Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.4 | Czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.5 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.6 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.7 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.8 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.9 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.10 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.11 | Wbudowany odbiornik GPS |
| 1.12 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.14 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalny monitoring - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.15 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.16 | Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym |
| 1.17 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.18 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych |
| 1.19 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.20 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.21 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.22 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. |
| 1.23 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 1.24 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS |
| 1.25 | Głośnik wbudowany w panel sterujący |
| 1.26 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.27 | Menu radiotelefonu w języku polskim |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos) |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 2.4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 V |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm |
| 5.1 | Czas do pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1min. |