dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli metalowych w ramach pierwszego wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej

Formularz cenowy do zadania nr 2: Dostawa mebli metalowych

Miejsce dostawy: Bielsko- Biała ul. Wapienna

| Lp | Nazwa asortymentu | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (3x6) | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SZAFY, REGAŁY, KASETKI METALOWE |
| 1 | SZAFA METALOWA AKTOWA Z 1 SKARBCEM WYMIARY: wys. 1950mm-1990mm, szer. Od 800-850mm, gł. od 430-450mm, Opis: dwudrzwiowa, zamykana atestowanym zamkiem kluczowym z dwoma kluczami: na całej szerokości szafy skarbczyk dwukomorowy, dwoje drzwi zamykane odrębnie zamkiem patentowym, pod skarbczykiem trzy przesuwne półki z możliwością regulacji ich wysokości: wyposażona w kołki do plombowania, miseczkę do plombowania pieczęci, malowana proszkowo kolor: popiel | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SZAFA METALOWA klasa S2 typ 3 WYMIARY: wys. 1850-1900mm, szer. 1000-1100mm, gł. 450-500 mm Szafa kl.S2 do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą ściśle tajne zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2012, oraz typ 3 (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.). wyposażona w 5 półek przestawnych (regulacja skokowa), wykonane z blachy o gr. 0,8 mm i max obciążeniem do 50 kg, zawiasy wewnątrz korpusu (schowane), uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w trzech krawędziach ryglowych (góra i dół drzwi oraz stały rygiel przyzawiasowy). Układ ryglowany uruchamiany okrągłą klamką i blokowany zamkiem mechanicznym co najmniej typ 3- posiadająca certyfikat wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. MATERIAŁ: Szafa metalowa dwupłaszczowa, korpus zewnętrzny wykonany z blachy stalowej gr. 3mm, korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o gr. 1,5 mm. Malowana proszkowo; kolor: popiel | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SZAFA METALOWA z 3 SKARBCAMI klasa S2 typ 3 WYMIARY: wys. 1850-1900mm, szer. 1000-1100mm, gł. 450-500 mm Szafa kl.S2 do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą ściśle tajne zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2012, oraz typ 3 – (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.).Na całej szerokości szafy 3 skarbczyki podzielone na 2 części, zamykane odrębnie zamkami patentowymi, pod skarbczykiem 1 półka, wykonana z blachy o gr. 0,8 mm i max obciążeniem do 50 kg, zawiasy wewnątrz korpusu (schowane¦),uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w trzech krawędziach ryglowych (góra i dół drzwi oraz stały rygiel przyzawiasowy). Układ ryglowany uruchamiany okrągłą klamką i blokowany zamkiem mechanicznym co najmniej typ 3- posiadająca certyfikat wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. MATERIAŁ: Szafa metalowa dwupłaszczowa, korpus zewnętrzny wykonany z blachy stalowej gr. 3mm, korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o gr. 1,5 mm. Malowana proszkowo; kolor: popiel | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SZAFA METALOWA NA BROŃ DŁUGĄ klasa S1 (ilość jednostek broni długiej 14 szt.) WYMIARY: wys. 1800 -1950 mm, szer. 800 -1000 mm, gł. 400mm-440mm OPIS: atestowany zamek kluczowy Klasa A, korpus z solidnej stali (3mm) o wysokiej odporności na włamanie, wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów, wzmocniona płyta drzwi z silna osłoną mechanizmu ryglowego i zamka, ochrona przed przewierceniem rygli, wewnętrzna skrytka skonstruowana w sposób umożliwiający magazynować broń o długości odpowiadającej wysokości wewnętrznej szafy, przystosowanie do przymocowania do podłoża i ściany. Szafa musi posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1 ( wg PN-EN 144450:2006) oraz Typ 2 ( wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych). Szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. WYPOSAŻENIE: stojak na 14 szt. broni długiej, wewnętrzna skrytka zamykana zamkiem Euro-Lock, układ 3 półek, uchwyty na wyciory. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SZAFA METALOWA S1 6- cio skrytkowa WYMIARY: wys. wys. 1850-1900mm, szer. 600-800 mm, gł. 440-500 mm OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą poufne wg normy PN-EN 14450:2012) oraz typ 2 (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.), wykonana z blachy stalowej o gr. 3 mm nadającej sztywność, malowana proszkowo, wysokiej odporności na włamanie, wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów, wzmocniona płyta drzwi z silna osłoną mechanizmu ryglowego i zamka, ochrona przed przewierceniem rygli, wyposażona w 6 skrytek z atestowanym zamkiem kluczowym w klasie A, oraz półki o maksymalnym obciążeniu do 50 kg ( regulacja wysokości zawieszenia). Przystosowanie do przymocowania do podłoża i ściany kolor: popiel | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY WYMIARY: zewnętrzne regału: szer. 950 -1000 mm, gł. 430-500 mm,wys.2400 -2500 mm Opis: Regał metalowy uniwersalny z atestem PZH oraz atestem higienicznym HK/W/0370/02/2011 w zakresie malowania farbami i atest wytrzymałościowy - obciążenie. Cztery kątowniki (słupki) wzmocnione wykończone stopką szer. 30 mm x 30 mm, 5 półek utrzymujących obciążenie min. 120 do 150 kg każda; całkowite obciążenie regału 1000 - 1250 kg półki wyposażone w ograniczniki boczne i tylne (5 kpl po jednym do każdej z półki), możliwość regulacji zawieszenia wysokości każdej półki; kolor: popiel | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY WYMIARY: zewnętrzne regału: szer. 1000 mm, gł. 600 mm, wys.2000 mm Opis: Regał metalowy uniwersalny z atestem PZH oraz atestem higienicznym HK/W/0370/02/2011 w zakresie malowania farbami i atest wytrzymałościowy - obciążenie. Cztery kątowniki (słupki) wzmocnione wykończone stopką szer. 30 mm x 30 mm, 5 półek utrzymujących obciążenie min. 120 do 150 kg każda; całkowite obciążenie regału 1000 - 1250 kg półki wyposażone w ograniczniki boczne i tylne ( 5 kpl po jednym do każdej z półki), możliwość regulacji zawieszenia wysokości każdej półki; kolor: popiel | 17 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KASETKA METALOWA kasetka metalowa z pojedynczym dnem z zamkiem w górnej pokrywie; wykonana z blachy o grubości 0,8 mm do 1,5 mm, waga od 07-1,4 kg | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KASETKA METALOWA do dokumentów A-4 kasetka metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów A-4, wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm do 1,5 mm, zamek typu Euro-Locks wyposażony w system blokowania drzwiczek w przypadku włamania, wymiary zewnętrzne: długość min. 350 szerokość min 320 wysokość min 120, malowana farbami proszkowymi. Materiał poglądowy: | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| SZAFY METALOWE NA BROŃ I STOJAKI |
| 10 | STOJAK NA BROŃ KRÓTKĄ Stojak modułowy do broni krótkiej na pistolety typu Walther P-99 oraz Glock 17/19, o wym. wys. 190mm-192mm, szer. 240mm-242mm gł 60mm-62mm. Materiał poglądowy: | 77 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | STOJAK NA BROŃ DŁUGĄ WYMIARY: zewnętrzne stojaka: szer. 1000 mm, gł. 600 mm, wys.2000 mm Opis: stojak metalowy uniwersalny z atestem PZH oraz atestem higienicznym HK/W/0370/02/2011 w zakresie malowania farbami i atest wytrzymałościowy - obciążenie. Cztery kątowniki (słupki) wzmocnione wykończone stopką szer. 30 mm x 30 mm, 5 półek utrzymujących obciążenie min. 120 do 150 kg każda; całkowite obciążenie regału 1000 - 1250 kg, w tym 3 poziomy ze stojakami na 10-15 sztuk broni długiej, 2 półki na dole na oporządzenie kolor: popiel materiał poglądowy: | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SZAFA METALOWA NA BROŃ DŁUGĄ (ilość jednostek broni długiej 10 szt.) WYMIARY: wys. 1500 mm, szer. 800 mm, gł. 400mm-440mm OPIS: atestowany zamek kluczowy Klasa A, korpus z solidnej stali (3mm) o wysokiej odporności na włamanie, wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów, wzmocniona płyta drzwi z silna osłoną mechanizmu ryglowego i zamka, ochrona przed przewierceniem rygli, wewnętrzna skrytka skonstruowana w sposób umożliwiający magazynować broń o długości odpowiadającej wysokości wewnętrznej szafy, przystosowanie do przymocowania do podłoża i ściany. Szafa musi posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania broni palnej i amunicji klasa SI ( wg PN-EN 144450:2006) oraz Typ 2 ( wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych). Szafa klasy SI wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. WYPOSAŻENIE: stojak na 10 szt. broni długiej, wewnętrzna skrytka zamykana zamkiem Euro-Lock, 2 uchwyty na wyciory. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| ŁAWKI I STOJAKI |
| 13 | ŁAWKA METALOWA DO SZATNI WYMIARY: dł. 1200 mm, szer. 400 mm, wys. 450 mm Ława płyta, na metalowych nogach | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | STÓŁ METALOWY DO POMIESZCZENIA DLA ZATRZYMANYCH Metalowy przymocowany do podłoża 500 mm x 500 mm x 750 mm Materiał poglądowy: | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ŁAWKA METALOWA DO POMIESZCZENIA DLA ZATRZYMANYCH Metalowa przymocowana do podłoża 1600 mm x 400 mm x 450 mm Materiał poglądowy: | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ŁAWKO-WIESZAK DO SZATNI JEDNOSTRONNY wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo; długość 3300mm, wysokość ławki-400mm, szerokość siedzenia-400mm, półka na obuwie (z profili stalowych, malowanych proszkowo).Haki rozmieszczone w rozstawie 15 cm. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ŁAWKO-WIESZAK DO SZATNI JEDNOSTRONNY wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo; długość 1600mm, wysokość ławki-400mm, szerokość siedzenia-400mm, półka na obuwie (z profili stalowych, malowanych proszkowo). Haki rozmieszczone w rozstawie 15 cm. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ŁAWKO-WIESZAK DO SZATNI JEDNOSTRONNY wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo; długość 1200mm, wysokość ławki-400mm, szerokość siedzenia-400mm, półka na obuwie (z profili stalowych, malowanych proszkowo). Haki rozmieszczone w rozstawie 15 cm. | 11 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | WIESZAK STOJĄCY (UBRANIOWY) Opis: wykonany z metalowej rury malowanej proszkowo, 8 ramion rozmieszczonych na rożnych wysokościach, dł. ramion max 200mm, min dł. ramion n80mm, na wysokości 1/3 od dołu uchwyt do umieszczenia parasoli, u dołu pojemnik na spływającą wodę, stabilna podstawa z 4 nogami kolor – czarny | 85 szt. |  |  |  |  |  |  |
| SUMA pozycji od 1 do 19 | …………………zł brutto |

…....................................................................…

pieczęć i podpis lub czytelny osoby uprawnionej

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy