Załącznik nr 3 – radiotelefon noszony DMR

Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego:

| Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| --- |
|  | praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (TierII) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks, |
|  | możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na minimum 64 strefy, |
|  | wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetleniem co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań, poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym oraz stanu naładowania baterii, |
|  | programowanie wyświetlanej nazwy kanału – co najmniej 14 znaków alfanumerycznych, |
|  | możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) – predefiniowanych a na etapie programowania sprzętu przez personel techniczny w dowolnym kanale, |
|  | programowe ograniczanie czasu nadawania |
|  | możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego, |
|  | możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych oraz zdefiniowanych na etapie konfigurowania (programowania) sprzętu, |
|  | wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania, |
|  | wbudowany odbiornik GPS, |
|  | wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej), |
|  | programowalny adres IP radiotelefonu, |
|  | dedykowany łatwo dostępny przycisk wywołania alarmowego, |
|  | wymagane są następujące funkcje: zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu, |
|  | kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym, |
|  | możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR TierII, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. |
|  | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów, |
|  | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami |
|  | wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym, |
|  | regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
|  | złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, |
|  | możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym, |
|  | możliwość wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym, |
|  | możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. "cicha praca", |
|  | możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych, |
|  | standardowa klawiatura numeryczna, |
|  | wbudowane mikrofon i głośnik, |
|  | menu radiotelefonu w języku polskim, |
|  | Zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin w trybie analogowym, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5% / 5% / 90% i mocy nadajnika 5 W, |
|  | wszelkie zmiany konfiguracyjne dokonywane w radiotelefonie oraz parametry kanałowe (np. częstotliwość pracy, niska – wysoka moc, skaning itp.) mają być dokonywane przy użyciu jednego oprogramowania; do strojenia radiotelefonów może być zastosowana inna aplikacja programowa, |
| Parametry techniczne |
|  | zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz, VHF, |
|  | modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E), |
|  | protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (TierII), modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos), |
|  | odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz, |
|  | maksymalna moc nadajnika co najmniej 5 W,programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 5 W, |
|  | maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: ±2,5 kHz, |
|  | maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm, |
|  | łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej, |
|  | odstęp od zakłóceń –40 dB – nadajnik system analogowy, |
|  | moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy: ≤ - 60 dB, |
|  | wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, |
|  | czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 µV dla SINAD 12 dB, czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,3 μV przy 5% BER, |
|  | współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W, |
|  | charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – nadajnik system analogowy, |
|  | charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – odbiornik system analogowy, |
|  | selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz, |
|  | tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych ≥ 70 dB, |
|  | odstęp od zakłóceń –40 dB – odbiornik system analogowy, |
|  | moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 0,5 W, |
| Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
|  | minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu –20ºC do +55ºC, |
|  | odporność obudowy na działanie wody na poziomie określonym normą IEC 60529 IP57. |
| Wymagania uzupełniające |
|  | parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113. |
|  | charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5, |
|  | gwarancja min. 12 miesięcy na akumulatory i ładowarki a na radiotelefony min. 60 miesięcy |
|  | pod względem bezpieczeństwa użytkowania radiotelefon oraz jego wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1 |
|  | W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania informacji lokalizacyjnych GPS do zewnętrznego systemu lokalizacyjnego – dostarczenie systemu lokalizacyjnego nie jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca musi zagwarantować współpracę zaoferowanych radiotelefonów z trzema aktualnie używanymi systemami dyspozytorskimi firm: TRX Novatel, Elvys w zakresie danych GPS użytkowanymi w Garnizonie Śląskim. |
|  | W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania wiadomości tekstowych do/z zewnętrznego systemu teleinformatycznego /oprogramowania – dostarczenie tego systemu/oprogramowania nie jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca w ofercie musi zagwarantować współpracę zaoferowanych radiotelefonów z używanymi systemami dyspozytorskimi firm: TRX Novatel, Elvys w zakresie wiadomości tekstowych. |
| Ukompletowanie radiotelefonu noszonego – wymagane w każdym komplecie |
|  | Radiotelefon, |
|  | 2 akumulatory tego samego typu, o pojemności min. 1500 mAh, w technologii Li Ion (baterie producenta sprzętu), |
|  | Antena zespolona VHF/GPS, parametry anteny: pasmo VHF co najmniej 160– 174 MHz, impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω, polaryzacja pionowa, dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej |
|  | Klips do pasa (szerokość pasa 50 mm), |
|  | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim, |
|  | Deklaracja zgodności CE – Conformité Européenne w j. polskim lub jej tłumaczenie na j. polski wraz z deklaracją źródłową |

- WYKAZ TONÓW CTCSS

| L.p. | Częstotliwość [Hz] | L.p. | Częstotliwość [Hz] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 67,0 | 22. | 136,5 |
| 2. | 69,3 | 23. | 141,3 |
| 3. | 71,9 | 24. | 146,2 |
| 4. | 74,4 | 25. | 151,4 |
| 5. | 77,0 | 26. | 156,7 |
| 6. | 79,7 | 27. | 162,2 |
| 7. | 82,5 | 28. | 167,9 |
| 8. | 85,4 | 29. | 173,8 |
| 9. | 88,5 | 30. | 179,9 |
| 10. | 91,5 | 31. | 186,2 |
| 11. | 94,8 | 32. | 192,8 |
| 12. | 97,4 | 33. | 203,5 |
| 13. | 100,0 | 34. | 210,7 |
| 14. | 103,5 | 35. | 218,1 |
| 15. | 107,2 | 36. | 225,7 |
| 16. | 110,9 | 37. | 233,6 |
| 17. | 114,8 | 38. | 241,8 |
| 18. | 118,8 | 39. | 250,3 |
| 19. | 123,0 | 40. | 206,5 |
| 20. | 127,3 | 41. | 229,1 |
| 21. | 131,8 | 42. | 254,1 |
|  |  | 43. | 255,0 |