ZP-2380-410-79/2018							Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDXRF z detektorem SDD

Producent / Firma:	Typ aparatu:

Wersja konstrukcji z roku:	Rok produkcji:

| Lp. | Parametry | Tak / Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratoryjny spektrometr EDXRF: - z detektorem SDD, - z rozdzielczością widma: 125 eV ± 5 eV dla 5,9 keV, - z lampą rentgenowską z anodą Rh 50kV 50W, - o zakresie analizowanych pierwiastków: F(9)-FM(100) z rozszerzeniem zakresu od C(6)", - o zakresie pomiarowym: 1ppm – 100%, - z analizatorem wielokanałowym, - z podajnikiem próbek nie mniejszym niż 8 pozycji, - atmosfera robocza: powietrze/hel (próżnia jako opcja), - z co najmniej 6 filtrami wybieranymi przez użytkownika, - z automatyczną kontrolą wzbudzenia, procesu detekcji, wyboru próby i przetwarzania danych, - zintegrowany komputer z monitorem LCD 24” lub większym i klawiaturą, - profesjonalne oprogramowanie dla Windows XP (lub lepszego) zawierające zaawansowane funkcje obliczeniowe i analityczne, przeznaczone do bezwzorcowych analiz ilościowych. Zawierające zaawansowane modele analiz bezwzorcowych, z jednym wzorcem i krzywymi kalibracyjnymi. Posiadające różne modele usuwania tła i obliczenia intensywności plików wykorzystujących filtry cyfrowe, dopasowanie do wzorca, rozdzielania plików itp. Posiadające funkcje uwzględniania efektów związanych z matrycą próbki (samoabsorpcja, rozpraszanie, wzbudzanie wtórne). Posiadające możliwość przeliczania wyników na zawartość pierwiastków lub tlenków, % wagowy, % molowy. |  |  |
| 2. | Pompa próżniowa do spektrometru. |  |  |
| 3. | Kamera do lokalizacji i obserwacji punktu pomiarowego do spektrometru. |  |  |
| 4. | Spiner próbek obracający próbkę w czasie pomiaru w celu uzyskania uśrednionego odczytu. |  |  |
| 5. | Detektor SDD z polimerowym okienkiem dla zwiększenia czułości pierwiastków o niskich liczbach atomowych od C(6) do Mg(12) |  |  |
| 6. | Instalację urządzenia. |  |  |
| 7. | Potwierdzone certyfikatami szkolenie z obsługi urządzenia i interpretacji danych w laboratorium użytkowników wskazanych przez zamawiającego w ilości do 13 osób. |  |  |
| 8. | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy (nie krócej niż gwarancja producenta). |  |  |
| 9. | Przegląd serwisowy po 12 i 24 miesiącach użytkowania. |  |  |

…………......................................................................

podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy