| Lp | Nazwa asortymentu | jm. | ilość | Wartość brutto | Stawka podatku VAT podana w % | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Regały metalowe do 3 pomieszczeń archiwum- 3 komplety regałów przesuwnych d zgodnie z planem ustawienia regałów stanowiącym załącznik nr 4.1. wysokość całkowita regału 2460 mm, głębokość półek 300 mm długość pólek – 1000 mm. 900 m ilość poziomów półki użytkowej - 6+ pólka kryjąca; światło między pólkami 350 mm; regulacja półki co 20 mm nośność półki przy równomiernym rozłożeniu 80 - 100 kg Regał powinien posiadać: atest higieniczny wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, dopuszczający dostarczone regały do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej; dokument/certyfikat potwierdzający odporność ogniową dostarczonych regałów; certyfikat zgodności/dokument potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa; certyfikat/dokument potwierdzający że dopuszczalne obciążenie każdej z pólek użytkowych dostarczonych regałów wynosi min. 80 kg/mb Konstrukcja i technologia wykonania szyn: Szyny wykonane ze stali walcowanej ( ceownik o wymiarach zewnętrznych min.76 x 20mm z blachy o grubości min. 2,5mm, do którego jest przyspawany pręt kwadratowy min.16 x 16). Szyna posiada jedną krawędź zagiętą ku dołowi – o to zagięcie haczy w przypadku przechyłu regału antywyważnik zabezpieczający. Powierzchnia szyny jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez fosforanowanie oraz malowanie lub poprzez ocynkowanie. Szyny stalowe montowane są na posadzce nawierzchniowo Przytwierdzenie szyn do posadzki odbywa się poprzez kołki rozporowe. Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia gwarantuje całkowite poziome ich położenie. Konstrukcja i technologia wykonania podstawy jezdnej: Podstawę regałów jezdnych stanowi rama jezdna o sztywności odpowiedniej do obciążenia oraz wyposażona w żeliwne koła jezdne - szerokości min. 30mm. Średnica toczna kół jezdnych nie mniejsza niż 105 mm – w celu zmniejszenia oporów tocznych. Koła prowadzące posiadają obustronne obrzeża w celu zapewnienia równego przesuwania regałów oraz w celu zabezpieczenia kół przed spadnięciem z szyn. Wszystkie koła posiadają z osobna po dwa łożyska toczne kulkowe z obustronnym uszczelnieniem. Podstawa posiada zabezpieczenie przed przechyłem regału tzw. antywyważniki - w postaci haka przesuwającego się w szynie oraz posiadają amortyzujące i zabezpieczające odboje gumowe. Konstrukcja i technologia wykonania napędu: Koła jezdne napędzane są za pomocą ergonomicznego trójramiennego pokrętła z dwustopniową przekładnią łańcuchową. Przekazanie napędu odbywa się poprzez oś stalową biegnącą od pierwszych do ostatnich kół. Wszystkie elementy ruchome układu napędowo-jezdnego są wykonane ze stali oraz osadzone są na uszczelnionych łożyskach tocznych. Trójramienne pokrętło posiada obrotowe uchwyty oraz blokadę – przycisk unieruchamiający regał. Konstrukcja i technologia wykonania ścian nośnych i panelu osłonowego: Wszystkie ściany nośne regałów wykonane są z blachy stalowej pełnej z perforacją – otworami na haki (zawieszki) służące do zawieszenia półek na wybranej wysokości z regulacją zawieszenia co 15-25 mm. Ściany są usztywnione stężeniami krzyżowymi montowanymi w regałach dwustronnych po środku - pomiędzy rzędami półek a w regałach jednostronnych z tyłu półek. Opcjonalnie stężenia mogą być zastąpione blachami pełnymi. Ozdobny panel przedni osłaniający mechanizm napędowy wykonany jest z pełnej blachy i posiada metalową kieszeń na kartonik z opisem oraz posiada na bocznej krawędzi gumową uszczelkę na całej wysokości regałów. Konstrukcja i technologia wykonania półek: Półki wykonane są z blachy stalowej o grubości min. 0,8mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9002 a następnie odpowiednio giętej. Półki wiszą na czterech hakach (zawieszkach) łatwych do zamontowania i zdemontowania. W celu łatwego ustalenia odpowiedniego odstępu między półkami wykonane jest oznaczenie w postaci otworu ( znacznika ), na wszystkich ścianach podtrzymujących półki. Elementy zabezpieczające osoby obsługujące oraz konstrukcję regałów: - gumowe odboje na ramie jezdnej, - blokada napędu w korbie napędowej, - antywyważnik haczący o krawędź szyny, - uszczelka gumowa na panelu przednim, - zabezpieczenie półek przed wysunięciem do przodu ( poprzez zastosowanie obrzeży ścian o odpowiedniej szerokości) , - zabezpieczenie przed zsunięciem się kółek z szyn poprzez obustronne obrzeże kół - najazdy obustronne na szynach. Szkolenie pracowników: W dniu zamontowania regałów oraz odebraniu ich przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia 2 pracowników obsługujących regały, wskazanych przez użytkownika co znajdzie potwierdzenie na protokole odbioru jakościowo-ilościowego stanowiącego załącznik do umowy. | kpl. | 3 |  |  |  |  |

……………………………………………………...................................................................…

(pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)