Katowice dnia 23.01.2019r.

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń kontrolno-pomiarowych służących do rejestracji zachowań użytkowników dróg – zwanego dalej videorejestratorami (VR).

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE (dot. jednego kompletu)

- VR urządzenie do zamontowania w pojeździe umożliwiające ciągłą rejestrację zdarzeń w ruchu drogowym przed lub za pojazdem kontrolującym, za pomocą dwóch kamer (przednia/tylna).

- VR umożliwia pośredni pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego, za pomocą prędkościomierza kontrolnego, dokonywany w czasie ruchu pojazdu kontrolującego (dynamiczny pomiar prędkości).

- VR musi charakteryzować się łatwym demontażem i umożliwiać samodzielne przeniesienie VR do innego pojazdu  bez utraty gwarancji na urządzenie.

- VR musi być zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu 12V (prądu stałego) oraz mieć możliwość zasilania, niezależnie od zapłonu silnika samochodowego z jednoczesną możliwością odcięcia zasilania od urządzenia (dodatkowy włącznik).

- VR musi posiadać dokładność pomiaru w zakresie do 100 km/h +/- 3 km/h, a ponad 100 km/h +/- 3% wartości mierzonej prędkości.

- Pomiar prędkości będzie wykonywany od co najmniej 10 km/h  do co najmniej 250 km/h
za pomocą prędkościomierza kontrolnego.

- VR musi  rejestrować dźwięk z wnętrza kabiny pojazdu.

- Zapis rejestrowanego obrazu w formie ciągłej, w postaci cyfrowej nie mniej niż 25 kl/s bez względu na formę rejestracji – przeglądanie zapisów ma umożliwiać wyszukiwanie rejestrów według daty i czasu nagrania.

- VR musi mieć możliwość bezpośredniego przeniesienia zarejestrowanego materiału na przenośną pamięć zewnętrzną  USB (pendrive) bez użycia dodatkowych urządzeń.

- VR musi mieć możliwość zadokowania jednego z wymiennych dysków SSD, na którym rejestrowane będą zdarzenia w ruchu drogowym. Montaż dysku musi uniemożliwiać samoczynne rozłączenie, dysk ma być zabezpieczony przed skutkami gwałtownych ruchów urządzenia.

- Zapis zdarzeń w ruchu drogowych ma odbywać się w czasie rzeczywistym do momentu utraty zasilania jednostki centralnej urządzenia.

- VR musi posiadać możliwość odtwarzania z jednoczesną możliwością nagrywania.

- Pomiar z prędkościomierza kontrolnego i jego zakończenie musi być sygnalizowane. Rozpoczęcie pomiaru następuje w chwili naciśnięcia przycisku rozpoczynającego pomiar.

- Obraz widziany przez kamerę (przednią/tylną) musi być widoczny na ekranie monitora zamontowanego wewnątrz pojazdu, bez opóźnień w czasie rzeczywistym bez względu na stopień kompresji.

- Zapis obrazu z kamer umożliwiać ma rejestrację zdarzeń w ruchu drogowym zarówno w porze dziennej, jak i nocnej z funkcją zoom.

- VR musi posiadać możliwość utrwalenia w treści obrazu następujących danych:

a) data i czas

b) licznik drogi

c) licznik klatek

d) współczynnik zoom

e) prędkość własna

f) czas rozpoczęcia pomiaru

g) czas trwania pomiaru

h) dystans pomiaru

i) wynik pomiaru – prędkość rejestrowanego pomiaru

j) nazwa i nr urządzenia

k) datę ważności legalizacji urządzenia

- Sterowanie urządzeniem za pomocą mobilnego pulpitu sterowniczego/pilota mocowanego wewnątrz pojazdu z oznakowaniem w języku polskim. Przyciski muszą umożliwiać odczytanie oznaczeń przycisków bez względu na porę dnia i nocy.

- Obraz z przebiegu służby musi być rejestrowany na wymiennym dysku SSD o pojemności umożliwiającej min. 36 godz. ciągłego zapisu obrazi i dźwięku.

- Dostarczony sprzęt musi być odporny na warunki panujące podczas eksploatacji pojazdu, czyli wibracje, zapylenie, wilgotność, temperaturę. Gwarantowana temperatura uruchomienia i pracy urządzenia 0ºC-50ºC, temperatura przechowywania od -30ºC do +70ºC.

- VR musi posiadać decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzającą typ przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

- VR w dniu zakupu musi posiadać aktualne świadectwo potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej urządzenia.

- Wyposażenie dodatkowe: przenośne urządzenie zewnętrze do wizualizacji i archiwizacji materiału zapisanego na dysku SSD rejestratora i musi umożliwiać zgranie wybranych fragmentów zarejestrowanych obrazów na nośnik DVD oraz zapewnić przygotowanie materiału materiału dowodowego w sposób umożliwiający zapoznanie się z zarejestrowanym obrazem wykorzystywanym w czynnościach procesowych  (sąd, prokuratura).

- Okres gwarancji na VR musi wynosić, co najmniej 24 miesiące od dnia zakupu urządzenia

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i zainstalował urządzenia fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz gatunku I-go.