Katowice, dn. 09.07.2008 r.

ZP-2380-187-199/2446/2008

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu pomieszczeń dla osób zatrzymanych w KMP w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11”

Do prowadzonego postępowania zgłoszono zapytanie. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zapytania z dnia 02.07.2008 r.

„Proszę o udzielenie bliższych informacji do pozycji 54 (wymiana drzwi stalowych do celi) i pozycji 55 (drzwi dwustronne wzmocnione z szybą bezpieczną) z przedmiaru robót”

Pyt. 1		Jaki ma być wymiar poszczególnych skrzydeł drzwiowych?

Odp. 1		Należy zachować istniejące wymiary drzwi, które w świetle otworu wynoszą 90 cm.

Pyt. 2                 Jakie parametry techniczne powinny spełniać?

Odp.2                Należy zabudować drzwi zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych 
                           i Administracji, które zostały zawarte w Rozporządzeniu z dnia 21 marca 2003r. § 6.1 punkt

10 tj. „drzwi o solidnej konstrukcji z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz

łańcuchem zabezpieczającym , otwierane na zewnątrz, z wizjerem stożkowym na wysokości

1,5m, zabezpieczonym od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą

zasłoną.”

Pyt. 3                Czy mają być z zamkami, jeżeli tak to jakimi?

Odp.3               Do drzwi należy założyć zamki atestowane typu aresztowego.

Pyt. 4                Czy mają mieć klamki, jeżeli tak to proszę podać jakiego typu?

Odp.4                W przypadku montażu zamku typu aresztowego, nie zakłada się klamek.

Pyt. 5                 Czy mają posiadać wizjery?

Odp.5                 Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznym i Administracji z dnia 
                            21 marca 2003r. §6.1 punkt 10 należy zabudować wizjer stożkowy na wysokości 1,5m,

zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną.

Pyt. 6                  Jaki wymiar ma mieć szyba bezpieczna?

Odp.6                  Szyba bezpieczna o wymiarach 30 cm x 120 cm, zabudowana centralnie w osi otworu

drzwiowego.

Pyt. 7                  Czy mają być z ościeżnicami, jeżeli tak to proszę o konkretny wymiar?

Odp.7                  Drzwi należy zabudować z ościeżnicami, których wymiar wynosi 90 cm.

Pyt. 8                   Oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej wytycznych?

Odp.8                   Drzwi powinny być zamocowane do ściany obwodowo za pomocą kotew, w sposób

uniemożliwiający ich wyważenie.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian i upływa 23.07.2008r. godz. 11.00 (termin składania ofert) i 11.30 (termin otwarcia ofert).

Wyk w 1 egz. AG/AG

- rozesłano wg rozdzielnika

przekazanych SIWZ

- umieszczono na stronie internetowej

Zamawiającego