PRZEDMIOT UMOWY .

Cyfrowa centrala telefoniczna ................... dla KP VII w Katowicach

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją cyfrowej centrali telefonicznej, fabrycznie nowej wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2006r., gatunku I-go.

CPV- 22.85.00.00-3

1. Stan istniejący

System telekomutacyjny Alcatel na terenie województwa śląskiego o pojemności 5000 portów zawierający systemem zarządzania OmniVista 4760.

2. Zakres modernizacji.

Rozbudowa systemu telekomutacyjnego.

Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja 1 centrali telefonicznej Alcatel OmniPCX Enterprise w Komisariacie VII Policji w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 5 oraz pełna integracja z systemem telekomutacyjnym Alcatel. Dołączenie do sieci publicznej poprzez interfejsy ISDN typu S0. Dołączenie do sieci resortowej poprzez interfejs ISDN typu S0 oraz VoIP z wykorzystaniem funkcjonującego systemu teletransmisyjnego na bazie urządzeń Vanguard. Dołączenie do istniejącego systemu zarządzania i taryfikacji OmniVista 4760. Zainstalowane centrale winny posiadać pełną funkcjonalność operacyjną taką jak istniejący obecnie system telekomutacyjny w zakresie planu numeracji, usług, taryfikacji, nadzoru i zarządzania.

2.1. Centrala telefoniczna Alcatel  OmniPCX Enterprise z możliwością rozbudowy do 500 abonentów w konfiguracji zapewniającej nie mniej niż:

- 32 analogowych zakończeń abonenckich wybieraniem dekada/DTMF oraz identyfikacją  DTMF/FSK,

- 4 cyfrowych zakończeń abonenckich 3B+D,

- 100 abonentów wirtualnych logujących się z użyciem kodu PIN,

- 4 porty analogowych translacji miejskich typ CA z obsługą identyfikacją (DTMF/FSK),

- 4 porty zakończeń ISDN typu S0 do obsługi linii miejskich

- obsługę 8 połączeń VoIP w standardzie H.323 umożliwiających przesył faksów w standardzie G3

- moduł zapowiedzi słownych i sygnałów tonowych ,

- 4 terminale abonenckie Alcatel 4039

- 34 analogowych aparatów telefonicznych Temporis 500 Alcatel (grafitowych)

- 2 przystawki analogowe do wskazanych w punkcie 2.1 lit. h terminali abonenckich

- 2 przystawki 40-klawiszowe do wskazanych w punkcie 2.1 lit. h  terminali abonenckich

- wyposażenie do zdalnego zarządzania z poziomu OmniVista 4760 (nadzór, taryfikacja, system diagnostyki stanu łączy)

- obudowa Rack3 do montażu w szafie teletechnicznej 19”

- zasilanie DC 48V.

2.2. Realizacja obejmuje:

- dostarczenie i zainstalowanie centrali telefonicznej w szafie teletechnicznych 19”,

- dołączenie do istniejącego systemu zasilania gwarantowanego DC 48V zainstalowanego w szafie teletechnicznej 19”, długość przewodu do 2 m

3.    Inne ustalenia:

    - Dokładne miejsce wykonania prac związanych z zamówieniem zostaną wskazane przez Zamawiającego,

    - Rezultatem wykonanych prac musi być doprowadzenie do pełnej funkcjonalności budowanych systemów i ich pełnej integracji z systemami istniejącymi.

4. Dokumentacja

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz powykonawczej dokumentacji projektowej (2 kpl. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej).