Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP-2380-298-220/2008

WYMAGANIA TAKTYCZNO–TECHNICZNE

SAMOCHODU FURGON NIEOZNAKOWANY W WERSJI MAŁA WIĘŹNIARKA „MW 4” (dla 4 osób konwojowanych)

- WYMAGANIA OGÓLNE.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno – techniczne dla pojazdu typu furgon nieoznakowany w wersji mała więźniarka „MW” do przewozu 4 osób konwojowanych dla potrzeb służb prewencji Policji.

- Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu „MW4”.

- Przeznaczenie pojazdu „MW4”.

Pojazd „MW4” wykorzystywany będzie do wykonywania przez służbę prewencji zadań związanych z konwojowaniem osób zatrzymanych. Konstrukcja pojazdu „MW4” musi umożliwić bezpieczny przewóz 4 osób zatrzymanych oraz 5 policjantów wraz z wyposażeniem służbowym policjantów.

- Warunki eksploatacji „MW4”.

Pojazd będzie:

- użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej;

- jeździł po drogach utwardzonych i gruntowych;

- przechowywany na wolnym powietrzu;

- myty w myjni automatycznej szczotkowej.

Sposób konstrukcji pojazdu musi uwzględniać fakt, że osoby konwojowane, przewożone pojazdem mogą zachowywać się w jego wnętrzu w sposób agresywny, atakować funkcjonariuszy, próbować samookaleczyć się, podejmować próby ucieczki z pojazdu, niszczyć, dewastować lub zanieczyszczać jego wnętrze.

5.Wymagania formalne.

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 ust.7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 98 poz. 602,

- Pojazd musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908. z późn. zm.).

- Każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, stosownie do § 10 przepisu cyt. w ppkt 2), oraz o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą o ruchu drogowym.

- W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji technicznych w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych,

- instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

- innego sprzętu służbowego.

- Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z obecnie obowiązującym Regulaminem EKG/ONZ.

- WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO, PRZEZNACZONEGO POD ADAPTACJĘ NA SPECJALISTYCZNĄ WERSJĘ ZABUDOWANĄ.

  - Pojazd musi spełniać:

- Nadwozie:

  - Pojazd kategorii N 1, rodzaj nadwozia van (BB) z blaszanym dachem,

  - Dopuszczalna masa całkowita po dokonaniu adaptacji poniżej 3.500 kg,

  - Rozstaw osi min. 3400 mm.,

  - Rozmiary przestrzeni ładunkowej po zabudowie obejmującej przedział II i III, o których mowa w rozdziale III: wysokość wnętrza minimum 130 cm,

  - Wyposażone w drzwi zewnętrzne przednie lewe i prawe, jednoskrzydłowe, drzwi przesuwne z obu stron nadwozia oraz drzwi tyłu nadwozia uchylne dwuskrzydłowe symetryczne zgodnie z opisem w rozdziale III, pkt 1 ppkt 7,

  - Wszystkie drzwi z wyjątkiem drzwi tyłu nadwozia przeszklone

  - Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności cieplnej (atermiczna), szyby w drzwiach przesuwnych pojazdu trwale przyciemniane.

- Silnik i układ zasilania:

  - Wysokoprężny, 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 4.

  - Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2.100 cm3,

  - Moc silnika nie mniejsza niż 95 kW,

  - Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm,

  - Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 70 dm3 paliwa, (wg deklaracji producenta),

- Układ hamowania.

  - Wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół min. ABS

  - Wyposażony w system stabilizacji toru jazdy zapobiegający uślizgom bocznym pojazdu.

- Układ kierowniczy.

  - Wspomaganie układu kierowniczego.

- Przenoszenie napędu.

  - Napęd na oś przednią,

  - Skrzynia biegów mechaniczna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 5 biegów do przodu,

  - Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 140 km/h.

- Bezpieczeństwo.

  - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich. Fotele w przedziale II wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotele w przedziale II muszą być kat. M1,

  - Poduszki bezpieczeństwa gazowe co najmniej dla kierowcy i dysponenta.

- Tarcze kół.

  - Tarcze kół stalowe z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,

  - Tarcze kół stalowe z ogumieniem zimowym (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,

  - Kołpaki do kół letnich - szt. 4, Zamawiający dopuszcza tzw. kołpaki małe,

  - Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 12 miesięcy.

- Fartuchy lub osłony przeciwbłotne na wszystkie koła pojazdu,

- Oświetlenie dodatkowe pojazdu: Światła przeciwmgłowe przednie montowane fabrycznie,

- Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.

  - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie),

  - Pobór prądu z akumulatora przez systemy podtrzymania w czasie postoju pojazdu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach nie może przekraczać 100 mA,

  - Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń łączności) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator,

  - Wszystkie odbiorniki dodatkowe wyszczególnione w WTT powinny być zakwalifikowane jako odbiorniki przewidziane do pracy ciągłej.

  - Zamawiający wymaga wyłącznika głównego dla zasilania odbiorników dodatkowych związanych z zabudową, zainstalowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem

- Wyposażenie dodatkowe:

  - Centralny zamek z pilotem dla wszystkich drzwi pojazdu, z odrębnym sterowaniem zamkiem drzwi tylnych nadwozia. Zamawiający wymaga dodatkowego sterowania ręcznego zamkiem drzwi tylnych nadwozia z deski rozdzielczej pojazdu. Kluczyk stacyjki musi otwierać wszystkie drzwi pojazdu oraz korek (klapkę) wlewu paliwa, jeżeli ten jest wyposażony w zamek oraz być zintegrowany ze sterownikami alarmu i centralnego zamka,

  - Autoalarm wyposażony, w co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmiennokodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa. Alarm powinien reagować na otwarcie każdych drzwi pojazdu, maski silnika, zbicie szyby oraz na ruch w przedziale I i II,

  - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich,

  - Lusterka elektrycznie regulowane i podgrzewane,

  - Czujnik cofania z sygnalizatorem akustycznym,

  - Radioodbiornik z odtwarzaczem CD, wyposażony w co najmniej 2 głośniki zamontowane w przedziale I,

  - Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie) z możliwością sterowania intensywności nawiewu oddzielnie dla przedziału I-ego i II-ego,

  - Gaśnice typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadające odpowiedni certyfikat CNBOP w ilości 2 szt. zamocowane w zasięgu kierowcy i w przedziale II,

  - Koc gaśniczy,

  - Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej: rękawice lateksowe - 3 pary, nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka, opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk), bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk, bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki, woda utleniona (100 ml) - 1 flakon, folia termoizolacyjna - 1 sztuka, opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki, rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)	- 1 sztuka, preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.

  - Linka holownicza z zaczepami holowniczymi zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami) dostosowana do masy pojazdy,

  - trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

  - Trzy młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa: 1 szt. mocowany w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta oraz po 1 szt. na każdą ścianę w przedziale II,

  - Komplet dywaników gumowych w przedziale I, zmywalna wykładzina antypoślizgowa w przedziale II

  - Gniazdo zapalniczki fabryczne o prądzie obciążenia min. 10 A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,

  - Dodatkowe cztery gniazda zapalniczki z zaślepkami, o prądzie obciążenia min. 10 A każde, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu: dwa zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, dwa zamocowane po prawej i lewej stronie w górnej części słupka „C”,

  - Reflektor dalekosiężny /szperacz/ z żarówką H1 lub H3 o mocy min. 55 W, zasilany z gniazd, o których mowa w ppkt o) i p), z przewodem spiralnym o dług. 5 mb w stanie rozciągniętym,

  - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, klucz do mocowania koła zapasowego (o ile wymagany), wkrętak dwustronny, klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora, zestaw narzędzi niezbędnych do samodzielnego montażu/demontażu okratowania pojazdu,

  - Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu, z pilotami do autoalarmu oraz centralnego zamka,

- Ergonomia: Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach przód – tył i góra- dół oraz fotela dysponenta, co najmniej przód – tył.

- Rok produkcji pojazdu: Bieżący dla danego roku dostawy. Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdów wyprodukowanych w roku 2008 do końca I kwartału 2009 roku

- Kompletacja dot. zabudowy i wyposażenia: Wszystkie pojazdy muszą być w jednej wersji homologacyjnej, a także ukompletowane w elementy zabudowy wnętrza oraz dodatkowe wyposażenie identyczne i pochodzące od tych samych producentów.

2. Warunki gwarancji:

- Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne min. 24 miesiące,

- Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy,

- Gwarancja na perforację elementów nadwozia min. 72 miesiące,

- Gwarancja na pozostałe elementy nie wymienione w pkt od 1 do 3 - minimum 24 miesiące,

- Bezpłatne holowanie pojazdów od miejsca awarii do najbliższej stacji serwisowej wykonującej naprawy gwarancyjne w przypadku: niemożności uruchomienia pojazdu; jeżeli samodzielna jazda pojazdu może spowodować powiększenie awarii, zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jest technicznie niemożliwa

- Codzienne mycie samochodów w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem gwarancji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ADAPTACJI POJAZDU BAZOWEGO NA WERSJĘ MAŁA WIĘŹNIARKA „MW4”.

1. Wyposażenie specjalne wnętrza pojazdu.

- Pojazd „MW4” musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu 9 osób, w tym:

  - 5 funkcjonariuszy oraz,

  - 4 osób konwojowanych,

- Pojazd gotowy do jazdy oraz obciążony łączną masą zastępczą (800 kg) nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej (DMC),.

- Wnętrze pojazdu musi być przedzielone przegrodami na trzy przedziały:

  - przedział I – dla dwóch policjantów: kierującego pojazdem i dysponenta,

  - przedział II – dla trzech funkcjonariuszy,

  - przedział III – dla czterech osób konwojowanych.

- Pojazd „MW4” musi posiadać:

  - w przedziale I dwa pojedyncze fotele dla kierującego pojazdem i dysponenta;

  - w przedziale II: trzy fotele ze składanymi siedziskami, umieszczone tyłem do kierunku jazdy, bezpośrednio za przedziałem I, centralnie w szerokości pojazdu;

  - w przedziale III: cztery miejsca siedzące umieszczone bokiem do kierunku jazdy przy ścianach bocznych przedziału, po dwa z każdej strony;

- Rozmiary foteli w przedziale II muszą spełniać następujące wymagania:

  - głębokość poduszki siedzenia w rozumieniu punktu 5.7.8.3 Regulaminu nr 52 EKG ONZ musi zawierać się w przedziale od 40 do 45 cm

  - wielkość minimalnej wolnej przestrzeni przed siedzeniami w rozumieniu punktu 5.7.8.5 Regulaminu nr 52 EKG ONZ musi wynosić co najmniej 60 cm,

  - szerokość siedziska przypadająca na jednego pasażera, mierzona po każdej stronie, dla siedzeń wielokrotnych w rozumieniu punktu 5.7.8.2.1 Regulaminu nr 52 EKG ONZ musi wynosić co najmniej 22,5 cm

- Fotele w przedziale I i II muszą:

  - być wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości,

  - posiadać wzmocnienie, co najmniej siedziska i odcinka lędźwiowego oparcia, w postaci dodatkowego wzmocnienie tapicerki w tym obszarze, które ma zapobiegać uszkodzeniu poszycia foteli przez indywidualne wyposażenie lub pokrowce wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości.

- Wejście do poszczególnych przedziałów musi być możliwe:

  - do przedziału  I - drzwiami bocznymi po prawej i lewej stronie pojazdu,

  - do przedziału II - drzwiami bocznymi przesuwnymi,

  - do przedziału III - drzwiami bocznymi przesuwnymi przedziału II a następnie drzwiami w przegrodzie oddzielającej przedział II i III oraz dwuskrzydłowymi drzwiami tyłu nadwozia, otwieranymi na boki, pod kątem minimum 180o, wyposażonymi w ograniczniki drzwi oraz blokady położenia skrzydeł: co 90o, i w kącie pełnego otwarcia a następnie drzwiami w przegrodzie tylnej przedziału III. Drzwi tyłu nadwozia nie mogą kolidować z drzwiami bocznymi przesuwnymi w żadnym ich położeniu.

- W przedziale I pomiędzy siedzeniami kierowcy i dysponenta muszą być umieszczone 2 uniwersalne uchwyty na broń wyposażone w zamki do zabezpieczenia broni przed użyciem przez osoby do tego niepowołane.

- Przedział I i II wyposażony będzie w oświetlenie umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji itp., z możliwością ustawienia źródła światła na siedzenie kierowcy i dysponenta oraz osobne rozproszone oświetlenie w przedziale II. W przypadku braku fabrycznej lampki punktowej wymagane jest zamocowanie dodatkowego oświetlenia umożliwiającego czytanie, sporządzanie dokumentacji (z możliwością regulacji kąta padania światła.

- Przedział I oddzielony od przedziału II stałą przegrodą, wyposażoną w przeźroczystą, odsuwaną płytę poliwęglanową o grubości min. 3 mm, blokowaną od strony przedziału I o wymiarach minimalnych: szerokość – 500 mm , wysokość 250 mm. umieszczoną centralnie w szerokości pojazdu na wysokości górnych krawędzi oparć foteli kierowcy
i dysponenta

- Sufit w przedziale II wyposażony w blaszany wyłaz dachowy o wymiarach minimalnych 750 x 350 mm. Rygle wyłazu muszą dodatkowo umożliwić jego uchylenie wentylacyjne lub trwałe zamknięcie.

- Podłoga w przedziale II wykonana z materiału antypoślizgowego zmywalnego. Podłoga przedziału II i III może stanowić jedną całość,

- W przedniej oraz tylnej części przedziału III należy zamontować stałe przegrody z umieszczonymi w środkowej ich części drzwiami jednoskrzydłowymi, wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające opuszczenie pojazdu przez przewożone osoby zatrzymane. Każda z tych przegród powinna składać się z trzech elementów: krata lewa, krata prawa, drzwi otwierane na zewnątrz przedziału III o szerokości 650 mm.

- Konstrukcję nośną krat i drzwi stanowi rama wypełniona wzmocnieniami poprzecznymi wykonanymi z profilu zamkniętego 30x20x2 mm. Kraty w całości oraz drzwi w górnej i dolnej części wypełnione muszą być prętami stalowymi ciągnionymi o średnicy 10 mm i rozstawie 80 mm. Środkowa część drzwi musi być zabudowana obustronnie blachą o grubości 2 mm przymocowaną na stałe do kratownicy, do której po zewnętrznej stronie należy zamontować zamek klasy bezpieczeństwa C, dwuzasuwowy (jedna zasuwa zamykana ręcznie, druga za pomocą klucza), oraz uchwyt do otwierania i zamykania drzwi. Zawiasy drzwi w obu przegrodach mają być zamocowane na kratach przylegających do lewego boku pojazdu. Na kratach przylegających do prawego boku pojazdu muszą być zamontowane pręty ryglujące drzwi w górnej i dolnej ich części. W części środkowej drzwi pręty te będą zabezpieczane zasuwami w/w zamków. Przestrzenie krat i drzwi wypełnione prętami muszą być od strony przedziału III wyłożone płytą poliwęglanową o grubości 3 mm, przymocowaną do ramy oraz wzmocnień poprzecznych stalowymi nitami zrywalnymi (podziałka pomiędzy nitami nie więcej niż 150 mm.). Kraty muszą być mocowane do elementów konstrukcyjnych nadwozia (słupki, wzmocnienia podłużne) za pomocą śrub. Drzwi zawieszone muszą być na trzech zawiasach (zawias środkowy zamontowany odwrotnie, w celu uniemożliwienia zdjęcia drzwi bez demontażu ściany). Dodatkowo drzwi przedziału wyposażone są w tzw. „sztywny łańcuch” (ogranicznik uchylenia do 200 mm).

- W przedziale III miejsca dla osób zatrzymanych umieszczone zostaną wzdłuż ścian bocznych pojazdu, (po jednym rzędzie wzdłuż każdej ściany bocznej). Siedzenia muszą być wykonane z twardego i trwałego tworzywa sztucznego, zamocowanie w sposób trwały, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zdemontowanie przez osoby przewożone, nie pozostawiające wolnej przestrzeni pomiędzy siedzeniami, podłogą i ścianami przedziału. Podstawowe wymiary: długość ławki: 1000 – 1350 mm, głębokość ławki 350 mm, wysokość od podłogi do siedziska ławki 350 - 450 mm, wysokość przedziału od podłogi do sufitu min. 1300 mm.

- Ściany boczne, podłoga oraz sufit w przedziale III muszą być połączone szczelnie, w sposób umożliwiający spłukiwanie bieżącą wodą oraz wyłożone niepalną, odporną na uszkodzenia mechaniczne i łatwo zmywalną wykładziną. Zamawiający dopuszcza zabudowę modułową pod warunkiem zachowania szczelności i niedostępności punktów mocowania modułów dla osób przewożonych w przedziale. Przestrzeń pomiędzy wykładziną ścian bocznych i sufitu a konstrukcją nadwozia pojazdu należy wypełnić izolacja akustyczno-termiczną. Wnętrze przedziału III w zakresie kształtów zewnętrznych wyposażenia musi spełniać wymagania Regulaminu nr  21 EKG ONZ.

- W przedziale III muszą być zamontowane lampy ledowe barwy białej ciepłej o świetle rozproszonym, każda o mocy świetlnej ok. 100 lm, - 4 szt. Lampy powinny być zamontowane w suficie, po dwie sztuki nad każdym rzędem siedzeń, zapewniając największą równomierność oświetlenia. Włączane przełącznikiem znajdującym się na desce rozdzielczej lub włącznikiem znajdującym się w przedziale II przy fotelu konwojenta umieszczonym za fotelem kierowcy. Każda z lamp musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem przezroczystą, bezbarwną osłoną z poliwęglanu o grubości 3mm, niemożliwą do usunięcia bez użycia narzędzi.

- We wnętrzu przedziału III należy zamontować wentylator dachowy pracujący w trybie nawiewu i wywiewu z osłoną z siatki stalowej, o największym wymiarze oczka nie większym niż 5 mm, od strony wnętrza pojazdu, niemożliwą do usunięcia i uszkodzenia bez użycia narzędzi, włączany przełącznikiem zainstalowanym na desce rozdzielczej pojazdu.

- Układ ogrzewania z dodatkową nagrzewnicą zainstalowaną w przedziale II. Otwory nawiewowe w przedziale III muszą być:

  - umieszczone poniżej siedzisk,

  - wykonane w postaci szeregu otworów o średnicy 5 mm, zapewniających dostęp wymaganej ilości powietrza lub układu szczelin o szerokości nie większej niż 5 mm zabezpieczonej dodatkowo siatką o otworach nie większych niż 5 mm.

- Przewody wentylacyjne muszą być wyposażone w pętlę uniemożliwiającą zaleganie wody podczas mycia wnętrza przedziału.

- Wyposażenie wnętrza przedziału I, II i III musi spełniać wymagania w zakresie palności wg Dyrektywy 95/28/WE,

- Zderzak tylny ochronny pełniący funkcję stopnia z powierzchnią antypoślizgową.

- W przedziale I należy zamontować lusterko wewnętrzne umożliwiające obserwację wnętrza pojazdu przez dysponenta.

- W przedziale I na desce rozdzielczej należy zamontować:

  - w polu widzenia kierowcy i dysponenta sygnalizację świetlną otwarcia drzwi tyłu nadwozia i drzwi przegrody tylnej, o których mowa w pkt1 ppkt 13), działającą niezależnie od położenia włącznika zapłonu,

  - sygnalizację dźwiękową otwarcia drzwi tyłu nadwozia i drzwi przegrody tylnej, o których mowa w punkcie pkt 1 ppkt 13), działającą tylko przy włączonym zapłonie,

  - sygnalizację świetlną, otwarcia drzwi przednich i przesuwnych pojazdu, działającą tylko przy włączonej stacyjce pojazdu,

2. Instalacja łączności radiowej.

- Pojazd musi być przystosowany do montażu:

  - radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm, masa 1,7 kg.

  - radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm, masa 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo.

  - zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA,

- Radiotelefony i zestaw do telefonu komórkowego nie wchodzą w zakres zamówienia i montowane będą przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony.

- Radiotelefony spełniają normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji urządzeń wymienionych w pkt.1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli, schowek po stronie dysponenta, miejsce z osłoną na podszybiu, specjalny wspornik zamocowany w podłodze pojazdu pomiędzy kierowcą a dysponentem). Miejsca te mają umożliwiać szybki montaż i demontaż urządzeń z osprzętem (głośnik, mikrofon). Wykonawca wskaże miejsca montażu urządzeń wym. w pkt 1 na podstawie ww. wymagań, uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji zespołu NO rozłącznych zestawów łączności radiowej w przedziale I pojazdu pod fotelem kierowcy lub dysponenta (miejsce to musi być wolne od wszelkich urządzeń pojazdu np. akumulatora, wymiary podane są w punkcie 1). Wymagane miejsce ma być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi jak również atmosferycznymi np. woda, śnieg, błoto i ma umożliwiać szybki montaż i demontaż ww. urządzeń bez odkręcania fotela, np. wysuwana półka, szuflada.

- Wykonawca musi wyposażyć pojazd w dwie oznakowane i opisane listwy bezpiecznikowe, z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju mini. 3,0 mm², przeznaczonych dla urządzeń łączności radiowych. Listwy mają posiadać minimum 4 punkty wyjściowe i muszą być zainstalowane w następujących miejscach:

  - pod deską rozdzielczą przedziału I, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia i rozłączenia zasilania urządzeń łączności radiowej

  - pod przednim siedzeniem dysponenta lub kierowcy (patrz punkt 5), w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia i rozłączenia zasilania urządzeń łączności radiowej,

- Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do listwy bezpieczników wymienionej w punkcie 6, podpunkt a, przewody zasilające o mocy obciążenia prądowego minimum 25 A. (minus czarny, plus czerwony) z 25 A zabezpieczeniem na przewodzie plusowym umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania - do 40 cm od akumulatora.

- Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do listwy bezpieczników wymienionej w punkcie 6, podpunkt b, przewody zasilające o mocy obciążenia prądowego minimum 25 A. (minus czarny, plus czerwony) z 25 A zabezpieczeniem na  przewodzie plusowym umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania - do 40 cm od akumulatora– ww. listwa przewidziana jest do podłączenia zasilania rozłącznych urządzeń łączności radiowej NO. Przewody zasilające muszą być poprowadzone w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Radiotelefony, zestawy do telefonu komórkowego przeznaczone są do pracy ciągłej.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 300 W mocy dla ww. urządzeń łączności.

- Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu na jego dachu do czterech anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę:

  - szerokopasmowej na pasmo 164174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W

  - szerokopasmowej z jedną podstawą i dwoma promiennikami wymiennymi dopasowanymi do szerokości pasm częstotliwości pracy trankingowych 380400 MHz dla systemu „Tetra” i 450470 MHz dla systemu „Edacs” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W. Dopuszcza się zastosowanie jednej anteny na pasmo częstotliwości pracy 380470 MHz która musi spełnić warunek dopasowania do ww. częstotliwości pasm pracy systemów trankigowych zachowując, ich parametry pracy tj. szerokość pasma pracy, zysk i moc),

  - samochodowej do telefonu komórkowego GSM/WCDMA w pasmach częstotliwości pracy używanych na terenie Polski, (obecnie jest to zakres 9002200 MHz),

  - samochodowej GPS.

Impedancja anten musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy  - 35º C  + 60º C. Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni – zgodnie z jej instrukcją ( np. poprzez odkręcenie promiennika). Dopuszcza się zainstalowanie na pojeździe jednej anteny zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w podpunktach, c, d. W przypadku zastosowania anteny zintegrowanej, parametry na wyjściach, muszą być zgodne z  parametrami anten podanymi w podpunktach, c, d, z możliwością jednoczesnej pracy ww. urządzeń łączności. Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej.

- Przewody antenowe muszą być o małym tłumieniu (<1,1 dB), impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy  35º C  + 80º C, mają być doprowadzone w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka pod przednie siedzenie dysponenta lub kierowcy w miejscu przeznaczonym do montażu rozłącznych zestawów łączności radiowej (patrz punkt 5) w której ma być zostawiony zapas o długości 1,0 m (w celu ewentualnego podłączenia rozłącznych urządzeń łączności. Następnie ww. przewody antenowe z zachowaniem ciągłości będą poprowadzone w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi do środkowej części konsoli w pobliże listwy bezpiecznikowej (patrz punkt 6 podpunkt a) i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane.

- Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowych radiotelefonów podanych w punkcie 11. podpunktach a i b aby parametr WFS wynosił ≤ 2 w paśmie częstotliwości pracy.

- Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookolną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148174 MHz, 380400 MHz, 450470 MHz w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski (obecnie jest to zakres 9002200 MHz), oraz w pasmach pracy GPS.

- Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnienie częstotliwości pracy podanych w punkcie 14.

- Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

- Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

- Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące montażu” oraz z zaleceniami producentów przewodów.

- Wykonawca musi wskazać miejsce o minimalnych wymiarach: szerokość 40 mm wysokość, 35 mm, na odcinku: środkowa część konsoli listwa bezpiecznikowa (patrz punkt 6 podpunkt a) do fotela kierowcy lub dysponenta (patrz punkt 6 podpunkt b) w pobliże wyjść przewodów antenowych, w celu poprowadzenia przez Zamawiającego instalacji przewodów sygnałowych i sterujących dla rozłącznych urządzeń łączności radiowych. Miejsce to ma chronić przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku gdyby takiego miejsca nie było w pojeździe, Wykonawca musi poprowadzić na ww. odcinkach listwy, zabezpieczające przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsce lub listwa mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu, np. może być wpuszczony „pilot” do poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodów sygnałowych i sterujących.

- Wykonawca do każdego samochodu dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe anten, przewodów antenowych, zasilających i listew bezpiecznikowych. Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.

- Zamawiający dopuszcza możliwość konsultacji z oferentami w zakresie instalacji łączności radiowej w celu przedstawienia prototypu do badań przez uprawnione podmioty.

- Wszystkie materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu

3. Uprzywilejowanie w ruchu.

- Pojazd „MW4” musi posiadać:

  - dwie tablice z białym napisem „POLICJA” wykonane z folii odblaskowej na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm, o barwie niebieskiej ;

  - dwie lampy stroboskopowe wyładowcze (klosze lamp wykonane z poliwęglanu) emitujące światło pulsacyjne barwy niebieskiej z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym, umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością. Powyższy wymóg musi być potwierdzony badaniem przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej.

  - w przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim należy zamontować dwa dodatkowe światła uprzywilejowania stroboskopowe wyładowcze barwy niebieskiej.

- Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi zgodnie z Regulaminem 10 EKG ONZ:

  - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,

  - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,

  - być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

  - spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

- We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:

  - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

  - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

  - sterowania sygnalizacją świetlną oraz oświetleniem pomocniczym,

  - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

Dopuszcza się odrębne sterowanie oświetleniem pomocniczym

- Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

  - włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

  - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

  - włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

  - włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

  - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

  - musi istnieć możliwość korzystania z urządzenia rozgłaszającego przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

4. Kolorystyka i oznakowanie.

- Pojazd MW musi posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”, o parametrach określonych w  poniższej tabeli.

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Wartość współczynnika luminacji  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Srebrny metalik | X | 0,311 | 0,303 | 0,311 | 0,319 | 0,25 ÷ 0,40 |
|  | Y | 0,321 | 0,329 | 0,337 | 0,329 |  |

Z oferowanych pojazdów należy usunąć wszelkie napisy, które nie są związane z identyfikacją Policji oraz fabrycznym oznaczeniem marki i modelu pojazdu.

- Wskazówki dot. montażu.

- Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.

- Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas. Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu. W przedziale II i III wszystkie kable muszą być poprowadzone w sposób niewidoczny.

- Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył.

- W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablowe; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli.

- Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

- Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów.

- Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia.

- Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

UWAGA !!

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, w rozumieniu art. 30 ust 4. ustawy Pzp, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów opisanych w art. 30 ust 5. ustawy Pzp.