WYMAGANIA  DLA SAMOCHODÓW SERWISOWYCH

oraz

WYMAGANIA W ZAKRESIE SZKOLEŃ I UPOWAŻNIENIA DO REALIZACJI NAPRAW 
I PRZEGLĄDÓW

UWAGA: Niniejszy załącznik do SIWZ stanowi uzupełnienie do Wymagań taktyczno –

technicznych dla pojazdów „MW4” stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Niniejsze

wymagania dotyczą wyposażenia serwisowego.

W związku z powyższym dla pojazdów serwisowych należy uwzględnić wymogi dla pojazdów „MW4” za wyjątkiem wymogów dot. trzeciego przedziału przestrzeni ładunkowej. Dla pojazdów serwisowych wymagane są TYLKO dwa przedziały: pierwszy przedział
identyczny z przedziałem pierwszym w „MW4”, oraz przedział drugi stanowiący połączenie
przedziałów drugiego i trzeciego w „MW4”. Powyższe związane jest z koniecznością innego
wyposażania części tylnej w pojeździe serwisowym (zamiast przegrody i siedzeń dla zatrzymanych, przewidziany jest montaż wyposażenia serwisowego). Pozostałe wymogi dla przedziału II w pojeździe serwisowym pozostają bez zmian.

  - Wymagania ogólne.

- Obsługa techniczna dostarczonych w ramach zamówienia samochodów, będzie realizowana w oparciu o istniejące zaplecze obsługowo-naprawcze transportu Policji i mobilne warsztaty na bazie dostarczanych 5 miejscowych pojazdów.

- W ramach umowy Wykonawca udzieli wskazanym 5 jednostkom Policji (stacjom obsługi) upoważnienia do wykonywania okresowych przeglądów technicznych i napraw, udostępniając  informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania tych prac oraz wyposaży w sprzęt mobilne warsztaty. Informacja o wybranych jednostkach Policji zostanie przekazana Wykonawcy, który złożył  najkorzystniejszą ofertę, przy podpisaniu umowy.

- Mobilnym warsztatem jest pojazd spełniający wymogi taktyczno – techniczne dla pojazdów „MW4” określonych w załaczniku nr 2 z wyłączeniem wymogu w zakresie trzeciego przedziału w przestrzeni ładunkowej oraz dodatkowo wyposażony w sprzęt wymieniony w pkt III.  Mobilne warsztaty będą obsługiwane przez przeszkolonych pracowników stacji obsługi.

- Wykonawca zagwarantuje, że wykonane w okresie gwarancji przez stacje obsługi Policji przeglądy techniczne będą honorowane przez wszystkie autoryzowane stacje producenta, którego wykonawca reprezentuje, co zostanie potwierdzone zapisem w upoważnieniu.

  - Przewidziany zakres prac wykonywanych przy użyciu mobilnego serwisu

Stacje obsługi przy użyciu pojazdu serwisowego na mocy uzyskanego od wykonawcy, lub producenta pojazdów, upoważnienia będą wykonywały następujące czynności serwisowe:

- w okresie gwarancji:

- okresowe przeglądy techniczne w pełnym zakresie określonym przez producenta pojazdów, w tym przeglądy powłoki lakierniczej,

- naprawy nie podlegające wykonaniu w ramach gwarancji,

- montaż wyposażenia służbowego i środków łączności po wcześniejszym  uzgodnieniu strony technicznej z Wykonawcą,

- po zakończeniu okresu gwarancji:

- okresowe przeglądy techniczne w pełnym zakresie,

- naprawy,

- montaż wyposażenia służbowego i środków łączności.

W ramach przyznanych upoważnień, w okresie gwarancji nie jest przewidywane wykonywanie przez stacje obsługi napraw blacharsko – lakierniczych.

  - Zakres wyposażenie pojazdu serwisowego

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia 5 mobilnych warsztatów, w:

- sprzęt diagnostyczny umożliwiający pełną diagnostykę układów objętych sterowaniem elektronicznym, wraz z programowaniem tych układów zgodnie ze standardowymi procedurami producenta, (np. czytnik kodów z możliwością kasowania błędów) lub równoważne oprogramowanie do komputera przenośnego wraz z przyłączem diagnostycznym; w przypadku oprogramowania na inną platformę niż Microsoft Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć  odpowiedni sprzęt i system operacyjny,

- aktualizację oprogramowania/bazy danych wraz z abonamentem na korzystanie z tego oprogramowania przez cały okres gwarancji na  zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, o ile taki abonament jest wymagany – 1 urządzenie lub 1 kpl urządzeń dla każdej ze stacji,

- zestaw narzędzi specjalnych niezbędnych do wykonania przeglądów technicznych oraz wymiany części i materiałów eksploatacyjnych przewidzianych w ramach przeglądu w zakresie mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym. Zestaw musi zawierać niezbędne narzędzia specjalne przewidziane do wykonywania wszystkich czynności w ramach okresowych przeglądów technicznych przewidzianych do przebiegu 200 000 km lub 5 lat eksploatacji.

- Przekazane wyposażenie diagnostyczne i narzędzia specjalne będą fabrycznie nowe i kompletne, tj. wyposażone w szczególności we wszystkie układy, elementy, przewody połączeniowe oraz instrukcje obsługi w języku polskim niezbędne do ich prawidłowego montażu, uruchomienia i funkcjonowania.

- Wyposażenie diagnostyczne i narzędzia specjalne będą opakowane i zamocowane w pojeździe w sposób umożliwiające ich bezpieczny transport. Sposób opakowania i zamocowania nie może ograniczać funkcjonalności i dostępu do urządzeń.

  - Szkolenie pracowników

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników policyjnych stacji obsługi w zakresie:

- budowy i wyposażenia pojazdów,

- technologii przeglądów technicznych i napraw, zgodnie z wymaganiami producenta,

- obsługi urządzenia lub urządzeń wymienionych w rozdz. III oraz udostępnionych systemów informatycznych (w zakresie katalogów części zamiennych, systemu zamówień części zamiennych oraz informacji technicznych o technologii obsług technicznych i napraw, kampaniach serwisowych, zmianach technicznych) organizacji i nadzoru obsług technicznych i napraw.

- Wykonawca przeszkoli minimum: 4 mechaników samochodowych, 2 elektryków samochodowych i 2 pracowników nadzoru do każdego z pięciu pojazdów serwisowych tj. w sumie 40 osób.

- Udział pracowników Zamawiającego, z uwzględnieniem ich  specjalności, w poszczególnych tematach szkolenia przedstawia się następująco:

- Szkolenie dot. zagadnień określonych pkt. IV.1. a), b) i c) musi składać się z części teoretycznej i praktycznej.

- Wykonawca określi ilość godzin szkolenia dla każdego tematu tak aby w przewidzianym czasie w sposób wyczerpujący omówić przedmiotowe zagadnienia oraz ustosunkować się do merytorycznych pytań, kierowanych do prowadzącego wykład/część praktyczną.

- Zamawiający dostosuje się do harmonogramu szkoleń zaproponowanego przez Wykonawcę.

- Koszty dojazdu do i z miejsca szkolenia oraz pobytu pracowników pokrywają delegujące jednostki Policji. Szczegółowe uzgodnienia w zakresie organizacji szkoleń zostaną dokonane na etapie podpisywania umowy.

  - Dostęp do informacji technicznej i katalogów części zamiennych.

- Wykonawca zapewnieni dla każdej ze stacji w ramach udzielonego upoważnienia dostęp do:

- katalogów części zamiennych,

- informacji technicznej w zakresie danych diagnostycznych, instrukcji obsługi i naprawy pojazdu, w zakresie wykonywania okresowych obsług, kampaniach serwisowych, zmianach technicznych;

dotyczących oferowanego typu i modelu samochodu. Powyższe informacje muszą być dostępne w języku polskim:

- Wykonawca zapewni bezpłatnie możliwość korzystania z doradztwa i konsultacji w zakresie obsług technicznych i napraw dostarczonych pojazdów w okresie gwarancji.

  - Dostęp do autoryzowanej sieci serwisowej producenta.

- Niezależnie od przedstawionych powyżej zasad funkcjonowania obsługi technicznej samochodów Wykonawca zapewni jednostkom Policji, dostęp do istniejącej autoryzowanej sieci serwisowej producenta pojazdów na zasadach obowiązujących w tej sieci.

- W przypadku odrzuceniu reklamacji Wykonawca lub jego autoryzowany serwis będzie informować jednostkę Policji użytkującą samochód, pisemnie podając pełne uzasadnienie odrzucenia.

# Text boxes

| Temat szkolenia | Specjalność pracowników uczestniczących w poszczególnych szkoleniach |
| --- | --- |
| budowy i wyposażenia pojazdów | Mechanik samochodowy | Elektryk Samochodowy | Pracownik nadzoru |
| technologii przeglądów technicznych i napraw, zgodnie z wymaganiami producenta | Mechanik samochodowy | Elektryk Samochodowy | Pracownik nadzoru |
| obsługi urządzenia lub urządzeń wymienionych w rozdz. III oraz udostępnionych systemów informatycznych | - | Elektryk Samochodowy | Pracownik nadzoru |
| organizacji i nadzoru obsług technicznych i napraw | - | - | Pracownik nadzoru |