Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-152-209/2008

WYMAGANIA TECHNICZNE

DLA ZABUDOWY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ POJAZDU MERCEDES VARIO FURGON  Z PRZEZNACZENIEM DLA ZMP SPAP W KATOWICACH/AMBULANS PIROTECHNICZNY/

I. WYMAGANIA OGOLNE.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania techniczne  zabudowy przestrzeni ładunkowej          samochodu furgon w wersji. Ambulans pirotechniczny przeznaczony do przewozu grupy

minersko-pirotechnicznej oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia.

2. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd „Ambulans pirotechniczny” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję

Pirotechniczną zadań w zakresie neutralizowania materiałów minersko-pirotechnicznych.

3. Warunki eksploatacji.

Pojazd „Ambulans pirotechniczny” będzie:

- użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- użytkowany na drogach twardych i gruntowych utwardzonych zarówno na długich trasach, jak i na krótkich odcinkach (np. na obszarze miasta),

II. WYMAGANIA FORMALNE.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie  montażu wyposażenia dodatkowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Stosowny zapis w tej kwestii winien się znaleźć w książce gwarancyjnej i musi być respektowany na terenie całego kraju.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń zamawiającego dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego dokonywanych przed montażem zgodnie z § 1 ust. 5 umowy.

- Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji potwierdzone „za zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ”.

- Wykonawca zabudowy pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych oraz planowanych, według wskazań Zamawiającego, do zainstalowania w pojeździe urządzeń elektrycznych, elektronicznych i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ADAPTACJI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ POJAZDU BAZOWEGO NA WERSJĘ AMBULANS PIROTECHNICZNY

- Pojazd „Ambulans Pirotechniczny” musi być przystosowany do :

- przewozu w jego wnętrzu specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do działań bojowych

- prowadzenia i kierowania z jego wnętrza działaniami minersko pirotechnicznymi oraz sterowania i zasilania sprzętu /np. robot,rtg/

- sporządzania dokumentacji z interwencji ,analizowania zdjęć rtg.

- przechowywania w ujemnych temperaturach chłodziwa do kombinezonu EOD a także schładzania klisz rentgenowskich.

- transportu i zabezpieczenia broni gładkolufowej, zestawów alarmowych materiałów wybuchowych a także dowodowych materiałów ujawnionych  na miejscu działań, a także wybuchowych materiałów dowodowych ujawnionych na miejscu działań.

2. Wyposażenie specjalne wnętrza pojazdu:

Przedział roboczo– ładunkowy musi być wyposażony :

- regały, szafki transportowe zamocowane na bocznych ścianach do przewożenia sprzętu specjalistycznego, jakim jest oprzyrządowanie pirotechniczne  z mocowaniami uniemożliwiającymi przesuwanie się sprzętu podczas jazdy. Ilość, wymiary i rodzaj regałów zgodnie z rysunkami stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ, załącznik nr 2 do umowy. Do każdego regału mają być załączone kątowniki w licznie 8 sztuk dla każdego regału, które zostaną zamontowane przez Zleceniodawcę po dokonaniu ostatecznego odbioru.

- uchwyty lub inne rozwiązania uniemożliwiające przesuwanie się podczas jazdy dodatkowego wskazanego przez Zamawiającego specjalistycznego sprzętu (jak np. akumulatorów, szpuli z przewodem i innych).

- przewidziane miejsce na robota pirotechnicznego z zaczepami do mocowania, w celu unieruchamiania podczas jazdy. Sposób mocowania musi umożliwiać łatwe i szybkie opuszczenie pojazdu. Umiejscowienie punktów mocowania do podłogi nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- przewidziane miejsce na konsolę sterowniczą z zaczepami do mocowania w celu unieruchamiania podczas jazdy. Sposób mocowania musi umożliwiać łatwe i szybkie opuszczenie pojazdu. Umiejscowienie punktów mocowania nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- składany do ściany bocznej stolik i siedzenie przeznaczone do sporządzania dokumentacji w miejscu i o wymiarach podanych na rysunkach stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, a załącznik nr 2 do umowy.

- fotel operatora robota pirotechnicznego /nie przystosowany do jazdy/

- najazdy umożliwiające wjazd do pojazdu bocznymi drzwiami robota pirotechnicznego i konsoli sterowniczej. Najazdy muszą być :

-pełne,

-wykonane z aluminium,

-posiadać atest wytrzymałościowy,

-zabezpieczane do transportu w pozycji pionowej uchwytami zamocowanymi w miejscu wskazanym przez zamawiającego o szerokości min. 300 mm, długości 1800mm

- właz dachowy w postaci szyberdachu  umożliwiający wysunięcie anteny robota.

- odsuwaną szybę pomiędzy kabiną a przestrzenią ładunkową/usytuowaną w fabrycznym wytłoczeniu ścianki działowej pojazdu/

- zamocowanie dachowe na dwie drabiny.

- niezależne ogrzewanie i klimatyzację przestrzeni ładunkowej.

- ściany i sufit przedziału ładunkowego ocieplone i wyłożone łatwo zmywalną i odporną na wgniecenia i pęknięcia aluminiową blachą anodową gładką.

- instalację wewnętrzna 220V wraz z czterema gniazdami wtykowymi, jednym w pobliżu stanowiska dokumentacyjnego oraz jednym zewnętrznym hermetycznym przyłączem,

- dwa gniazda zapalniczki 12 V w górnej części kabiny pojazdu do podłączenia sygnałów świetlnych

- jedno gniazdo do zapalniczki 12 V w lewej tylnej części pojazdu do podłączenia sygnałów świetlnych

- oświetlenie ogólne sufitowe z minimum dwoma lampami wysyłającymi światło rozpraszające,oraz oświetlenie punktowe na stanowisku dokumentacyjnym zapewniające możliwość czytania i sporządzania dokumentacji, oraz na stanowisku operatora robota

- agregat prądotwórczy wyciszony o mocy 3 kW,

- stacjonarną przetwornicę prądowa z 12V na 220 V, o mocy 3 kW,

- prostownik do ładowania akumulatorów pojazdu bez ich demontażu

- markizę po lewej stronie pojazdu o wymiarach podanych na rysunku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, a załącznik nr 2 do umowy.

- zamontowany system do bezpiecznego cofania tj. kamera szerokoobrazkowa z zamocowaniem na tyle pojazdu nad drzwiami oraz monitor LCD zamontowany w kabinie kierowcy.

IV. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU.

- Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.

- Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas.

- Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył.

- W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablowe; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego uniemożliwiające przypadkowe zaczepienie. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli.

- Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

- Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów. W razie potrzeby należy użyć śrub z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem, aby uniknąć zranień.

- Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPOSAŻENIA POJAZDU W DODATKOW URZĄDZENIA

Klimatyzacja

Wymagania techniczne:

- Działanie na postoju i w czasie jazdy

- zdolność do schłodzenie 17m3 powierzchni

- Dla pojazdu mercedes vario furgon 4.2 td

- Zabudowa dachowa

- Wyposażenie w dzielnik prądu

- Ładowanie akumulatorów z zabezpieczeniem przed nadmiernym spadkiem napięcia.

- Przetwornica prądu napięcia 12V → ~230V,

- Tryb chłodzenia lub ogrzewania powietrza.

- Teoretyczna moc chłodzenia 3200 W

- Moc grzewcza 1600 W

Agregat prądotwórczy wyciszony

Dane techniczne

- faza - 1.0

- moc maksymalna - 3.0 kVA

- moc znamionowa - 2.8 kVA

- napięcie znamionowe - 230 V

- natężenie znamionowe - 9.7 A

- częstotliwość - 50.0 Hz

- system regulacji napięcia - elektroniczny z mikroprocesorem (INVERTER)

- głośność – maksymalnie 95 dB(A) z odległości 1 m

- system rozruchu - ręczny i elektryczny

- gniazda prądu zmiennego - 2 x 230 V

- wyjście DC - 12V - 12A

- stopień zabezpieczenia prądnicy - IP 23

- moc max. silnika - 5.5 KM

- pojemność zbiornika paliwa - 13.0 l

- czas pracy na zbiorniku – minimum 24 h

- wymiary maksymalnie (dł. x szer. x wys.) - 655 x 445 x 555 mm

- masa sucha – nie więcej niż 61.0 kg

- wyposażenie standardowe - zabezpieczenia olejowe silnika (oil-alert), zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy, wyjście prądu stałego, kontrolki: pracy, przeciążenia, kółka, wskaźnik poziomu paliwa

Lodówka sprężarkowa

Wymagania:

- Pojemność min. 100 litrów

- Napięcie 12/24V oraz 110-240V

- Chłodzenie od 10 stopni Celsjusza do – 20 stopni Celsjusza

- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora z przełącznikiem typu akumulatora

- Wymiary wewnętrzne minimum 360x500x400mm

Drabiny

- drabina 3-elementowa wykonana z profili aluminiowych nie wymagających konserwacji

- wysokość całkowita (maksymalna) minimum 6 metrów

- wysokość po złożeniu od 2,50m do 2,80m

- szczeble posiadające profilowaną powierzchnię zabezpieczającą przed poślizgiem

- zabezpieczenie stabilności drabiny poprzez zamontowane pasy zabezpieczające

- końce drabiny zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego

- posiada znak bezpieczeństwa B

- odpowiada normie europejskiej EN 131