Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-300-219/2008

Poniższa tabela przedstawia wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów noszonych

| L.p. | Cechy radiotelefonu noszonego wymagane przez Zamawiającego | Cechy radiotelefonu oferowanego przez Wykonawcę (wypełnić poprzez wpisanie ,, spełnia” lub ,,nie spełnia”) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno – użytkowe |  |
| 1.1 | Praca w trybie: simpleks, duosimpleks, |  |
| 1.2 | Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów, |  |
| 1.3 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych), |  |
| 1.4 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału), zgodnie z p. 3.1 |  |
| 1.5 | Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s, ze skokiem nie większym niż 30s (programowana dla każdego kanału), |  |
| 1.6 | Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów), |  |
| 1.7 | Selektywne wywołanie 5–tonowe zgodne ze standardem CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms, |  |
| 1.8 | Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia poziomu progowego (odblokowania) równego 0,35 μV), |  |
| 1.9 | Kodowa blokada szumów – CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), wykaz wymaganych kodów w rozdziale 3 |  |
| 1.10 | Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale), |  |
| 1.11 | Wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu, |  |
| 1.12 | Radiotelefon musi być przystosowany do zainstalowania urządzenia maskującego korespondencję głosową (scramblera) i pracować wówczas zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 11, wskazać typy i producenta współpracujących scramblerów |  |
| 1.13 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym, |  |
| 1.14 | Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanym przyciskiem, |  |
| 1.15 | Łatwo dostępne przyciski funkcyjne umożliwiające po instalacji urządzenia maskującego: – włączanie / wyłączanie maskowania korespondencji przy nadawaniu, – wybór do pracy dowolnego klucza kodowego, |  |
| 1.16 | Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku, |  |
| 1.17 | Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego, |  |
| 1.18 | Blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radiową, |  |
| 1.19 | Sygnalizacja wizualna stanu baterii akumulatorów oraz sygnalizacja akustyczna jej rozładowania (z możliwością programowego wyłączenia tej funkcji), |  |
| 1.20 | Złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów: |  |
| 1.20a | Mikrofonogłośnika, |  |
| 1.20b | Zestawu do pracy kamuflowanej, |  |
| 1.20c | Przystosowanie do podłączenia za pomocą odpowiedniego adaptera, eksploatowanego w Policji typu Ceotronics zestawu podkaskowego. |  |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |  |
| 2.1 | Modulacja F3E, |  |
| 2.2 | Minimalny zakres częstotliwości pracy 148  174 MHz, |  |
| 2.3 | Maksymalna dopuszczalna odchyłka od częstotliwości środkowej kanału  1 kHz, |  |
| 2.4 | Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, |  |
| 2.5 | Zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5W, |  |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |  |
| 3.1 | Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym zakresie częstotliwości od 0,5 W do 5 W (w trybie serwisowym), |  |
| 3.2 | Możliwość ustawiania poziomu mocy z krokiem o wartości maksimum 0,7 W (tylko w trybie serwisowym), |  |
| 3.3 | Dewiacja sygnałów CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), |  |
| 3.4 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz), |  |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 dB/okt. 300  3000 Hz przy odstępie 25 kHz i 300  2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), |  |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  5% 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |  |
| 3.7 | Całkowity przydźwięk i szumy własne  -40 dB, |  |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |  |
| 4.1 | Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 V przy SINAD równym 20 dB i 0,35 V przy SINAD wynoszącym 12 dB, Definiowana zgodnie z normą ETSI EN 300 086 |  |
| 4.2 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W, |  |
| 4.3 | Współczynnik zawartości harmonicznych  5 % 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |  |
| 4.4 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 dB/okt. 300  2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz). |  |
| 5 | Parametry anteny |  |
| 5.1 | Minimalny zakres częstotliwości pracy 148174 MHz, |  |
| 5.2 | Maksymalna długość 200 mm, |  |
| 5.3 | Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 , |  |
| 5.4 | Polaryzacja pionowa, |  |
| 5.5 | Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej. |  |
| 6 | Ładowarki do baterii akumulatorów |  |
| 6.1 | Ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz ma zapewnić: |  |
| 6.1a | Ładowanie baterii akumulatorów, |  |
| 6.1b | Sygnalizację cyklu pracy ładowania/zakończenia ładowania, |  |
| 6.2 | Ładowarka wielostanowiskowa zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz ma zapewnić: |  |
| 6.2a | Ładowanie baterii akumulatorów, |  |
| 6.2b | Sygnalizację cyklu pracy, |  |
| 7 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |  |
| 7.1 | Radiotelefon noszony spełnia wymagania normy ETSI EN 300 019-1-7: w zakresie promieniowania słonecznego klasa 7.2, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 7.3, deszczu klasa 7.3E, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, spadków swobodnych klasa 5M3, |  |
| 7.2 | Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -250  + 550C, |  |
| 7.3 | Minimalny zakres temperatury składowania -400  +650C, |  |
| 8 | Zestawy do programowania i strojenia |  |
| 8.1 | Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegającego bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian, |  |
| 8.2 | Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania do wszystkich dostarczonych radiotelefonów, |  |
| 8.3 | Możliwość przechowywania dla każdego elementu wyposażenia kompletnego zestawu danych, wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu, |  |
| 8.4 | Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje. Jeśli do tej instalacji niezbędne będzie jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla zakupionego sprzętu (np. sterowniki urządzeń), WYKONAWCA dostarczy je na nośnikach dla każdego zakupionego urządzenia. |  |
| 8.5 | Instrukcja serwisowa radiotelefonu nasobnego do każdego kompletu zestawu do programowania i strojenia Zgodnie z wymaganiami w zakresie dokumentacji |  |
| 9 | Akcesoria wymagane w zestawie |  |
| 9.1 | Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy), |  |
| 9.2 | Dwie baterie akumulatorów Li-Ion |  |
| 9.3 | Antena, |  |
| 9.4 | Mikrofonogłośnik, |  |
| 9.5 | Klips do pasa (szerokość pasa 50 mm), |  |
| 9.6 | Futerał z zaczepem obrotowym do pasa (szerokość pasa 50 mm), |  |
| 9.7 | Przejście na gniazdo antenowe BNC |  |
| 9.8 | Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu noszonego. |  |
| 9.9 | Deklaracje zgodności dla radiotelefonów i dostarczanych ładowarek zgodnie z p.10.2 |  |
| 10 | Wymagania uzupełniające |  |
| 10.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: PN-ETSI EN 300 086 oraz ETSI EN 300 219. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. Wymagania środowiskowe definiuje się zgodne z normą ETSI EN 300 019-1-7. |  |
| 10.2 | Radiotelefon noszony, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, posiada deklarację zgodności z dyrektywą R&TTE, |  |

| 11 | Wymagania w przypadku pracy z urządzeniem maskującym korespondencję głosową |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Urządzenie maskujące korespondencję głosową, zwane dalej urządzeniem, jest przeznaczone do instalowania w radiotelefonach: noszonych, które pracują w trybie: - łączności konwencjonalnej z modulacją F3E, - simpleks, duosimpleks, - z odstępem międzykanałowym 12.5 kHz, - z zastosowaniem kodowanej blokady szumów CTCSS, - z sygnalizacją SELECT V. |  |
| 11.2 | Urządzenie musi prawidłowo pracować w konwencjonalnych (analogowych) sieciach retransmisyjnych eksploatowanych w Policji, |  |
| 11.3 | Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego (spowodowanym np.: pracą na granicy zasięgu radiowego), nie powinien wymagać ponownego nawiązywania łączności, |  |
| 11.4 | Urządzenia musi wykorzystywać cyfrowe algorytmy maskowania przesyłanej korespondencji, |  |
| 11.5 | Urządzenie powinno zapewniać emisję (emisję słyszaną przez podsłuchującego) o cechach transmisji danych lub szumu, |  |
| 11.6 | Urządzenie musi umożliwiać zrozumiały odbiór informacji głosowej przy zgodności klucza w radiotelefonie nadającym i odbierającym, |  |
| 11.7 | Praca w czasie rzeczywistym (dla trybu bezpośredniego) z opóźnieniem wprowadzanym przez moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu /odbiorze, mniejszym niż 300 ms |  |
| 11.8 | Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania obudowy radiotelefonu, |  |
| 11.9 11.9 | Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych, |  |
| 11.10 | Możliwość zdalnego zablokowania (dezaktywacji) wybranego urządzenia maskującego, z możliwością późniejszego odblokowania (aktywacji), Możliwość zdalnego zablokowania (dezaktywacji) wybranego urządzenia maskującego, z moŜ liwością późniejszego odblokowania (aktywacji), |  |
| 11.11 | Praca urządzenia maskującego na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu, |  |
| 11.12 | Możliwość włączenia / wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu za pomocą łatwodostępnego przycisku na obudowie radiotelefonu (użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w sposób jawny czy z maskowaniem korespondencji głosowej), |  |
| 11.13 | Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji, |  |
| 11.14 | Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej przy zgodności wybranego klucza, niezależnie od stanu włączenia / wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu, |  |
| 11.15 | Możliwość wyboru do pracy 1 z minimum 3 kluczy kodowych, |  |
| 11.16 | Sprawdzenie stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza, poprzez sygnalizację na wyświetlaczu czy pozycję przełącznika, |  |
| 11.17 | Sposób instalowania modułu urządzenia maskującego w radiotelefonach musi się odbywać bez ingerowania w ich konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków, |  |
| 11.18 | Instalacja i praca modułu urządzenia maskującego nie może spowodować pogorszenia parametrów radiotelefonów opisanych w specyfikacji, |  |
| 11.19 | Parametry urządzenia maskującego nie mogą być gorsze niż umieszczone w wymaganiach środowiskowych i klimatycznych dla danego radiotelefonu. |  |