Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP-2380-300-219/2008

Wymogi taktyczno – techniczne dot. zestawu podhełmowego

| 1. | Zestaw słuchawkowy pozwala na jego prostą instalację w kasku z przyłbicą wypełnionym stałym (bez możliwości demontażu) wygłuszeniem szczelnie przylegającym do głowy użytkownika |
| --- | --- |
| 1.1 | Zestaw składa się z 3 elementów: - mikrofonu kontaktowego, który można zainstalować w górnej części kasku - słuchawki którą można zainstalować w bocznym kołnierzu ochronnym kasku (kolor czarny) - wielkopowierzchniowego przycisku PTT (kolor czarny) |
| 1.2 | Mikrofon kontaktowy instalowany jest w górnej części kasku |
| 1.3 | Słuchawka przewidziana do instalacji w kołnierzu kasku (pod materiałem wygłuszającym) ma posiadać średnicę max. 4 cm. Długość przewodu łączącego (wraz z adapterem) słuchawkę z PTT ma być nie większa niż 25 cm (kolor czarny). |
| 1.4 | Mikrofon kontaktowy i słuchawka połączone są tylko przewodem, nie jest wykorzystywany inny sposób trwałego połączenia tych elementów (np. gumowy pasek, sztywny pałąk, parciane opaski itp.) |
| 1.5 | Elementy montowane w kasku zakończone są złączem pozwalającym na jego szybkie rozłączenie i swobodne zdjęcie kasku (np. szybko-złączka Nexus) |
| 1.6 | Podłączenie w/w złącza odcina tor m.cz głośnika radiotelefonu, odłączenie złącza przywraca w pełni funkcjonalność (nadawanie i odbiór) pracy radiotelefonu (bez konieczności odpinania zestawu PTT od złącza akcesoriów radiotelefonu) |
| 1.7 | Wielkopowierzchniowy przycisk PTT o średnicy min 5 cm (wraz z osłoną uniemożliwiają przypadkowe jego załączenie) ma umożliwić: - podłączenie osprzętu zainstalowanego w kasku, poprzez masywną i wytrzymałą - szybko złączkę (np. Nexus typu duży Jack) - podłączenie radiotelefonu poprzez złącze akcesoriów do radiotelefonu Motorola GP360 |
| 1.8 | Wielkopowierzchniowy przycisk PTT ma posiadać; (kolor czarny) - zaczep do ubrania - osłonę na przycisk (wraz z osłona uniemożliwiającą przypadkowe jego załączenie) - dodatkowe złącze typu LEMO (wbudowane)w celu opcjonalnego podłączenia dodatkowego przycisku PTT - złącze umożliwiające podpięcie go do słuchawki w kasku (np. NEXUS), złącze nie może być wbudowane w przycisk - długość przewodu wraz z adapterem umożliwiającym podpięcie PTT do słuchawki powinna wynieść 100 cm +/- 10cm (kolor czarny) |
| 1.9 | Konstrukcja przycisku PTT pozwala na jego swobodną obsługę w grubych skórzanych rękawicach ochronnych |
| 1.10 | Podłączenie przycisku PTT do radiotelefonu realizowane jest poprzez złącze akcesoriów do radiotelefonu Motorola GP360. |
| 1.11 | Gwarancja na zestaw wynosi co najmniej 24 miesiące |