Załącznik nr 2 do SIWZ.

ZP-2380-326-221/08

Wymagania techniczno-funkcjonalne dla sprzętu radiokomunikacyjnego.

Wymagania techniczno-funkcjonalne sprzętu radiokomunikacyjnego wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia (przez określenie „możliwość” korzystania z danej funkcjonalności należy rozumieć, iż dana funkcjonalność jest zaimplementowana a o jej wykorzystaniu decyduje użytkownik końcowy).

Poniższa tabela przedstawia wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów bazowych i stanowi Tabelę Zgodności Oferowanego Przedmiotu Zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

| L.p. | Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego | Cechy radiotelefonu oferowanego przez Wykonawcę (wypełnić poprzez wpisanie ,, spełnia” lub ,,nie spełnia”) Nazwa: Typ: Producent: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |  |
| 1.1 | Praca w trybie: simpleks, duosimpleks, |  |
| 1.2 | Praca na dowolnym, z co najmniej 300 zaprogramowanych kanałów, |  |
| 1.3 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych), |  |
| 1.4 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału) zgodnie z p. 3.1 |  |
| 1.5 | Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s, ze skokiem nie większym niż 30s (programowana dla każdego kanału), |  |
| 1.6 | Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum 10 skanowanych kanałów), |  |
| 1.7 | Selektywne wywołanie 5–tonowe zgodne ze standardem CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms, |  |
| 1.8 | Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia poziomu progowego (odblokowania) równego 0,5 V), |  |
| 1.9 | Kodowa blokada szumów – CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale) |  |
| 1.10 | Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale), |  |
| 1.11 | Wyłączanie/włączanie przez użytkownika, blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu łatwo dostępnym przyciskiem manipulatora, zgodnie z p. 1.25d oraz 1.25e |  |
| 1.12 | Radiotelefon musi być przystosowany do zainstalowania urządzenia\modułu maskującego korespondencję głosową (scramblera), na zasadzie „Plug-in” (bez lutowania i przecinania ścieżek), |  |
| 1.13 | Możliwość realizacji odbioru zbiorczego w oparciu o minimum dwa dodatkowe wyniesione odbiorniki (z kryterium najsilniejszego odebranego sygnału), |  |
| 1.14 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, dotyczy manipulatora i zespołu N/O |  |
| 1.15 | Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, |  |
| 1.16 | Wizualizacja poziomu głośności w przypadku regulacji głośności dedykowanymi przyciskami |  |
| 1.17 | Wyposażenie manipulatora w złącza akcesoryjne umożliwiające podłączenie dodatkowego głośnika, mikrotelefonu z przyciskiem nadawania oraz słuchawek, |  |
| 1.18 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania rezerwowego, |  |
| 1.19 | Automatyczne, bezzwłoczne przełączanie z zasilania sieciowego na rezerwowe, zapewniające ciągła pracę radiotelefonu bazowego, |  |
| 1.20 | Automatyczne ładowanie „on – line” baterii akumulatorów zasilania rezerwowego, |  |
| 1.21 | Automatyczne zabezpieczenie baterii akumulatorów zasilania rezerwowego przed nadmiernym rozładowaniem, |  |
| 1.22 | Możliwość dołączenia do zespołu N/O zewnętrznych min. czterech czujników alarmowych (alarmy obiektowe sygnalizujące np.: pożar, włamanie), |  |
| 1.23 | Lokalna manipulacja z panelu sterującego zespołu N/O umożliwiająca: - zmianę kanału pracy /ze wskazaniem kanału pracy/, - odbiór i nadawanie na wybranym kanale, - regulację głośności. |  |
| 1.24 | Zdalne sterowanie z manipulatora operatorskiego (konsoli) przez niekomutowaną jednoparową linię telefoniczną na odległość nie mniejszą niż 10 km (o tłumienności falowej równej lub większej 22 dB dla 1 kHz), |  |
| 1.24a | Zewnętrzne zabezpieczenie przepięciowe i odgromowe po obu stronach linii sterującej, |  |
| 1.25 | Manipulator operatorski zapewniający: |  |
| 1.25a | Włączanie i wyłączanie zespołu N/O i zasilania manipulatora, |  |
| 1.25b | Zmianę kanału pracy stacji bazowej, |  |
| 1.25c | Wyświetlanie nazwy kanału roboczego, |  |
| 1.25d | Załączenie i wyłączenie blokady szumów (blokada poziomem) – sygnalizacja aktualnego stanu, |  |
| 1.25e | Załączanie i wyłączanie kodowanej blokady szumów – CTCSS – sygnalizacja aktualnego stanu, |  |
| 1.25f | Odsłuch w dowolnym kanale korespondencji kodowanej z użyciem do 10 kodów CTCSS (indywidualnie dla każdego kanału, przy jednorazowym programowaniu), |  |
| 1.25g | Łatwo dostępne przyciski funkcyjne umożliwiające po instalacji urządzenia/modułu maskującego korespondencję: - włączanie / wyłączanie maskowania korespondencji (dla nadawania), - wybór do pracy 1 z 16 zaprogramowanych kluczy kodowych, Sygnalizacja aktualnego stanu. |  |
| 1.25h | Włączenie / wyłączenie skanowania łatwodostępnym przyciskiem funkcyjnym – sygnalizacja aktualnego stanu, |  |
| 1.25i | Wybieranie numeru selektywnego wywołania (możliwość ustawienia cyfry „0” jako pierwszej cyfry selektywnego wywołania), |  |
| 1.25j | Wyświetlanie wybranych i odebranych numerów (lub nazw) selektywnego wywołania, |  |
| 1.25k | Możliwość aktywowania nadawania przyciskiem ręcznym i nożnym, |  |
| 1.25l | Regulację poziomu sygnału akustycznego z odbiornika, |  |
| 1.25m | Sygnalizację stanów awaryjnych zespołu N/O: - sygnalizacja niedopasowania systemu antenowego (uszkodzenie toru antenowego) - zanik napięcia sieciowego (zasilanie rezerwowe) i powrót napięcia sieciowego, - rozładowanie baterii akumulatorów - z zewnętrznych czujników alarmowych (m. in. pożar, włamanie), - linii sterującej. Ww. sygnalizacje wyświetlane alfanumerycznie wraz z sygnalizacją akustyczną, |  |
| 1.25n | Możliwość podłączenia rejestratora rozmów – rejestracja sygnału nadajnika i odbiornika, |  |
| 1.25o | Możliwość dołączenia do manipulatora operatorskiego manipulatora dodatkowego za pomocą niekomutowanej linii telefonicznej o długości minimum 300 m, |  |
| 1.25p | Manipulator dodatkowy powinien zapewniać minimum - nadawanie i odbiór na kanale wybranym w manipulatorze operatorskim, |  |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |  |
| 2.1 | Modulacja F3E, |  |
| 2.2 | Minimalny zakres częstotliwości pracy 146  174 MHz, |  |
| 2.3 | Maksymalna dopuszczalna odchyłka od częstotliwości środkowej kanału  0,6 kHz, |  |
| 2.4 | Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, |  |
| 2.5 | Zasilanie sieciowe 230 V  10%, 50 Hz |  |
| 2.6 | Pobór mocy nie większy niż 250 W, |  |
| 2.7 | Zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów o napięciu znamionowym 12V lub 24 V, zapewniające ciągłą pracę urządzenia (nie mniej niż 8 godzin przy proporcjach nad/odb/nasłuch równych 5%/5%/90% i mocy nadajnika 30 W), |  |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |  |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 5 W do 30 W (w trybie serwisowym), |  |
| 3.2 | Możliwość ustawiania poziomu mocy z maksymalnym krokiem 1,0 W (tylko w trybie serwisowym), |  |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz) dewiacja w dostarczonym sprzęcie powinna być ustawiona w zakresie  (2  2,5) kHz |  |
| 3.4 | Dewiacja sygnałów CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), |  |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 dB/okt. 300  2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), |  |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |  |
| 3.7 | Całkowity przydźwięk i szumy własne  -40 dB, |  |
| 3.8 | Tłumienność intermodulacji nie mniejsza niż 70 dB dla każdej składowej intermodulacji. Pomiar zgodnie z normą ETSI EN 300 086 |  |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |  |
| 4.1 | Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 V przy SINAD równym 20 dB i 0,35 V przy SINAD wynoszącym 12 dB, Pomiar zgodnie z normą ETSI EN 300 086 |  |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej, |  |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 dB/okt. 300  2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), |  |
| 4.4 | Histereza blokady szumów  4,5 dB. |  |
| 5 | Manipulator operatorski wymagany w zestawie |  |
| 5.1 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W, |  |
| 5.2 | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10%, 50 Hz |  |
| 5.3 | Zasilanie rezerwowe zapewniające ciągłą pracę urządzenia (nie mniej niż 8 godzin pracy z baterii akumulatorów o napięciu znamionowym 12 V przy proporcjach nasłuch/odbiór równych 90%/10% i mocy m.cz. 3 W), |  |
| 6 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |  |
| 6.1 | Stacja bazowa spełnia wymagania normy ETSI EN 300 019-1-3: w zakresie promieniowania słonecznego klasa 3.1, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 3.1, wibracji i udarów klasa 3.3, |  |
| 6.2 | Minimalny zakres temperatury pracy manipulatora operatorskiego +50  +400C, |  |
| 6.3 | Minimalny zakres temperatury pracy zespołu N/O -250  +550C, |  |
| 6.4 | Minimalny zakres temperatury składowania -400  +650C, |  |
| 7 | Zestawy do programowania i strojenia |  |
| 7.1 | Dostarczenie oprogramowania (w języku polskim) i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegającego bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian, |  |
| 7.2 | Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania do wszystkich dostarczonych elementów stacji bazowych, |  |
| 7.3 | Możliwość przechowywania dla każdego elementu wyposażenia kompletnego zestawu danych, wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu, |  |
| 7.4 | Możliwość realizacji wszystkich czynności związanych z programowanie i strojeniem przy wykorzystaniu laptopa |  |
| 7.5 | Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje. Jeśli do tej instalacji niezbędne będzie jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla zakupionego sprzętu (np. sterowniki urządzeń), WYKONAWCA dostarczy je na nośnikach dla każdego zakupionego urządzenia. |  |
| 7.6 | Instrukcje serwisowe do wszystkich zespołów stacji bazowej do programowania i strojenia zgodnie z wymaganiami w zakresie dokumentacji: |  |
| 7.6a | Dokumentacja do strojenia i obsługi technicznej zawiera kompletną dokumentację techniczną poszczególnych elementów składowych urządzeń, w tym schematy elektryczne, |  |
| 7.6b | Dokumentacja musi zawierać zestawienie parametrów techniczno-funkcjonalnych dostarczanych urządzeń oraz sposób programowania oferowanych funkcji i parametrów, |  |
| 7.6c | Dokumentacja powinna zawierać sposób wykonania prawidłowej instalacji dostarczonych urządzeń, |  |
| 7.6d | Dokumentacja będzie sporządzona w języku polskim |  |
| 7.6e | Dokumentacja zawierać będzie zestawienie nazwa, typ i producenta dostarczonego sprzętu |  |
| 7.6f | Dokumentacja zawierać będzie typy i producenta współpracujących scramblerów |  |
| 8 | Wyposażenie (ukompletowanie) stacji bazowej |  |
| 8.1 | Zespół N/O (nadawczo-odbiorczy) z kompletem urządzeń sterujących, |  |
| 8.2 | Manipulator operatorski wraz z mikrofonem i nożnym włącznikiem nadawania, |  |
| 8.3 | Zasilanie rezerwowe, |  |
| 8.4 | Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika stacji bazowej, |  |
| 9 | Wymagania uzupełniające |  |
| 9.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: PN-ETSI EN 300 086 oraz ETSI EN 300 219. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. Wymagania środowiskowe definiuje się zgodnie z normą ETSI EN 300 019-1-3. |  |
| 9.2 | Stacja bazowa, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, posiada deklarację zgodności z dyrektywą R&TTE (1999/5/WE) |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-326-221/08

Szczegółowe wymagania dot. szkoleń

| 1. | Przeszkoleni zostaną oddelegowani pracownicy personelu Zamawiającego ( 4 osoby ), odnośnie zagadnień dot. dostarczanych urządzeń, a w szczególności w zakresie: podstawowej wiedzy o budowie, parametrów techniczno-funkcjonalnych, programowaniu (strojeniu), obsłudze technicznej, serwisowaniu. |
| --- | --- |
| 2. | Wykonawca zapewni co najmniej 2 terminy przeprowadzenia szkoleń. Szkolenie w ww. zakresie będzie trwało minimalnie 20 (dwadzieścia) godzin zegarowych, przy czym zajęcia będą prowadzone w dni robocze po maksymalnie 8 (osiem) godzin dziennie. |
| 3. | Zakres szkolenia musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca na minimum 20 (dwadzieścia) dni przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach szkolenia, prześle Zamawiającemu harmonogram szkolenia (zawierający zakres, termin i miejsce szkolenia, oraz miejsce zakwaterowania uczestników). |
| 4. | Osobą upoważnioną, ze strony Zamawiającego, do zatwierdzenia powyższego harmonogramu jest Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Katowicach. |
| 5. | Zajęcia praktyczne w zakresie programowania, strojenia i obsługi technicznej realizowane będą na stanowiskach wyposażonych w sprzęt wymagany do prawidłowej realizacji ww. czynności. |
| 6. | Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzyma komplet dokumentacji szkoleniowej w języku polskim oraz zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w szkoleniu. |
| 7. | Szkolenie zostanie przeprowadzone w Polsce. |
| 8. | Całe szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim. |
| 9. | Wykonawca przedstawi protokół z przeprowadzonego szkolenia. Do protokółu należy dołączyć podpisaną listę osób uczestniczących w szkoleniu. |