Czytnik kart mikroprocesorowych:

- Czytnik kart mikroprocesorowych  jako urządzenie wewnętrzne (wbudowane) komputera podłączony przez wewnętrzny port USB 2.0.

- Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC

- Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816, Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą

- Czytnik kart musi umożliwić identyfikację czytnika na podstawie unikalnego w skali producenta (unikalność gwarantowana przez producenta), numeru seryjnego, lub zapewnić logowanie użytkownika z określonych stacji z określoną kartą mikroprocesorową.

- Identyfikacja czytnika odbywa się poprzez odczyt programowy nazwy producenta i numeru seryjnego z użyciem z użyciem dostarczonej wraz z czytnikiem biblioteki programowej. Biblioteka ta jest dostępna dla systemów Windows z możliwością odczytania opisanych informacji przez dostępny interfejs. Dodatkowo czytnik posiada zabezpieczenie przed wgraniem do czytnika oprogramowania wewnętrznego innego nieautoryzowane przez producenta, nie pozwalają też uzyskiwać bezpośrednio dostępu czy modyfikować zawartość wewnętrznej pamięci czytników.

- Czytnik musi współpracować z oferowanymi kartami mikroprocesorowymi.

- Czytnik kart musi być zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs).

UWAGA: Oferowane czytniki kart mikroprocesorowych i karty mikroprocesorowe mają współpracować z wdrożonym przez Policję  systemem BTUU, które będzie funkcjonować w Policyjnej Sieci Transmisji Danych.

Współpracujące czytniki to:

- Czytnik Kart Procesorowych Delta-Seck firmy PACOMP sp. z o.o., ul. Puławska 34, Piaseczno

- Posnet USB Smartcard Leader firmy POSNET POLSKA S.A., ul. Municypalna 33, Warszawa

- Czytnik firmy Digilab sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa

- Czytnik Kart SCR333  firmy SCM Microsystems CryptoTech sp. z o.o. , ul. Wadowicka 6E Kraków

Współpracująca karta to:

CryptoCard MultiSIGN z chipem SLE 66CX320P sformatowana do podpisu niekwalifikowanego

OBERTUR ID ONE ENCARD

KARTA MIKROPROCESOROWA:

## Wymagania dotyczące kart mikroprocesorowych:

- Karty muszą być zgodne z normą ISO-7816 część 1,2,3,4,8.

- Obszar pamięci na dane (klucze prywatne, certyfikaty i inne obiekty) nie może być mniejszy niż 32 KB

- Karty muszą realizować podpis algorytmem RSA, zgodnie ze specyfikacją PKCS#1 w wersji 1.5.

- Karty muszą umożliwiać generowanie kluczy na standardowych kartach kryptograficznych, zgodnych z interfejsem PKCS#11 i formatem PKCS#15

- Karty muszą umożliwiać wygenerowanie i zapisanie, co najmniej dwóch par kluczy asymetrycznych RSA o długości nie mniejszej niż 1024 bity (jedna para do uwierzytelniania, druga do podpisu i szyfrowania), oraz zapis kluczy prywatnych wraz z certyfikatami.

- Karty muszą być bezterminowe (tzn. nie posiadają terminu ważności)