ZADANIE NR 2

Zał. nr 3 do SIWZ

„Szerokopasmowy dostęp do internetu w technologii xDSL o przepływności 2 Mbit/s dla KMP  w Katowicach, Wydziału Komunikacji Społecznej oraz CBŚ”

Zadanie nr 2 obejmuje trzy części:

| Lp | Użytkownik | Adres | Prędkość w dół/górę sieci w kbit/s | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Katowicach | Lompy 19 | 2048/256 | Styk Ethernet |
| 2. | Zarząd II Centralnego Biura Śledczego KGP z siedzibą w Katowicach | Lompy 19 | 2048/256 | Styk Ethernet |
| 3. | KMP w Katowicach | Lompy 19 | 2048/256 | Styk Ethernet |

Wymogi dot. przedmiotu zamówienia:

- Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze o przepustowości 2048 kbit/s do abonenta i 256 kbit/s od abonenta.

- Nielimitowana ilość przesyłanych informacji.

- Doprowadzenie oraz instalację i uruchomienie łącza dostępowego w punkcie wskazanym przez abonenta, (wg.  listy lokalizacji) zakończonego gniazdem RJ-45 (Ethernet).

- Stała podsieć publicznych adresów IP (minimum 8).

- Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca dostarczy zbiorcze zestawienie w postaci elektronicznej (format pliku – arkusz kalkulacyjny  - ods lub xls) zawierające wszelkie dane dotyczące łącza niezbędne do konfiguracji urządzeń dostępowych (zakres adresowy, adres IP, maska, brama, DNS-y, nazwa lokalizacji, itp.).

- Zamawiający zaleca wykonanie usług w oparciu o własną infrastrukturę sieciową. W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wykonawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawieniem,  włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi.

Warunki gwarancji i serwisu.

- Całodobowy kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi w celu bieżącej obsługi klienta (zgłaszanie awarii i innych spraw dotyczących obsługi klienta).

- Wykonawca gwarantuje naprawę niesprawnego łącza internetowego w ciągu 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia awarii.

- Zgłoszenia nieprawidłowości w pracy łącza Internetowego dokonywane będą przez uprawnione osoby Zamawiającego, telefonicznie do serwisu Wykonawcy.  Czas  usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Wykonawca zapłaci karę związaną z opóźnieniem w usuwaniu zgłoszonych awarii w wysokości 300% stawki godzinowej płaconej za utrzymanie łącza za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

- Stawkę godzinową za utrzymanie łącza wylicza się w/g wzoru:

stawka godzinowa = opłata miesięczna/720

2/2