| OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/05/15-540953 |
| --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego |
| Nazwa: |
| Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach |
| Adres pocztowy: |
| Ulica: |
| Lompy 19 |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Województwo: |
| Katowice | 40-038 | śląskie |
| Osoba upoważniona do kontaktów: | Telefon: |
| Beata Mach | 032 2002050 |
| e-mail: | Fax: |
| zamowienia@slaska.policja.gov.pl | 032 2002060 |
| Określenie przedmiotu zamówienia: |
| Zakup cyfrowej central telefonicznej dla KP VII w Katowicach Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowej central telefonicznej, fabrycznie nowej wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2006r., gatunku I-go. CPV- 32543000-1 1. Stan istniejący System telekomutacyjny Alcatel na terenie województwa śląskiego o pojemności 5000 portów zawierający systemem zarządzania OmniVista 4760. 2. Zakres modernizacji. Rozbudowa systemu telekomutacyjnego. Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja 1 centrali telefonicznej Alcatel OmniPCX Enterprise w Komisariacie VII Policji w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 5 oraz pełna integracja z systemem telekomutacyjnym Alcatel. Dołączenie do sieci publicznej poprzez interfejsy ISDN typu S0. Dołączenie do sieci resortowej poprzez interfejs ISDN typu S0 oraz VoIP z wykorzystaniem funkcjonującego systemu teletransmisyjnego na bazie urządzeń Vanguard. Dołączenie do istniejącego systemu zarządzania i taryfikacji OmniVista 4760. Zainstalowane centrale winny posiadać pełną funkcjonalność operacyjną taką jak istniejący obecnie system telekomutacyjny w zakresie planu numeracji, usług, taryfikacji, nadzoru i zarządzania. 2.1. Centrala telefoniczna Alcatel OmniPCX Enterprise z możliwością rozbudowy do 500 abonentów w konfiguracji zapewniającej nie mniej niż: a) 32 analogowych zakończeń abonenckich wybieraniem dekada/DTMF oraz identyfikacją DTMF/FSK, b) 4 cyfrowych zakończeń abonenckich 3B+D, c) 100 abonentów wirtualnych logujących się z użyciem kodu PIN, d) 4 porty analogowych translacji miejskich typ CA z obsługą identyfikacją (DTMF/FSK), e) 4 porty zakończeń ISDN typu S0 do obsługi linii miejskich f) obsługę 8 połączeń VoIP w standardzie H.323 umożliwiających przesył faksów w standardzie G3 g) moduł zapowiedzi słownych i sygnałów tonowych , h) 4 terminale abonenckie Alcatel 4039 i) 34 analogowych aparatów telefonicznych Temporis 500 Alcatel (grafitowych) j) 2 przystawki analogowe do wskazanych w punkcie 2.1 lit. h terminali abonenckich k) 2 przystawki 40-klawiszowe do wskazanych w punkcie 2.1 lit. h terminali abonenckich l) wyposażenie do zdalnego zarządzania z poziomu OmniVista 4760 (nadzór, taryfikacja, system diagnostyki stanu łączy) m) obudowa Rack3 do montażu w szafie teletechnicznej 19” n) zasilanie DC 48V. 2.2. Realizacja obejmuje: a) dostarczenie i zainstalowanie centrali telefonicznej w szafie teletechnicznych 19”, b) dołączenie do istniejącego systemu zasilania gwarantowanego DC 48V zainstalowanego w szafie teletechnicznej 19”, długość przewodu do 2 m 3. Inne ustalenia: 3.1 Dokładne miejsce wykonania prac związanych z zamówieniem zostaną wskazane przez Zamawiającego, 3.2 Rezultatem wykonanych prac musi być doprowadzenie do pełnej funkcjonalności budowanych systemów i ich pełnej integracji z systemami istniejącymi. 4. Dokumentacja Wykonanie i dostarczenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz powykonawczej dokumentacji projektowej (2 kpl. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej). 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykazanie równoważności dostawy (zgodnie z art. 30 ust.5 uPzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego Wykonawca musi w ofercie przedstawić tabelę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Powinien także dołączyć do oferty informacje katalogowe producenta i inne dodatkowe informacje (ulotki informacyjne) o oferowanym produkcie. 6. Zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom. |
| Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów): |
| Wybrany wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę proponując 45440,12 złotych brutto i w ocenie kryterium uzyskał maksymalną ilość punktów. |

| NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1 |
| --- |
| Nazwa: |
| NEXTIRAONE POLSKA |
| Adres pocztowy: |
| Ulica: |
| Chmielna 85/87 |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Województwo: |
| Warszawa | 00-805 | mazowieckie |
| Telefon: | Fax: |
| 012 6197200 |  |