ZP2380-570-235/08                                                                               	Załącznik nr 2 do Siwz

Wymagania techniczne  dla pochłaniacza FP-5 
lub równoważnego.

1. Ogólny opis wyrobu

Filtropochłaniacz FP-5 do maski przeciwgazowej przeznaczony dla Policji lub równoważny.

2. Wymagania techniczne

W przypadku zaoferowania filtropochłaniacza równoważnego powinien on posiadać klasę ochronną 
minimum typu: A1 B2 E2 K1 P3  zgodnie z normą :

| PN-EN-141:2002 (lub nowszą) | Sprzęt ochrony układu oddechowego – Pochłaniacze i filtropochłaniacze – Wymagania, badanie, znakowanie. |
| --- | --- |

Filtropochłaniacz musi posiadać na każdym filtrze wyraźne oznaczenie daty produkcji. Termin 
przydatności do użycia dostarczonego filtropochłaniacza nie może być krótszy niż 95% ogólnego czasu przewidzianego dla jego przechowywania. Całkowity okres przechowywania filtropochłaniacza nie 
powinien być krótszy niż 5 lat.

Oferowany produkt winien być objęty gwarancją na czas określony w ateście oraz w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w karcie gwarancyjnej.

Budowa filtropochłaniacza.

Filtropochłaniacz zbudowany jest z puszki pochłaniacza wraz z gwintowaną końcówką zgodną z normą PN-EN 148-1. Ponadto na filtropochłaniaczu naniesione są informacje dotyczące typu i klasy ochronnej filtropochłaniacza.

3. Wymagania bezpieczeństwa dla filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych filtracyjnych.

Oferowany produkt winien spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa w myśl ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności- tekst jednolity Dz.U. 04.204.2087 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 05.259.2173 ).

4. UKOMPLETOWANIE

Każdy filtropochłaniacz powinien być pakowany w folię zabezpieczającą lub inne hermetyczne opakowanie i musi być wyposażony w instrukcję, w której w sposób wyraźny winno zostać 
określone:

- maksymalny okres przechowywania w magazynie

- maksymalny okres ochrony przed konkretnymi substancjami (grupami substancji) toksycznych

- maksymalny okres, po którym filtropochłaniacz bezpowrotnie traci swoje właściwości ochronne niezależnie od tego, czy był przechowywany w magazynie czy użytkowany

- warunki przechowywania filtropochłaniacza

- czynności okresowe związane z kontrolą i konserwacją filtropochłaniacza oraz inne istotne wiadomości dotyczące eksploatacji filtropochłaniacza.

5. Cechowanie, przechowywanie i transport

- Na każdym filtropochłaniaczu powinno być wyraźne oznakowanie daty produkcji oraz typu 
(właściwa litera) oraz klasy filtra (liczba).

- Filtropochłaniacze do masek przeciwgazowych filtracyjnych muszą umożliwiać przechowywanie w pomieszczeniach o temperaturze od -5°C do +50°C i wilgotności względnej do 90% w odległości nie mniejszej niż 1m od źródeł ciepła.

- Filtropochłaniacze do masek przeciwgazowych filtracyjnych należy chronić przed zetknięciem się z rozpuszczalnikami, kwasami, ługami, olejami, smarami oraz przed udarami mechanicznymi. Ponadto należy je chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych i zawilgoceniem.

- Filtropochłaniacze do masek przeciwgazowych filtracyjnych muszą mieć możliwość transportowania dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uderzeniami i wpływami atmosferycznymi (opakowania jednostkowe-hermetyc