Załącznik nr 3 do SIWZ

WYMAGANIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W WERSJI „OZNAKOWANEJ"

I. WYMAGANIA OGÓLNE.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno - techniczne dla samochodów osobowych w wersji „oznakowanej”.

- Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu „oznakowany”.

- Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd „oznakowany” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań patrolowych i interwencyjnych oraz kontroli dynamicznej pojazdów. W jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe takie jak:

- kontrola dokumentów osób i pojazdów,

- sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych,

- sporządzanie dokumentacji służbowej,

- przewożenie osób zatrzymanych

- Warunki eksploatacji pojazdu „oznakowanego”.

Pojazd "oznakowany" będzie:

- użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jeździł po drogach twardych i gruntowych,

- przechowywany na wolnym powietrzu,

- Wymagania formalne.

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615).

- Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie 
z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. 05.108.908. z późniejszymi zmianami),

- Wersja pojazdu bazowego tj przed zamontowaniem wyposażenia służbowego w kompletacji przeznaczonej dla Policji, musi zostać zgłoszona do katalogu marek i typów pojazdów, zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 30.04.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu (Dz.U. z 2004 r., nr 101, poz. 1047, z późniejszymi zmianami).

- Powstałe w trakcie eksploatacji zmiany adaptacyjne pojazdu dokonane przez Zamawiającego, uzgodnione wcześniej z Wykonawcą i dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis w tej kwestii winien się znaleźć w książce gwarancyjnej  i powinien być respektowany na terenie całego kraju.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji i pomocy przy montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych,

- instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

- innego sprzętu służbowego.

- Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.

- Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody badań” lub równoważnych norm europejskich.

- Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 „Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań.” lub równoważnych norm europejskich.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU.

  - Pojazd musi spełniać:

- Nadwozie

  - Rodzaj nadwozia kombi  5-drzwiowe,

  - Drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach pojazdu, drzwi tylne otwierane do góry,

  - Wszystkie drzwi przeszklone,

  - Rozstaw osi min. 2550 mm.

- Silnik.

  - Wysokoprężny, 4-suwowy,

  - Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 95 kW.

- Układ hamowania.

  - Wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół min. ABS,

- Układ kierowniczy.

  - Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół, przód – tył.

  - Wspomaganie układu kierowniczego.

- Przenoszenie napędu.

  - Skrzynia biegów manualna,

  - Nie mniej niż 5 biegów do przodu,

  - Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 180 km/h.

- Bezpieczeństwo.

  - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,

  - Poduszki powietrzne, co najmniej dla kierowcy i dysponenta z możliwością dezaktywacji poduszki dysponenta

  - Poduszki boczne, co najmniej dla kierowcy i dysponenta,

  - Kurtyny powietrzne boczne,

  - Wyposażenie wewnętrzne dodatkowe musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w przypadku uderzenia w nie przez osobę znajdująca się w pojeździe (wymagania równoważne Regulaminowi 21 EKG ONZ lub Dyrektywy UE nr 73/60/EWG ze zmianami)

- Tarcze kół.

  - Tarcze kół stalowe z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,

  - Tarcze kół stalowe z ogumieniem zimowym - szt. 4,

  - Kołpaki  - szt. 4,

  - Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 18 miesięcy.

- Oświetlenie dodatkowe pojazdu.

  - Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak lub spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,

  - Oświetlenie wnętrza schowka,

  - Oświetlenie przestrzeni bagażowej.

- Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.

- Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszego opracowania musi poprawnie współpracować z wyposażeniem wersji bazowej pojazdu, nie może stwarzać zagrożenia pożarowego, nie powodować zaburzeń elektromagnetycznych. Potwierdzeniem tego musi być spełnienie wymagań dokumentów normalizacyjnych wymienionych w rozdziale I pkt. 5 ppkt. 6, 7, 8, i innych pozostałych wymienionych w tekście opracowania.

- Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).

- Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu, urządzeniach łączności radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania – nie może przekraczać 100 mA,

- Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń łączności) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator,

Do wyliczeń należy przyjąć, iż w pojeździe poza wyposażeniem fabrycznym zamontowane zostaną następujące urządzenia przewidziane do pracy ciągłej:

- belka sygnalizacyjna , moc maksymalna 410 W,

- radiotelefony przewoźne, moc maksymalna 96 W,

- mobilny terminal przewoźny, moc maksymalna 75 W.

- Układ elektryczny zapewniający bilans elektroenergetyczny zgodny z normą PN-S-76021.

- Wyposażenie dodatkowe:

  - Centralny zamek z pilotem,

  - Autoalarm spełniający wymagania klasy skuteczności standardowej posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R 97 EKG ONZ, wyposażony w: co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmiennokodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa.

  - Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,

  - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych 
z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy,

  - Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz,

  - Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie),

  - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadającą odpowiedni certyfikat CNBOP,

  - Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

- rękawice lateksowe						- 3 pary,

- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań	- 1 sztuka,

- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm	- 1 opakowanie (100 sztuk),

- bandaże dziane 2 m x 10 cm					- 5 sztuk,

- bandaże elastyczne 3 m x 10 cm					- 2 sztuki,

- woda utleniona (100 ml)						- 1 flakon,

- folia termoizolacyjna						- 1 sztuka,

- opatrunki hydrożelowe						- 3 sztuki,

- rurka ustno-gardłowa						- 1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny						- 1 sztuka.

  - Linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami),

  - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ,

  - Dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta,

  - Komplet  dywaników gumowych (przód,  tył i bagażnik),

  - Szperacz zasilany z gniazda zapalniczki,

  - Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,

  - Dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każde. Miejsce montażu zostanie ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

  - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy,

- klucz do kół,

- wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski),

- klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

- Ergonomia

  - Regulacja fotela kierowcy w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół) oraz fotela dysponenta (co najmniej przód – tył), regulacja oparcia foteli przednich w zakresie co najmniej pochylenia oparcia oraz regulacji odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.

- Rok produkcji pojazdu:

- Wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2007.

- Warunki gwarancji:

      - Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne min. 24 miesięcy,

      - Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy,

      - Gwarancja na perforację elementów nadwozia min. 72 miesiące,

      - Gwarancja na oznakowanie pojazdu min. 24 miesięcy,

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA SŁUŻBOWEGO

- Wyposażenie wnętrza pojazdu.

  - Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu 5 osób.

  - Przyjmuje się umowny podział przestrzeni pasażerskiej na przedział I i II oraz przestrzeń bagażową obejmującą przedział III.

  - Przedział I musi być wyposażony w dodatkową lampkę punktową  umożliwiającą czytanie, sporządzanie dokumentacji (z możliwością regulacji kąta padania światła),

  - Fotele w przedziale I muszą być wykonane z ciemnego materiału,

  - Kanapa w przedziale II musi być wykonana z ciemnego materiału oraz posiadać pokrowiec wykonany z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości, przystosowanego do zmywania wodą (np. materiału imitującego skórę).

  - Wyposażenie wnętrza przedziału I i II musi spełniać wymagania w zakresie palności wg Dyrektywy 95/28/WE.

  - Materiały obiciowe foteli, kanapy i pokrowca muszą spełniać wymagania w zakresie palności wg Dyrektywy 95/28/WE.

  - Drzwi przedziału II muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający ich otwarcie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu przez osoby do tego niepowołane. Ich odblokowanie i zablokowanie musi być możliwe jednocześnie dwoma metodami:

- przyciskiem sterującym znajdującym się w przedziale I w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dysponenta,

- przyciskiem w pilocie centralnego zamka.

Przycisk sterujący musi działać jedynie przy włączonej stacyjce. Musi istnieć ponadto możliwość otworzenia drzwi przedziału II z przedziału I w przypadku awarii układu elektrycznego pojazdu.

  - Przedział II musi być wyposażony w oświetlenie wewnętrzne sterowane przełącznikiem znajdującym się w desce rozdzielczej pojazdu w przedziale I,

  - Przedział II musi być oddzielony od przedziału III przegrodą wykonaną z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej wyrwanie lub wepchnięcie do przedziału II i III przez osoby zatrzymane. Przegroda musi zajmować przestrzeń od podłogi bagażnika do sufitu. Sposób wykonania przegrody musi zapewniać widoczność do tyłu pojazdu oraz prawidłowe działanie kurtyn bocznych,

  - Przedział III musi być wyposażony w min. cztery uchwyty do mocowania wyposażenia służbowego oraz posiadać jeden, uniwersalny uchwyt na broń automatyczną typu KBK AKMS i GLAUBERYT wyposażony w zamek do zabezpieczenia broni przed użyciem przez osoby do tego niepowołane.

2. Instalacja łączności radiowej.

- Pojazd musi być przystosowany do montażu:

  - radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm.

  - radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo.

  - zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA,

  - zestawu mobilnego terminala transmisji danych. Gabaryty jednego z największych monitorów LCD stosowanych w MTP: szerokość 252 mm, wysokość 215 mm, grubość 27,0/43,0 mm masa 1,3 kg

- Radiotelefony, zestawy do telefonu komórkowego i mobilny terminal do transmisji danych montowane będą przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pozycji a i b pkt.1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli i schowek po stronie dysponenta).

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania (w dokumentacji instrukcji instalacji – punkt 14) wzmocnionych miejsc w przedziale I po stronie dysponenta przewidzianych do montażu monitora terminala transmisji danych z zachowaniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pasażera (miejsce nie zasłaniające poduszki powietrznej).

- Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej przedziału I, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.

- Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 25 A umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), który wytrzyma obciążenie prądowe minimum 25 A.

- Od ww. listwy bezpieczników Wykonawca musi poprowadzić wzdłuż dolnego prawego progu przewód zasilający (o takich samych parametrach i kolorach jak w punkcie 6) do przedziału III (przestrzeń bagażowa) z rezerwą 1,5 m. (w celu ewentualnego podłączenia zasilania dla rozłącznych urządzeń łączności radiowych). Przewód musi być odpowiednio oznakowany i opisany na końcach.

- Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu na jego dachu anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę:

  - szerokopasmowej na pasmo 164174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W

  - szerokopasmowej na pasmo 450470 MHz, mocy ≥20 W z zyskiem ≥ 3 dB -, lub na pasmo 380400 MHz mocy ≥10 W z zyskiem ≥ 3 dB, (pasmo anteny z tej pozycji, dla poszczególnych pojazdów ustalone będzie po rozstrzygnięciu przetargu i opracowaniu przez Zamawiającego rozdzielnika dla poszczególnych użytkowników),

  - samochodowej do telefonu komórkowego GSM/WCDMA na pasmo 900 2400 MHz,

  - samochodowej GPS.

Impedancja anten musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy  -30ºC  +60ºC.

Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni.

Dopuszcza się zainstalowanie na pojeździe jednej anteny zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w pozycjach b, c, d.

Parametry anteny zintegrowanej na wyjściach, muszą być zgodne z parametrami anten podanymi w pozycjach b, c, d.

Anteny z pozycji c, d mogą być używane przez Mobilne Terminale Policyjne. Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej.

- Przewody antenowe muszą być o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy 
30ºC  +60ºC. Należy je przeprowadzić pod podsufitką do prawego słupka nadwozia przedziału III (do przestrzeni bagażowej), następnie tym słupkiem w dół w pobliże tylnych oparć foteli z zapasem o długości 1 m (w celu ewentualnego podłączenia rozłącznych urządzeń łączności radiowych). Następnie ww. przewody antenowe będą poprowadzone wzdłuż progu pod wykładzina podłogową do przedziału I w pobliże środkowej części konsoli i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane.

- Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148174 MHz, 380400 MHz, 450470 MHz w pasmach wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA 900 MHz  2400 MHz oraz w pasmach pracy GPS.

- Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

- Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

- Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące montażu”

- Wykonawca do każdego samochodu dostarczy instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania.

- Wszystkie czynności i materiały dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu.

3. Uprzywilejowanie w ruchu.

  - Na dachu pojazdu  należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu posiadającą homologację, specjalną lampę ostrzegawczą spełniającą wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr. 32, poz.262 z późniejszymi zmianami). Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej bez konieczności jej demontażu.

  - Specjalna lampa ostrzegawcza z kloszami wykonanymi z poliwęglanu musi posiadać:

    - min. dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego (stroboskopowe lub ledowe) umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,

    - w samochodach dla Policji umieszczony z jej przodu i z tyłu podświetlony napis „POLICJA” wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny z odległości 50 m w warunkach nocnych w kolorze niebieskim odblaskowym o tej samej barwie co niebieski pas wyróżniający,

    - światło błyskowe barwy czerwonej (stroboskopowe lub ledowe) umieszczone między lewym światłem ostrzegawczym barwy niebieskiej, a podświetlonym napisem „POLICJA”, spełniające wymagania § 9.1.4.1 Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej,

    - dwie pomocnicze lampy halogenowe barwy białej umieszczone w przedniej 
części belki służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych,

    - pomocnicze lampy halogenowe barwy białej umieszczone po prawej i lewej stronie belki służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych.

      - Pojazd „oznakowany” musi posiadać po wewnętrznej stronie dolnej, lewej i prawej, skrajnej części drzwi tyłu nadwozia zamontowane specjalne światła ostrzegawcze (stroboskopowe lub ledowe) koloru niebieskiego. Światła te muszą załączać się automatycznie po otwarciu drzwi tyłu nadwozia w przypadku działania głównych świateł uprzywilejowania i być widoczne z tyłu pojazdu.

Sposób montażu lamp nie może ograniczać przestrzeni bagażowej oraz musi zabezpieczać lampy przed 	uszkodzeniem przez wyposażenie przewożone w przestrzeni bagażowej.Lampy ostrzegawcze 	montowane w klapie bagażnika musza spełniać wymagania przewidziane dla lamp ostrzegawczych.

      - Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu 
w ruchu drogowym musi:

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,

- być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy 
PN-EN 60529:2003.

      - We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

- sterowania sygnalizacją świetlną oraz oświetleniem pomocniczym,

- sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

6) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

- włączenie sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego musi pociągać za sobą jednoczesne włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego),

- musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) ,

- włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

- podświetlenie napisu „POLICJA” w lampie sygnalizacji uprzywilejowania musi być włączane wraz ze światłami pojazdu.

4. Kolorystyka i oznakowanie.

- Samochód oznakowany dla Policji musi posiadać:

  - barwę nadwozia „srebrny metalik”,

  - pas wyróżniający barwy niebieskiej odblaskowej dookoła pojazdu wykonany metodą sitodruku lub ekwiwalentną na folii odblaskowej barwy białej z hologramem „POLICJA”,

  - na pasie wyróżniającym drzwi przednich, klapy silnika i drzwi tyłu nadwozia napis „POLICJA” w kolorze białym odblaskowym,

  - na pasie wyróżniającym drzwi bocznych tylnych, znak gwiazdy policyjnej,

  - parametry folii odblaskowej muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej,

  - parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego.

- Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać wymagania:

  - Punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji,

  - Punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami).

- Współrzędne trójchromatyczne barwy srebrny metalik oraz białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Wartość współczynnika luminacji  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Srebrny metalik | x | 0,311 | 0,303 | 0,311 | 0,319 | 0,25 ÷ 0,40 |
|  | y | 0,321 | 0,329 | 0,337 | 0,329 |  |
| Biała | x | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | x | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbnika oferowanego koloru oraz zastrzega sobie 	możliwość zarządania dostarczenia potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań wystawionego 	przez uprawniony do tego instytut na koszt Wykonawcy.

5. Wskazówki dot. montażu.

    - Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.

    - Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas.

Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu.

    - Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył.

    - W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablowe; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli.

    - Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

    - Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów.

    - Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia.

    - Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.