ZP-2380-283-63/2012							Załącznik nr 4 do SIWZ

Parametry techniczne zastępczych rejestratorów korespondencji:

- urządzenie musi być zasilane napięciem przemiennym 230 V 50 Hz,

- rejestracja korespondencji z dwóch telefonicznych linii systemowych dołączonych do jednej z central typu : Alcatel linią abonencką na styku typu „U”.

- rejestracja korespondencji z dwóch linii analogowych telefonicznych lub radiowych,

- rejestracja ma obejmować treść prowadzonej rozmowy, numer telefonu wybieranego i inicjującego połączenie, datę i czas trwania połączenia, oraz dodatkowo zapis treści wyświetlacza  z telefonów systemowych,

- dołączenie do linii abonenckiej dla telefonów systemowych ma być wykonane w sposób równoległy,

- urządzenie musi umożliwiać w trakcie odsłuchu korespondencji radiowej odczyt zdekodowanych numerów wywołania selektywnego,

- rejestracja ma się odbywać na wymiennym nośniku HDD,

- nośnik HDD ma być umieszczony w kieszeni w celu zapewnienia łatwiej wymiany,

- możliwość archiwizacji danych poprzez sieć TCP/IP,

- wyposażenie do zdalnego nadzoru poprzez sieć TCP/IP,

- urządzenie ma uniemożliwiać selektywne kasowanie zapisanych danych przez obsługę,

- w przypadku zapełnienia nośnika HDD najstarsze rozmowy mają być zastępowane przez najnowsze,

- obudowa rackowa o wysokości 3U lub mniejszej, z przeznaczeniem do montażu w szafach telekomunikacyjnych 19”,

- rejestrator ma umożliwiać jednoczesny odsłuch danych i i możliwość ich zapisu w formacie .WAV, MP3,

- po zakończonej modernizacji dyski z rejestratorów zastępczych pozostają u Zamawiającego.