ZP-2380-326-66/2012

Załącznik nr 3 do SIWZ na:

„Zakup i dostawę urządzeń aktywnych do sieci lokalnych dla KWP w Katowicach oraz jednostek podległych”.

- Konwerter jednomodowy SC WDM 100Mbit TP-Link MC111CS z patchcordem jednomodowym simplex ze złączami SC długości 2 metry lub równoważny w konfiguracji minimalnej:

- technologia WDM umożliwiająca przesyłanie oraz odbieranie danych na pojedynczym włóknie światłowodu jednomodowego

- zasięg transmisji światłowodowej min. 15 km

- standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

- 1 port optyczny SC 100Mbit, 1 port RJ45 100Mbit (Auto MDI/MDIX)

- obsługa pełnego i pół dupleksu

- kontrola przepływu danych

- konwerter musi współpracować z konwerterem z pozycji 2

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~

- ilość sztuk (konwerter plus patchcord) – 50 szt.

- Konwerter jednomodowy SC WDM 100Mbit TP-Link MC112CS z patchcordem jednomodowym simplex ze złączami SC długości 2 metry lub równoważny w konfiguracji minimalnej:

- technologia WDM umożliwiająca przesyłanie oraz odbieranie danych na pojedynczym włóknie światłowodu jednomodowego

- zasięg transmisji światłowodowej min. 15 km

- standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

- 1 port optyczny SC 100Mbit, 1 port RJ45 100Mbit (Auto MDI/MDIX)

- obsługa pełnego i pół dupleksu

- kontrola przepływu danych

- konwerter musi współpracować z konwerterem z pozycji 1

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~

- ilość sztuk (konwerter plus patchcord) – 50 szt.

- Konwerter jednomodowy SC duplex 1000Mbit TP-Link MC210CS z patchcordem jednomodowym duplex ze złączami SC długości 2 metry lub równoważny w konfiguracji minimalnej:

- 1 port 1000Mbit SC (duplex), 1 port 1000Mbit RJ45 (Auto MDI/MDIX)

- zasięg transmisji światłowodowej min. 10 km

- standardy: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

- światłowód jednomodowy – transmisja po dwóch włóknach

- praca w trybie pełnego dupleksu

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~

- ilość sztuk (konwerter plus patchcord) – 20 szt.

- Przełącznik 8 port 10/100/1000Mbit w konfiguracji minimalnej:

- 8 portów RJ-45 10/100/1000 Mbps z auto negocjacją prędkości i trybu dupleks

- Auto MDI/MDIX

- standardy: IEEE 802.3, 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-TX, IEEE 802.3ab 1000 Base-T

- rozmiar tablicy adresów MAC: 4000 wpisów

- architektura „Store-and-Forward”

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~

- ilość sztuk - 20 szt.

- Przełącznik zarządzalny 24x10/100/1000Mbit w konfiguracji minimalnej:

- 24 porty RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

- 2 porty SFP Gigabit (mogą być współdzielone z portami RJ-45 z poz. wyżej)

- Auto MDI/MDIX

- 802.1Q VLAN – obsługa: trunk, VLAN statyczne (min. 128),

- rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 wpisów

- obsługa:

- 802.1w Rapid Spanning Tree

- 802.3ad Link Aggregation Control Protocol

- 802.3x Full Duplex  and flow control

- 802.1ab LLDP

- obsługa QoS, 802.1p

- obsługa Access Control List (ACL)

- szybkość przełączania: 48 Gbps

- zarządzanie poprzez WWW

- obudowa rack 19" 1U

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~

- ilość sztuk - 150 szt.

- Przełącznik zarządzalny HP 1910-48G  lub  D-Link DGS-1500-52 lub równoważny w konfiguracji minimalnej:

- 48 portów RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

- Auto MDI/MDIX

- 4 porty SFP Gigabit

- 802.1Q VLAN – obsługa: trunk, obsługa VLAN o numeracji VLAN ID do 4000

- rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 wpisów

- obsługa:

- 802.1w Rapid Spanning Tree

- 802.1D Spanning Tree Protocol

- 802.3ad Link Aggregation Control Protocol,

- 802.3x Full Duplex  and flow control,

- 802.1ab LLDP

- 802.1X

- obsługa QoS, 802.1p

- obsługa ramek Jumbo

- obsługa SNMP

- L3 routing statyczny – możliwość konfiguracji 32 wpisów tras statycznych

- port mirroring

- obsługa Access Control List (ACL)

- szybkość przełączania:  100 Gbps

- zarządzanie poprzez WWW (Web GUI)

- obudowa rack 19" 1U

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~

- ilość sztuk - 90 szt.