Załącznik nr 4 do SIWZ

ZP-2380-395-67/2012

Określenie przedmiotu zamówienia i podział na zadania

Zadanie nr 1

Zakup dwóch włókien światłowodowych w relacji KPP w Raciborzu ul. Bosacka 42 - KP PSP Racibórz, ul. Reymonta 8 lub ułożenie w tej relacji kabla światłowodowego typu Z-XXOTKtsdD 12J .

- dla wariantu zakupu włókien

1.  Przygotowanie projektu technicznego do akceptacji przez KWP w Katowicach.

2. Zakończyć włókna światłowodowe na przełącznicy 19" w szafie w pomieszczeniach serwerowni Komendy Powiatowej Policji (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

3. Zakończyć włókna światłowodowe na przełącznicy 19" w szafie w pomieszczeniach serwerowni Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

4. Włókna światłowodowe należy zakończyć złączami optycznymi typu SC/PC.

5. Wykonanie pomiarów reflektometrycznych dla włókien światłowodowych.

6. Do każdej z lokalizacji dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru prac 2szt. patchkordów światłowodowych jednomodowych o długości 5 m, ze stykiem: strona A – SC, strona B -LC.

- dla wariantu zakupu kabla i ułożenia kabla typu Z-XXOTKtsdD 12J w kanalizacji TP S.A. zachodzi konieczność wykonania przewiertu pod drogą w związku z uszkodzoną kanalizacją zgodnie z załączonymi warunkami z TP S.A.

1. Przygotować projekt techniczny do akceptacji przez TP S.A. oraz KWP w Katowicach dla trasy kabla zgodnie z warunkami wydanymi przez Telekomunikację Polską. Do wskazanej przez TP S.A. długości kabla należy doliczyć odpowiedni zapas do ułożenia kabla w budynkach.

2. Zaciągnięcie kabla Z-XXOTKtsdD12J do kanalizacji teletechnicznej.

3. Zakończenia kabla światłowodowego - przełącznica 19" w szafie w pomieszczeniach serwerowni komend miejskich i powiatowych wymienionych lokalizacji jednostek policji (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

4. Zakończenia kabla światłowodowego - przełącznica 19" w szafie w pomieszczeniach serwerowni komend powiatowych i miejskiej wymienionych lokalizacji jednostek straży pożarnej (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

5. Na każdym końcu kabla ułożyć min. 20 m zapasu (miejsce montażu stelaża zostanie ustalone na etapie realizacji projektu).

6. Kable światłowodowe należy zakończyć złączami optycznymi typu SC/PC.

7. Wykonania pomiarów reflektometrycznych dla włókien światłowodowych.

8. Do każdej z lokalizacji dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru prac 2szt. Patchkordów światłowodowych jednomodowych o długości 5m, ze stykiem: strona A – SC, strona B - LC.

Na każdym końcu kabla ułożyć min. 20 m zapasu (miejsce montażu stelaża zostanie ustalone na etapie realizacji projektu).

Zadanie nr 2

Zakup i ułożenie kabli światłowodowych typu Z-XXOTKtsdD 12J,

w kanalizacji teletechnicznej TP S.A.  w relacjach :

Dla każdej z wymienionych wyżej lokalizacji Wykonawca musi wykonać:

1. Projekt techniczny do akceptacji przez TP S.A. oraz KWP w Katowicach dla trasy kabla zgodnie z warunkami wydanymi przez Telekomunikację Polską. Do wskazanej przez TP S.A. długości kabla należy doliczyć odpowiedni zapas do ułożenia kabla w budynkach.

2. Zakupić i zaciągnąć kabla Z-XXOTKtsdD12J do kanalizacji teletechnicznej.

3. Zakończyć kabel światłowodowy - przełącznica 19" w szafie teletechnicznej w pomieszczeniach serwerowni komend miejskich i powiatowych wymienionych lokalizacji jednostek policji (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

4. Zakończyć kabel światłowodowy - przełącznica 19" w szafie w pomieszczeniach serwerowni komend powiatowych i miejskiej wymienionych lokalizacji jednostek straży pożarnej (dopuszcza się warunkowo montaż przełącznicy naściennej w przypadku, kiedy montaż przełącznicy w szafie będzie niemożliwy).

5. Na każdym końcu kabla ułożyć min. 20 m zapasu (miejsce montażu stelaża zostanie ustalone na etapie realizacji projektu). Dla zadania z pozycji nr 8 w pierwszej studni kablowej zostawić zapas kabla światłowodowego umożliwiający wykonanie złącza (odgałęzienia) około 25 m.

6. Kable światłowodowe należy zakończyć złączami optycznymi typu SC/PC.

7. Wykonania pomiarów reflektometrycznych dla włókien światłowodowych.

8. Do każdej z lokalizacji dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru prac 2szt. patchkordów światłowodowych jednomodowych o długości 5m, ze stykiem: strona A – SC, strona B - LC.

Wykaz relacji do zadania 2

| Lp | Relacja | Uwagi |
| --- | --- | --- |
|  | Strona A | Strona B |  |
| 1 | KM PSP w Siemianowicach Śląskich ul. Puławskiego 2 | KMP w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 16 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XXOTKtsdD12J |
| 2 | KP PSP w Będzinie ul. Modrzejowska 74 | KPP w Będzinie ul. Bema 1 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XXOTKtsdD12J |
| 3 | KM PSP w Piekarach Śląskich ul. Karola Miarki 14 | KMP w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjska 62 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XXOTKtsdD12J |
| 4 | KM PSP w Rybniku ul. Św. Józefa 4 | KMP w Rybniku pl. Armii Krajowej 6 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XXOTKtsdD12J |
| 5 | KM PSP Bytom ul. Strażacka 3 | KMP w Bytomiu ul. Powstańców Warszawskich 74 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XXOTKtsdD12J |
| 6 | KP PSP Mikołów ul. Prusa 7 | KPP w Mikołowie ul. Rymera 1 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XXOTKtsdD12J |
| 7 | KM PSP Świętochłowice ul. Harcerska 16 | KMP w Świętochłowicach ul. Wojska Polskiego 16c | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XXOTKtsdD12J |
| 8 | KM PSP Zabrze ul. Stalmacha 22 | KMP w Zabrzu ul. 1 Maja 10 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XXOTKtsdD24J/12 |
| 9 | KM PSP Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 2 | KMP w Dąbrowie Górniczej Al. Piłsudskiego 1 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XXOTKtsdD12J |
| 10 | DPRM w Jastrzębiu-Zdrój ul. Jagiełły 4 | KMP w Jastrzębiu-Zdrój ul. Śląska 12 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XXOTKtsdD12J |
| 11 | DPRM Sosnowiec, ul. 3-maja 33 | KMP Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 2 | Kabel o śr 10,8 mm typ Z-XXOTKtsdD12J |

Uwaga

- Dla relacji z pozycji 8 wykonać odgałęzienie do KP1 w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 53.

Od KMP w Zabrzu ul. 1 Maja 10 do planowanego złącza przy ulicy 3-go Maja ułożyć kabel Z-XXOTKtsdD24J, dalej do Komisariatu i Komendy Powiatowej PSP kable typ

Z-XXOTKtsdD12J. Dodatkowo w początkowej studni na ul. Wolności zostawić zapas kabla światłowodowego około 25 m.

- Dla relacji z pozycji 6 należy wykonać przejście (przewiert) pod drogą od studni TP S.A.  do budynku około 20 m zgodnie z załączonymi warunkami z TP S.A.