SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONT OGRODZENIA I NAWIERZCHNI W OBIEKCIE

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PSZCZYNIE.

INWESTOR:		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

40-038 KATOWICE

UL.LOMPY 19

Sporządził:

Katowice, sierpień 2012 r.

Spis zawartości Specyfikacji:

- Nazwa

- Dane ogólne

- Wyszczególnienie i opis robót

- Ogrodzenie – remont

- Drogi i chodniki – remont

- Wywóz i utylizacja gruzu, papy i innych odpadów

- Nazwa:

„Remont ogrodzenia i nawierzchni w obiekcie KPP Pszczyna”

- Dane ogólne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania wszystkich przepisów BHP ogólnych i branżowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

- zapobiegać zbieraniu się wody i powstawaniu rowów na terenie budowy

- zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów

- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego hałasu

- chronić przed zatruciem wody płynące, stojące śmieciami i odpadami toksycznymi

- powietrze chronić przed zatruciem

Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad jak i nałożone kary ponosi Wykonawca. Gruz należy wywieźć i poddać utylizacji.

Wykonawca do wykonania robót zastosuje wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano stosowane dokumenty dopuszczające. Wykonawca na prośbę Inwestora powinien przetestować materiały podczas wykonywania prac celem demonstracji ich użyteczności i zgodności z wymaganymi charakterystykami. Wykonawca do czasu wbudowania materiałów w ich miejsce przeznaczenia powinien je odpowiednio magazynować i nie dopuścić do zanieczyszczenia.

Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonane na podstawie zamówienia będą rozliczane odrębnie według zasad uzgodnionych przez strony. Wykonawca powinien o proponowanych zmianach zawiadomić inwestora, który w razie nie wyrażenia zgody zawiadomi o tym Wykonawcę w ciągu 14 dni. Oddający i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawcy.

- Wyszczególnienie i opis robót

- Ogrodzenie – remont

Ogrodzenie systemowe z paneli o wys. 1,73 m.  Słupki ogrodzeniowe np. typu beta zabetonować do wysokości około 25 cm. od dolnej granicy przęsła ogrodzenia. Po zakończeniu montażu ogrodzenia zabudować podmurówki z elementów prefabrykowanych. Po zakończeniu montażu elementów betonowych, spoiny wypełnić zaprawą cementową. Ogrodzenie po ustawieniu nie może wykazywać odchylenia od pionu. Dostawa i montaż futki systemowej o wymiarach 100 x 180 cm.

- Drogi i chodniki – remont

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i krawężników. Wykonanie koryta grubości 45 cm., zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, podbudowa z kruszywa łamanego . Nawierzchnia z kostki betonowej Polbruk grubość 80 mm typ 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubość 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Nawierzchnia powinna być wyłożona w poziomie. Kostka powinna spełniać wymogi Polskich Norm stawiane wyrobom betonowym przeznaczonym na podłoża oraz być ułożona w sposób estetyczny i gwarantujący maksymalny czas używalności. Chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm. na podsypce cementowo-piaskowej.

- Wywóz i utylizacja gruzu, papy i innych odpadów

Zgromadzone odpadki, gruz należy wywieźć samochodami skrzyniowymi i poddać utylizacji. Należy dopilnować, aby wszelkie niepotrzebne materiały przeznaczone do wywozu i utylizacji były składowane w miejscu do tego przeznaczonym.

- Nazwy i kody wg słownika CPV

- Ogrodzenie – remont

45342000-6 – WZNOSZENIE OGRODZEŃ

- Drogi i chodniki – remont

45233200-1 – ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI

- Wywóz i utylizacja gruzu i innych odpadów

45111220-6 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU