Katowice, dn. 12.09.2007r.

ZP-2310-169-62/3252/2007

ROZESŁANO

WG ROZDZIELNIKA

Zespół Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dachu Komisariatu II Policji przy ul. Chrzanowskiej 1A w Bytomiu”.

W dniu 11.09.2007r. o ZZP KWP wpłynęły zapytania do prowadzonego postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

„Po sprawdzeniu dokumentacji stwierdzono brak w przedmiarze następujących robót:

- Brak wymiany deski czołowej.

- Brak montażu folii paroprzepuszczalnej (zgodnie z technologią wykonywania pokryć)

- Brak wykonania przyziemia instalacji odgromowej

- Brak wywozu i kosztów składowania gruzu

- Brak rusztowań przy kominach

- Brak zastaw zabezpieczających i pomostów roboczych

- Brak zajęcia pasa ruchu drogowego

Prosimy o określenie, czy ww. roboty należy doliczyć do oferty, jeżeli tak to w jakich ilościach”

Odpowiedź:

ad. 1) W wycenie należy uwzględnić deski czołowe w ilości 78,00 mb.

ad. 2) Folia paroprzepuszczalna została ujęta w poz. 4.2.27 przedmiaru robót.

ad. 3) Przyziemna instalacja odgromowa zostanie wykonana w innym etapie podczas remontu elewacji

budynku. Nie należy uwzględniać.

ad. 4) W wycenie należy uwzględnić załadunek i odwóz na odl. do 15 km:

- złomu w ilości 4,0 ton

- płyt g-k 4,0 ton

- gruzu cementowo – wapiennego 6,3 m³

- elementów drewnianej konstrukcji dachu ok. 2,4 ton.

ad. 5) Rusztowania przy kominach należy wkalkulować w cenę jednostkową robót ujętych w poz. 2.17.

Pozycja obejmuje wykonanie następujących czynności:

- Ułożenie, przekładanie i rozebranie pomostu roboczo – transportowego na dachach

- Przygotowanie powierzchni podłoża z cegieł do tynkowania

- Wykonanie tynków zwykłych dwu- i trzywarstwowych z zatarciem packą oraz wyrobieniem

krawędzi i wydr dla obróbek blacharskich

- Uzupełnienie tynków zwykłych dwu- i trzywarstwowych z zatarciem packą o powierzchni w

jednym miejscu do 2m² po uprzednim odbiciu odstających i spękanych tynków

- Oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni tynków wodą, zaprawienie rys i drobnych

uszkodzeń tynków, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.

ad. 6) Stosowanie zastaw zabezpieczających i pomostów roboczych mieści się w pozycji kosztów

pośrednich.

ad. 7) Zajęcie pasa ruchu drogowego mieści się w pozycji kosztów pośrednich.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do kosztorysu ofertowego na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych następuje przesunięcie terminu składania ofert i tym samym upływa on w dniu 18.09.2007r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2007r. o godz. 12.30.

Wyk. w 1 egz. AG

- wysłano wg wykazu pobranych SIWZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego