ZP-2380-480-80/3876/12						Katowice, dn. 18.10.2012 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przebudowa i modernizacja budynku nr 5 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęło zapytanie i w oparciu o art. 38 ust. 2, poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 11.10.2012r.:

pytanie:

odpowiedź:

Zamówienie obejmuje wyposażenie budynku w urządzenia p.poż. Zakup, dostawę i montaż gaśnic ujęto w poz. 21 i 22 przedmiaru robót instalacji sanitarnych. Patrz odpowiedź z dnia 15.10.2012 na pytanie nr 2.

pytanie:

odpowiedź:

Wymienione w pytaniu zawory należy wycenić odpowiednio w w/w pozycjach.

pytanie:

odpowiedź:

W projekcie pokazano istniejącą czerpnię w ścianie piwnic. Czerpnia nie podlega wymianie i nie należy jej wyceniać.

pytanie:

odpowiedź:

Zamówienie obejmuje wyposażenie budynku ujęte w przedmiarach robót. Należy wycenić elementy wyposażenia zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

pytanie:

odpowiedź:

W przedmiarze robót podano podstawę wyceny robót dla poszczególnych pozycji. Nakłady należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi tabelami katalogów kosztorysowych.

pytanie:

odpowiedź:

Należy przyjąć jak w przedmiarze: zawory o średnicy 40mm - 2 szt.

pytanie:

odpowiedź:

Zgodnie z opisem pozycji.

pytanie:

odpowiedź:

Przez analogię do nakładów podanych w tabeli stanowiącej podstawę wyceny.

pytanie:

odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze.

pytanie:

odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem - sposób wykonania zabezpieczeń p.poż dla rur instalacyjnych przedstawiono w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

pytanie:

odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem - sposób wykonania zabezpieczeń p.poż dla rur instalacyjnych przedstawiono w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

pytanie:

odpowiedź:

W poz 21 przedmiaru należy przyjąć hydrant HW-25W-KP-30 (lub inne posiadające certyfikat zgodności CNBOP) z kompletnym wyposażeniem tj:

- Zawór hydrantowy DN 25

- Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

- Zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość.

- Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb

- Gaśnica proszkowa 6 kg

pytanie:

odpowiedź:

Według nakładów podanych w tabeli stanowiącej podstawę wyceny.

pytanie:

odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze - Geberit Kombofix.

pytanie:

odpowiedź:

Pytanie dotyczy poz 48 przedmiaru (poz. 47  obejmuje pisuary). Należy przyjąć zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze - Geberit Kombofix.

pytanie:

odpowiedź:

Należy przyjąć brodzik bez kabiny.

pytanie:

odpowiedź:

W poz 51 przedmiaru robót podano: Rura stalowa Dn250, - rura ochronna. Ilość  1m. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

pytanie:

odpowiedź:
Zamówienie obejmuje usunięcie z terenu budowy odpadów i materiałów z rozbiórki.  Zamawiający nie określa przeznaczenia (zagospodarowania lub utylizacji) tych materiałów ani miejsca ich odwozu.

pytanie:

odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem

pytanie:

odpowiedź:

Według nakładów podanych w tabeli stanowiącej podstawę wyceny. Dodatkowe elementy do zamocowań według uznania wykonawcy dla prawidłowego wykonania tego zakresu robót.

pytanie:

odpowiedź:
Zestawienie materiałów jest generowane automatycznie przez program kosztorysowy - zgodnie z nakładami dla poszczególnych pozycji.

pytanie:

odpowiedź:
Zestawienie materiałów jest generowane automatycznie przez program kosztorysowy - zgodnie z nakładami dla poszczególnych pozycji.

pytanie:

odpowiedź:
Należy przyjąć jak  w poz. 63 przedmiaru - 6 szt.

pytanie:

odpowiedź:
Podane w zestawieniu organizatory kabli obejmują elementy dla poz. 14 - 1szt.; 20 - 1szt. i 21 – 6szt.,
razem 8szt.

pytanie:

odpowiedź:
Należy przyjąć jak  w poz. 73 przedmiaru - 8 szt.

pytanie:

odpowiedź:
Zestawienie materiałów jest generowane automatycznie przez program kosztorysowy - zgodnie z nakładami dla poszczególnych pozycji.

pytanie:

odpowiedź:
Zestawienie materiałów jest generowane automatycznie przez program kosztorysowy - zgodnie z nakładami dla poszczególnych pozycji.

pytanie:

odpowiedź:
Zamówienie obejmuje usunięcie z terenu budowy odpadów i materiałów z rozbiórki.  Zamawiający nie określa przeznaczenia (zagospodarowania lub utylizacji) tych materiałów ani miejsca ich odwozu.

pytanie:

odpowiedź:
Należy usunąć z terenu budowy materiały sztukowe takie jak drzwi, kraty itp. pochodzące z rozbiórki w ilości wynikającej z projektu budowlanego. Zamawiający nie określa przeznaczenia (zagospodarowania lub utylizacji) tych materiałów ani miejsca ich odwozu.

pytanie:

odpowiedź:
Należy zastosować beton C20/25.

pytanie:

odpowiedź:
Wykonanie kompletnych drzwi z ościeżnicami (zakup, dostawa i montaż) ujęto w pozycjach 121 - 128 przedmiaru robót budowlanych. Opisy poz 97-99 dotyczą charakteru ścianek - z otworami drzwiowymi, a nie potrzeby wykonania odrębnych profili ościeżnicowych.

pytanie:

odpowiedź:
Należy przyjąć blaty grubości 4cm, montowane na konsolkach stalowych do ścian po 2 szt. konsolek przy każdej umywalce. Ilość konsolek = dwukrotnej ilości umywalek określonych w przedmiarze instalacji sanitarnych i oznaczonych na rysunkach projektu budowlanego.

pytanie:

odpowiedź:
W opisie poz. 171 przedmiaru podano błędnie nr pomieszczenia. Przedmiotowa zabudowa typu Komandor jest opisana w p. 9.8 (str. 19) opisu technicznego i oznaczona na rzucie I piętra (rys nr. 04) w pomieszczeniu nr 2.4a jako SZAFA GOSPODARCZA - jej wymiary należy przyjąć: głębokość/szerokość/wysokość = 60/210/320 cm.

Pytania z dnia 16.10.2012r.:

pytanie:

W pozycji 107 przedmiaru robót instalacji sanitarnych  jest: Wymiana uszkodzonej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej podwieszonej VBW wraz z uruchomieniem i przeglądem serwisowym".

Nie ma żadnych danych dotyczących centrali i nagrzewnicy

Potrzebne są  informacje typu:

- wielkość centrali

- rodzaj centrali - nawiewna, wywiewna, czy nawiewno-wywiewna

- rodzaj nagrzewnicy - wodna czy elektryczna

- rodzaj wymiennika(jeżeli taki występuje) - rotacyjny czy krzyżowy czy inny

- czy jest chłodnica - jak tak to jaka

- rodzaj automatyki

odpowiedź:

Istniejąca centrala produkcji VBW Klima Gdynia, nr fabryczny 7163/03, rok produkcji 2003, symbol SKN 4P-1560-3-1"S", wydajność V=1560m3/h, zasilanie: U=230/50Hz, I=6A.

- centrala  nawiewna

- nagrzewnica wodna

- bez wymiennika powietrze-powietrze (krzyżowego, rotacyjnego),

- bez chłodnicy

- rodzaj automatyki - zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym oraz centralką sterującą. 
W pozycji 107 przedmiaru należy uwzględnić wyposażenie nagrzewnicy w automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem.

pytanie:

odpowiedź:

Ilości kabin podane w przedmiarze są zgodne z projektem. Należy przyjąć jak w przedmiarze.

pytanie:

odpowiedź:

Ilości kabin podane w przedmiarze są zgodne z projektem. Należy przyjąć jak w przedmiarze.

pytanie:

odpowiedź:

Ilości ścianek podane w przedmiarze są zgodne z projektem. Należy przyjąć jak w przedmiarze.

pytanie:

odpowiedź:

W projekcie ścianka taka nie występuje. W poz 87 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć ilość do wykonania 0 m2 - pozycja anulowana.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego