Oznaczenie sprawy ZP-2380-635-101/2012				Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja maszyny fotograficznej do automatycznej obróbki zdjęć.

Stacja robocza :

Monitor płaski  19’

Komputer :

- Procesor CORE i5 760 2.80 GHz LGA 1156 BOX lub model wyższy,

- Płyta główna:  typu ASUS P7H55 – MLE/SI Intel H55 LGA 1156 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA3/DDR3) mATX lub model wyższy,

- pamięć RAM: GOODRAM DDR3 4096MB PC 133 DUAL 2x2048 CL9 lub większa,

- dysk twardy : HDD  250 GB HD 256 GJ 7200 SATA II 16 MB ASAP lub większy,

- napęd DVD + zewnętrzny czytnik kart pamięci,

- Karta graficzna zintegrowana,

- dysk twardy :HDD  1TB HD 103SJ 7200 SATA II 32 MB AQSAP lub większy,

- karta sieciowa : D LINK DGE – 528 T PCI 10/100/1000 Mbps lub model wyższy

- klawiatura czarna

- system Windows 7 wersja angielska

Program sterujący :

- możliwość współpracy jednego programu zainstalowanego w przedmiotowym urządzeniu z 8 urządzeniami np. maszyny, plotery, drukarki z możliwością zainstalowania odpowiednich sterowników .

LASER PROCESOR

Naświetlane szerokości papieru: 82,5 mm, 89mm, 102 mm, 114mm ,117mm, 120mm, 127mm, 130mm, 152mm, 165mm, 178mm, 203mm, 210mm, 216mm, 240mm, 254mm, 279mm, 305mm

Maksymalny rozmiar odbitki : 305 x 914,4mm

System naświetlania : naświetlarka laserowa

Rozdzielczość druku: 300dpix600dpi ( z możliwością wymiany na naświetlarkę laserową HD o rozdzielczości 640dpix640dpi)

Densytometr : manulany

Manualne napełnianie wodą,

Ręczny sortownik

System ładowania papieru : double ( dwie komory na kasetę papieru)

System chemiczny : RA 4  Chemia ręcznie rozrabiana

Zdjęcia z następujących nośników: HDD, CD-ROM , CD-R, CD -RW , DVD –ROM , DVD R/RW , DVD – RAM, Microdrive , CompactFlash, Smart Media, SD Card, MMC, RS-MMC, Mini SD Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, xD-Picture Card, USB Flash Memory

Formaty przetwarzanych plików: JPEG, JPEG Progressive, Bitmapa, PSD, PCX, TGA, Flash Pix, TIFF RGB, HD Photho, RAW, PDF

Wydajność:

Format : 127 x 89 mm : około 820 odbitek na godzinę, lub więcej

Format : 152x102mm : około 740 odbitek na godzinę, lub więcej

Format : 127x178mm : około 460 odbitek na godzinę lub więcej

Format : 254x203mm : około 420 odbitek na godzinę lub więcej

Format: 305x254mm : około 350 odbitek na godzinę lub więcej

Format: 305x457mm : około 200 odbitek na godzinę lub więcej

Wyposażenie :

2 kasety na papier

worek ciemniowy

dwuliniowa drukarka wartości korekcji

Możliwość naświetlania ultra cienkiego papieru o grubości 160 mikrometrów

Gwarancja : 12 mies. Od momentu instalacji maszyny.