ZP-2380-580-95/4593/2012						Katowice, dn. 20.11.2012 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu mieszczących się w III Komisariacie Policji w Bytomiu przy ul. Rostka 14.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęło zapytanie i w oparciu o art. 38 ust. 2, poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową :

- w projekcie jest 13 wentylatorów TD350/125/LF i 1 wentylator TD350/125LF uruchamiany wraz z oświetleniem, natomiast poz. 2 przedmiaru zawiera 11 wentylatorów ze zwłoką czasowego wyłącznika;

- w projekcie jest 14 kratek wentylacyjnych a w poz. 10 przedmiaru tylko 11 szt;

- w przedmiarze brak przebić w stropach i dachu dla przeprowadzenia nowych przewodów wentylacyjnych;

- niezrozumiałe również jest usytuowanie części wentylatorów kanałowych wewnątrz ścian;

- czy na tym etapie robót nie przewiduje się wykonania instalacji elektrycznej i niskoprądowej ?- w przedmiarze brak robót elektrycznych.

Odpowiedź:

- Przyjąć ilość wentylatorów zgodnie z projektem tj. 14 szt.

- Przyjąć ilość kratek wentylacyjnych zgodnie z projektem tj. 14 szt.

- Należy uwzględnić przebicia w stropach KNR 4-01 0209-03 oraz dachu KNR 4-01 504-3

- Usytuowanie wentylatorów należy wykonać zgodnie z projektem

- Na tym etapie robót nie przewiduje się wykonania instalacji elektrycznej i niskoprądowej. Instalację elektryczną podłączenia wentylatorów należy uwzględnić w poz. 2 przedmiaru robót wraz z wentylatorami z zakończeniem włącznikami na tablicy w pomieszczeniu strażników  nr 01 na parterze budynku rys nr A2

Pytanie:

proszę o doprecyzowanie konstrukcji wraz z wymiarami pryczy, zamieszczony w materiałach przetargowych rys. nr 3  jest naszym zdaniem niekompletny i nie daje możliwości sporządzenia wyceny.

Brak przekrojów w co najmniej dwóch płaszczyznach oraz rzutu z góry.

W opisie technicznym Zamawiający w pkt 3.10 przewidział prycze łóżkowe jako murowane otynkowane z wyobleniem narożników w związku z powyższym proszę o doprecyzowanie ich wymiarów, konstrukcji i jak to się ma do rys. nr 3.

Odpowiedź:

Rys nr 3 jest kompletny i na jego podstawie można wykonać pryczę i dokonać jej wyceny. Należy zwrócić uwagę na usytuowanie prycz w celach gdyż ma to wpływ na wykonanie wyobleń z jednej bądź z dwóch stron.

Zamawiający zrezygnował z wykonania prycz murowanych opisanych w pkt 3.10 na rzecz prycz drewnianych przedstawionych na rys. nr 3.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego