WYMAGANIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE

SAMOCHODU OSOBOWEGO W WERSJI „RD-VIDEO”.

I. WYMAGANIA OGÓLNE.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno-techniczne dla samochodów osobowych w specjalizowanej policyjnej wersji „RD-VIDEO”.

- Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu „RD-VIDEO”.

- Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd „RD-VIDEO” będzie wykorzystywany przez Policję Ruchu Drogowego do zadań operacyjnych, głównie do kontroli dynamicznej pojazdów. W jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe takie jak:

- kontrola dokumentów osób i pojazdów,

- sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych,

- sporządzanie dokumentacji służbowej.

- Warunki eksploatacji pojazdu.

Pojazd „RD-VIDEO” będzie:

- użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jeździł po drogach utwardzonych i gruntowych,

- przechowywany na wolnym powietrzu,

- naprawiany w resortowych stacjach obsługi samochodów lub autoryzowanych stacjach obsługi Dostawcy

- Wymagania formalne.

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615).

- Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908. z późniejszymi zmianami)

3)	Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis w tej kwestii winien się znaleźć w książce gwarancyjnej i powinien być respektowany na terenie całego kraju.

4) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:

a)	kompletnych zestawów do cyfrowej rejestracji audio i wideo

b)	instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

- instalacji antenowych

- Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.

- Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody badań”’ lub równoważnych norm europejskich.

- Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 „Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań.” lub równoważnych norm europejskich.

- Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.

- Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU.

  - Pojazd musi spełniać:

- Nadwozie:

  - Rodzaj nadwozia: sedan (AA), hatchback lub liftback (AB),

  - Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu,

  - Wszystkie drzwi przeszklone,

  - Wszystkie szyby pojazdu atermiczne,

  - Rozstaw osi minimum 2700 mm. zgodnie z danymi zawartymi w homologacji.

- Silnik:

  - Benzynowy lub wysokoprężny spełniający normę emisji spalin EURO 4,

  - Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 147 kW

- Układ hamowania wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS).

- Układ kierowniczy:

  - Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół, przód – tył,

  - Wspomaganie układu kierowniczego.

- Przenoszenie napędu:

  - Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 210 km/h,

  - Przyspieszenie od 0 do 100 km/h poniżej 9 sekund

- Bezpieczeństwo:

  - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,

  - Poduszki powietrzne, co najmniej dla kierowcy i dysponenta

  - Poduszki boczne, co najmniej dla kierowcy i dysponenta,

  - Kurtyny powietrzne boczne,

  - Konstrukcja nadwozia samochodu dla danego typu musi zapewnić poziom bezpieczeństwa równoważny, co najmniej 4 gwiazdkom w testach według programu EURO-NCAP,

- Tarcze kół.

  - Tarcze kół stalowe lub ze stopów lekkich z ogumieniem letnim (w tym pełno wymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,

  - Tarcze kół stalowe z ogumieniem zimowym (w tym pełno wymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,

  - W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki do kół letnich - szt. 4,

  - Kołpaki do kół zimowych - szt. 4,

  - Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 12 miesięcy.

- Oświetlenie dodatkowe pojazdu.

  - Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,

  - Oświetlenie wnętrza schowka,

  - Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej.

- Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.

  - Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszego opracowania musi poprawnie współpracować z wyposażeniem wersji bazowej pojazdu, nie może stwarzać zagrożenia pożarowego, mieć odpowiednią trwałość, niską awaryjność, nie powodować zaburzeń elektromagnetycznych.

  - Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-„ na masie).

  - Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu, urządzeniach łączności radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania – nie może przekraczać 60 mA,

  - Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych oraz planowanych do zainstalowania w pojeździe urządzeń elektrycznych, elektronicznych i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator. Przez planowane do zainstalowania w pojeździe urządzenia elektryczne i elektroniczne Zamawiający rozumie kompletne zestawy do cyfrowej rejestracji audio i wideo, urządzenia łączności, urządzenia do pomiaru zużycia paliwa, , oraz gniazda przy założeniu obciążenia ich prądem o minimalnej wartości przewidzianej w WTT. Zakwalifikowanie odbiorników do poszczególnych grup według normy PN-S-76021 dla wersji bazowej pojazdu powinno być dokonane przez producenta pojazdu. Wszystkie odbiorniki dodatkowe wyszczególnione w WTT powinny być zakwalifikowane jako odbiorniki przewidziane do pracy ciągłej.

  - Układ elektryczny zapewniający bilans elektroenergetyczny zgodny z normą PN-S-76021. Wymagania zawarte w normie PN-S-76020 dotyczą wszystkich urządzeń montowanych fabrycznie i dodatkowo w pojeździe i na pojeździe.

- Wyposażenie dodatkowe:

  - Centralny zamek z pilotem

- Autoalarm wyposażony, w: co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmiennokodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa.

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,

- Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy,

- Szyba tylna podgrzewana,

- Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie) posiadająca świadectwo homologacji na zaburzenia elektromagnetyczne.

- Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,

- Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

- rękawice lateksowe							- 3 pary,

- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań	- 1 sztuka,

- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm	- 1 opakowanie (100 sztuk),

- bandaże dziane 2 m x 10 cm					- 5 sztuk,

- bandaże elastyczne 3 m x 10 cm					- 2 sztuki,

- woda utleniona (100 ml)						- 1 flakon,

- folia termoizolacyjna						- 1 sztuka,

- opatrunki hydrożelowe						- 3 sztuki,

- rurka ustno-gardłowa						- 1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny						- 1 sztuka.

- Linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami),

- Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodna z regulaminem 
 27 EKG ONZ,

- Dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta,

- Komplet fabrycznych dywaników gumowych (przód i tył),

- Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,

- Dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każda.

- Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy,

- klucz do kół,

- wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski),

- klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

- Reflektor (szperacz) - przenośna lampa halogenowa dalekosiężna o mocy około 55W zasilana z gniazda zapalniczki, długość kabla zasilającego ok. 4m o minimalnym natężeniu światła 80 tys. kandeli zasilany z gniazda zapalniczki

- Ergonomia

a.	Regulacja fotela kierowcy w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół) oraz siedzenia dysponenta, (co najmniej przód – tył), regulacja oparcia foteli przednich w zakresie pochylenia oparcia

  - Fotele przednie i kanapa muszą być wyposażone w zagłówki homologowane z możliwością regulacji kąta ich pochylenia. Zamawiający dopuszcza stosowanie zagłówków kanapy bez regulacji kąta nachylenia.

- Rok produkcji pojazdu:

-	wyprodukowany nie wcześniej niż  w roku 2007.

- Warunki gwarancji:

      - Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 
min. 36 miesięcy,

      - Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy,

      - Gwarancja na perforację elementów nadwozia min. 72 miesiące.

      - Gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej – min. 36 miesięcy.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA SŁUŻBOWEGO

Wyposażenie wnętrza pojazdu.

  - Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu 5 osób.

  - Przyjmuje się umowny podział przestrzeni pasażerskiej na przedział I (pierwszy rząd siedzeń) i II (drugi rząd siedzeń) oraz przestrzeń bagażową/bagażnik obejmującą przedział III.

  - Przedział I musi być wyposażony w:

Lampkę punktową fabryczną umożliwiającą czytanie, sporządzanie dokumentacji.

W przypadku braku fabrycznej lampki punktowej wymagane jest zamocowanie dodatkowego oświetlenia umożliwiającego czytanie, sporządzanie dokumentacji 
(z możliwością regulacji kąta padania światła),

  - Fotele i kanapa w przedziale I i II muszą być wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości,

  - Przedział III musi być wyposażony w uchwyty do mocowania wyposażenia służbowego o wymiarach zapewniających możliwość przewożenia i łatwego dostępu do:

- kolczatka drogowej – skrzynia o wym. 910 mm x 240 mm x 335 mm,

- zestaw „Zapora” – walizka o wym. 710 mm x 570 mm x 250 mm,

- RMP – walizka o wym. 460 mm x 350 mm x 120 mm,

- zestaw 4 pachołków, o wym. 520 mm (wysokość), 250 mm x 250 mm (wymiary podstawy)

- Alcosensor – walizka o wym. 350 mm x 300 mm x 150 mm,

- kamizelki kuloodporne – szt. 2,

- wymagana apteczka,

2. Instalacja łączności radiowej.

1)	Pojazd musi być przystosowany w zależności od potrzeb Zamawiającego (we wskazanym przez niego miejscu) do montażu:

a)	radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148(174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm.

b)	radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380(470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo.

c)	zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA,

2)	Radiotelefony, zestawy do telefonu komórkowego i mobilny terminal do transmisji danych montowane będą przez Zamawiającego.

3)	W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń łączności każde dodatkowo zamontowane w pojazdach urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego określone przez normy: PN-ETS 300 683, PN-ETSI EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5 ze szczególnym uwzględnienie podanych częstotliwości

4)	Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pozycji a i b pkt.1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli i schowek po stronie dysponenta). Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu przez Zamawiającego nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu.

5)	 Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej przedziału I, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.

6)	Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 25 A umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), który wytrzyma obciążenie prądowe minimum 25 A.

7)	Od ww. listwy bezpieczników Wykonawca musi poprowadzić wzdłuż dolnego prawego progu, pod wykładziną podłogową przewód zasilający (o takich samych parametrach i kolorach jak w punkcie 6) do przedziału III (przestrzeń bagażowa) z rezerwą 1,5 m. (w celu ewentualnego podłączenia zasilania dla rozłącznych urządzeń łączności radiowych). Przewód musi być odpowiednio oznakowany i opisany na końcach.

9)	Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu wybranych z niżej wymienionych anten kamuflowanych zgodnie z Zapotrzebowaniem Zamawiającego

a)	szerokopasmowej na pasmo 164 (174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W

b)	szerokopasmowej na pasmo 450(470 MHz, mocy ≥20 W z zyskiem ≥ 3 dB -, lub na pasmo 380 (400 MHz mocy ≥10 W z zyskiem ≥ 3 dB, ,

c)	samochodowej do telefonu komórkowego GSM/WCDMA na pasmo 900 (2400 MHz,

d)	samochodowej GPS.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje wybrane z wyżej wymienionych anten kamuflowanych według rozdzielnika dostarczonego przez Zamawiającego.

Impedancja anten musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy  -35ºC ¸ +80ºC.

Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z wymogami myjni.

Dopuszcza się zainstalowanie przez Wykonawcę na pojeździe jednej anteny zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w pozycjach b, c, d.

Parametry anteny zintegrowanej na wyjściach, muszą być zgodne z parametrami anten podanymi w pozycjach b, c, d.

10)	Przewody antenowe o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy -35º C ( +80º C muszą być dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę. W celu podłączenia rozłącznych urządzeń łączności radiowych przewody należy przeprowadzić od miejsca instalacji anteny kamuflowanej do przedziału III (przestrzeni bagażowej) z zapasem o długości 1 m. Następnie ww. przewody antenowe muszą być poprowadzone wzdłuż progu, pod wykładziną podłogową do przedziału I w pobliże środkowej części konsoli i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane.

11)	Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148 (174 MHz, 380 (400 MHz, 450 (470 MHz w pasmach wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA 900  ( 2400 MHz oraz w pasmach pracy GPS.

12)	Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonym do nich osprzętem typu zestaw kamuflowany, przewodowy i bezprzewodowy.

13)	Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

14)	Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące montażu”.

15)	Wykonawca do każdego samochodu dostarczy instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania.

16)	Wszystkie wymagania dotyczące punktu „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu.

3. Uprzywilejowanie w ruchu.

  - Pojazd musi posiadać:

- dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm.

- lampę niebieską pulsacyjną stroboskopową lub ledową (wykonaną z poliwęglanu) 
z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym na dachu pojazdu umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością. Powyższy wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez uprawniony do tego organ. Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań będzie certyfikat lub raport z badań.

- dodatkowe dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne stroboskopowe lub ledowe barwy niebieskiej zamontowane w sposób dyskretny w przedniej części pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- w pojazdach o nadwoziu rodzaju hatchback i liftback zamontowane po wewnętrznej stronie klapy bagażnika światła uprzywilejowania pulsacyjne stroboskopowe lub ledowe barwy niebieskiej. Powinny one załączać się automatycznie po otwarciu klapy w przypadku działania głównego światła uprzywilejowania. Miejsce zamontowania i ilość tych świateł powinna zapewniać dostateczną ich widoczność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2)	Urządzenie (zespolone urządzenie rozgłoszeniowo – alarmowe) wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi:

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,

- być zamontowane w komorze silnika w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy 
PN-EN 60529:2003.

Wymogi postawione w punktach a) i b) powinny być spełnione w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ.

    - We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany w sposób dyskretny:

a)	manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym, które musi posiadać funkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

- sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

b) za tylną szybą pojazdu tablicę świetlną do wysyłania poleceń o przykładowej treści „STOP POLICJA”, „JEDŹ ZA MNĄ” oraz dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne stroboskopowe lub ledowe barwy niebieskiej zamontowane w sposób uniemożliwiający odbijanie światła do wewnątrz pojazdu. Tablica świetlna musi posiadać mechanizm(y) pozwalający (pozwalające) na jej składanie i otwieranie. W chwili włączenia sygnalizacji świetlnej uprzywilejowania pojazdu tablica świetlna i światła uprzywilejowania muszą się automatycznie załączać i ustawiać w pozycji zapewniającej dobrą ich widoczność, co najmniej z tyłu pojazdu. Sterowanie tablicą musi odbywać się z panelu umieszczonego w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dysponenta. Treść komunikatów wyświetlana na tablicy świetlnej musi być jednocześnie widoczna na panelu. Tablica świetlna musi mieć możliwość wyświetlania, co najmniej wszystkich cyfr arabskich i liter polskiego alfabetu. Musi również istnieć możliwość samodzielnego zaprogramowania bezpośrednio z panelu tablicy świetlnej, co najmniej 50-ciu różnych komunikatów, które będą przechowywane w wewnętrznej nieulotnej pamięci. Wykonawca dostarczy stosowną instrukcje obsługi.

    - Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej). Wyjęcie wtyku z gniazda DIN zasilającego sygnalizację świetlną musi spowodować automatyczne wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej,

- musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

4. Kolorystyka pojazdu.

Wykonawca przedstawi propozycję, co najmniej 6 popularnych kolorów metalicznych nadwozia bez koloru białego, granatowego, srebrnego oraz kolorów jaskrawych. Zamawiający dokona wyboru kolorów nadwozia spośród oferowanych. Zamawiający poprzez „kolor jaskrawy” rozumie „intensywnie ubarwiony, mający zbyt nasycone kolory” (Popularny słownik języka polskiego, red. naukowy prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Wydawnictwo Wilga, rok wydania 2000, ISBN 83-7156-385-X). Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbników oferowanych kolorów.

5. Wskazówki dotyczące montażu.

1)	Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.

2)	Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas.

Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu.

3)	Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył.

4)	W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablowe; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli.

5)	Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

6)	Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów. W razie potrzeby należy użyć śrub z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem, aby uniknąć zranień.

7)	Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia.

Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.