WYMAGANIA DOTYCZĄCE FURGONU OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 
W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

- Wymagania formalne.

Samochód furgon w wersji ciężarowo - osobowej musi posiadać świadectwo homologacji samochodu ciężarowego sześcioosobowego dopuszczające do rejestracji na terenie Polski.

- Wymagania techniczne pojazdu w wersji ciężarowo - osobowej.

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj silnika | - | Wysokoprężny |
| 2 | Silnik musi spełniać normę emisji substancji szkodliwych EURO 4 lub późniejszą | - | Wymagane |
| 3 | Moc | kW | min. 73 |
| 4 | Prędkość maksymalna | km/h | min. 120 |
| 6 | ABS | - | Wymagany |
| 7 | Klimatyzacja | - | Wymagana |
| 8 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | - | Wymagana |
| 10 | Wspomaganie układu kierowniczego | - | Wymagane |
| 11 | Regulacja kolumny kierowniczej min. w jednej płaszczyźnie | - | Wymagane |
| 12 | Regulacja siedzenia kierowcy | - | przód-tył, góra-dół |
| 13 | Światła przeciwmgielne przednie | - | Wymagane |
| 14 | Centralny zamek i autoalarm sterowany pilotem | - | Wymagany |
| 15 | Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą w pozycji otwartej, przeszklone, z szybą przesuwną | - | Wymagane |
| 16 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia min 250°. | - | Wymagane |
| 17 | Szyba w oknie po lewej stronie pojazdu, przeciwległa do drzwi przesuwnych – przesuwna. | - | Wymagane |
| 18 | Ogumienie letnie z felgami stalowymi (w tym pełno wymiarowe koło zapasowe) | szt. | 5 |
| 19 | Ogumienie zimowe z felgami stalowymi (w tym pełno wymiarowe koło zapasowe) | szt. | 5 |
| 20 | Skrzynia biegów | - | mechaniczna |
| 21 | Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | min. 70 |
| 23 | Rok produkcji | - | wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2007 |
| 24 | Kolor nadwozia | - | Popularny stonowany |
| 25 | Rozstaw osi | mm | min. 3000 |
| 26 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim | l/100 km | max 12 |
| 27 | Dopuszczalna masa całkowita | kg | max. 3500 |

- Wymagania dotyczące organizacji wnętrza furgonu w wersji ciężarowo - osobową.

# 1. Organizacja wnętrza furgonu w wersji ciężarowo-osobowej.

  - Nadwozie o metalowej, zintegrowanej zabudowie przestrzeni ładunkowej z kabiną kierowcy,

  - Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu:

- łącznie 6 osób (w tym kierującego pojazdem),

- ładunku.

  - Wnętrze pojazdu musi być oddzielone przegrodą na dwa przedziały:

- przedział I – dla osób: kierującego pojazdem, oraz pięciu pasażerów,

- przedział II – do przewozu ładunków.

  - Wejście do poszczególnych przedziałów musi być możliwe:

- do przedziału I – drzwiami bocznymi (kabina kierowcy) po prawej i lewej stronie w części przedniej oraz drzwiami przesuwnymi 
(w części środkowej po prawej stronie pojazdu),

- do przedziału II – tylnymi drzwiami pojazdu, otwieranymi na boki.

  - Przedział I oddzielony będzie od przedziału II pionową przegrodą wykonaną 
z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. metalowa siatka) chroniącą osoby przed przesuwającym się ładunkiem podczas hamowania. Przegroda powinna być wykonana w sposób umożliwiający łatwy jej montaż 
i demontaż w celu przemieszczenia do przodu (po wyjęciu siedzeń tylnych) 
i zamontowania w położenie za pierwszym rzędem siedzeń w miejscu przygotowanym przez Wykonawcę.

  - W przedziale I przed przegrodą zamontowane zostaną siedzenia (część środkowa) dla trzech osób skierowane przodem do kierunku jazdy. Siedzenia muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Tylny rząd siedzeń misi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie.

Mocowanie siedzeń w części środkowej do konstrukcji pojazdu musi być wykonane w sposób umożliwiający łatwy ich montaż i demontaż (całkowite wyjęcie) w przypadku konieczności zwiększenia powierzchni przedziału ładunkowego.

  - Przestrzeń osobowa i ładunkowa musi posiadać wykończenia w postaci:

  - tapicerki bocznej wykonanej z płyty laminowanej lub tworzywa sztucznego,

  - podsufitki,

  - podłogi wyłożonej odporną na uszkodzenia mechaniczne i łatwo zmywalną wykładziną.

  - Pojazd musi posiadać dodatkowe ogrzewanie (np. kanały nawiewu, nagrzewnica) części środkowej, zamontowane w takim miejscu, aby nie utrudniało zwiększenia powierzchni przedziału ładunkowego i odpowiednio zabezpieczone. Ogrzewanie musi być sterowane z deski rozdzielczej pojazdu trzystopniowym włącznikiem prędkości nawiewu.

- Wyposażenie dodatkowe.

    - Pojazd musi być wyposażony w:

      - gaśnicę proszkową typu samochodowego o pojemności ok. 2 kg zamontowaną 
w pobliżu siedzenia kierowcy,

- Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

- rękawice lateksowe							- 3 pary,

- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań		- 1 sztuka,

- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm	- 1 opakowanie (100 sztuk),

- bandaże dziane 2 m x 10 cm						- 5 sztuk,

- bandaże elastyczne 3 m x 10 cm					- 2 sztuki,

- woda utleniona (100 ml)						- 1 flakon,

- folia termoizolacyjna							- 1 sztuka,

- opatrunki hydrożelowe							- 3 sztuki,

- rurka ustno-gardłowa							- 1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny							- 1 sztuka.

- Linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami),

- trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 
27 EKG ONZ,

- dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy 
i pasażera,

- zestaw podręcznych narzędzi w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy,

- klucz do kół,

- wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski),

- klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

- komplet dywaników gumowych,

- Warunki gwarancji:

Gwarancja na

a.	podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy,

b.	perforację elementów nadwozia min. 72 miesiące,

od daty sporządzenia protokołu odbioru.