Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Cyfrowy Rejestrator Korespondencji :

- urządzenie ma być zasilane napięciem przemiennym 230 V 50 Hz,

- rejestracja korespondencji z dwóch telefonicznych linii systemowych dołączonych do jednej        z central typu : Alcatel, Siemens, DGT, linią abonencką na styku typu „U”, (interfejs ten sam dla każdej centrali z możliwością przeprogramowania przez użytkownika w przypadku wymiany centrali),

- rejestracja korespondencji z dwóch linii analogowych telefonicznych lub radiowych,

- rejestracja korespondencji  z jednej linii ISDN BRA  2 kanały,

- możliwość rozbudowy rejestratora do 32 kanałów w dowolnej konfiguracji,

- możliwość rejestracji i przetwarzania faksów,

- rejestracja ma obejmować treść prowadzonej rozmowy, numer telefonu wybieranego                   i inicjującego połączenie, datę i czas trwania połączenia, oraz dodatkowo zapis treści wyświetlacza  z telefonów systemowych,

- dołączenie do linii abonenckiej dla telefonów systemowych ma być wykonane w sposób równoległy,

- dołączenie do radiotelefonów ma być wykonane przez dedykowane interfejsy nie zakłócające pracy radiotelefonów typu Motorola GM360/380, Motorola MC2100/MCS2000, przestawka Andrel, Yaesu VX4000, Radmor,

- urządzenie ma umożliwiać w trakcie odsłuchu korespondencji radiowej odczyt zdekodowanych numerów wywołania selektywnego,

- rejestracja ma się odbywać na wymiennym nośniku HDD o pojemności 200 GB lub większej automatycznie przygotowywanym do zapisu korespondencji zoptymalizowany do pracy w trybie 24/7 (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) o zapisie zgodnym ze standardem G711                    z minimalnym czasem zarejestrowanej korespondencji 7000 godzin,

- nośnik HDD ma być umieszczony w kieszeni w celu zapewnienia łatwiej wymiany,

- wbudowany system do archiwizacji danych – nagrywarka płyt DVD Dual layer,

- możliwość archiwizacji danych poprzez sieć TCP/IP,

- wyposażenie do zdalnego nadzoru poprzez sieć TCP/IP,

- urządzenie ma uniemożliwiać selektywne kasowanie zapisanych danych przez obsługę,

- w przypadku zapełnienia nośnika HDD najstarsze rozmowy mają być zastępowane przez najnowsze,

- obudowa rackowa o wysokości 3U lub mniejszej, z przeznaczeniem do montażu w szafach telekomunikacyjnej 19”,

- urządzenia ma posiadać system operacyjny LINUX lub równoważny zainstalowany na flash dysku,

- rejestrator ma umożliwiać jednoczesny odsłuch danych i i możliwość ich zapisu w formacie .WAV, MP3,

- wbudowany system sygnalizacji wyjęcia dysku wyprowadzony na styk beznapięciowy NC

na piny 4 i 5 gniazda RJ45,

- 1 płyta DVD dual layer.

Stacja zarządzająca systemem rejestracji :

- monitor LCD 24”  DVI

- procesor dwurdzeniowy

- pamięć 2048 MB RAM,

- zintegrowana karta dźwiękowa,

- karta grafiki 256 MB RAM DVI,

- karta sieciowa ETHERNET 10/100 Mbit/s,

- złącze RS-232 asymetryczne,

- 8 portów USB w tym 2 wyprowadzone na panel przedni,

- 2x nośniki HDD 200 GB,

- napęd DVD+/-RW dual layer,

- urządzenie drukujące z funkcją faksu i telefonu z trybem korekcji błędów ECM, transmisją Super G3 wraz z trzema zapasowymi tonerami,

- mysz optyczna,

- klawiatura,

- zainstalowane oprogramowanie:

WINDOWS XP Professional,

oprogramowanie zarządzające siecią rejestratorów z wykorzystaniem protokołu TCP/IP z

graficznym interfejsem użytkownika umożliwiające integrację i kompatybilność  z

oprogramowaniem Konsola firmy TRX.

- oprogramowanie to powinno posiadać funkcję zdalnej konfiguracji rejestratorów jak również sygnalizację o przekroczeniu wartości zapisanych danych z bieżącego miesiąca o 8 GB.