Załącznik nr 4

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych czynności składających się na prezentację Wykonawca zobowiązany jest podłączyć oferowany rejestrator do sieci zasilającej jak również przygotować pozostałe urządzenia niezbędne do przeprowadzenia niżej wymienionych czynności

takie jak np : komputer PC lub laptop. Wspomniane urządzenia i okablowanie zapewnia Wykonawca. Zamawiający zapewnia styki połączeniowe urządzeń emitujących sygnały akustyczne wyprowadzone na listwy krosowe.

| l.p. | przedmiot oceny | przebieg czynności |
| --- | --- | --- |
|  | Instalacja rejestratora w szafie 19” w obudowie 3U | - przygotować połączenia kablowe do podłączenia sygnałów akustycznych do rejestratora, - wykonać montaż urządzenia w przygotowanej szafie, - przekazać informację o zakończeniu instalacji, |
|  | Automatyczne przygotowanie nowego dysku (dyski zapewnia Zamawiający) | - wybrać właściwy typ kieszeni, - umieścić dysk w wyłączonym urządzeniu, - włączyć zasilanie i po automatycznym przygotowaniu się dysku proszę poinformować o wystąpieniu gotowości urządzenia do rejestracji. |
|  | Potwierdzenie 7000 h minimalnego całkowitego czasu zarejestrowanych rozmów | - proszę przedstawić jaki rodzaj kodowania będzie używany oraz aktualna zajętość dysku, - przeliczyć pojemność dysku na maksymalny czas nagranych korespondencji. |
|  | Zaprogramowanie interfejsu (karty) rejestrującego połączenia z telefonicznej linii systemowej dołączonej do centrali Alcatel A4400 | - przygotować niezbędne urządzenie do wykonania przeprogramowania karty (komputer PC, laptop, programator zewnętrzny, itp.) - wykonać czynności zaprogramowania karty i poinformować o ich zakończeniu. |
|  | Rejestracja korespondencji z aparatu systemowego Alcatel wraz z informacją na wyświetlaczu | - wykonać połączenie z aparatu systemowego 2871 na numer 2873, x2 - wykonać połączenie z aparatu systemowego 2873 na numer 2871, x2 - pokazać w aplikacji te cztery nagrania wraz z przedstawieniem informacji z wyświetlacza. |
|  | Zaprogramowanie interfejsu (karty) rejestrującego połączenia z telefonicznej linii systemowej dołączonej do centrali Siemens Hicom 392 | - przygotować niezbędne urządzenie do wykonania przeprogramowania karty (komputer PC, laptop, programator zewnętrzny, itp.) - wykonać czynności zaprogramowania karty i poinformować o ich zakończeniu. |
|  | Rejestracja korespondencji z aparatu systemowego Siemens Optiset wraz z informacją na wyświetlaczu | - wykonać połączenie z aparatu systemowego 2871 na numer 2873, x2 - wykonać połączenie z aparatu systemowego 2873 na numer 2871, x2 - pokazać w aplikacji te cztery nagrania wraz z przedstawieniem informacji z wyświetlacza. |
|  | Rejestracja korespondencji z jednej linii euro-ISDN na styku S0 | - wykonać połączenie z aparatu systemowego 2871 na numer linii ISDN 2879, - wykonać połączenie z aparatu 2879 na numer 2871, - pokazać w aplikacji te dwa połączenia i włączyć odsłuch drugiego. |
|  | Rejestracja korespondencji na łączu analogowym | - wykonać połączenie z aparatu analogowego 2874 na numer 2871, x2 - wykonać połączenie z telefonu komórkowego na numer 32-2002874, - pokazać w aplikacji te trzy połączenia. |
|  | Stworzenie plików .wav z pojedynczych rozmów na standardowym komputerze PC | - utworzyć i zapisać na Pulpicie plik .wav z dowolnej rozmowy, - odtworzyć za pomocą programu Winamp. |
|  | Odsłuchanie zarejestrowanej korespondencji lokalnie na rejestratorze i poprzez Ethernet | - włączyć odsłuch dowolnego nagrania lokalnie tj. bezpośrednio z urządzenia, - włączyć odsłuch dowolnego nagrania z aplikacji. |
|  | Potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości aplikacji współpracującej z rejestratorem korespondencji na standardowym komputerze PC | - pokazać zestawienie rozmów wychodzących z numeru 2871 i 2874, - pokazać zestawienie rozmów przychodzących na numer 2873, - pokazać wyszukiwanie zapisanych korespondencji na podstawie daty, godziny oraz numeru telefonu. |

Rozpoczęcie prezentacji godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Przewidziany czas prezentacji dla jednego wykonawcy wynosi 2 godziny.

Przerwa pomiędzy kolejnymi prezentacjami wynosi 30 minut.

W tym 10 minut dla Wykonawcy, który zakończył prezentację w celu demontażu prezentowanych urządzeń i 20 minut dla Wykonawcy na przygotowanie urządzeń do prezentacji.