ZP-2380-179-61/1660/2013							Katowice, dn. 16.05.2013 r.

Egz. pojedynczy

Adresat zgodnie z rozdzielnikiem

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt. Komenda Powiatowa Policji w Będzinie – remont kompleksowy ”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 10.05.2013 r.

Pyt. 1	„Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednej roboty budowlanej zrealizowanej na podstawie własnego projektu w formie zaprojektuj i wybuduj na kwotę, co najmniej 2 000 000,00 zł netto.

Dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – czy Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum wykaże się doświadczeniem w zakresie projektowania, natomiast drugi w zakresie wykonawstwa, przy czym ich doświadczenie będzie dotyczyło różnych zadań ale odpowiadających kwota i charakterem przedmiotowi zamówienia?”

Odp. 1	Zamówienie publiczne prowadzone jest formie „zaprojektuj i wybuduj” i zamawiający żąda wykazania się jedną realizacją na kwotę, co najmniej 2 000 000,00 zł netto na podstawie własnego projektu rozumianego jako wykonanie projektu i jego realizację na tym samym obiekcie przez jednego Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólne, Wykonawcę korzystającego z udostępnionych zasobów innych podmiotów.

Pyt.2	„Prosimy o podanie danych technicznych oraz standardu wykonania dźwigu osobowego i osobowo-towarowego dla Komendy Policji Będzin ul. Bema 1”

Odp. 2	Zamawiający przedstawia wymagania dotyczące wykonania windy: Winda będzie montowana w istniejącym szybie windowym. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy windy będą fabrycznie nowe. Urządzenia każdego typu będą odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej sprawności, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane zgodnie z właściwymi normami. Winda dostosowana będzie do użytku przez osoby niepełnosprawne i wyposażona w poręcze i barierki.

Wykonanie i użyte materiały

Parametry dźwigu

- typ - osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

- udźwig (kg) - min. 630 (dla dźwigu towarowo – osobowego 1000 kg)

- prędkość (m/s) – 1,0

- ilość przystanków - 6

- ilość drzwi szybowych -6

- ilość dojść - 1

- kabina nieprzelotowa (szer. x głęb. x wys.) (mm) - 1100 x 1400 x 2100

- szyb (szer. x głęb.) (mm) - 1550 x 1800 (dla dźwigu towarowo-osobowego 1550 x 2150)

- drzwi szybowe - automatyczne teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000

- drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000

- z maszynownią

- sterowanie - mikroprocesorowe z regulacją falownikową

- napęd - bezreduktorowy

- zasilanie - prąd trójfazowy

Opis wykonania:

Drzwi kabinowe: wykonane ze stali nierdzewnej faktura szczotkowana

- drzwi szybowe: wykonane ze stali nierdzewnej faktura szczotkowana , ognioodporne EI-30

- napęd drzwi: prędkość zamykania i otwierania regulowana, czasy zamykania drzwi również ustawialne

- próg drzwi: aluminiowy profil ciągniony z rowkiem prowadzącym.

- kontrola drzwi: mechanizm nawrotu zapewniający ograniczenie nacisku skrzydła przy napotkaniu przeszkody ( max 15 kg ).

Wnętrze kabiny: w otworze wejściowym zamocowany zespół fotokomórki umożliwiający regulację napełnienia kabiny oraz służący jako jeden z możliwych elementów antyzakleszczających

- ściany kabiny: wykonane z segmentów, ze stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej

- sufit: podwieszany

- lustro: na bocznej ścianie

- poręcze: okrągłe ze stali nierdzewnej

- cokół: wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wymiarach 15 x 80 mm

- oświetlenie: pośrednie

- podłoga: wyłożona wykładziną trudnościeralną (antypoślizgową).

Panel sterowania: zamocowany w ścianie bocznej kabiny wzdłuż całej jej wysokości, chromowane z czerwoną diodą. Panel ten zawiera następujące elementy:

- elektroniczny piętrowskazywacz

- mikrofon i słuchawkę do systemu komunikacji awaryjnej

- awaryjne oświetlenie: system oświetla kabinę w przypadku braku zasilania z normalnego źródła (2h zasilania z baterii)

- stacyjkę jazd ekspresowych oraz dyspozycji otwartych drzwi

- sygnalizację przeciążeniową kabiny

- przyciski podświetlane: włączający wentylator, sygnalizacji alarmowej akustycznej, dyspozycji przystanków, otwarcia drzwi, zamknięcia drzwi.

Kasety wezwań: posiadające wygrawerowane strzałki oznaczające kierunek “jazda w górę”, bądź też “jazda w dół”

Sygnalizacja zewnętrzna: na przystanku podstawowym – piętrowskazywacz cyfrowy, pozycja dźwigu w szybie jest pokazana przez podświetlenie odpowiedniego oznaczenia, dojazd kabiny i kierunek jej dalszej jazdy sygnalizuje dźwięk gongu i strzałka.

Wentylacja: wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji i dachu kabiny - nad płytą sufitu.

Sterowanie z regulacją prędkości: układ regulacji prędkości umożliwia płynny start i zahamowanie kabiny na poszczególnych przystankach oraz precyzyjne zatrzymywanie się kabiny na poziomie przystanku.

Awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napięcia z możliwością ręcznego otwarcia drzwi.

Roboty remontowo - budowlane towarzyszące:

- W zakresie projektu mechanicznego, obliczeń wytrzymałościowych i związanych z nimi doborem materiałów, bezpieczeństwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposażeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane będą odpowiednie normy.

- Wszystkie części urządzenia podlegające przepisom dozorowym muszą mieć odpowiednie dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego należy do obowiązków Wykonawcy.

- Winda musi być tak zaprojektowana, aby można było bezpiecznie uniknąć przeciążeń, podwyższonego zużycia i niedopuszczalnych stanów eksploatacji.

- Winda musi gwarantować cichą i spokojną pracę. Głośność urządzeń powinna odpowiadać obowiązującym normom.

- Praca windy nie może powodować zakłóceń fal radiowych oraz zakłócać działania urządzeń elektronicznych pracujących w budynku.

- Winda powinna być wyposażona w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi.

Zapytania z dnia 13.05.2013 r.

Pyt. 1	„Czy w związku z przetargiem ZP-2380-179-61/2013 Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt. Komenda Powiatowa Policji w Będzinie – remont kompleksowy zaistnieje zapotrzebowanie na System Informacji Wizualnej – Tablice informacyjne, tabliczki przydrzwiowe? Czy elementy te będą objęte tym przetargiem?”

Odp. 1	W ofercie należy uwzględnić elementy Systemu Informacji Wizyjnej – Tablice informacyjne, tabliczki przydrzwiowe, uchwyty na referentki przy drzwiach.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego