Załącznik nr 5 do SIWZ

Specyfikacja nowych cyfrowych rejestratorów korespondencji  :

- konstrukcja rejestratora umożliwiająca instalację w stojaku telekomunikacyjnym 19”                     w obudowie nie większej niż 3U,

- urządzenie musi być zasilane napięciem przemiennym 230 V 50 Hz,

- możliwość nagrywania jednocześnie 2 kanałów VOIP kodeków G711/ G722 oraz G729 protokołów SCCP i SIP z integracją usług w każdym z 3 rejestratorów,

- możliwość nagrywania jednocześnie 2 kanałów sygnału analogowego,

- doposażenie po 1 sztuce do każdego rejestratora interfejsu do radiotelefonów Motorola GM 360 umożliwiającego nagrywanie korespondencji radiowej,

- nagrywania rozmów z systemu telefonicznego opartego o wykorzystanie Unified Communications Manager (CUCM) w wersjach 6 , 7 oraz 8 poprzez integrację SIP-TRUNK,

- rejestracja informacji dodatkowych o rozmowie (data i czas rozpoczęcia rozmowy, czas trwania  rozmowy, numer wywołujący/wywoływany,

- nagrywanie treści komunikatów z wyświetlaczy telefonów IP synchronicznie z treścią prowadzonej korespondencji, odtwarzanie synchronicznie z treścią rozmowy w oknie odsłuchowym aplikacji,

- wskaźnik zajętości pamięci dysku,

- rejestracja musi się odbywać na wymiennym nośniku HDD typu SATA o pojemności minimum 500 GB lub zoptymalizowanym do pracy w trybie 24/7 (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu)                 z minimalnym czasem zarejestrowanej korespondencji 15000 godzin na dysku,

- automatyczny odbiór i aktualizacja czasu z serwera NTP,

- możliwość odsłuchiwania i archiwizacji zarejestrowanych rozmów lokalnie i przez sieć TCP/IP  na standardowym PC z kartą dźwiękową,

- zarządzanie siecią rejestratorów z poziomu dedykowanej aplikacji z możliwością monitorowania stanów pracy wszystkich rejestratorów jednocześnie, zdalnego odsłuchu (także w czasie nagrywania aktualnej korespondencji), archiwizacji, przeglądania korespondencji z filtracją (data, numer telefonu, numer kanału itp.),

- automatyczne kasowanie najstarszych nagrań po zapełnieniu się dysku, uniemożliwiające programowe kasowanie nagrań i nadpisywanie nowych nagrań,

- wielopoziomowy system autoryzacji i zabezpieczeń,

- tworzenie plików wav i mp3 z pojedynczych rozmów lub ich fragmentów,

- system sygnalizacji stanów awaryjnych rejestratora (uszkodzenie dysku, zanik synchronizacji) lokalnie na rejestratorze i przez sieć TCP/IP na standardowym PC.