OBIEKT		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

INWESTOR		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

TEMAT			Instalacja oświetleniowa wraz z oświetleniem awaryjnym

garaży podziemnych zlokalizowanych w kompleksie

zabudowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

przy ul. Lompy 19

STADIUM		SPECYFIKACJA ROBÓT

BRANŻA		Elektryczna

OPRACOWAŁ	inż. Andrzej Buba

- ZAKRES ROBÓT

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie :

podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót instalacyjnych w zakresie objętym projektem budowlano – wykonawczym instalacji oświetleniowej wraz z oświetleniem awaryjnym garaży podziemnych zlokalizowanych w kompleksie zabudowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19.

  - Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkt 1.1

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.

  - Zakres robót

W zakres robót wykonawcy instalacji wchodzi :

-	dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji

-	dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń.

-	montaż, uruchomienie i regulacja ww. urządzeń

- 	dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji

- 	wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu wykonawcy robót instalacyjnych – wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń i konstrukcji wsporczych w taki sposób aby były one trwałe i pewne

- 	wykonanie wszelkich otworów w ścianach a także uszczelnienie tych otworów masami o odpowiedniej odporności ogniowej

- 	dokonania niezbędnych pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej oraz przedłożenia wyników tych pomiarów do odbioru instalacji

- 	przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac

a/ Rozdzielnica

1.3.1. Montaż rozdzielnicy natynkowej

1.3.2. Demontaż instalacji oświetleniowej, przewodów, opraw, osprzętu i puszek łączeniowych

1.3.3. Montaż korytek kablowych

1.3.4. Montaż zwieszaków oświetleniowych

1.3.5. Montaż uchwytów kablowych

1.3.6. Montaż opraw oświetleniowych

1.3.7. Montaż rur ochronnych w ścianach

1.3.8. Układanie i mocowanie kabli i przewodów

1.3.9. Montaż opraw oświetleniowych

1.4.0. Montaż łączników, puszek instalacyjnych, czujników ruchu

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszym rozdziale są zgodne z obowiązującymi normami i prawem budowlanym

  - Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)

Grupa robót:

45300000-00	Roboty instalacyjne

Klasa robót;

45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategorie robót:

4531000-0		Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw

Elektrycznych

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

    - Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym oraz obowiązującym Prawem Budowlanym

    - W przypadku wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach projektowych wykonawca ma obowiązek powiadomienia ( w formie wcześniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez wykonawcę zakresie.

    - Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od inwestora wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Rysunki i opis techniczny są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z zamawiającym przed złożeniem oferty.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania

    - Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych należy stosować materiały i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

    - Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów :

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji:

- właściwą przedmiotowo Polską Normę;

- Aprobatę Techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie;

- aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta

  - Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania

    - Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów.

    - W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń wykonawca ma obowiązek uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu.

    - Rozdzielnica, wyposażenie jak w projekcie wykonawczym

- rozdzielnica jest prefabrykowana z tworzywa izolacyjnego typu NXL 4x24 firmy Legrand wyposażoną w aparaturę zgodnie z rys. nr 02

- rozdzielnica montowana będzie na ścianie

- osprzęt i aparaty należy oznaczyć etykietami zgodnie z opisem w dokumentacji

    - Oprawy oświetleniowe

Oprawy źródła światła wg zestawienia opraw w projekcie wykonawczym.

Wykonawca powinien uwzględnić tylko rozwiązania i rodzaje opraw zaproponowane przez projektanta.

    - Trasy kablowe, rurki ochronne

Ta grupa materiałów ujęta jest w zestawieniu materiałów podstawowych w projekcie wykonawczym.

  - SPRZĘT

    - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii budynku.

  - WYKONANIE ROBÓT

    - Ogólne zasady wykonania

Roboty budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami podstawowymi, przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, projektem wykonawczym, przepisami BHP i ochrony p.poż. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Jakość robót budowlano – montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego

2.5.2. Badania, próby i pomiary pomontażowe

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzęt oświetleniowy i środki ochrony :

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,

- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,

- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.

2.5.2.1. Instalacje elektryczne

Należy wykonać następujące próby i pomiary :

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym dodatkowych połączeń wyrównawczych,

- pomiar rezystancji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji z wyłącznikami różnicowo-prądowymi,

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie,

- przeprowadzenie prób działania aparatów, łączników oświetleniowych i sterowań,

- pomiar natężenia oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego

2.5.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

- wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostają odrzucone.

- wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenie od cech określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez wykonawcę na jego koszt.

- na pisemne wystąpienie wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

2.5.4. Ocena wyników badań

Wyniki badań zawarte w protokołach powinny być zgodne z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego elementu instalacji, co powinna potwierdzić własnoręcznym podpisem osoba uprawniona do wykonywania pomiarów.

  - ODBIÓR ROBÓT

2.6.1 Ogólne zasady odbioru robót

2.6.1.1. Odbiór robót ( w każdym zakresie ) należy przeprowadzić zgodnie z :

- obowiązującymi normami i przepisami

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

2.6.1.2. Kierownik robót instalacji elektrycznych zobowiązany jest do :

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć również dokumentację powykonawczą dla instalacji, ze wszystkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy,

- zgłoszenia do odbioru poszczególnych instalacji obiektu odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia naprawienia stwierdzonych wad,

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym

2.6.1.3. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do :

- reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną

- sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych z nimi współpracujących oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywania go do użytkowania.

2.6.1.4. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są :

- protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

  - Odbiór ostateczny robót budowlanych

    - Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzającym o przekazaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji jest protokół Badań Odbiorczych Instalacji Elektrycznej.

Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty :

- dokumentację powykonawczą

- protokoły z pomiarów

  - NORMY I PRZEPISY

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zm. )

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności ( Dz.U. Nr 166, poz. 1360 ).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. ( Dz.U. Nr 209. poz.1779 ).

PN-EN-439 ( CEI 60439-3 )

| PN-84/E-02033 | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym |
| --- | --- |
| PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| PN-IEC 60364-3:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk |
| PN-IEC 60364-441:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa |
| PN-IEC 60364-5-51:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne |
| PN-IEC 60364-5-52:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie |
| PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
| PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
| PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne |
| PN-IEC 60364-5-559:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe |
| PN-IEC 60364-6-61:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze |
| PN-84/E-02033 | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym |
| PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne |
| PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne |
| PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) |