ZP-2380-178/3077/2013								Katowice, dn. 18.07.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „KWP Katowice – modernizacja gospodarki cieplnej wraz z termomodernizacją obiektów w kompleksie KWP w Katowicach ul. Lompy 19 – Etap I”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 09.07.2013 r.

Pyt. 1	„Proszę o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące przetargu

W zakresie łączników oraz Rotundy - Proszę o podanie parametrów szkła dla szyb do okien i fasad aluminiowych na w/w obiektach w zakresie Lt, g oraz U”

Odp. 1	Dla szyb okien należy przyjąć Lt≥≥70, g≤42, natomiast współczynnik U=1,0 Wm2/K dla szyb, ponadto Zamawiający informuje, że parametry dotyczące okien są zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ – Wytyczne Zamawiającego w zakresie stolarki i elewacji.

Pyt. 2	„Proszę o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące przetargu

W zakresie łączników oraz Rotundy - których drzwi aluminiowych dotyczy pozycja w KNR-I 0-190931-0901P.ANAL Lp. 2.10, na wykazach są następujące drzwi D4, D5, D11, D12, D13 i żadne nie są opisane jako wahadłowe. Przedmiar obejmuje 2 szt. drzwi, a na wykazie jest ich 6 szt., gdzie w przedmiarze są pozostałe drzwi”

Odp. 2	Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót w pozycji oznaczonej 2.10 nr KNR-I 0-190931-0901 P.ANAL., nastąpiła pomyłka opisu drzwi zamiast wahadłowe winno być rozwierane, natomiast pozycja przedmiaru dotyczy drzwi D4, D5 po jednej sztuce.

Pyt. 3	„Proszę o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące przetargu

W zakresie budynku 1C - gdzie w przedmiarze są drzwi aluminiowe wewnętrzne i ścianka na parterze o odporności ogniowej EI 30”

Odp. 3	Wewnętrzna stolarka nie stanowi zakresu robót związanych z zamówieniem publicznym. Natomiast dokumentacja projektowa dołączona do ogłoszenia o zamówieniu na zadania I, II, III jest dokumentacją całościową i jako całościowa obejmuje również roboty wewnętrzne.

Pyt. 4	„Proszę o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące przetargu

W zakresie budynku 1C - czy drzwi D1, D2, D3 mają posiadać klasę antywłamaniowości tak jak okna w piwnicy i na parterze”

Odp. 4	Drzwi D1, D2, D3 powinny posiadać klasę antywłamaniowości taką jak okna.

Zapytania z dnia 09.07.2013 r.

Pyt. 1	„W związku z zapisem SIWZ zawartym w dziale III: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu  dokonywania oceny spełniania tych warunków, zapis pkt 1.1, ppkt 1.1.1 litera a-c oraz odpowiedziami Zamawiającego z dnia 3 lipiec 2013 r. gdzie Zamawiający zapisał, iż wymaga wykazania się wykonaniem robót „obejmujących termomodernizację w technologii okładzin płytowych (blacha, szkło, kamień) (...)” prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza (uzna za spełniające jego wymogi) wykazanie się robotą budowlaną obejmującą termoizolację w technologii okładzin płytowych (blacha, szkło, kamień) (...)”

Odp. 1	Termoizolacja stanowi jedną z części składowych termomodernizacji, a przedmiot zamówienia publicznego stanowi etap dotyczący zadań I, II, III związanych z ociepleniem przegród budowlanych w związku z tym wykazanie się robotą budowlaną obejmującą termoizolację w technologii okładzin płytowych blacha, szkło, kamień jest tożsama z udzielanym zamówieniem publicznym, przy zachowaniu zgodności z pozostałymi zapisami SIWZ.

Zapytania z dnia 09.07.2013 r.

Pyt. 1	„Proszę o podanie gdzie zostaną umieszczone odpowiedzi na pytania zadane wczoraj podczas wizji lokalnej w sprawie przetargu na termomodernizację budynku 1C przy ul. Lompy 19 w Katowicach”

Odp. 1	Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania zadane podczas wizji lokalnej zostały umieszczone wraz z pytaniami poniżej.

Zapytania z dnia 08.07.2013 r. – zadane podczas wizji lokalnej

Pyt. 1	„Czy na budynku C - okna będą PCV?”

Odp. 1	Okna na budynku C będą PCV

Pyt. 2	„Sposób mocowania krat - bud. C?”

Odp. 2	Kraty stalowe wykonane z prętów stalowych fi 16mm co 10cm, osadzone w płaskownikach poziomych 50x8mm w rozstawie co 15cm, które są przyspawane w części wewnętrznej kraty do elementów z płaskownika 50x8mm a w części zewnętrznej do elementów płaskownika 80x10cm odpowiednio kotwionych do ścian, co 15cm kotwami chemicznymi fi 16 mm gł. 20cm.

Pyt. 3	„Czy okna są mocowane w licach muru?”

Odp. 3	Okna winny być zlicowane z istniejącymi murowanymi ścianami zewnętrznymi z zamknięciem wnęk z blachy tytan – cynk zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej.

Pyt. 4	„Czy elewacja bud. C będzie wykonana zgodnie z przedmiarem?”

Odp. 4	Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne nie gorsze niż okładziny z blachy powlekanej na gorąco w systemie typu paneli elewacyjnych Liberta 200 stalowy ocynk z powłoką PVDF wraz z rusztem systemowym.

Pyt. 5	„Jaka jest przewidywana grubość blachy paneli i obróbek blacharskich?”

Odp. 5	Przewidywana grubość blachy paneli 1,2 mm, dla obróbek blacharskich 0,55 mm.

Pyt. 6	„Jakie parametry mają spełniać szyby w oknach?”

Odp. 6	Szyby w oknach powinny spełniać parametr cieplny U=1,0 Wm2/K wg normy 673.

Pyt. 7	„Jakie parametry cieplne mają spełniać okna?”

Odp. 7	Parametry cieplne dotyczące okien są podane w załączniku nr 6 do SIWZ p.n. Wytyczne Zamawiającego dotyczące stolarki okiennej i elewacji i wynosi przenikalność cieplna Uw ≤ 1,3 W/m2K.

Pyt. 8	„W jakiej klasie antywłamaniowej mają być dwa dolne rzędy okien?”

Odp. 8	Dwa dolne rzędy okien na elewacjach mają być w klasie antywłamaniowej 2 (WK2).

Pyt. 9	„Przedmiar zaplecze poz. 31 – ilość okien stalowych w zadaniu?”

Odp. 9	Przedmiotowa pozycja dotyczy 2 szt okien o łącznej powierzchni podanej w pozycji 31 przedmiaru.

Zapytania z dnia 11.07.2013 r.

Pyt. 1	„W załączniku nr 3 do SIWZ zadanie II – dokumentacja techniczna na rysunkach – Elewacja Łącznika – rys. nr 4 „Łącznik 2B/1 – ELEWACJA”, rys. nr 5 „Łącznik 2B/2 – ELEWACJA”; - Elewacja Rotundy – rys. nr 9 „ELEWACJA PÓŁNOC”, rys. nr 10 „ELEWACJA POŁUDNIE” W pasach nieprzyziemnych Ściany Osłonowej wykonanych z blachy aluminiowej pokazany został dodatkowy poziomy podział przez środek blachy, natomiast na przekrojach do tych elewacji w tym miejscu nie ma pokazanego żadnego dodatkowego profilu podpierającego w tym miejscu, z którego wynikałby pokazany podział. Proszę o wyjaśnienie pokazanego podziału i technologię wykonania”

Odp. 1	Elementy o których mowa mogą być wykonane w całości (jako jeden panel międzyokienny), chodzi jedynie o zaakcentowanie podziału zewnętrznej wykonanej z kasetonu powłoki blaszanej. Dwa kasetony blaszane łączone ze sobą lub inne rozwiązanie dające imitację podziału. Chodzi o upodobnienie elewacji do wykonanej już na innym obiekcie oraz zaprojektowanej dla budynków wysokich. Szczegółowy sposób rozwiązania zostanie uzgodniony na etapie projektu warsztatowego ściany osłonowej, który wykona dostarczyciel systemu.

Zapytania z dnia 11.07.2013 r.

Pyt. 1	„Jaka powinna być grubość blachy, z której będą wykonane panele elewacyjne dla budynków: C z zadania I oraz budynków nr 5, nr 6A oraz 6B z zadania 3”

Odp. 1	Grubość blachy z której będą wykonane panele elewacyjne powinna wynosić 1,20 mm.

Pyt. 2	„Jaka powinna być grubość blachy, z której będą wykonane obróbki blacharskie elewacji budynków: C z zadania I oraz budynków nr 5, nr 6A oraz 6B z zadania 3”

Odp. 2	Grubość blachy, z której będą wykonane obróbki blacharskie elewacji budynków powinny mieć grubość 0,55 mm.

Pyt. 3	„Czy będzie możliwość wjazdu sprzętem t.j. dźwig, zwyżka do celu przetransportowania materiałów t.j. stalowe panele elewacyjne, z części placu dostępnego na część placu gdzie jest brak możliwości jakiegokolwiek dojazdu (dziedziniec między łącznikiem z rotundą, budynkiem C, budynkiem B)”

Odp. 3	Nie będzie możliwości wjazdu w miejsce wskazane w pytaniu.

Pyt. 4	„Czy wg informacji Zamawiającego konieczne będzie pionowanie okładziny ścian w stosunku do konstrukcji wysokiego budynku C z zadania I, gdyby odchylenie budynku od pionu wynosiło np. 20-30 cm?”

Odp. 4	Nie będzie konieczne.

Zapytania z dnia 12.07.2013 r.

Pyt. 1	„Czy Zamawiający potwierdza, iż w kalkulacji ofertowej nie należy uwzględniać okratowania stolarki? Załącznik nr 1 „Formularz ofertowy” w punkcie 5 nakazuje ujęcie w ofercie kosztu wyposażenia okien parteru w zabezpieczenia antywłamaniowe”

Odp. 1	Zamawiający wymaga wyceny okratowania zgodnie z odpowiedziami na zapytanie 2 zadanie w dniu 08.07.2013 r.

Pyt. 2	„Czy Zamawiający potwierdza, iż w kalkulacji ofertowej nie należy uwzględniać wymiany podokienników wewnętrznych stolarki?”

Odp. 2	Zamawiający potwierdza, że w kalkulacji ofertowej nie należy uwzględniać wymiany wewnętrznych podokienników stolarki okiennej.

Pyt. 3	„Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o rozwiązanie projektowe kominów wentylacyjnych dobudowywanych do elewacji budynku?”

Odp.3	Zamawiający w przedmiarze robót zawiera zapis dotyczący wykonania przewodów i ich zabudowy.

Pyt. 4	„Z uwagi na fakt iż Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w sposób ogólny opisuje realizację przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający potwierdza iż roboty wykonywane będą zgodnie z wytycznymi montażu producentów materiałów (stolarka, panele ścienne i inne)?”

Odp. 4	STWiOR stanowi jedynie wytyczne do realizacji, wykonanie robót winno nastąpić na podstawie szczególnych wytycznych montażu producentów materiałów.

Pyt. 5	„Czy Zamawiający potwierdza iż wymóg grubości papy termozgrzewalnej wynoszący minimum 5,0 mm odnosi się wyłącznie do papy wierzchniego krycia ? Papy termozgrzewalne podkładowe stosowane na pokrycia dachowe posiadają grubości poniżej 5,0 mm?”

Odp. 5	Zamawiający potwierdza, iż wymóg dotyczący grubości papy termozgrzewalnej wynoszący 5,0 mm dotyczy papy wierzchniego krycia.

Pyt. 6	„W związku z faktem iż zgodnie z zapisami SIWZ „Zamawiający wymaga sporządzenia Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego (HRF) w oparciu o Harmonogram Rzeczowo – Finansowy zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcie umowy” (pkt.6, str. 2 SIWZ), oraz jednoczesnym zapisem iż „kolejność realizacji poszczególnych robót w ramach zadania oraz wielkości przeznaczonych na ich realizację środków finansowych w latach 2014 i 2015 (...)” - prosimy o wyjaśnienie czy :

a)	Zamawiający oczekuje od wykonawcy jakiegoś wykonania finansowego już w roku 2013 ?

b)	Czy też roboty mogą być rozpoczęte dopiero w roku 2014 ?

c)	Czy są jakieś wymagania Zamawiającego co do wykonania na rok 2014/2015 ( czy wykonawca może przyjąć iż wykona w roku 2014 – 50% zadania, a w roku 2015 kolejne 50% zadania ?

d)	Prosimy o udostępnienie wspomnianego w SIWZ, zatwierdzonego przez NFOŚiGW, Harmonogramu ?”

Odp. 6	a) Wykonawca może zrealizować wykonanie rzeczowe w roku 2013r, jednakże finansowanie będzie możliwe pod koniec I kwartału 2014 roku, po uchwaleniu budżetu Państwa.

b) Roboty będą mogły zostać wykonane w 2014 roku zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym Harmonogramem przez Zamawiającego w uzgodnieniu z NFOŚiGW.

c) Wymagania co do wykonania na rok 2014 i 2015, zostaną określone w HRF zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz NFOŚiGW.

d) Zgodnie z zapisami w SIWZ HRF zostanie udostępniony po podpisaniu umowy przez wykonawcę robót.

Pyt. 7	„Z uwagi na szacowaną wartość zamówienia (zamówienie powyżej tzw. progów unijnych), czy Zamawiający zmniejszy wysokość żądanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z poziomu 10 % na np. 4% ?”

Odp.7	Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia wysokości żądanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pyt. 8	„Z uwagi na przewidywany czasokres realizacji przedmiotu zamówienia (ponad 2 lata), prosimy o ponowne rozważenie zagadnienia dopuszczenia możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 150 ust. 3 Pzp ?”

Odp. 8	Zamawiający nie dopuszcza tworzenie zabezpieczenia poprzez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

Zapytania z dnia 15.07.2013 r.

Pyt. 1	„Czy Zamawiający potwierdza iż w kalkulacji ofertowej należy uwzględnić tylko zakres prac występujący w przedmiarze robót? Projekt budowlano – wykonawczy zawiera szerszy zakres prac (np. pkt. 5 Aranżacja i wykończenie wnętrz).”

Odp. 1	Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, w skład której wchodzą również roboty wewnętrzne. Wykonawca winien wycenić wyszczególnione prace ujęte w przedmiarze robót w odniesieniu do dokumentacji technicznej w tym zakresie.

Pyt. 2	„Z uwagi na fakt iż Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w sposób ogólny opisuje realizację przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający potwierdza iż roboty wykonywane będą zgodnie z wytycznymi montażu producentów materiałów (stolarka, panele ścienne i inne)?”

Odp. 2	 Tak jak w odpowiedzi na zapytanie nr 4 z dnia 12.07.2013r.

Zapytania z dnia 17.07.2013 r.

Pyt. 1	„Czy Zamawiający potwierdza, iż stolarka okienna typu O1 oraz O2 według rysunku nr 14 Projektu Architektoniczno – Budowlany posiada jako element ruchomy jedynie uchylne górne skrzydło?”

Odp. 1	Zamawiający potwierdza, że górne skrzydło stolarki okiennej O1 i O2 stanowi jedyny element ruchomy.

Pyt. 2	„Czy Zamawiający potwierdza, iż stolarkę okienną typu O4, O5 i O6 według rysunku nr 14 Projektu Architektoniczno – Budowlanego wycenić należy jako posiadaną funkcję uchyłu oraz wyposażoną w dźwignie ręczne do otwierania z poziomu podłogi?”

Odp.2	Zamawiający potwierdza, że stolarkę okienną typu O4, O5 i O6 należy wycenić jak w pytaniu.

Pyt.3	„Czy Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza wycenę stolarki typu O3 według rysunku nr 14 Projektu Architektoniczno – Budowlanego jako dwuskrzydłową o wysokości skrzydeł 2100 mm oraz z naświetlem stałym wysokości 500mm? Z informacji uzyskanych od producentów stolarki PCV wynika iż nie jest możliwe wykonanie drzwi o wysokości 2600mm.”

Odp. 3	Wykonawca winien wycenić okna typu O3 wg wskazanego w załączniku nr 1 do pisma szkicu. Jednocześnie informuje, że drzwi będą mieć wysokość 2100mm, naświetle górne jest elementem stałym stolarki okiennej nieotwieralnym o wysokości nie 500 a 300mm.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego