SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONT BUDYNKU KOMISARIATU II POLICJI

przy ul. IŁŁAKOWICZÓWNY 2 W KATOWICACH

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45216000-4

Inwestor :

Komenda Wojewódzka Policji

w Katowicach

ul. Lompy 19

Katowice

Opracował :

Katowice – 12 czerwiec 2013

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

1.2 Cel i zakres stosowania ST

1.3 Zakres robót objętych ST

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.4.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

1.4.2 Ochrona przeciwpożarowa

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty rozbiórkowe

5.2. Roboty budowlane

5.3. Roboty wykończeniowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli robót

6.2 Roboty budowlane i wykończeniowe

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3 Odbiór końcowy

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z remontem budynku Komisariatu II Policji przy ul. Iłłakowiczowny 2 w Katowicach.

1.2. Cel i zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych do

wykonania remontu i modernizacji auli oraz sal dydaktycznych w zakresie robót

ogólnobudowlanych CPV 45216000-4:

- roboty rozbiórkowe

- roboty ogólnobudowlane

- roboty wykończeniowe

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja

projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.4.2. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2. Materiały

Materiały użyte do prac remontowych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich

normach przedmiotowych.

Materiały – zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pod warunkiem utrzymania tych samych

parametrów jakościowych, uużytkowych i estetycznych i uzgodnienia z projektantem i

Inwestorem.

3. Sprzęt

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w punkcie “Wymagania ogólne”

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawce musi uzyskać akceptacje Inspektora

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie

technicznym.

4. Transport i składowanie

Ogólne warunki transportu i składowania podano w punkcie “Wymagania ogólne”

5. Wykonanie robót

Wszystkie prace winny być prowadzone przez osoby posiadających odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i

nieścisłościach wykrytych w trakcie prac zarówno rozbiórkowych jak i budowlanomontażowych

owych, powinny być one skorygowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic podanych w dokumentacji projektowej,

akceptowane przez Inspektora nadzoru zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim

przypadku obciąża Wykonawce.

Wszystkie roboty, które bazują na wytyczeniu przez Wykonawce nie mogą być rozpoczęte

przed zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty rozbiórkowe

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez

rozkuwanie lub przecinanie,

- zwalanie ścian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając

zbrojenie palnikiem acetylenowym,

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,

- nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach,

- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu,

oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego

upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

5.2. Roboty budowlane

W ścianach istniejących należy wykonac poszerzenia istniejących otworów drzwiowych.

Wykonać nadproża stalowe. Głębokość oparcia belek stalowych na murze wynosi 150 mm na

kada stronę . Belki osadzać systemem remontowym .

Kolejność prac przy wykonywaniu nadproa systemem remontowym:

− wykonanie podpór docelowej belki; wykucie gniazd i ściany w miejscu podparcia i wykonanie

gniazd bloków betonowych w miejscu podparcia o wymiarach 15cm x 20cm x grubość ściany;

− podparcie tymczasowe stropu w odległości maksimum po 60 cm od ściany;

− wykonanie bruzd jednostronnych o głębokości około połowy grubości muru;

− założeenie jednej części belki;

− wypełnienie pustek pomiędzy górna krawędzią belki, a stropem zaprawa niekurczliwa, oraz

przestrzeni pod belka;

− wykucie bruzd po drugiej stronie ściany i założenie drugiej części belki;

− połączenie belek ze sobą śrubami M14 maksymalnie, co 50 cm (ale nie mniej ni 3 śruby na

zestaw belek) w osi środników;

− wypełnienie pustek pomiędzy górna krawędzią belki, a stropem zaprawa niekurczliwa;

− odczekać okres dojrzewania zapraw minimum 7 dni w temperaturze pokojowej;

− wyburzenie ściany poniżej belek;

− zabezpieczenie antykorozyjne i wykończenie.

5.3. Roboty wykończeniowe

- posadzki

- korytarze, schody, sanitariaty, pomieszczenia strefy ogólnodostępnej – płytki gresowe lub

terakota o podwyższonej odporności na ścieranie i plamienie wg PN-EN ISO 10545-6 i

PN-EN ISO 10545-14, antypoślizgowe, w strefie ogólnodostępnej w kolorze

ciemnoniebieskim

- pokoje biurowe – wykładziny PCV zgrzewane o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie i

plamienie, z wywinięciem na ściany w postaci cokolików, w pokojach przesłuchań

wykładzinę zabezpieczyć przed możliwością ręcznego oderwania

- ściany

- sanitariaty, szatnie – płytki ceramiczne lub gresowe do wys. 2,0 m, powyżej tynki malowane

emulsja akrylowa

- pomieszczenia biurowe – tynki gładkie cementowo-wapienne lub wapienno-gipsowe

malowane emulsja w kolorach pastelowych jasnych (jasnobłekitny)

- sufity – malowane farba emulsyjna biała, sufity podwieszone gipsowo-kartonowe białe

- stolarka drzwiowa – firmy Porta, drzwi wyposażyć w zamki patentowe oraz referentki, drzwi do

pomieszczenia łączności specjalnej o konstrukcji wzmocnionej, spełniające wymogi klasy „B” wg

PN-90/B-92270, z zawiasami od strony wewnętrznej, drzwi do podręcznego magazynu uzbrojenia o

wzmocnionej konstrukcji metalowej, wyposażone w 2 zamki patentowe, drzwi do pokoi dla osób

zatrzymanych o wzmocnionej konstrukcji, z dwiema zasuwkami i zamkiem mechanicznym oraz

łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposażone w wizjer, dodatkowo drzwi

zabezpieczone krata z prętów stalowych ø16 co 10 cm, osadzonych w płaskownikach poziomych

50/8 mm przyspawanych w części wewnętrznej kraty do elementów z płaskownika 50/8 mm, w

części zewnętrznej do elementów płaskownika 80/10 mm kotwionych do ścian, stropu i posadzki

- oświetlenie – zgodne z ST dla robót elektrycznych

- armatura i ceramika sanitarna – standard, zgodne z normami m.in. PN-79/B-12634, PN-81/B-

12632, PN-81/B-12635,

- okna – w pokojach dla osób zatrzymanych zabezpieczone od zewnątrz krata stalowa z prętów ø16

co 10 cm osadzonych w płaskownikach poziomych 50/8 mm, od wewnątrz siatka stalowa z drutu

ø2-3 mm o oczkach 10/10 mm w ramach z kątownika 40x40x4 mm wzmocnionych teownikiem,

otwieranych, z zamkami, zamocowanych w ościenicach metalowych

- grzejniki – w pokojach dla osób zatrzymanych zabezpieczyć siatkami stalowymi w ramach z

kątownika – siatki otwierane z zamkami jak dla okien

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w punkcie “Wymagania ogólne”

6.2. Roboty budowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, e roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie “Wymagania ogólne”.

Obmiar robót polega na określeniu ilości wykonanych prac.

Jednostkami ob miarowymi są:

- dla robót rozbiórkowych – metry kwadratowe lub sześcienne rozebranych elementów, ilość

sztuk zdemontowanych elementów i metry sześcienne i tony wywiezionych elementów

rozbiórkowych

- dla robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych – metry kwadratowe lub sześcienne

wykonanych elementów oraz ilość sztuk zamontowanych elementów

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie “Wymagania ogólne”

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie

umożliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu

robót.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Jest to odbiór techniczny pomieszczeń, przed przekazaniem do eksploatacji.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

- dokumenty wszystkich odbiorów technicznych i częściowych

- projekt techniczny podwykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami

dokonanymi w czasie budowy

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności podano w punkcie “Wymagania ogólne”

10. Przepisy związane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157 i

Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.

1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 z

2003 r z późniejszymi zmianami)

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z

2002 r. z późniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożaarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z

2002 r. z późniejszymi zmianami

f) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.

U. Nr 121 poz. 1138 z 2003 r.)

g) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

h) Polskie Normy

PN-72/B-06270 – Roboty betonowe i żelbetowe

PN-B-06200:1997 – Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru