ZP-2380-372-80/2013							         Załącznik nr 3 do SIWZ

(załącznik nr 2 do umowy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ formularz cenowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja 3 zestawów wideokonferencyjnych,  które mają zapewnić możliwość prowadzenia wideokonferencji w jakości Full HD pomiędzy następującymi jednostkami Policji garnizonu śląskiego:  KWP Katowice, KMP Bielsko-Biała         oraz KMP Częstochowa.

Zestawy wideokonferencyjne wykorzystywane będą w pomieszczeniach średniej wielkości.

Połączenia realizowane będą przy wykorzystaniu łączy IP w wydzielonej w ramach OST 112 podsieci wideokonferencyjnej Policji oraz mostka Polycom RMX 2000 zlokalizowanego w KGP w Warszawie.

Dostarczone urządzenia powinny zapewnić maksymalną kompatybilność z systemem  wdrożonym      w KGP  w Warszawie opartym na rozwiązaniach firmy Polycom, muszą poprawnie współpracować     z mostkiem Polycom RMX 2000, serwerem rejestracji i archiwizacji Polycom RSS 2000, terminalami Polycom klasy HDX (m.in. HDX 7000, HDX 8000) oraz aplikacjami CMA Desktop Zamawiającego.
Każdy z zestawów powinien zawierać terminal wideokonferencyjny (kodek), zestaw 2 telewizorów 55 cali zamontowanych na ruchomym stojaku oraz zewnętrzną ruchomą kamerę  Full HD, przy czym     w lokalizacji KWP Katowice powinien to być zestaw 2 kamer umożliwiający automatyczne kadrowanie rozmówcy.

Zestaw wideokonferencyjny w KWP w Katowicach dodatkowo powinien zawierać następujące elementy:

- dotykowy panel sterujący zapewniający możliwość sterowania funkcjami terminala wideokonferencyjnego,

- zestaw wirtualnej tablicy do terminala wideokonferencyjnego umożliwiający nanoszenie adnotacji na prezentacji danych wyświetlanej na telewizorze LCD i transmitowanie tak zestawionego obrazu niezależnym strumieniem wideo do pozostałych uczestników prowadzonej wideokonferencji.

Każdy element systemu powinien zawierać gwarancję min. do 31.12.2019 roku.

Specyfikacja składowych elementów zestawów wideokonferencyjnych:

- Terminal wideokonferencyjny (kodek) – 3 szt.

- obsługa dwóch niezależnych strumieni wideo zapewniająca jednoczesne obrazowanie uczestników spotkania oraz prezentacji danych z komputera na dwóch osobnych telewizorach zestawu wideokonferencyjnego

- wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239 oraz BFCP

- przesyłanie prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP oraz port VGA/DVI 
w jakości Full HD

- technologia kompensująca skutki utraty pakietów podczas połączenia

- obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323 oraz SIP

- obsługa dwóch monitorów /telewizorów Full HD 1080p

- menu ekranowe w języku polskim

- zarządzanie urządzeniem przez stronę WWW  w języku polskim

- pilot zdalnego sterowania

- obsługa protokołu TCP/IP oraz DHCP

- obsługa QoS

- przepustowość 4 Mb/sek dla połączeń w sieci IP

- w zestawie mikrofon konferencyjny stereo

- zdalne sterowanie kamerą H.224/H.281 oraz H.323 Annex Q

- funkcja wyświetlania PiP „obraz w obrazie”

- książka telefoniczna umożliwiająca lokalne wprowadzanie kontaktów

- obsługa co najmniej jednej kamery Full HD o parametrach sprecyzowanych w dalszej części specyfikacji

Rozdzielczość głównego strumienia wideo:

- HD 1080p (1920 x 1080), 30 klatek/sek. od 1024 kbit/s

- HD 720p (1280 x 720), 60 klatek/sek. od 832 kbit/s

- HD 720p (1280 x 720), 30 klatek/sek. od 512 kbit/s

- 4SIF/4CIF, 30 klatek/sek. od 128 kbit/s

- CIF, QCIF

Rozdzielczość drugiego strumienia wideo (treść):

- wspierane rozdzielczości: WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA (1280 x 1024), 
HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

- wyjście: 720p (1280 x 720), 1080 (1920 x 1080), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600)

Protokoły i standardy wideo:

- H.261

- H.263

- H.263++

- H.264

- H.239

- maskowanie błędów wideo H.263 oraz H.264

Standardy i protokoły audio

- G.711, G.728, G.729

- G.722, G.722.1,  G.722.1 C

- automatyczna kontrola wzmocnienia

- automatyczne tłumienie zakłóceń

- system redukcji echa

- maskowanie błędów dźwięku

Wejścia/wyjścia wideo:

- wejście wideo HD 1080 i/p do podłączenia zewnętrznego obrazu z systemu kamer reporterskich: HDMI

- wejście wideo HD 1080p dla komputera PC: DVI/VGA

- wejście wideo HD 1080p dla zewnętrznej kamery: HDCI

- wyjście wideo HD 1080p dla telewizora głównego i dodatkowego: 2 x DVI /HDMI

- wejście audio dla mikrofonu zewnętrznego

- wejście audio stereo: 1 x 3,5 mm Jack Line-in lub 2RCA (L/R)

- wyjście audio stereo: 1 x 3,5 mm Jack Line-out lub 2RCA(L/R)

Inne wejścia/wyjścia

- port USB

- złącze sieci LAN/Ethernet (RJ45) 10/100Mb/s

- Stojak mobilny – 3 szt.

Ruchomy stojak na kółkach z blokadą,  umożliwiający podwieszenie obok siebie w poziomie dwóch telewizorów LCD o przekątnej min. 55 cali, zawierający dodatkową półkę do umieszczenia terminala wideokonferencyjnego, integrujący elementy zestawu wideokonferencyjnego             oraz umożliwiający przemieszczanie całości zestawu w obrębie sali konferencyjnej.

- Telewizory LCD – 6 szt.

Telewizor ma poprawnie współpracować z terminalem wideokonferencyjnym, w szczególności jeśli chodzi o parametry/rozdzielczość obrazu oraz standardy złączy audio i wideo.

- przekątna ekranu 55 cali

- ekran wykonany w technologii LCD

- pilot zdalnego sterowania

- wejście HDMI lub DVI do podłączenia obrazu z terminala wideokonferencyjnego

- wejście audio stereo: Jack 3,5 mm lub 2 x RCA (L/R)  typu chinch

- rozdzielczość obrazu Full HD 1080p

- wbudowane głośniki

- przystosowany do podwieszenia na mobilnym stojaku

- Zewnętrzna, kamera Full HD (lokalizacja: KMP Bielsko-Biała i KMP Częstochowa) – 2 szt.

- rozdzielczość  Full HD 1080 p (1920x1080), przy prędkości 30 klatek/sek.

- zoom optyczny min. 12-krotny

- zakres ruchu kamery: obrót co najmniej. +/-100 °, pochylenie co najmniej +20/-30 °

- kąt widzenia kamery przy ustawieniu szerokokątnym musi wynosić co najmniej 72°

- automatyczna regulacja ostrości obrazu (autofocus)

- automatyczny oraz ręczny balans bieli

- sterowanie  kamerą  za pomocą pilota

- możliwość prekonfiguracji min. 10 ustawień kamery

- Zewnętrzny zestaw kamer Full HD, umożliwiający automatyczne kadrowanie rozmówcy 
(lokalizacja: KWP Katowice) – 1 szt.

- system śledzący, wykorzystujący algorytmy triangulacji głosu i detekcji twarzy, oparty na dwóch kamerach, automatycznie odnajdujący i kadrujący mówiącą osobę

- rozdzielczość  Full HD 1080 p (1920x1080), przy prędkości 30 klatek/sek.

- zoom optyczny min. 12-krotny

- zakres ruchu kamery: obrót co najmniej. +/-100 °, pochylenie co najmniej +20/-30 °

- kąt widzenia kamery przy ustawieniu szerokokątnym musi wynosić co najmniej 72°

- automatyczna regulacja ostrości obrazu (autofocus)

- automatyczny oraz ręczny balans bieli

- sterowanie  kamerą  za pomocą pilota

- możliwość prekonfiguracji min. 10 ustawień kamery

- Dotykowy panel sterowania - kontroler (lokalizacja KWP w Katowicach) – 1 szt.

- ekran LCD z panelem dotykowym o przekątnej min. 7 cali

- połączenie/komunikacja z terminalem wideokonferencyjnym za pomocą sieci Ethernet

- zasilanie z POE (Power Over Ethernet) lub z zewnętrznego zasilacza (zasilacz w komplecie)

- port USB do podłączenia komputera PC lub pamięci flash w celu udostępnienia uczestnikom konferencji dodatkowych treści w ramach drugiego strumienia wideo

Funkcjonalność:

- wykonywanie/odbieranie połączeń wideokonferencyjnych (sterowanie wideokonferencją)

- dostęp do książki kontaktów i menu terminala

- sterowanie kamerą

- kontrola głośności

- administracja terminalem

- Zestaw wirtualnej tablicy do terminala wideokonferencyjnego w lokalizacji 
KWP Katowice – 1 szt.

Urządzenie ma  za zadanie umożliwić wirtualne nanoszenie adnotacji (rysowanie) na prezentacji danych wyświetlanej na monitorze/telewizorze LCD – „digitalizacja pisania po ekranie” oraz transmisję uzyskanej treści osobnym (drugim) strumieniem wideo do współuczestników wideokonferencji.

Elementy zestawu wirtualnej tablicy:

- kompaktowy czujnik (odbiornik) na podczerwień przymocowywany do ekranu LCD lub tablicy; obszar roboczy czujnika dostosowany do rozmiaru telewizora 55 calowego, stanowiącego element zestawu wideokonferencyjnego; podłączenie do terminala wideokonferencyjnego za pomocą portu USB

- bezprzewodowe pióro, za pomocą którego prowadzący może pisać, tak jak zwykłym pisakiem.

Zestawy wideokonferencyjne powinny być wyposażone w komplet okablowania do podłączenia wszystkich elementów składowych systemu.

Zakres adresacji urządzeń w sieci IP Wykonawca uzgodni z Wydziałem Teleinformatyki KWP 
w Katowicach

Miejsce montażu zestawów:

- KWP w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

- KMP w Bielsku-Białej, ul. Rychlińskiego 17, 43-300 Bielsko - Biała

- KMP w Częstochowie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5, 42-217 Częstochowa

Usługi:

- instalacja, konfiguracja urządzeń, uruchomienie systemu oraz przeprowadzenie testowych połączeń

- szkolenie użytkowników

| Lp. | Nazwa produktu | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terminal wideokonferencyjny |  |  |
| 2. | Telewizor LCD |  |  |
| 3. | Zewnętrzny zestaw kamer Full HD z automatycznym kadrowaniem rozmówcy |  |  |
| 4. | Stojak mobilny |  |  |
| 5. | Dotykowy panel sterowania - kontroler |  |  |
| 6. | Zestaw wirtualnej tablicy |  |  |

- Cena zestawu do wideokonferencji dla KWP w Katowicach wynosi:  ...................................... złotych brutto

| Lp. | Nazwa produktu | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terminal wideokonferencyjny |  |  |
| 2. | Telewizor LCD |  |  |
| 3. | Zewnętrzna kamera Full HD |  |  |
| 4. | Stojak mobilny |  |  |

- Cena zestawu do wideokonferencji dla KMP w Bielsku - Białej wynosi:  ...................................... złotych brutto

| Lp. | Nazwa produktu | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terminal wideokonferencyjny |  |  |
| 2. | Telewizor LCD |  |  |
| 3. | Zewnętrzna kamera Full HD |  |  |
| 4. | Stojak mobilny |  |  |

- Cena zestawu do wideokonferencji dla KMP w Częstochowie wynosi:  ...................................... złotych brutto

Cena ofertowa wynosi (suma pozycji od 1 do 3): ..................................................... złotych brutto

......................................................................

(pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej  do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)