ZP-2380-571-125/4825/2013						Katowice, dn. 1.10.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pt. „Termomodernizacja oraz modernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16 wraz z wykonaniem elementów małej standaryzacji obiektów”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania których treść wraz z odpowiedziami zostały umieszczone poniżej:

Zapytania z dnia 26.09.2013 r.

Pytanie 1	Jaka jest grubość ściany fundamentowej oraz z jakiego jest materiału (są to dane niezbędne do 	oszacowania wartości osuszania ścian piwnicznych metodą iniekcji).Odpowiedź

Odpowiedź	Możliwe do określenia są  grubości ścian piwnic od 55cm- cześć ścian wewnętrznych poprzecznych 	do ok 70-75cm ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne podłużne.

Pytanie 2	Remont przebudowa kominów- jaka jest ich ilość, ile m2, w jakim zakresie przebudowa?

Odpowiedź  	W ofercie należy uwzględnić przemurowanie głowic kominowych ponad dachem o wymiarach 	0,40m*1,5m*h-0,70m; 1,07m*1,5m*h-1,70m; 0,40m*0,40m*h-3,0m*2szt; 0,4m*1,5m*h-2,0m

z domurowaniem przewodów  2szt – 0,40m*0,40m*h-3,0m przy ścianie szczytowej oraz wymianę 	wsporników z ławami kominiarskimi.

Pytanie 3	Daszki nad wejściem- ile jest do wymiany daszków?

Odpowiedź 	W ofercie należy uwzględnić do wykonania trzy daszki

Pytanie 4 	Dach płaski-czy tylko wykonać docieplenie granulatem, czy ułożyć nowe pokrycie np. 2x papa?

Odpowiedź	Dach płaski w części frontowej o powierzchni 131,64 m2 pokryty jest papą przewidziano do 	termomodernizacji z zastosowaniem na podłoże ułożenie styropapy lub zastosować technologię z 	natryskiem pianki poliuretanowej oraz pokrycie dwoma warstwami papy termozgrzewalnej (papa 	podkładowa i nawierzchniowa) w wymianą obróbek blacharskich.

- Dach płaski w części głównej (wyższej) o powierzchni 915,90 m2  W ramach docieplenia planuje się 		zastosować technologię docieplenia przestrzeni wentylowanej stropodachu wtłaczanym granulatem, 		materiałem izolacyjnym. Stan pokrycia z papy jest dobry, kwalifikuje się do naprawy i uzupełnienia w 		miejscach wymiany uszkodzonych obróbek blacharskich, uszkodzonych rynien, instalacji 			odgromowej.

Pytanie 5	Czy wszystkie okna określone w programie funkcjonalno-użytkowym są do wymiany?

Odpowiedź	W ofercie należy uwzględnić do wymiany okna podane w programie funkcjonalno-użytkowym.

Pytanie 6	Czy są do wykonania jakieś prace remontowe wewnętrzne w obiekcie, jeśli tak to w jakim zakresie ?

Odpowiedź	W ofercie należy uwzględnić zakres prac ujęty w programie funkcjonalno-użytkowym

Pytanie 7	Proszę o szczegółowe określenie zakresu robót opisanych w następujący sposób „wykonanie 	zagospodarowania terenu z budową elementów małej architektury”

Odpowiedź	Przy wejściu głównym należy uwzględnić zmiany strefy wejściowej zgodnie ze standardami i 	modelowymi rozwiązaniami oraz zgodnie z Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej 	komend i komisariatów policji, (stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki, słupki, pylon, elementy 	oświetlenia, itp.) Wykonanie remontu nawierzchni i terenu wokół obiektu po wykopach, pracach 	związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i drenażem, remontem schodów itp.

Wyk w 1 egz. BB.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego