Czytnik kart mikroprocesorowych:

- Czytnik kart mikroprocesorowych  jako urządzenie wewnętrzne (wbudowane) komputera podłączony przez wewnętrzny port USB 2.0.

- Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC.

- Czytnik kart musi być zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs).

- Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816, a w szczególności umożliwiać współpracę z kartą w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01.

- Czytnik musi zapewnić niezaprzeczalną, jednoznaczną swoją identyfikację poprzez unikalny w skali producenta (unikalność gwarantowana przez producenta), wewnętrzny numer seryjny, trwale, w sposób uniemożliwiający jego modyfikację przez użytkownika. Sposób identyfikacji czytnika polega na programowym odczycie nazwy producenta czytnika  i numeru seryjnego czytnika poprzez (wymaganą w ramach dostawy) bibliotekę dynamiczną dla systemów Windows2000/XP z implementacją interfejsu, niezbędnego do odczytania w/w informacji. Definicja tego interfejsu stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Czytnik musi posiadać zabezpieczenie przed wgraniem nieautoryzowanego (innego niż producenta) oprogramowania wewnętrznego oraz nie pozwalać na bezpośredni dostęp i modyfikację zawartości pamięci wewnętrznej.

- Identyfikacja czytnika następuje poprzez programowy odczyt nazwy producenta i numeru seryjnego.

- Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą.

- Czytnik musi posiadać numer seryjny, naniesiony na jeden z elementów czytnika trwale, w sposób uniemożliwiający jego przypadkową modyfikację czy zatarcie.

- Czytnik musi współpracować z oferowanymi kartami mikroprocesorowymi.

UWAGA: Oferowane czytniki kart mikroprocesorowych i karty mikroprocesorowe mają współpracować z posiadanym przez Policję  Centralnym Policyjnym Systemem Autoryzacji funkcjonującym w Policyjnej Sieci Transmisji Danych.

Współpracujące czytniki to:

- Czytnik Kart Procesorowych Delta-Seck firmy PACOMP sp. z o.o., ul. Puławska 34, Piaseczno

- Posnet USB Smartcard Leader firmy POSNET POLSKA S.A., ul. Municypalna 33, Warszawa

Współpracująca karta to:

CryptoCard MultiSIGN z chipem SLE 66CX320P

KARTA MIKROPROCESOROWA:

## Wymagania dotyczące kart mikroprocesorowych:

- Karta musi współpracować z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2000/XP.

- Karta musi realizować algorytmy RSA i 3DES.

- Karty muszą być zgodne z normą ISO-7816 część 1,2,3,4,8.

- Obszar pamięci na klucze prywatne, certyfikaty i inne obiekty nie może być mniejszy niż 32 KB.

- Karta musi realizować podpis RSA przy użyciu klucza prywatnego znajdującego się na karcie. Zaimplementowany algorytm RSA musi być zgodny ze specyfikacją PKCS#1 w wersji 1.5.

- Wraz z kartą musi być dostarczona biblioteka dynamiczna DLL dla systemów Windows 2000/XP z implementacją interfejsu PKCS#11 w wersji co najmniej 2.01. Implementacja interfejsu musi być zgodna ze standardem PKCS#11 opublikowanym przez firmę RSA SECURITY.

- Dostarczona karta mikroprocesorowa musi umożliwiać wygenerowanie nowej pary kluczy RSA, zapis klucza prywatnego, realizację podpisu RSA oraz zapis certyfikatu na kartę.

- Generator liczb losowych dla generowania kluczy na karcie oparty na zjawisku fizycznym.

- Karta musi umożliwić przechowywanie co najmniej czterech kluczy prywatnych o długości co najmniej 1024 bity wraz z ich certyfikatami.

- Karta musi umożliwiać elastyczne definiowanie profilu definiującego zasady kontroli dostępu do obiektów chronionych na karcie, w tym co najmniej:

  - Możliwość definiowania min. 3 odrębnych kodów PIN oraz związanych z nimi 3 odrębnych kodów PUK (odblokowanie zablokowanego kodu PIN)

  - Możliwość definiowania min. i max długości każdego kodu PIN oraz PUK oraz ilości błędnych prób ich podawania, po których następuje zablokowanie dostępu do kluczy prywatnych i obiektów danych chronionych danym kodem

  - Możliwość definiowania ilości operacji dostępu do danych, na którą ważne jest jednorazowe podanie danego kodu PIN (1, kilka operacji, brak limitu)

  - Możliwość swobodnego wybierania podczas generowania lub zapisywania danych kodu PIN, który będzie chronił dostępu do tych danych

  - Możliwość zapewnienia, iż końcowy użytkownik karty jest jedyną osobą, która posiada dostęp do kluczy prywatnych wygenerowanych na jego karcie

  - Możliwość zabezpieczonej, ponownej inicjalizacji zablokowanej karty bez możliwości dostępu do zablokowanych sekretów (karta z zablokowanymi kodami PUK może być sformatowana i ponownie użyta ale obiekty zablokowane ulegają bezpowrotnemu skasowaniu)

- Karta musi umożliwiać generowanie wewnątrz oraz zapis z zewnątrz kluczy symetrycznych 3DES

- Karta musi umożliwiać zapisywanie dowolnych obiektów danych.

- Wielokrotne usuwanie i zapisywanie ponownie kluczy kryptograficznych i obiektów danych nie może powodować zmniejszania się dostępnej pamięci na te dane (karta musi zarządzać dynamicznie przydziałem i zwalnianiem pamięci)

- Karta musi pozwalać na efektywne i elastyczne wykorzystanie pamięci na dane i nie może rezerwować na sztywno obszarów pamięci danych bez ich rzeczywistego wykorzystania (np. nie jest dopuszczalne sztywne definiowanie ilości pamięci przeznaczonej na klucze, certyfikaty, dowolne dane)

- Definiowanie profilu pamięci karty, ilości kodów PIN/PUK, ich parametrów (długości, ilości błędnych prób, itd) musi być możliwe wielokrotnie przez Zamawiającego.

- Certyfikat bezpieczeństwa układu mikroprocesorowego karty musi posiadać przynajmniej jeden z wymienionych poziomów: ITSEC E3 HIGH lub Common Criteria EAL4 lub FIPS 140-Level3

- Karta musi być bezterminowa (nie posiada terminu ważności).

- Karta musi umożliwić uwierzytelnianie w przeglądarce Internet Explorer za pośrednictwem interfejsu MS CSP.

- Karta udostępniana przez oba interfejsy (PKCS#11 i MS CSP) musi umożliwiać pracę wieloaplikacyjną (jednoczesne używanie karty przez wiele aplikacji). Klucze i obiekty danych zapisywane za pośrednictwem jednego interfejsu muszą być dostępne dla drugiego interfejsu.

- Dostarczone interfejsy muszą wspierać mechanizm czasowo dostępnego eksportu wygenerowanego klucza prywatnego przez oba interfejsy programowe (do czasu zamknięcia sesji) w celu realizacji funkcji „key backup”

- Wsparcie dla możliwości jednoczesnego uwierzytelnienia do wszystkich kluczy chronionych oddzielnymi kodami PIN (np. uwierzytelniającego klucza SSL i klucza podpisującego dokument elektroniczny) – utrzymanie uwierzytelnienia do jednego klucza prywatnego podczas uwierzytelniania do innych kluczy

- Dla obsługi automatycznej personalizacji i inicjalizacji karty przez Policyjne Centrum Autoryzacji wymagane jest dostarczenie biblioteki dynamicznej DLL dla Windows2000/XP/2003 realizującej pełną inicjalizację karty wg wybranego profilu, za pośrednictwem czytnika zgodnego ze standardem PC/SC. Oferenci muszą dostarczyć narzędzia w postaci bibliotek programistycznych, umożliwiających w procesie automatycznej generacji kart możliwość ponownego uaktywnienia zablokowanych kart po wyczerpaniu błędnych kombinacji PIN i PUK przed ponowną personalizacją.

- Oferent zobowiązany jest dostarczyć z ofertą opis dostępnych parametrów zawartych w pliku   konfigurującym profil inicjowanej karty.

Biblioteka dynamiczna dla systemów Windows2000/XP z implementacją interfejsu, niezbędnego do odczytania numeru seryjnego czytnika.

/**********************************************************

* Interfejs biblioteki zwracającej numer seryjny czytnika

*

* Interfejs definiuje jedynie minimalna funkcjonalność,

* dopuszcza się dowolne rozszerzenie interfejsu według

* podanego wzorca.

*

* Funkcje powinny zwracać wartość zero w przypadku poprawnego

* wykonania lub liczbę całkowitą większą od zera jednoznacznie

* identyfikującą typ błędu.

*

* Interfejs musi być zrealizowany jako biblioteka dynamiczna

* DLL napisana w języku C.

*

*/

#ifndef __READER_INTERFACE_H__

#define __READER_INTERFACE_H__

#ifdef WIN32

#ifdef BUILD_READER_INTERFACE

#define RDAPI __declspec(dllexport)

#else

#define RDAPI __declspec(dllimport)

#endif

#else

#define RDAPI

#endif

/** Wartość oznaczająca poprawne wykonanie funkcji.

*/

#define RD_SUCCESS				0x00000000

/** Kody błędów.

*/

#define RD_ERR_BASE				0x00001000

#define RD_ERR_INPUT_PARAM			0x00001001

#define RD_ERR_NULL_PTR			0x00001002

#define RD_ERR_NOT_SUPORTED		0x00001003

/* ... i dalej według potrzeb */

/** Typy.

*/

#ifndef UCHAR_DEFINED

#define UCHAR_DEFINED

typedef unsigned char UCHAR;

#endif

#ifndef ULONG_DEFINED

#define ULONG_DEFINED

typedef unsigned long ULONG;

#endif

/** Struktura opisująca określony czytnik. Jeżeli wartość pola jest

* krótsza niż dopuszczalny rozmiar, należy ją dopełnić znakami ' '

* o kodzie 0x20. Wszystkie pola musza posiadać wartości.

* @param manufacturer czytelny identyfikator producenta czytnika

* @param description czytelny opis czytnika

* @param serial unikalny (co najmniej w skali producenta) numer seryjny czytnika

*/

typedef struct RD_READER_INFO {

UCHAR manufacturer[32];

UCHAR description[64];

UCHAR serial[64];

} RD_READER_INFO;

#ifdef __cplusplus

extern "C" {

#endif

/** Funkcja zwraca numer wersji interfejsu.

* @return numer wersji interfejsu (format dowolny)

*/

RDAPI ULONG RDGetLibraryVersion();

/** Funkcja zwraca liczbę wszystkich dostępnych czytników PC/SC

* w systemie (również standardowych).

* @param count adres zmiennej, do której zostanie zapisana ilość czytników w systemie

* @return wartość RD_SUCCESS lub kod błędu

*/

RDAPI ULONG RDGetReadersCount(ULONG *count);

/** Funkcja pobiera informacje o czytniku określonym podanym

* indeksem. Jeżeli funkcja nie jest w stanie zwrócić numeru

* seryjnego dla tego czytnika powinna zwrócić bląd RD_ERR_NOT_SUPORTED.

* @param index indeks czytnika (wartości z zakresu: 0 do (count - 1))

* @param ri adres struktury, do której zostaną zapisane informacje o czytniku

* @return wartość RD_SUCCESS lub kod błędu

*/

RDAPI ULONG RDGetReaderInfo(ULONG index,RD_READER_INFO *ri);

/** Funkcja zwraca tekstowy opis błędu err. Zwracane są komunikaty w

* języku polskim, w stronie kodowej WINDOWS-1250.

* @param err kod błędu z ostatniej operacji

* @return komunikat błędu

*/

RDAPI UCHAR* RDGetLastErrorDescr(ULONG err);

#ifdef __cplusplus

}

#endif

#endif