ZP-2380-588-122/5795/13							Katowice, dnia 29.10.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

ul. Kasprowicza 9”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Zapytanie z dnia 26.09.2013 r.

Pytanie nr 1

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla w/w postępowania zamawiający wymaga w rozdziale III pkt 1.2.1 a.5) od projektantów sieci posiadających uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej dokumentów potwierdzających prawo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone co sugeruje że część dokumentacji projektowej będzie objęta tą klauzulą. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga takich dokumentów od projektanta koordynatora opracowań projektowych oraz kierującego nadzorem autorskim, który ze względu na charakter funkcji powinien uczestniczyć  w uzgadnianiu i mieć wgląd do całości dokumentacji projektowej w tym jej części zastrzeżonej oraz kierować prowadzeniem nadzorów we wszystkich branżach. W związku z powyższym, czy projektant koordynator nie powinien także posiadać dokumentów potwierdzających prawo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone co umożliwi mu prawidłowe pełnienie funkcji koordynatora w trakcie procesu projektowego i budowlanego.

Zamawiający w SIWZ w rozdziale III pkt 1.2.1. a.5) wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia jako projektanta i sprawdzającego w specjalności instalacji niskoprądowych. Ponieważ uprawnień do wykonywania prac projektowych w zakresie instalacji niskoprądowych nie wydaje się, prosimy o dokładne określenie jakie uprawnienia powinny posiadać te osoby.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje brak wymogu posiadania uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych dla projektanta – koordynatora.

Ponadto postawiony we wskazanym punkcie wymóg posiadania uprawnień niskoprądowych wynikał z zastosowania przez Zamawiającego nazewnictwa przyjętego dla tego zakresu uprawnień przed wprowadzeniem nazewnictwa uprawnienia telekomunikacyjne. W związku z powyższym wskazany warunek należy odczytywać jako wymóg posiadania uprawnień w specjalności telekomunikacyjnej.

Zapytanie z dnia 26.09.2013 r.

Pytanie nr 1

Zamawiający w sekcji III pkt 1 p.pkt 1.1. – 1.1.2. ogłoszenia o zamówieniu żąda dołączenia do oferty wykazu robót zawierającego jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na przebudowie lub budowie budynku na kwotę, co najmniej 8.000.000,00 zł netto wykonanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. W nawiązaniu do wyżej wskazanego zapisu w ogłoszeniu o zamówieniu Wykonawca wnosi następujące zapytanie:

- Czy Zamawiający zmieni wymóg w zakresie zadań w ten sposób, że dopuści przedstawienie dwóch lub więcej zadań polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót polegających na przebudowie lub budowie budynku, które w sumie dadzą kwotę co najmniej 8.000.000,00 zł netto. Ponadto jeżeli Zamawiający w odpowiedzi uzna wymóg 1 zadania to postawi w uprzywilejowanej sytuacji tylko niektórych oferentów, oraz uniemożliwia złożenie oferty przez część firm budowlanych, pomimo że są w pełni przygotowane do zrealizowania zamówienia. W związku z powyższym pozostawienie wspomnianego wymogu w obecnym kształcie należy uznać za rozwiązanie w niedopuszczalny sposób ograniczające konkurencję.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza sumowania warunków.

Zapytanie z dnia 27.09.2013 r.

Pytanie nr 1

Proszę o zestawienie elementów wchodzących w skład wyposażenia stałego.

Odpowiedź nr 1

W punkcie 3.1.1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego przedstawiono zakupy i dostawy realizowane przez Zamawiającego, natomiast pozostałe kompletne zamierzenie inwestycyjne określone Programem Funkcjonalno-Użytkowym realizuje Wykonawca. Szczegółowe zestawienie elementów wchodzących w skład wyposażenia stałego zostanie określone na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej. Z uwagi na różnorodność technologii, Zamawiający na etapie przedprojektowym nie może przewidzieć wszystkich elementów wyposażenia stałego                       i w związku z tym poniżej przedstawia niepełny wykaz elementów wchodzących w skład wyposażenia stałego, należącego do realizacji przez Wykonawcę robót: pomieszczenie akumulatorowni 19.-01 wyposażone w kompletny zestaw baterii akumulatorowych, zgodnie z dokumentacją projektową; pomieszczenie wymiennikowni 26.-01 wyposażone w węzeł wymiennikowy centralnego ogrzewania, zgodnie z dokumentacją projektową; korytarze, sanitariaty, pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia dyżurnych wyposażone w lekkie kasetonowe stopy podwieszane 600x600 mm typu Termatex; sala narad i sale odpraw wyposażone w pulpity sterownicze i urządzenia dla umożliwienia wyświetlania slajdów, odtwarzania filmów, nagłaśniające, TV, telekonferencyjne itp.; wszystkie pomieszczenia sanitariatów wyposażone w suszarki elektryczne, lustra, pojemniki na papier, mydło, ręczniki; wszystkie szafki pod zlewozmywaki oraz kabiny natryskowe dostarcza i montuje również Wykonawca; pomieszczenia: magazynów, depozytów, akumulatorowni, serwerowni, dyżurki (śluza), pom. łączności specjalnej, ODN, pełnomocnik ds. OIN, kancelarii tajnej, archiwów, strzelnica multimedialna, pokój okazań/przesłuchań, pom. techników kryminalistyki – należy wyposażyć w drzwi stalowe klasy C, kraty okienne w ościeżach od strony zewnętrznej budynku; pomieszczenia serwerowni kompletnie wyposażone w oparciu o dokumentację projektową (poza elementami realizowanymi przez Zamawiającego, wyszczególnionymi w punkcie 3.1.1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego); kompletne wyposażenie recepcji wraz z napisem POLICJA i logo Policji, zgodnie z Księgą Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej + tablica informacyjna w strefie wejściowej; dyżurka i magazyn broni/wydawanie wyposażone w okienka podawcze przesuwne z zabezpieczeniem blokującym w konstrukcji aluminiowej z szybą pojedynczą P6; dyżurka wyposażona w stałą zabudowę biurkową z pulpitem sterowniczym zapewniającym łączność telefoniczną, radiową zewnętrzną, radiową wewnętrzną, obserwację monitoringu, sterowanie oświetleniem itp.; pomieszczenia: ODN, pełnomocnika ds. OIN, kancelarii tajnej na szybach okiennych naklejone folie odblaskowe; pomieszczenia: magazynu broni, archiwum i sanitariatów szyby oklejone folią matową;strzelnica multimedialna wyposażona w: system pozwalający na prowadzenie zróżnicowanych szkoleń z możliwością tworzenia własnych scenariuszy, w tym scenariuszy filmowych, dodatkowe funkcje zwiększające realizm prowadzenia ćwiczeń jak: efekt wykorzystania latarki, efekt użycia pieprzu obezwładniającego, możliwość odgrywania scen na żywo (przy udziale „aktorów” w osobnym pomieszczeniu),możliwość prowadzenia strzelań z funkcją „strzelania na słuch”, specjalną broń „laserową” przystosowaną wyłącznie do współpracy z systemem strzelnicy, pozbawioną cech bojowych. Broń powinna być wyposażona w specjalnie przystosowany system odrzutu, który doskonale odzwierciedla zachowanie broni; sala sportowa wyposażona w: komplet urządzeń i oznakowanie boiska do piłki siatkowej oraz 5 sztuk piłek siatkowych, komplet urządzeń i oznakowanie boiska do piłki ręcznej oraz 5 sztuk piłek ręcznych, komplet urządzeń i oznakowanie boiska do piłki koszykowej oraz 5 sztuk piłek do gry koszykowej, 10 drabinek mocowanych do ścian dla ćwiczeń gimnastycznych, osłony siatkowe zabezpieczające okna oraz grzejniki, oświetlenie odpowiednie dla sal sportowych, system ogrzewania sali sportowej dla uzyskania odpowiedniej temperatury, dwa stoły do tenisa stołowego (np. typu Adidas PRO 800 wraz z siatkami w zestawach: PRO III z regulacją wysokości i stabilnymi stojakami na siatkę – lub o identycznych parametrach), 4 komplety rakietek do tenisa stołowego (np. Stiga Premier NET – lub o identycznych parametrach) wraz z pokrowcami Stiga Batcover Competition 1944 Red, 30 sztuk białych piłeczek do tenisa stołowego (np. TIBHAR JPS z atestem ITTF – lub o identycznych parametrach), dwie liny z pękami do wspinaczki mocowane do konstrukcji stropu z uchwytami naściennymi dla mocowania lin po wykonanych ćwiczeniach. siłownia wyposażona w:jedno urządzenie do ćwiczeń np. Atlas wielostanowiskowy OLIMP 04 G085 – lub o identycznych parametrach, 10 sztuk materacy asekuracyjnych np. MARBO SPORT 200x120x15 cm T90 MC-M010 – lub o identycznych parametrach, 10 sztuk materacy gimnastycznych z antypoślizgiem np. MARBO SPORT 200x120x5 cm T140 MC-M005 – lub o identycznych parametrach, 1 sztuka piłki gimnastycznej balastowej np. Bosa REEBOK – lub                             o identycznych parametrach, 1 sztuka piłki gimnastycznej np. Dura Ball Pro REEBOK 75 cm srebrna – lub                              o identycznych parametrach, 1 sztuka piłki lekarskiej 10 KG z podwójnym uchwytem np. REEBOK  RE-21130 H – lub o identycznych parametrach, 1 urządzenie do ćwiczeń np. poliuratynowy Rep Set REEBOK – lub o identycznych parametrach, 1 urządzenie do ćwiczeń np. Step REEBOK  DECK RE-21170 – lub o identycznych parametrach, 1 urządzenie do dezynfekcji rąk np. My Clean Point COMPACK – lub o identycznych parametrach, 1 urządzenie bieżni profesjonalnej np. MATRIX T7xe z opaską do telemetrycznego pomiaru pulsu – lub o identycznych parametrach, 1 urządzenie rower treningowy np. MATRIX R3X – lub o identycznych parametrach, 1 urządzenie orbitrek np. Orbitrek FINNLO MAXIMUM niemieckiej firmy HAMMER SPORT AG – lub o identycznych parametrach, 1 urządzenie stepper np. Stepper 95 Si LIFE FITNESS – lub o identycznych parametrach, 1 urządzenie ławka do ćwiczeń np. ławka do ćwiczeń modlitewnik BODY-SOLID GPCB 3C9 – lub o identycznych parametrach, 1 urządzenie ławka do ćwiczeń np. ławka do ćwiczeń BODY-SOLID GDIB46L – lub o identycznych parametrach, 1 zestaw hantli poliuretanowych 2-20 kg (skok co 2 kg, 10 par) + stojak poziomy np. EPDB1000R – lub o identycznych parametrach, 1 zestaw hantli np. Profi inSPORTline 2,5-20 kg (skok co 2,5 kg, 8 par) + stojak – lub i identycznych parametrach, 4 sztuki hantli np. Ketlebells REEBOK RE-21300 4 KG – lub o identycznych parametrach, 4 sztuki hantli np. Ketlebells REEBOK RE-21301 8 KG – lub o identycznych parametrach, 4 sztuki hantli np. Ketlebells REEBOK RE-21302 12 KG – lub                          o identycznych parametrach, 4 sztuki hantli np. Ketlebells REEBOK RE-21303 16 KG – lub o identycznych parametrach, 4 sztuki hantli np. Ketlebells REEBOK RE-21304 20 KG – lub o identycznych parametrach, 1 stojak na sztangi i ciężarki np. firmy KETTLER (7499-300) o max obciążeniu 500 kg, o wymiarach (dł./szer./wys.) 120/60/90 – lub o identycznych parametrach, gryfy do sztang: 2 sztuki gryfy krótkie np. Platinum Fitness 50 cm/ 50 mm z zaciskami (zaciski sprężynowe x 2, waga 5 kg, dł. 50 cm, średnica fi 50 mm, średnica części chwytnej 28 mm, wytrzymałość na obciążenie 80 kg) – lub o identycznych parametrach, 1 sztuka gryf prosty profesjonalny np. Platinum Fitness 180 cm/ 50 mm z zaciskami (zaciski sprężynowe x 2, waga 18 kg, dł. 180 cm, średnica fi 50 mm, średnica części chwytnej 28 mm, wytrzymałość na obciążenie 200 kg) – lub o identycznych parametrach, 1 sztuka gryf prosty profesjonalny np. Platinum Fitness 220 cm/ 50 mm z zaciskami (zaciski sprężynowe x 2, waga 20 kg, dł. 220 cm, średnica fi 50 mm, średnica części chwytnej 28 mm, wytrzymałość na obciążenie 320 kg) – lub o identycznych parametrach, obciążenia gumowane np. obciążenia olimpijskie gumowane inSPORTline (żeliwo oblewane gumą – kolor czarny) – lub                                  o identycznych parametrach: 16 sztuk, obciążenie 1,25 KG (średnica otworu 51 mm), 8 sztuk, obciążenie 2,50 KG (średnica otworu 51 mm), 4 sztuki, obciążenie 5 KG (średnica otworu 51 mm), 2 sztuki, obciążenie 10 KG (średnica otworu 51 mm), 2 sztuki, obciążenie 20 KG (średnica otworu 51 mm), w ścianie pomiędzy pokojem obserwacji a pokojem okazań/przesłuchań należy zamontować lustro weneckie o wym. 200 x 150 cm stałe w konstrukcji aluminiowej antywyważeniowej W4 z szybą pojedynczą P6; pokój okazań/przesłuchań wyposażony w zabezpieczenia otworu okiennego, wnęki  grzejnikowej oraz otworu wentylacyjnego siatką o oczkach 10x10 mm i drutu grub. 2-3  mm w ramkach otwieranych z kątownika z użebrowaniem z teownika i zamykaniem na klucz imbusowy; pomieszczenie agregatu prądotwórczego wyposażone w agregat prądotwórczy o wymaganej mocy (ok. 64 kW – właściwa moc wyniknie z obliczeń projektowych) jako urządzenie do stałej zabudowy z poduszkami amortyzacyjnymi                                    i odprowadzeniem spalin z pomieszczenia oraz nawiewem powietrza; bramy garażowe nowe segmentowe ocieplone z 1 panelem doświetlenia okiennego, wentylacją w dolnym panelu, ze sterowaniem radiowym (po dwa piloty radiowe)                   i otwieraniem ręcznym na klucz, wentylacja grawitacyjna; warsztat wyposażony w: podnośnik samochodowy dwukolumnowy np. RAVAGLIOLI KPN 349 WELIK/4000 kg – lub o identycznych parametrach, podnośnik do skrzyń biegów np. RAVAGLIOLI KE10 – lub o identycznych parametrach, hydrauliczny żuraw warsztatowy (wyciągarka silników) np. COMPAC model CC10 – lub o identycznych parametrach, tłokowa sprężarka powietrzna np. WALTER GK 530-3.0/200 – lub o identycznych parametrach, wózek warsztatowy z zestawem samochodowych narzędzi monterskich np. Airpress Profesjonalny wózek warsztatowy z wyposażeniem 79156 – lub o identycznych parametrach,

system instalacji odsysania spalin np. balansowy wyciąg spalin OBS-P – lub o identycznych parametrach, przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu pojazdu, przyrząd do kontroli i ustawiania (luxometr) świateł reflektorów samochodowych np. SPIN HL26 z opcją laser – lub o identycznych parametrach, montażownica kół np. HOFMANN Monty 3300 2-SPEED GP z przystawką Easymont Pro/Pax – lub o identycznych parametrach, wyważarka kół np. HOFMANN Geodyna 4500P – lub o identycznych parametrach, tester i ładowarka akumulatorów np. cyfrowa stacja DECA SMART 3300 wyposażona w wózek z półką na baterie – lub o identycznych parametrach, tester akumulatorów samochodowych i instalacji elektrycznej np. MIDTRINICS MDX 655 – lub o identycznych parametrach, automat spawalniczy (inwerter) np. DECAMIG 2500 Synergic wraz z wózkiem – lub o identycznych parametrach, myjnia samochodowa wyposażona w separator koalescencyjny oddzielenia środków   ropopochodnych, szczelny osadnik błota i tłuszczów (wielkość i typ wyniknie na etapie obliczeń instalacji sanitarnych) oraz urządzenie czyszczące tj. myjkę wysokociśnieniową (np. typu Kercher HDS 9/18-4M z profesjonalnym zestawem do pianowania EASY FOAM SEAT – lub o identycznych parametrach) i środek czyszczący RM 59 opakowanie 20l. Urządzenie ze spalinowym podgrzewaniem wody oraz pompą zasilaną prądem trójfazowym o mocy przyłącza 6,4 kW – jako urządzenie stacjonarne; w obrębie wejścia głównego do budynku należy umiejscowić i trwale zamontować do  postumentu betonowego stoja ze stali nierdzewnej dla rowerów; kompletny system solarny z kolektorami płaskimi i zestawem buforowym, kolektory  montowane do połaci dachowej; maszt antenowy stalowy, rurowy o wys. 16 m z odciągami z lin stalowych, lokalizacja na dachu budynku administracyjnego; wyposażenie budynku administracyjnego w żaluzje okienne pionowe lub rolety na skrzydła okienne (kolorystyka do uzgodnienia z kierownictwem jednostki); wyposażenie budynku administracyjnego w transporter schodowy (schodołaz gąsienicowy), który umożliwi dostanie się osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku, z poziomu terenu, do strefy ogólnodostępnej (poziom parteru); transporter będzie obsługiwany przez przeszkolonego pracownika komendy, który będzie przywoływany przez osobę niepełnosprawną przyciskiem dzwonkowym; zakłada się zastosowanie urządzenia, posiadającego napęd elektryczny akumulatorowy; urządzenie powinno posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym; szlaban podnoszony zlokalizowany w bramie wjazdowej sterowany elektrycznie przyciskiem z pomieszczenia dyżurnego jednostki oraz drogą radiową za pomocą pilotów z samochodów służbowych (około 50 szt. pilotów, w tym jeden do dyspozycji dyżurnego); przesuwna stalowa brama wjazdowa na posesję sterowana elektrycznie przyciskiem z pomieszczenia dyżurnego jednostki oraz elektronicznie po obydwu stronach bramy za pomocą kart zbliżeniowych przypisanych do poszczególnych samochodów służbowych. Brama dodatkowo wyposażona w instalację dzwonkową połączoną z pomieszczeniem dyżurnego; kompletne systemy instalacji elektrycznych: monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, kontroli dostępu, napadu, kontroli przeciwpożarowej wraz z dźwiękowym systemem ostrzegawczym, system łączności radiowej oraz  system oddymiania klatek schodowych wraz z centralą sterującą, kompletną instalację elektryczną oraz sieć strukturalną; kompletne systemy instalacji sanitarnych: instalacji centralnego ogrzewania z węzłem wymiennikowym czynnika zewnętrzego z sieci miejskiej, instalacji mechanicznej wentylacji, instalacji wody zimnej i ciepłej c.w.u. z systemem solarnym, instalacji kanalizacji sanitarnych; na elewacji budynku administracyjnego należy przewidzieć umiejscowienie podświetlanego napisu „POLICJA” z logo w układzie poziomym oraz usytuowanie przed wejściem głównym do budynku na postumencie betonowym – podświetlanego stojącego pylonu o wysokości 300 cm z napisem „POLICJA” z logo oraz napisem „Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze znaku i  elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji  z czerwca 2013r. pozostałe elementy wyposażenia stałego zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz te, które wynikną jako nowe w procesie projektowania, których nie można przewidzieć w chwili obecnej.

Pytanie nr 2

Proszę o informację, w jakich okresach Wykonawca może wystawiać faktury częściowe?

Odpowiedź nr 2

Faktury częściowe Wykonawca może wystawiać po zakończeniu i protokolarnym odbiorze przez inspektora nadzoru realizacji elementów robót (np. po wymurowaniu ścian na danej kondygnacji, wykonaniu stropu nad kondygnacją, wykonaniu instalacji elektrycznych lub poszczególnych instalacji sanitarnych na danej kondygnacji, zakup, dostawa i komplety montaż agregatu prądotwórczego itp, w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania. Zapłata za kompletną dokumentację projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę może być realizowana do kwoty 200 tys. złotych brutto, która zostanie uwzględniona w szczegółowym harmonogramie robót. Natomiast w przypadku wyższej wyceny realizacji kompletnej dokumentacji projektowej niż 200 tys. złotych brutto, zapłata części kwoty ponad 200 tys. złotych brutto nastąpi po zrealizowaniu całego zadania inwestycyjnego. Poszczególne wartości elementów robót uwzględnione w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikać będą z procentowego ich udziału w szczegółowym kosztorysie inwestorskim w stosunku do wartości ofertowej zadania. Toteż Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej, powinien sporządzić szczegółowy kosztorys inwestorski z uwzględnieniem kompleksowej realizacji elementów robót, których wartość będzie można łatwo przeliczyć udziałem procentowym i wprowadzić do szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy, w poziomie cen za odpowiedni kwartał (z uwzględnieniem średnich cen materiałów budowlanych z zeszytu Sekocenbud).

Pytanie nr 3

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia m. in. na KPP w Wodzisławiu Śląskim, Zawierciu i Rybniku widnieją te same zapisy dotyczące zakresu zadania. Rozbudowa budynku administracyjnego z wykonaniem: nowego dachu, wewnętrznej przebudowy w zakresie poprawy i zmiany funkcji użytkowych z wydzieleniem stref dostępu, strzelnicy multimedialnej w pomieszczeniach piwnic, izolacji przeciwwilgociowych z osuszeniem przyziemia, przebudowy schodów zewnętrznych, drenażu opaskowego wokół fundamentów z przepompownią wód, remontu wykończenia wewnętrznego, termomodernizacji z częściową wymianą stolarki budowlanej; Przebudowa budynku administracyjnego z salą sportową wraz z wyposażeniem sali sportowej w urządzenia do zabudowy, dobudową klatki schodowej, adaptacją pomieszczeń garażowych na pomieszczenia socjalne, wykonaniem wewnętrznej przebudowy w zakresie poprawy funkcji użytkowych, izolacji przeciwwilgociowych z osuszeniem przyziemia, drenażu opaskowego wokół fundamentów, wykonaniem nowego wykończenia wewnętrznego, termomodernizacji z częściową wymianą stolarki budowlanej; Przebudowa budynku garażowego z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i drenażu opaskowego, wymianą stolarki budowlanej, remontem i wyprawą elewacji; Przebudowa  budynku  warsztatowego  z  wykonaniem  nowego  stropodachu,  izolacji przeciwwilgociowych, drenażu opaskowego, termomodernizacji z wymianą stolarki budowlanej oraz wymianą 3 podnośników samochodowych; Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą funkcji użytkowych, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i drenażu opaskowego oraz termomodernizacji z wymianą stolarki budowlanej; Przebudowa kojców dla psów; Budowa wiat zadaszeniowych dla samochodów służbowych; Przebudowa wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji, elektrycznych, kontroli dostępu                      iteleinformatycznych; Budowa systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej; Likwidacja kotłowni gazowej, wykonanie przyłącza do sieci miejskiej c.o. i budowa wymiennikowni; Przebudowa i częściowa likwidacja ogrodzenia z odtworzeniem funkcjonującego pierwotnie wjazdu na posesję nieruchomości z montażem bramy wjazdowej przesuwnej i podnoszonego szlabanu wraz ze wznowieniem punktów granicznych; Przebudowa oświetlenia zewnętrznego; Likwidacja zjazdu do garaży pod salą sportową; Przebudowa opasek wokół budynków; Likwidacja podziemnych dwóch nieużytkowanych zbiorników paliwowych z rekultywacją gruntu,  Uporządkowanie i przebudowa uzbrojenia podziemnego z budową separatora koalescencyjnego przy myjni samochodowej; Przebudowa dróg wewnętrznych, placy manewrowych, parkingów i chodników z uporządkowaniem i uzupełnieniem układu parkowania oraz ruchu kołowego w obrębie posesji; Wydzielenie przed budynkiem od strony ulicy Kasprowicza parkingu do parkowania dla petentów z wyodrębnieniem stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych Uporządkowanie z uzupełnieniem fragmentów zieleni.Informuję, że zakres zadania nie pokrywa się ze stanem faktycznym budynków. SIWZ jest głównym dokumentem zawierającym wykaz istotnych warunków zamówienia, niezbędnym do złożenia ważnej oferty. Wszystkie elementy znajdujące się w SIWZ powinny być opisane precyzyjnie i przy zachowaniu zasady równości, uczciwej konkurencji oraz jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. SIWZ powinien być przygotowany indywidualnie pod konkretne zamówienie. Prosimy więc o poprawę zapisów w SIWZ dotyczących zakresu zadań do wykonania.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że przedstawiony powyżej zakres robót dotyczy obiektu KPP w Zawierciu,  ul. Kasprowicza 9.

Pytanie nr 4

Czy zakup i montaż strzelnicy multimedialnej leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeśli po stronie Wykonawcy, proszę o załączenie szczegółowej specyfikacji technicznej strzelnicy z podaniem, na których zadaniach ma być zamontowana.

Odpowiedź nr 4

Zaprojektowanie, zakup i montaż strzelnicy multimedialnej dla KPP w Zawierciu zawiera się w zakresie realizacji Wykonawcy. Zamawiający podaje poniżej parametry, jakim powinna odpowiadać strzelnica multimedialna:

system pozwalający na prowadzenie zróżnicowanych szkoleń z możliwością tworzenia własnych scenariuszy, w tym scenariuszy filmowych, dodatkowe funkcje zwiększające realizm prowadzenia ćwiczeń jak: efekt wykorzystania latarki, efekt użycia pieprzu obezwładniającego, możliwość odgrywania scen na żywo (przy udziale „aktorów” w osobnym pomieszczeniu), możliwość prowadzenia strzelań z funkcją „strzelania na słuch”, specjalną broń „laserową” przystosowaną wyłącznie do współpracy z systemem strzelnicy, pozbawioną cech bojowych. Broń powinna być wyposażona w specjalnie przystosowany system odrzutu, który doskonale odzwierciedla zachowanie broni;

Pytanie nr 5

Proszę o informację ile kojców dla psów ma być zamontowanych na poszczególnych zadaniach.

Odpowiedź nr 5

Z uwagi na zaistniałą reorganizację siedzib psów służbowych w garnizonie śląskim, w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu nie będzie występowała lokalizacja psów służbowych. W związku z tym istniejące kojce dla psów należy założyć do likwidacji (rozbiórki) i zagospodarowania terenu z częściowym przesunięciem drogi wewnętrznej w obrębie istniejących obecnie kojców.

Pytanie nr 6

Proszę o zamieszczenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego konkretnie dla każdego zadania, ponieważ obecne nie zawierają prawdziwych i rzetelnych informacji dla konkretnego zadania przez co Wykonawca nie jest w stanie przygotować rzetelnej oferty. Proszę również o zamieszczenie Koncepcji Projektowych dla każdego z zadań.

Odpowiedź nr 6

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla KPP w Zawierciu jest zamieszczony prawidłowy, program ten zawiera również Koncepcję Projektową.

Zapytanie z dnia 27.09.2013 r.

Pytanie nr 1

Firma xxxxxxxx zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę co najmniej 8 000 000,00 zł netto. Wnosimy o podział ww. warunku na dwa oddzielne warunki – jeden dotyczący dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i projekty wykonawcze, budynku użyteczności publicznej w rozumieniu przepisu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. nr 75, poz.690 ze zm.) oraz drugi dotyczący robót budowlanych polegających na budowie wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. nr 75, poz.690 ze zm.). Wymaganie tych dwóch odrębnych zakresów w jednej referencji jest bezzasadne gdyż wyklucza możliwość udziału w postępowaniu konsorcjum składającego się z biura projektowego i firmy wykonawczej, konsorcjum takie może bez przeszkód poprawnie wykonać zamówienie w formie zaprojektuj i wybuduj, legitymując się jednak referencjami oddzielnie z zakresu projektowania i wykonywania podobnych inwestycji. W świetle art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013.907 ze zm.), zwanej dalej PZP, wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy PZP nie przewidują ograniczeń dotyczących formy organizacyjnej wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dlatego Zamawiający nie może wprowadzić w SIWZ zapisów, które miałyby na celu ograniczenie formy organizacyjnej wykonawców. Jest to niezgodne zarówno z wyżej wskazanym przepisem ustawy PZP, jak również z najważniejszą i najbardziej elementarną zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyrażoną w art. 7 PZP zapewnienia uczciwej konkurencji w postępowaniu. Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu w przypadku konsorcjum będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z członków konsorcjum będzie posiadał doświadczenie w zakresie wykonania jednego zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na przebudowie lub budowie budynku na kwotę,                co najmniej 8 000 000,00 zł. netto.

Zapytanie z dnia 30.09.2013 r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za równoważną specjalność niskoprądową i telekomunikacyjną aby spełnić warunek w punkc 1.2.1. a.5 i b.4

Odpowiedź nr 1

Postawiony we wskazanym punkcie wymóg posiadania uprawnień niskoprądowych wynikał z zastosowania przez                Zamawiającego nazewnictwa przyjętego dla tego zakresu uprawnień przed wprowadzeniem nazewnictwa uprawnienia telekomunikacyjne. W związku z powyższym wskazany warunek należy odczytywać jako wymóg posiadania uprawnień w specjalności telekomunikacyjnej.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na powyższym obiekcie.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż wizja lokalna na obiekcie KPP w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9 odbędzie się w dniu 04.11.2013r. o godz. 1100. Spotkanie interesantów nastąpi w budynku administracyjnym w punkcie recepcyjnym obok dyżurnego jednostki. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Edward Korpyś pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, tel. kom. 798 031 947.

Zapytanie z dnia 01.10.2013 r.

Pytanie nr 1

Czy strzelnica multimedialna ma być wyposażona w system pozwalający na prowadzenie zróżnicowanych szkoleń,                  z możliwością tworzenia własnych nowych scenariuszy, w tym scenariuszy filmowych?

Odpowiedź nr 1

Strzelnica multimedialna ma być wyposażona w system pozwalający na prowadzenie zróżnicowanych szkoleń, z możliwością tworzenia własnych nowych scenariuszy, w tym scenariuszy filmowych.

Pytanie nr 2

Czy strzelnica multimedialna ma być wyposażona w dodatkowe funkcje zwiększające realizm prowadzenia ćwiczeń: efekt wykorzystania latarki, efekt użycia pieprzu obezwładniającego, możliwość odgrywania scen na żywo (przy udziale „aktorów” w osobnym pomieszczeniu), możliwość prowadzenia strzelań z funkcją „strzelania na słuch”.

Odpowiedź nr 2

Strzelnica multimedialna ma być wyposażona w dodatkowe funkcje zwiększające realizm prowadzenia ćwiczeń takich jak: efekt wykorzystania latarki, efekt użycia pieprzu obezwładniającego, możliwość odgrywania scen na żywo (przy udziale „aktorów” w osobnym pomieszczeniu), możliwość prowadzenia strzelań z funkcją „strzelania na słuch”.

Pytanie nr 3

Czy system strzelnicy multimedialnej ma być wyposażony w specjalną broń „laserową” – przystosowaną wyłącznie do współpracy z systemem strzelnicy, pozbawioną cech bojowych? A jeśli tak, czy niniejsza broń powinna być wyposażona w specjalnie przystosowany system odrzutu, który doskonale odzwierciedla zachowanie broni (pewne nawyki powinny być wyćwiczone w sytuacji stresogennej)?

Odpowiedź nr 3

System strzelnicy multimedialnej ma być wyposażony w specjalną broń „laserową”– przystosowaną wyłącznie do współpracy z systemem strzelnicy, pozbawioną cech bojowych? Niniejsza broń powinna być wyposażona w specjalnie przystosowany system odrzutu, który doskonale odzwierciedla zachowanie broni.

Zapytanie z dnia 02.10.2013 r.

Pytanie nr 1

Dot. Przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9” oznaczenie sprawy: ZP-2380-588-122/2013. W związku z aktualnie opracowywaną ofertą na przedmiotowe zamówienie zwracamy się  z prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej w dniu 09.10.2013r. (środa) na w/w obiekcie.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż wizja lokalna na obiekcie KPP w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9 odbędzie się w dniu 04.11.2013r. o godz. 1100 . Spotkanie interesantów nastąpi w budynku administracyjnym w punkcie recepcyjnym obok dyżurnego jednostki. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Edward Korpyś pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, tel. kom. 798 031 947.

Zapytanie z dnia 04.10.2013 r.

Pytanie nr 1

Firma xxxxxx ma zamiar złożyć ofertę w przetargu na „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9”. W związku z powyższym prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w celu oględzin terenu oraz istniejącego obiektu. W miarę możliwości prosilibyśmy, aby na wizji była obecna osoba techniczna, która byłaby w stanie odpowiedzieć nam na pytania z zakresu przetargu.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż wizja lokalna na obiekcie KPP w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9 odbędzie się w dniu 04.11.2013r. o godz. 1100 . Spotkanie interesantów nastąpi w budynku administracyjnym w punkcie recepcyjnym obok dyżurnego jednostki. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Edward Korpyś pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, tel. kom. 798 031 947.

Zapytanie z dnia 08.10.2013 r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta w specjalności instalacji niskoprądowych z funkcją kierownika robót specjalności instalacji niskoprądowych, jeśli jedna osoba spełnia warunki postawione zarówno dla projektanta jak i kierownika robót w w/w specjalności?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza łączenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Pytanie nr 2

Jakimi uprawnieniami powinny legitymować się osoby przewidziane na stanowiska projektanta i sprawdzającego oraz kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych?

Odpowiedź nr 2

Postawiony we wskazanym punkcie wymóg posiadania uprawnień niskoprądowych wynikał z zastosowania przez Zamawiającego nazewnictwa przyjętego dla tego zakresu uprawnień przed wprowadzeniem nazewnictwa uprawnienia telekomunikacyjne. W związku z powyższym wskazany warunek należy odczytywać jako wymóg posiadania uprawnień w specjalności telekomunikacyjnej.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że modyfikuje treść ogłoszenia w zakresie Sekcji III pkt 1.2) poprzez dodanie brakującego tekstu o następującej treści: „Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia” oraz SIWZ w zakresie pkt XX  poprzez zmianę jego treści z: „Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia” na: „Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia”.

W związku z powyższą modyfikacją ulega treść załącznika nr 2 do SIWZ – umowa projekt w zakresie zamiany numeracji dotychczasowego §21 na §22, §22 na §23, wstawienia nowego §21 – umowa projekt po modyfikacji zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Nadmieniam, że zmiana ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego pisma są:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – umowa projekt po modyfikacji

2. Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej.

3. Standardy techniczne funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji

4. Księga Znaku i Elementów Identyfikacji Wizualnej Komend i Komisariatów Policji

Wyk w 1 egz. E.Z.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego