oznaczenie sprawy ZP-2380-478/2013	załącznik nr 2 do SIWZ

stanowiący załącznik do umowy

Specyfikacja techniczna ogniw bateryjnych do siłowni telekomunikacyjnych

- Opis  ogniw bateryjnych do siłowni telekomunikacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 80sztuk ogniw bateryjnych             (w ramach wymiany zużytych ogniw) o następujących parametrach:

Typ: AGM, VRLA, Front  Terminal

Żywotność: LONG LIFE wg Eurobat 12 + lat

Rodzaj złącza biegunowego „+” / „-”: śruba M6, w komplecie łącznik z osłoną umożliwiający łączenie z biegunem przeciwnym kolejnego ogniwa, przy czym długość bloku bateryjnego złożonego z 4 sztuk ogniw połączonych ze sobą za pomocą łączników nie może przekraczać 440mm

Wymiary: dł. nie więcej niż 280mm, szer. nie więcej niż 105mm, wys. nie więcej niż 260mm

Napięcie: 12V

Pojemność: min 50Ah możliwość rozładowania do 50Ah przy prądzie C10 potwierdzona przez producenta baterii.

Waga: nie więcej niż 18kg

Gwarancja: 36miesięcy

oraz odebranie z siedziby Zamawiającego i utylizacja 80 szt. zużytych ogniw bateryjnych zgodnie   z obowiązującymi przepisami, włącznie z przekazaniem Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przekazanie ogniw do utylizacji.

.............................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy