ZP-2380-856-142,148/2013 						Załącznik nr 3 do SIWZ

Przełącznik sieciowy zarządzalny w konfiguracji minimalnej:

- 48 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

- 2 porty mini-GBIC (SFP) 1Gbit/s

- obsługa PoE i PoE+

- 740W sumarycznej mocy dla PoE (jednoczesna obsługa zasilania PoE na każdym z 48 portów o mocy 15,4W)

- rozmiar tablicy MAC – min. 8000

- obudowa rack 19”

- pojemność pamięci wewnętrznej 128MB

- pojemność pamięci flash 64MB

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~  z kablem zasilającym

Obsługa:

- SNMP, RMON, Telnet, HTTP, TFTP, SSH, CLI - Command Line Interface

- IP multicast wraz z IGMP - Internet Group Management Protocol

- obsługa QoS

- Access Control Lists

- IPv4

- IPv6

- obsługa routingu statycznego

- Jumbo frame support

- RADIUS

- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

- funkcjonalność Voice VLAN umożliwiająca konfigurację portu przełącznika do pracy w dwóch Vlanach – jednym tagowanym, drugim nietagowanym

- LLDP oraz LLDP-med

- Auto QoS

- Auto-Negotiation

- port mirroring jednocześnie dla ruchu wchodzącego i wychodzącego

- IEEE 802.1p CoS Prioritization

- IEEE 802.1Q VLAN

- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

- IEEE 802.1X

- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol

- IEEE 802.3af

- IEEE 802.3at

- IEEE 802.3x Full Duplex  and flow control

- IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T

- IEEE 802.3z 1000BASE-X

Wszystkie powyższe funkcjonalności muszą być realizowane przez urządzenie znajdujące się w jednej obudowie.

Do każdego przełącznika dodatkowo 2 moduły optyczne SFP mini-GBIC kompatybilne z oferowanym przełącznikiem (nie muszą być tego samego producenta co przełącznik) o n/w parametrach:

- 1000BASE-LX,

- obsługa światłowodu jednomodowego zasięg  min. 5 km i wielomodowego zasięg min. 200 metrów

- podwójne złącze LC