ZP-2380-919-151/2013 						Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2

I Telefon IP z podświetlanym ekranem LCD o rozdzielczości 102 x 33 pikseli ze skalą szarości i z zasilaczem

- obsługa 2 linii

- wyświetlacz LCD  o minimalnej rozdzielczości 102x33

- 2 dedykowane klawisze regulacji głośności

- Przycisk aktywujący tryb głośnomówiący

- Przycisk wyciszający mikrofon

- Wsparcie kodeków audio G.722, G.711μ/A, G.729(Annex B), iLBC

- Wsparcie DTMF

- Redukcja echa

- Redukcja zakłóceń z pomieszczenia

- Niskie opóźnienie audio

- Możliwość transferu rozmowy

- Możliwość szybkiego wybierania

- Interkom

- Tryb „nie przeszkadzać”

- Kompatybilność z Cisco Unified Communications Manager w wersji 8.X i nowszej

- Wyświetlanie czasu i daty

- Historię połączeń

- Interfejs użytkownika z obsługą języka polskiego

- wbudowany przełącznik Ethernet z dwoma portami 10/100 jeden w kierunku sieci, drugi dedykowany do podłączenia PC

- port przełącznika w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking VLANów (802.1Q) celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych

- Manualna lub automatyczną konfigurację (DHCP)

- Obsługa LLDP/LLDP-med, auto voice vlan

- Synchronizacja czasu i daty po SNTP

- Konfiguracja poprzez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

- Możliwość zarządzania poprzez interfejs WEB

- Wsparcie da QoS, TOS,DSCP,NAT, RTCP

- protokoły zabezpieczenia: TLS, SRTP,

- Logowanie przy pomocy loginu i hasła

- Możliwość zasilania PoE

- Uniwersalny zasilacz zewnętrzny w wtykiem 230V przystosowanym na rynek polski

- gwarancja 12 miesięcy, nie mniej niż gwarancja producenta

II Telefon IP z podświetlanym ekranem LCD o rozdzielczości 320 x 160 pikseli o 16 odcieniach szarości z modułem rozszerzającym i zasilaczem

- Obsługa min. 6 linii

- Możliwość łączenia do 24 jednoczesnych połączeń

- Wyświetlacz LCD o minimalnej rozdzielczości 320 x 160 pikseli w skali szarości

- Klawisze regulacji głośności

- Klawisz wyciszania

- Wejście USB

- Klawisz zawieszania połączeń

- pasmo przenoszonych częstotliwości od 150Hz do 7kHz

- Wsparcie da kodeków Audio: G.722, G.711μ/A, G.729A

- Wybieranie typu DTMF

- Redukcje echa

- Redukcje tylnych szumów

- Możliwość transferu rozmowy

- Szybkie wybieranie

- Interkom

- Funkcja „nie przeszkadzać”

- Dioda sygnalizującą zajętość linii (BLF)

- Kompatybilność z Cisco Unified Communications Manager w wersji 8.X i nowszej

- Wyświetlanie czasu i daty

- Historia połączeń

- Interfejs użytkownika z obsługą języka polskiego

- wbudowany przełącznik Ethernet z dwoma portami 10/100 jeden w kierunku sieci, drugi dedykowany do podłączenia PC

- port przełącznika w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking VLANów (802.1Q) celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych

- Możliwość manualnej lub automatycznej konfiguracji sieci (DHCP)

- Obsługa LLDP/LLDP-med, auto voice vlan

- Synchronizacja czasu i daty po SNTP

- Konfiguracja poprzez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

- Możliwość zarządzania poprzez interfejs WEB

- Wsparcie dla QoS, TOS,DSCP,NAT, RTCP

- TLS, SRTP,

- Logowanie przy pomocy loginy i hasła

- Możliwość o rozbudowy o dodatkowe moduły, które umożliwiają śledzenie obecności

- możliwość zasilania PoE

- Uniwersalny zasilacz zewnętrzny w wtykiem 230V przystosowanym na rynek polski

- Dodatkowy moduł rozszerzający w pełni kompatybilny z telefonem, z wyświetlaczem o min. rozdzielczości 160 x 320 pikseli w skali szarości, 14 klawiszy wielofunkcyjnych, informacja o stanie linii, dołączone wszystkie elementy potrzebne do połączenia z telefonem (adapter).

- gwarancja 12 miesięcy, nie mniej niż gwarancja producenta

III Telefon IP z kolorowym ekranem LCD o rozdzielczości 320x160 pikseli z modułem rozszerzającym i zasilaczem

- Możliwość obsługi min. 6 linii

- Kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 320x160

- Klawisze regulacji głośności

- Klawisz wyciszania

- Wejście USB

- Klawisz zawieszania połączeń

- Pasmo przenoszonych częstotliwości od 150Hz do 7kHz

- Wsparcie da kodeków Audio: G.722, G.711μ/A, G.729A

- Wybieranie typu DTMF

- Redukcje echa

- Redukcje tylnych szumów

- Możliwość transferu rozmowy

- Szybkie wybieranie

- Interkom

- Funkcja „nie przeszkadzać”

- Kompatybilność z Cisco Unified Communications Manager w wersji 8.X i nowszej

- Wyświetlanie czasu i daty

- Historia połączeń

- Interfejs użytkownika z obsługą języka polskiego

- wbudowany przełącznik Ethernet z dwoma portami 10/100/1000 jeden w kierunku sieci, drugi dedykowany do podłączenia PC

- port przełącznika w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking VLANów (802.1Q) celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych

- Możliwość manualnej lub automatycznej konfiguracji sieci (DHCP)

- Obsługa LLDP/LLDP-med, auto voice vlan

- Synchronizacja czasu i daty po SNTP

- Konfiguracja poprzez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

- Możliwość zarządzania poprzez interfejs WEB

- Wsparcie da QoS, TOS,DSCP,NAT, RTCP

- TLS, SRTP,

- Logowanie przy pomocy loginu i hasła

- Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły, które umożliwiają śledzenie obecności

- Możliwość połączenia do 3 modułów rozszerzających przy zewnętrznym zasilaczu

- Możliwość zasilania PoE

- Uniwersalny zasilacz zewnętrzny w wtykiem 230V przystosowanym na rynek polski

- Dodatkowy moduł rozszerzający w pełni kompatybilny z telefonem, z kolorowym wyświetlaczem o min. rozdzielczości 160 x 320 pikseli, 14 klawiszy wielofunkcyjnych, informacja o stanie linii, dołączone wszystkie elementy potrzebne do połączenia z telefonem (adapter).

- gwarancja 12 miesięcy, nie mniej niż gwarancja producenta