ZP-2310-219-177/4817/2007 					Katowice 26.11.2007r.

Egz. Nr 1

rozesłano według rozdzielnika

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa (modernizacja) kompleksu obiektowego siedziby Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy udziela następujących wyjaśnień i modyfikacji:

Roboty ogólnobudowlane – BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

- (poz. 55)

Prosimy o wyjaśnienie, jakie łączniki należy zamontować w ilości 301,80kg.  Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w łączniki nie są wykazane w zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów wykończeniowych, które mogą być zastosowane przy wykańczaniu blaszanych daszków nad wejściami do budynku.

- (poz. 56)

Prosimy o wyjaśnienie, jaką konstrukcję uzupełniającą z profili zimnogiętych  należy zamontować w ilości 0,15t. Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w profile nie są wykazane w zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów, które mogą być zastosowane przy okładaniu daszków nad wejściami do budynków.

- (poz. 66)

Prosimy o podanie konkretnego przedmiaru, na jakich powierzchniach loggii  należy wykonać prace remontowo-konserwacyjne.

W pozycji ujęto prace związane z remontem i konserwacją siedmiu balustrad loggi, każda o długości ok. 510cm i wysokości ok. 110cm, należy przyjąć dla ilości 39,27 m2.

- (poz. 67)

Prosimy o podanie konkretnego przedmiaru, na jakich powierzchniach krat  okiennych należy wykonać prace remontowo-konserwacyjne.

Prace remontowo-konserwacyjne krat należy przyjąć dla ilości 24,01 m2.

- (poz. 70)

Prosimy o zmianę podstawy katalogowej oraz podanie przedmiaru w m2 na obróbkę kominów murowanych, gdyż podana podstawa katalogowa to obrobienie wywiewek kanalizacyjnych, gdzie zużycie blachy to tylko 1,36kg.

W pozycji należy przyjąć prace analogicznie do określonych w podstawie wyceny dla wykonania 25 szt. obróbek blacharskich, zabezpieczających wyremontowane, betonowe czapy kominowe. Czapy kominowe mają łącznie powierzchnię ok. 29 m2.

- (poz. 74)

Prosimy o zmianę podstawy katalogowej oraz korektę obmiaru tj. 661,50m3, gdyż niemożliwe jest zabudowanie 1m3 betonu na 1m2 powierzchni stropodachu (pytanie oraz odpowiedź odnośnie tej pozycji, zawarte w piśmie z dn. 19.11.2007r., jest niejasne).

Należy przyjąć jednostkę obmiarową m2.

- (poz. 78)

Prosimy o korektę przedmiaru czapek kominowych 25x1,8x2 – podane wyliczenie może dotyczyć obliczenia np.: obwodu w mb, a nie powierzchni          w m2.

W pozycji należy przyjąć renowację i uzupełnienie betonowych czapek kominowych w ilości 29 m2.

- (poz. 86)

Prosimy o wyjaśnienie, jakie łączniki należy zamontować w ilości 110kg.   Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w łączniki nie są wykazane w zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów wykończeniowych, które mogą być zastosowane przy wykańczaniu blaszanej okładziny elewacyjnej, np. krawędzie, narożniki, itp.

- (poz. 87)

Prosimy o wyjaśnienie, jaką konstrukcję uzupełniającą z profili zimnogiętych należy zamontować w ilości 0,15t. Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w profile nie są wykazanew zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów, które będą zastosowane przy montażu blaszanej okładziny elewacyjnej, w tym ruszt zastosowany do podwieszenia części poziomej.

- (poz. 109, 110, 111, 112)

Prosimy o dopisanie dodatkowych pozycji na montaż ościeżnic drzwiowych, gdyż w w/w pozycjach uwzględniono tylko montaż skrzydeł.

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami, oprócz ościeżnic dla drzwi EI 30, należy wycenić dodatkowo 121 typowych ościeżnic stalowych.

- (poz. 119, 120)

Prosimy o uwzględnienie krotności =0,5 tylko do materiału. Zmniejszenie ilości materiału nie jest wprost proporcjonalne do koniecznych nakładów robocizny. Proponujemy alternatywne zastosowanie katalogu KNR202-0815-04 oraz KNR202-0815-06.

Określa się, że w pozycjach należy przyjąć krotność 0,5 tylko dla materiału.

- (poz. 68)

Prosimy o podanie wymiarów wycieraczek segmentowych.

W poz. 68 kosztorysu budowlanego dla budynku administracyjnego należy wycenić komplet wycieraczek  o wymiarach 1,5 x 2,5m - 2 szt., 1,5 x 1,1 - 1 szt., 1,0 x 1,0 - 1 szt..

- (poz. 83)

Prosimy o podanie szczegółowych przedmiarów na prace remontowo-konserwacyjne przy masztach antenowych.

Należy przyjąć prace remontowo-konserwacyjne dla masztu rurowego o wysokości 12m. Prace będą polegały na regulacji naciągów oraz oczyszczeniu masztu i zabezpieczeniu antykorozyjnym.

- (poz. 99)

Prosimy o korektę obmiaru okna O6 z 2x1,17 na 2x2,12. Okno O6 ma wymiary 230x92cm.

Okno O6 zostało ujęte w kolejnej pozycji (100) o powierzchni 2,07 m2.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy drzwi D13 i D22 wg zestawienia stolarki są  przedmiotem przetargu. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie kosztorysu o dodatkowe pozycje na montaż w/w drzwi.

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami w wycenie oferty należy uwzględnić wymienione drzwi w ilości zgodnej z określoną w zestawieniu drzwi, przy uwzględnieniu następujących uwag:

- D 20 i D 21 - drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych, o rozmiarach i podziale zgodnie z zestawieniem stolarki, szyby zespolone P4 o współczynniku U=1,1, profile w kolorze RAL 7012, wyposażone w dwa zamki patentowe, z czego jeden z możliwością podłączenia elektrozaczepu,

- D 22 - drzwi wewnętrzne, wykonane jak drzwi D 21,

- D 19, D 16, D 15, D 13 - drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych, o rozmiarach i podziale zgodnie z zestawieniem stolarki, szyby bezpieczne, profile w kolorze RAL 7012, drzwi ze względów p.poż. muszą być wykonane w klasie EI 30,

- D 17 - drzwi wykonane zgodnie z opisem D 19, bez konieczności wykonania w klasie EI 30

- D 8, D 18 - drzwi zewnętrzne, z warstwą termoizolacyjną, na szkielecie stalowym, antywłamaniowe i antywyważeniowe, wyposażone w dwa zamki patentowe, mające możliwość do podłączenia do systemu kontroli dostępu; drzwi wykończone jako drewniane, w kolorze buk lub klon,

- D 14 - drzwi wewnętrzne, na szkielecie stalowym, obłożone blachą stalową, mogą być wykończone laminatem drewnopodobnym, antywłamaniowe i antywyważeniowe, wyposażone w dwa zamki patentowe, mające możliwość do podłączenia do systemu kontroli dostępu; drzwi w klasie zabezpieczenia C,

Roboty ogólnobudowlane – HALA GARAŻOWA

- (poz. 20)

Prosimy o korekcję obmiaru 29x1,8x1,8x0,2. Rysunek konstrukcyjny nr K-10 określa nam stopy w ilości 28szt. o wymiarach 1,8x1,4m.

Po korekcie wielkości fundamentów, przy uwzględnieniu grubości warstwy betonu 10cm, obmiar w pozycji wynosi16,97 m3.

- (poz. 21)

Prosimy o korekcję obmiaru z (1,8x1,8x0,5+0,5x0,5x1,8)x32 na (1,8x1,4x0,5+0,4x0,4x0,9)x28. Korekta obmiaru wynika z rysunku konstrukcyjnego nr K-10.

W pozycji obmiar należy przyjąć  (1,8x1,4x0,5+0,4x0,4x0,9)x28 co daje łącznie 39,31 m3.

- (poz. 22)

Prosimy o korektę obmiaru. Rysunek konstrukcyjny nr K-09 oraz K-10 mówi nam o innych przekrojach ław fundamentowych.

W pozycji należy przyjąć obmiar: (2x(52,15+2,5)-28x1,4)x0,45x0,4+2x14,54x1,2x0,4+(14,54+7 +3,2+16,14)x0,8x0,4 co łącznie daje wartość 39,66 m3.

- (poz. 34)

Prosimy o wyjaśnienie, jakie łączniki należy zamontować w ilości 590kg. Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w łączniki nie są wykazane w zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów wykończeniowych, które mogą być zastosowane przy wykańczaniu elementów osłonowych hali, np. krawędzie, narożniki, itp.

- (poz. 35)

Prosimy o wyjaśnienie, jaką konstrukcję uzupełniającą z profili zimnogiętych należy zamontować w ilości 0,65t. Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w profile nie są wykazane w zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów, które będą zastosowane przy montażu elementów ściany osłonowej.

- (poz. 39)

Prosimy o korektę obmiaru 0,215t na schody stalowe z podestem, gdyż w tym tonażu nieuwzględnione są stopnie schodowe. Rysunek nr K-09 zawiera w/w stopnie, które nie są określone wagowo. Ponadto w zestawieniu materiałów w/w schody nie zostały wykazane i czy w pozycji należy skalkulować dostawę materiału.

W pozycji należy przyjąć 12 stopni typu Mostostal wraz z montażem.

- (poz. 49)

Prosimy o wyjaśnienie, jakie łączniki należy zamontować w ilości 420kg. Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w łączniki nie są wykazane w zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów wykończeniowych, które mogą być zastosowane przy wykańczaniu elementów osłonowych zadaszenia hali, np. krawędzie, narożniki, okapy, itp.

- (poz. 50)

Prosimy o wyjaśnienie, jaką konstrukcję uzupełniającą z profili zimnogiętych należy zamontować w ilości 1,2t. Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w profile nie są wykazane w zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów, które będą zastosowane przy montażu elementów zadaszenia hali.

- (poz. 60)

Prosimy o zmianę normatywu zużycia środka NITOFLOR HARDTOP. Podstawa katalogowa wykazuje zużycie 0,125kg/m2, a wg zaleceń producenta oraz karty technicznej zużycie tego środka  wynosi ok. 5kg/m2.

Należy przyjąć w wycenie ilość środka wg wskazań producenta.

- (poz. 63)

Prosimy o sprecyzowanie grubości styropianu. Zestawienie mówi o grubości 20cm, natomiast projekt podaje grubość 10cm.

Należy przyjąć styropian grubości 10cm.

- (poz. 64)

Prosimy o podanie grubości oraz rodzaju styropianu. Zestawienie materiałów oraz projekt tego nie określa.

Pozycja dotyczy pasa styropianu na cokole budynku - styropian FS30 grubość 8cm.

- (poz. 76, 77)

Prosimy o dopisanie dodatkowych pozycji na montaż ościeżnic drzwiowych. W/w pozycje uwzględniają tylko montaż skrzydeł.

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami, należy wycenić 9 typowych ościeżnic stalowych.

- (poz. 79)

Prosimy określić, czy bramy segmentowe mają być podnoszone ręcznie, czy mechanicznie.

Należy przewidzieć mechaniczne podnoszenie bram.

- (poz. 87, 88)

Prosimy o uwzględnienie krotności =0,5 tylko do materiału. Zastosowanie współczynnika do R skraca czas wykonania do wielkości nie pozwalającej na wykonanie złożonych czynności. Proponujemy alternatywne zastosowanie katalogu KNR202-0815-04 oraz KNR-202-0815-06.

Określa się, że w pozycjach należy przyjąć krotność 0,5 tylko dla materiału.

- (poz. 102)

Prosimy określić, gdzie ma być wykonana podbudowa betonowa w ilości 869,72m2, gdyż płyta betonowa na posadzce hali była już uwzględniana we wcześniejszych pozycjach.

Nie należy wyceniać pozycji 102 - wartość należy przyjąć jako 0.

- (poz. 29)

Prosimy o określenie, czy mają to być kanały spalinowe i dymowe, czy wentylacyjne.

W pozycji należy mieć na uwadze tylko przewody wentylacyjne.

- (poz. 23)

Czy do materiałów w tej pozycji należy dopisać zbrojenie rozproszone w ilości 25kg/m3, zgodnie z projektem.

W pozycji należy uwzględnić zbrojenie rozproszone w ilości 25kg/m3 betonu.

Roboty ogólnobudowlane – MYJNIA

- (poz. 10)

Prosimy o wyjaśnienie (korektę) obmiaru 192,08m2, gdyż z projektu w/w obmiar nie wynika.

Do wyceny należy przyjąć: (4,9+4,3+5,1+0,6)x7,0+0,4x4,3x2+0,6x5,5x2, czyli 114,34 m2.

- (poz. 11)

Prosimy o wyjaśnienie, jakie łączniki należy zamontować w ilości 220kg. Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w łączniki nie są wykazane w zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów wykończeniowych, które mogą być zastosowane przy wykańczaniu blaszanej okładziny elewacyjnej, np. krawędzie, narożniki, itp.

- (poz. 12)

Prosimy o wyjaśnienie, jaką konstrukcję uzupełniającą z profili zimnogiętych należy zamontować w ilości 0,2t. Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w profile nie są wykazane w zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów, które będą zastosowane przy montażu blaszanej okładziny elewacyjnej, w tym ruszt zastosowany do podwieszenia części poziomej.

- (poz. 19)

Prosimy o wyjaśnienie, jakie łączniki należy zamontować w ilości 85kg. Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w łączniki nie są wykazane w zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów wykończeniowych, które mogą być zastosowane przy wykańczaniu zadaszenia myjni.

- (poz. 20)

Prosimy o wyjaśnienie, jaką konstrukcję uzupełniającą z profili zimnogiętych należy zamontować w ilości 0,015t. Podana pozycja katalogowa nie zawiera w swoich nakładach żadnych materiałów. Ponadto w/w profile nie są wykazane w zestawieniu materiałów.

Przyjęto uśredniony ciężar elementów, które będą zastosowane przy montażu blachy zadaszenia.

Roboty ogólnobudowlane – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- (poz. 21, 22, 23)

W przedmiarze robót uwzględniono wykonanie nowego ogrodzenia w ilości 221mb + 60mb. Zgodnie z projektem - rysunek nr abo-2 - wynika, że należy zamontować 18,88+30,00+31,53+5,53mb nowego ogrodzenia. Prosimy o wyjaśnienie.

Obmiar w pozycjach 21, 22, 23 jest prawidłowy. Wg rysunku abo-2 nowoprojektowane ogrodzenie obejmuje ogrodzenie kompletne, łącznie z posadowieniem w gruncie, natomiast znaczna część istniejącego ogrodzenia jest przeznaczona do remontu i wymiany - stąd znaczna różnica obmiaru.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

- Prosimy o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych na podane niżej   pozycje. Nasz komputerowy program kosztorysowy nie zawiera tych katalogów:

- KNR 510-0045-05

- KNR 510-0045-06

- KNR 501 U 0301-07

- KNR 508-0004-01

- KNR 508-000-02

Szczegółowe nakłady rzeczowe dla podanych KNR załączono w oddzielnym pliku.

ROBOTY DROGOWE

- Prosimy o podanie szczegółowego kosztorysu ślepego z uwzględnieniem nakładów rzeczowych dla poszczególnych pozycji w celu ujednolicenia zakresu oraz obmiaru dla wszystkich oferentów.

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami udostępniono na stronie internetowej przedmiar drogowy z podstawami wyceny.

SIECI WODY I KANLIZACJI - MYJNIA

- (poz. 30)

Prosimy o podanie głębokości studni.

- (poz. 31)

Prosimy o podanie głębokości studni.

- (poz. 32)

Prosimy o podanie głębokości studni.

- (poz. 33)

Prosimy o podanie głębokości studni.

- (poz. 34)

Prosimy o podanie głębokości studni.

Zagłębienia studni w pozycjach 30, 31, 32, 33 i 34 są zróżnicowane i mieszczą się            w granicach od ok.1,0 do ok. 3,0m - średnio studnie są zagłębione na ok. 2,2m. Szczegółowe zagłębienie można precyzyjnie odczytać z załączonego rysunku profilu  w projekcie dotyczącym sieci wewnętrznych.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

- Uwzględniając odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 zamieszczone w piśmie znak: ZP-2310-219-177/4618/2007 z dn. 19.11.2007r., prosimy o potwierdzenie, że Inwestor dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę nakładów rzeczowych RMS, wynikających z podstaw wyceny, podanych w danej pozycji przedmiaru robót, przy uwzględnieniu przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Nie zawsze nakłady RMS, wynikające z podanej podstawy wyceny w danej pozycji przedmiaru odpowiadają rodzajowi robót w danej pozycji przedmiaru lub technologii wykonania robót , np.: w poz. 97 norma zużycia folii w płynie wynosi 0,571dm3 na 1 warstwę, a winno być ok. 1,6 kg na  warstwę.

Wycena ofertowa musi zapewnić przyjęcie wszystkich elementów niezbędnych dla właściwego wykonania przedmiotu zadania w sposób określony w projekcie i STWiOR. Ze względu na fakt, że przewidywane zadanie obejmuje przebudowę obiektów istniejących, nie zawsze jest możliwe dokładne dopasowanie poszczególnych pozycji podstawy wyceny lub samej podstawy wyceny do zakładanego zakresu prac. Dlatego najważniejsza jest cena jednostkowa za daną pozycję, która musi obejmować wszystkie elementy, niezbędne dla realizacji części zadania.  Dopuszcza się zmiany związane  z urzeczywistnieniem wyceny, w tym zmiany normy nakładów rzeczowych, pod warunkiem, że będą wykonane tak, że zakres prac, zawarty w podstawach wyceny pozycji przyjętych indywidualnie będzie zapewniał wykonanie przedmiotu zadania              w sposób określony    w projekcie i STWiOR.

- (poz. 16)

Demontaż balustrad schodowych: w przedmiarze robót jest podane – 44,8szt. - winno być 44,8m oraz zmieniona podstawa wyceny na KNR 4-04 0804/02 (przez analogię). Prosimy o właściawą korektę jednostki przedmiaru i podstawy wyceny robót.

Należy przyjąć jednostkę obmiarową „m”. Dla właściwej wyceny pozycji można przyjąć podstawę KNR 4-04 0804/02 - analogicznie.

- (poz. 74)

Wyrównanie stropodachu. Uwzględniając odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 zamieszczone w piśmie znak: ZP-2310-219-177/4618/2007 z dnia 19.11.2007r., prosimy o podanie grubości warstwy wyrównawczej oraz uściślenie ilości m3 do wykonania, gdyż jednostką miary do wyceny tej pozycji jest m3.

W pozycji należy przyjąć 661,5 m2 dachu do ewentualnego wyrównania. W projekcie przyjęto demontaż wierzchniej warstwy pokrycia i wykonanie prac przygotowawczych (wyrównanie) do ułożenia nowego pokrycia dachowego. Trudne jest oszacowanie faktycznych prac, które można będzie dopiero określić po likwidacji istniejącego wykończenia, ale szacuje się, że warstwa wyrównawcza będzie miała średnio grubość 2cm.

- W poz. 88, 89, 91, 92 przedmiaru robót, dotyczących wykonania warstw wyrównawczych pod posadzki, jest podana ilość jednostek do wykonania– 1491, 560m2. Natomiast łączna ilość wykładzin podłogowych w przedmiarze jest 2315,24m2, w tym:

- poz. 123 – 2004,540m2

- poz. 124 – 144, 540m2

- poz. 130 – 166, 160m2.

Naszym zdaniem w poz. 88, 89, 91, 92 winna być ilość jednostek do wykonania – 2315,24m2. Prosimy o potwierdzenie, jaka powierzchnia do wyceny ma być przyjęta w poz. 88, 89, 91, 92.

W poz. 88, 89, 91 i 92 należy przyjąć do wyceny powierzchnię 2315,24 m2.

- W przedmiarze robót brak n/w elementów, wynikających z dokumentacji projektowej, a mianowicie:

- ościeżnic drzwiowych – 92szt.

- drzwi D08, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22 – łącznie 22szt.

- demontażu istniejących i montażu nowych kratek wentylacyjnych w ilości 119szt.

- listwy wykończeniowej na połaczeniu paneli podłogowych z płytkami gresowymi w ilości 17, 10m.

Pytanie: czy w/w elementy należy doliczyć w kosztorysie i w jakiej ilości?

Uściślenie wyceny drzwi i ościeżnic zostało przedstawione dokładnie we wcześniejszych odpowiedziach.

Należy przyjąć w kalkulacji ofertowej wycenę demontażu istniejącyh i założenia nowych kratek na przewodach wentylacyjnych w ilości 119szt. Ponadto należy uwzględnić w kalkulacji 17,10mb listwy wykończeniowej na połączeniu paneli podłogowych  z płytkami gresowymi.

- Czy ościeżnice, o których mowa w punkcie 5 (92szt), mają być stałe czy regulowane oraz z jakiego materiału – drewniane czy stalowe.

Należy zastosować typowe ościeżnice stalowe bez konieczności regulacji, dopasowane wielkością do docelowych rozmiarów otworów drzwiowych.

- (poz. 121)

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20cm – prosimy o zmianę podstawy wyceny na KNR 0-12 tab. 0829/03, gdyż obecnie nie stosuje się układania płytek ściennych i podłogowych na zaprawie cementowo-wapiennej, tylko kleje.

Określa się zmianę podstawy wyceny w pozycji na KNR 0-12 0829/03.

HALA GARAŻOWA

- W przedmiarze brak ościeżnic stalowych do drzwi wewnętrznych, ujętych w  poz. 76 i 77. Pytanie: czy ościeżnice należy doliczyć w kosztorysie i w jakiej ilości?

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami, należy wycenić 9 typowych ościeżnic stalowych.

- Prosimy o uściślenie:

- dla poz. 63 – twardości styropianu

- dla poz. 64 – twardości i grubości styropianu.

W pozycji 63 należy przyjąć styropian gr. 10cm FS 20

W pozycji 64 należy przyjąć styropian gr. 8cm FS 30

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH DRÓG, CHODNIKÓW I PLACÓW MANEWROWYCH

- Poz. 2 i 3 - Element 3b – Rozbiórki elementów dróg i ulic. W przedmiarze  wyliczono 5260,66x0,10 – 226,07m3 – winno być 5260,66x0,10 – 526,07m3. Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości jednostek do wykonania dla poz. 2           i 3.

W załączonym przedmiarze zawierającym KNR zawarte jest prawidłowe przeliczenie, zgodnie z uwagą.

- W poz. 1 i 2 - Element 4 – Roboty ziemne, uwzględnia łączną ilość wykopów–  4818,00m3 oraz zawiera informację, że ilość robót ziemnych przyjęto przy założeniu wymiany gruntu na gr. 45cm. Przedmiar robót nie zawiera pozycji, dotyczącej wymiany gruntu tj. dostarczenia i ułożenia odpowiedniego materiału. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten element z podaniem rodzaju i ilości materiału dla uzupełnienia wybranych 45cm wykopu.

W pozycji ilość wykopów związana jest z przygotowaniem koryta. Wypełnienie koryta będzie wykonane projektowanymi warstwami podbudowy.

ROBOTY INSTALACYJNE

- Poz. 20 – Instalacja wod.-kan. - Budynek administracyjny - Podgrzewacz wody  4kV/230V - 1kpl. Wg dokumentacji projektowej należy zamontować 4kpl. podgrzewaczy. Prosimy o potwierdzenie, jaką ilość podgrzewaczy należy ująć   w poz. 20.

W wycenie należy przewidzieć 4 kpl. podgrzewaczy.

- Brak w przedmiarze robót wod.-kan. dla budynku warsztatowego robót demontażowych, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (... str.3 opisu technicznego do dokumentacji projektowej). Prosimy o uściślenie ilości i zakresu robót demontażowych.

Budynek hali garażowej jest przeznaczony w całości do wyburzenia. Można przyjąć demontaż instalacji z rur stalowych w ilości 25% elementów projektowanych.

- Poz. 32 – Instalacja c.o. – Budynek administracyjny – Montaż aparatu grzewczo-wentylacyjnego – 1szt.. Wg dokumentacji projektowej są 2szt. Prosimy o potwierdzenie, jaką ilość aparatów należy ująć w poz. 32.

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami należy przyjąć 2 szt.

- W przedmiarze robót budowlanych budynek administracyjny - poz. 79 KNR-W 202 0608-01 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku – 661,50m2. Prosimy o jednoznaczne podanie grubości i twardości styropianu.

Należy zastosować styropian laminowany FS 30 grubości 5cm.

- W przedmiarze robót budowlanych budynek administracyjny – poz. 74 KNR 202 1101-02 - wyrównanie stropodachu – występuje obmiar 661,50m3. Prosimy o podanie właściwej wartości obmiaru w m3, gdyż zgodnie z Państwa odpowiedzią z dn. 9.11.2007r., wartość przedmiaru ma wynosić 661,50m2, natomiast podstawa wyceny tej pozycji narzuca jednostkę w m3,  nieznana jest grubość warstwy wyrównującej.

Zagadnienie jest opisane w odpowiedzi na pytanie nr 48.

- W przedmiarze instalacja c.o. poz. 1.32  – montaż aparatu grzewczo-wentylacyjnego obejmuje obmiar 1szt., natomiast z dokumentacji tech. - rys.   co-06 – wynika, że powinny być uwzględnione 2szt. aparatów. Prosimy o podanie właściwego obmiaru.

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami należy przyjąć 2 szt.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy pozycje ujęte w przedmiarze na instalacje wod.-kan. z dopiskiem „montaż” należy wycenić jako samą robociznę, czy też należy ująć dostawę materiałów.

Należy wycenić komplet, tj. robociznę, materiał i sprzęt.

64. Prosimy określić czy drzwi oznaczone w zestawieniu stolarki (w budynku administracyjnym) jako D8, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22 podlegają wycenie. Jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych. Ponadto prosimy o dokładniejszy opis w/w drzwi np. czy drzwi mają być z profili aluminiowych które pełne a które przeszklone jaką szybą itp. Czy drzwi D8 mają być drewniane, stalowe czy aluminiowe.

W wycenie oferty należy uwzględnić wymienione powyżej drzwi w ilości zgodnej  z określoną w zestawieniu drzwi, przy uwzględnieniu następujących uwag:

- D 20 i D 21 - drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych, o rozmiarach i podziale zgodnie z zestawieniem stolarki, szyby zespolone P4 o współczynniku U=1,1, profile     w kolorze RAL 7012, wyposażone w dwa zamki patentowe, z czego jeden z możliwością podłączenia elektrozaczepu,

- D 22 - drzwi wewnętrzne, wykonane jak drzwi D 21,

- D 19, D 16, D 15, D 13 - drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych, o rozmiarach i podziale zgodnie z zestawieniem stolarki, szyby bezpieczne, profile w kolorze RAL 7012, drzwi ze względów p.poż. muszą być wykonane w klasie EI 30,

- D 17 - drzwi wykonane zgodnie z opisem D 19, bez konieczności wykonania w klasie EI 30

- D 8, D 18 - drzwi zewnętrzne, z warstwą termoizolacyjną, na szkielecie stalowym, antywłamaniowe i antywyważeniowe, wyposażone w dwa zamki patentowe, mające możliwość do podłączenia do systemu kontroli dostępu; drzwi wykończone jako drewniane, w kolorze buk lub klon,

- D 14 - drzwi wewnętrzne, na szkielecie stalowym, obłożone blachą stalową, mogą być wykończone laminatem drewnopodobnym, antywłamaniowe i antywyważeniowe, wyposażone w dwa zamki patentowe, mające możliwość do podłączenia do systemu kontroli dostępu; drzwi w klasie zabezpieczenia C,

Wycenę należy wykonać:

- dla drzwi w profilach aluminiowych w oparciu o KNRW 202/1040/1

- dla drzwi pełnych w oparciu o KNNR 2 1302-03

65.   W kosztorysie pn. Modernizacja kompleksu obiektowego- budynek administracyjny roboty budowlane mamy tylko l poz. dotyczącą montażu ościeżnic stalowych ( poz. 108 montaż ościeżnic stalowych o podwyższonej izolacyjności termicznej) natomiast wg zestawienia stolarki mamy 150 szt skrzydeł drzwiowych. Prosimy określić czy wycenie ma podlegać montaż pozostałych ościeżnic stalowych jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych.

W założeniu do przedmiarowania było przyjęte, że drzwi fabrycznie wykończone posiadają w zestawie odpowiednie ościeżnice stalowe. Jednak, dla ujednolicenia sposobu liczenia przez oferentów przyjmuje się, że oprócz wymienionych ościeżnic stalowych dla drzwi EI 30 w ilości 30szt. należy wycenić dodatkowo 121 typowych ościeżnic stalowych (121 w związku z kolejną uwagą). Podobne podejście należy przyjąć w hali garażowej, gdzie przy wycenie należy uwzględnić 9 szt. typowych ościeżnic stalowych.

66.   Dotyczy kosztorysu pn. Modernizacja kompleksu obiektowego- budynek administracyjny roboty ogólnobudowlane poz. 108, poz. 113 (montaż ościeżnic i drzwi o EI30). Według zestawienia stolarki oraz pozycji kosztorysowej mamy 23 szt. drzwi D10, natomiast wg projektu są 24 szt. Prosimy o korektę obmiaru.

Potwierdza się, że drzwi D-10 zostały przewidziane w projekcie w ilości 24szt., dlatego też należy zmienić obmiar w pozycji 113 na 63,036 m2. Ponadto zmieni się liczba ościeżnic w pozycji 108 na 30 szt..

67.   Prosimy o korektę obmiarów pozycji kosztorysowych (poz 76,77) kosztorysu dot. hali garażowej -roboty budowlane. W projekcie budowlanym na rys nr ah 01 (rzut hali garażowej) mamy drzwi D03-2 szt, D04 -3 szt, DOS- 2 szt, natomiast wg kosztorysu oraz zestawienia stolarki mamy drzwi D03 -l szt, D04 - l szt, DOS - l szt.

W poz. 76 i 77 kosztorysu budowlanego dla hali garażowej należy zmienić obmiar, przyjmując ilości drzwi D03 - 2 szt., D04 - 3 szt., D05 - 2 szt.. W pozycji 76 należy przyjąć obmiar 10,5 m2, w pozycji 77 należy przyjąć obmiar 8,2 m2.

68.   Prosimy o podanie jakiego rodzaju szyba ma być zastosowana w oknach wewnętrznych w hali garażowej.

Nie ma okien wewnętrznych w hali garażowej. Zasadniczo w hali garażowej oraz w budynku administracyjnym stosuje się okna zewnętrzne z szybami P4 o współczynniku U=1,1, wyposażone w okucia antywłamaniowe. Okna wewnętrzne w budynku administracyjnym znajdują się tylko w strefie dyżurnej i mają być wyposażone w szyby kuloodporne na pociski z broni krótkiej, wykonane w ramach stalowych.

69.   Przedmiary robót dotyczące prac drogowych nie posiadają katalogów nakładów rzeczowych stanowiących podstawę wyceny. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Przedmiary drogowe z katalogami nakładów rzeczowych będą zamieszczone jako oddzielny plik na stronie internetowej, dotyczącej przedmiotowego przetargu.

70.   Czy okna w budynku administracyjnym należy wyposażyć w okucia antywłamaniowe?

Okna w budynku administracyjnym należy wyposażyć w okucia antywłamaniowe.

71.   Poz. 68 kosztorysu dot. budynku administracyjnego- roboty ogólnobudowlanej oraz poz.41 kosztorysu dot. hali garażowej –roboty ogólnobudowlane. W celu prawidłowej wyceny prosimy o podanie wymiarów wycieraczek.

W poz. 68 kosztorysu budowlanego dla budynku administracyjnego należy zmienić obmiar na 1 kpl.. W skład kompletu wchodzą wycieraczki o wymiarach 1,5 x 2,5m - 2 szt., 1,5 x 1,1 - 1 szt., 1,0 x 1,0 - 1 szt..

W poz. 41 kosztorysu budowlanego dla hali garażowej należy zmienić obmiar na 1 kpl. W skład kompletu wejdzie jedna wycieraczka o wymiarach 1,0 x 1,0m.

72. Prosimy o podanie grubości blachy trapezowej, oraz grubości paneli ściennych jakie mają być zastosowane na wejście do budynku administracyjnego oraz na myjnię.

Panele ścienne przewiduje się jako panele blaszane z blachy powlekanej gr. 0,5mm, posiadające gięcia montażowe na krawędziach - gięcia powodują grubość przestrzenną panela ok. 24mm (od 20 do 30mm); przewidziano panele powlekane poliestrem lub plastizolem, uodpornione na działanie czynników zewnętrznych.  Blachę trapezową należy przyjąć jako T55 o grubości blachy 0,8mm.

73. Jeden z wykonawców zwrócił się z prośbą o przesłanie danych technicznych dotyczących doboru przepompowni wód deszczowych.

Dane techniczne dotyczące doboru przepompowni wód deszczowych.

- przepływ ścieków deszczowych Q=75,58 dm3/s

- średnica przewodu dopływowego Dz500PVC-U „lite”

- średnica przewodu tłocznego Dz160PVC-ciśnieniowa

- rzędna dna przewodu na dopływie 240,94 m npm

- rzędna terenu w miejscu usytuowania pompowni 244,08 m npm

- rzędna dna przewodu tłocznego na odpływie z pompowni 242,78 m npm

- długość rurociągu tłocznego 17m

- szafka sterownicza zlokalizowana na pompowni

- poziom wód gruntowych 1.6-2.0m

- rzędne wlotu, wylotu jak i teren odczytane z profilu kanalizacji deszczowej

74. W przedmiarze dot. instalacji c.o. c.o. przyjęto 1 (szt) urządzenia „Aparat grzewczo-wentylacyjny INDUSTRIE 250-2N/t ze sterownikiem T2000 firmy BHT”, natomiast w zestawieniu materiałów (załącznik nr 2 do projektu)-przyjęto 2 szt. Ile aparatów grzewczo-wentylacyjnych należy przyjąć w kosztorysie ofertowym?

W kosztorysie ofertowym należy przyjąć do wyceny 2 szt. urządzenia.

Celem uzupełnienia zapytań załącznik do niniejszego pisma stanowią:

1.   Przedmiary robót drogowych

2.   Przedmiary przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej

3.   Przedmiary przyłącza kanalizacji deszczowej

4.   Przedmiary instalacji wod.-kan. budynku administracyjnego

5.   Przedmiary instalacji wod.-kan. hali garażowej i warsztatu

6.   Przedmiary instalacji wod.-kan. sieci wew. wod.-kan. i myjni

7.   Przedmiary instalacji wentylacji mechanicznej

8.   Przedmiary instalacji c.o.

9.   Przedmiary węzła cieplnego

10. Szczegółowe nakłady rzeczowe dla KNR instalacji elektrycznych wyszczególnionych w pytaniu nr 39 w w/w piśmie

Biorąc pod uwagę powyższe modyfikacje SIWZ w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 07.12.2007r. do godziny 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.12.2007r. o godzinie 13.30.

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 07.12.2007r. do godziny 13.00 zgodnie z zapisami w punkcie VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 07.12.2007r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie zamawiającego. Natomiast jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu należy w kasie KWP złożyć (punkt VI.3 siwz) aneks do gwarancji  zmieniający okres jej ważności.

wykonano w 1 egz. BM

powielono i rozesłano					            KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

- zgodnie z wykazem przekazanych siwz                  			          W KATOWICACH

- umieszczono na stronie internetowej 				           z up.

www.policja.katowice.pl                                 				     ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

KWP W KATOWICACH

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI