Załącznik nr 3 do SIWZ - OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa Telefonów IP dla KMP w Dąbrowie Górniczej”

Poniższy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis telefonu IP, przystawki (modułu rozszerzającego) oraz zasilacza.

- Urządzenie musi wspierać kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze standardem G.722, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu powinny umożliwiać wykorzystanie możliwości tego kodeka tak by zapewnić wysoką, jakość rozmowy telefonicznej.

- Urządzenie musi wspierać kodeki audio, co najmniej określone przez standardy G.711a, G.711µ i G.729a tak by umożliwić współpracę z telefonami IP starszych generacji, nieobsługującymi kodeków szerokopasmowych, a także rozwiązaniami systemów telekomunikacyjnych innych producentów

- Urządzenie musi wspierać kodek audio wąskopasmowy działający zgodnie ze standardem iLBC – dla zapewnienia możliwości wykorzystywania telefonów w placówkach objętych łączami o słabych lub niegwarantowanych parametrach jakościowych QoS

- Urządzenie musi wspierać kodek wideo H.264 i umożliwiać kodowanie obrazu o rozdzielczości, co najmniej CIF oraz VGA, z prędkością nie mniejszą niż 24 ramki na sekundę.

- Urządzenie musi posiadać duży, o przekątnej min. 5 cali, kolorowy ekran dotykowy wysokiej jakości (minimum 640x480 piksele), umożliwiający jego wygodną obsługę, odczytywanie informacji i wywoływanie funkcji urządzenia oraz obsługujący wyświetlanie na nim ruchomego strumienia wideo.

- Urządzenie musi posiadać kamerę wideo o rozdzielczości matrycy nie mniejszej niż 2 Megapixele.

- Urządzenie musi posiadać regulację umożliwiającą ustawienie ekranu, w co najmniej dwóch pozycjach, dopasowując kąt wyświetlacza do preferencji użytkownika. Urządzenie musi mieć kolor czarny lub grafitowy.

- Urządzenie musi zawierać, co najmniej 5 przycisków z podświetleniem wbudowanym w przycisk, umożliwiających wybór linii oraz obserwację jej stanu (zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w systemie. Urządzenie musi umożliwiać zwiększenie liczby takich przycisków przez dołączenie do niego dodatkowych przystawek.

- Urządzenie musi zostać doposażone, w dodatkowe przystawki zwiększające ilość takich fizycznych przycisków, o co najmniej 18. Przystawki muszą być tego samego koloru co aparat telefoniczny.

- W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na:

- zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS

- zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP

- Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlanie lokalnie na jego ekranie informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysłanych, odebranych i zgubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłania tych pakietów – używane dla celów diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów problemów, z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym

- Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący (tzw. speakerphone), umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-dupleks

- Urządzenie musi posiadać dedykowane gniazdo typu USB.

- Urządzenie musi posiadać, co najmniej 5 przycisków kontekstowych, których funkcje zależą od stanu (np. inne, gdy nie ma połączenia, inne, gdy jest połączenie, inne, gdy jest połączenie przychodzące, inne, gdy połączenie jest zawieszone)

- Urządzenie musi posiadać, co najmniej następujące dedykowane przyciski:

- przycisk dostępu do listy kontaktów

- przycisk dostępu do poczty głosowej

- przycisk sterujący głośnością (dający możliwość ustawienia głośności w słuchawce, w zestawie nagłownym oraz w trybie głośnomówiącym; osobno dla każdego z tych trybów)

- Urządzenie musi posiadać co najmniej następujące dedykowane przyciski:

- przycisk Mute (wyłączenie mikrofonu)

- przycisk trybu Headset (rozmowa przez system nagłowny)

- przycisk trybu Speaker (rozmowa przez system głośnomówiący)

- Urządzenie musi posiadać cztero-kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo) przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie się po różnych menu

- Urządzenie musi dawać dostęp do systemowej książki telefonicznej z funkcją presence, tzn. pokazująca aktualny stan dostępności danego (zajęty/wolny) wyszukanego użytkownika

- Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps

- Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych

- Transmisja głosu/obrazu oraz danych z komputera PC dołączonego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN

- Urządzenie musi posiadać wbudowany interfejs bezprzewodowy 802.11 a/b/g, umożliwiający użytkowanie go w miejscach, gdzie z powodów technologicznych lub estetycznych byłoby niemożliwe dołączanie do sieci LAN

- Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP

- Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie ze standardem PoE.

- Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim oraz angielskim, przy czym wymagane jest, aby możliwa była zmiana rodzaju języka menu w zależności od ustawień w profilu zalogowanego na nim użytkownika

- Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz zmiennoprądowy 230V wraz z kablem zasilającym

- Urządzenie musi posiadać wbudowany interfejs radiowy Bluetooth przeznaczony do bezprzewodowego dołączenia słuchawek Bluetooth

- Urządzenie musi obsługiwać aplikacje w języku XML, w tym aplikacje XML innych producentów

- Urządzenie musi obsługiwać LLDP/LLDP-med, auto voice vlan

- Urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji adresu IP dynamicznie (DHCP)                    i statycznie

- Gwarancja min. 12 miesięcy lecz nie mniej niż gwarancja producenta.