OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadanie 1. Symetryczny dostęp do sieci Internet o przepływności 100 Mbit/s na bazie łącza optycznego (nie dopuszczamy łącza radiowego).

- Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze symetryczne (przepływność gwarantowana CIR = 100 Mbit/s) gwarantowane do routera brzegowego Wykonawcy.

- Nielimitowana ilość przesyłanych informacji.

- Doprowadzenie oraz instalację i uruchomienie łącza dostępowego w punkcie wskazanym przez abonenta, (budynek KWP ul. Lompy 19) zakończonych gniazdem RJ-45 (Ethernet).

- Łącze musi posiadać stały, publiczny adres IP (Zamawiający wymaga na styku Ethernet adresacji publicznej a nie prywatnej LAN).

- Dostęp do Internetu z punktu widzenia zamawiającego musi działać bezobsługowo.

- Dodatkowe urządzenia, niezbędne do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca. Urządzenia muszą być skonfigurowane przez Wykonawcę w sposób  zapewniający przeźroczyste przenoszenie adresów publicznych do urządzeń Zamawiającego, jednocześnie w przypadku posiadania funkcjonalności Wi-Fi (bezprzewodowej) muszą mieć możliwość wyłączenia jej.

- Przydzielenie puli 16 dodatkowych, publicznych adresów IP dla zamawiającego i dostarczy je na 7 dni przed planowanym terminem uruchomienia usługi na wskazany po podpisaniu umowy adres e-mail.

- Wykonawca zrealizuje usługę w oparci o własną infrastrukturę sieciową. W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wykonawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawieniem,  włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi.

- Wykonawca dostarczy zbiorcze zestawienie w postaci elektronicznej (format pliku – arkusz kalkulacyjny  - ods lub xls) zawierające wszelkie dane dotyczące łącza niezbędne do konfiguracji urządzeń dostępowych (zakres adresowy, adres IP, maska, brama, DNS-y, nazwa lokalizacji, itp.) na 7 dni przed planowanym terminem uruchomienia usługi na adres e-mail podany przez Zamawiającego.

dla zadań od 2 do 13. Stały dostęp do sieci Internet o stałych adresach IP i prędkościach transmisji  zgodnie z załączoną tabelą.

- Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze o przepływnościach minimum 2,048/0,512 Mb/s dla zadań lokalizacji KWP w Katowicach i KP 1 w Rudzie Śląskiej oraz minimum 2,048/0,256 Mb/s dla pozostałych lokalizacji.

- Nie limitowana ilość przesyłanych informacji.

- Doprowadzenie oraz instalację i uruchomienie łącza dostępowego w punkcie wskazanym przez Zamawiającego, zakończonego stykiem Ethernet (RJ-45).

- Stała podsieć publicznych adresów IP (minimum 1 adres IP dla urządzenia Policji).

- Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania usług dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca dostarczy zbiorcze zestawienie w postaci elektronicznej (format pliku – arkusz kalkulacyjny - ods lub xls) zawierające wszelkie dane dotyczące łącza niezbędne do konfiguracji urządzeń dostępowych (zakres adresowy, adres IP, maska, brama, DNS-y, nazwa lokalizacji, itp.)  najpóźniej w dniu uruchomienia usług na wskazany po podpisaniu umowy adres e-mail.

- Zamawiający zaleca wykonanie usług w oparciu o własną infrastrukturę sieciową. W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wykonawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawieniem,  włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi.

- Zamawiający nie dopuszcza świadczenie usług drogą radiową

dla zadanie 14.  Dostęp do sieci Internet o dynamicznie przydzielanych adresach IP i prędkości transmisji zgodnie z załączoną tabelą

- Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze o przepustowości min. 10/1 Mbit/s i min 20/1 Mb/s dla lokalizacji w Katowicach ul. Kościuszki 111/2

- Nielimitowana ilość przesyłanych informacji.

- Doprowadzenie oraz instalacja i uruchomienie łącza dostępowego w punkcie wskazanym przez abonenta, (wg.  listy lokalizacji) zakończonego stykiem Ethernet (RJ-45).

- Dynamicznie przydzielany adres publiczny.

- Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca dostarczy w postaci elektronicznej zbiorcze zestawienie  zawierające wszelkie dane dotyczące łącza niezbędne do konfiguracji urządzeń dostępowych najpóźniej w dniu uruchomienia usług na wskazany po podpisaniu umowy adres e-mail.

- Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie usług w oparciu o własną infrastrukturę sieciową.

- W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wykonawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawieniem,  włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi.

Warunki gwarancji i serwisu.

- Całodobowy kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi w celu bieżącej obsługi klienta (zgłaszanie awarii i innych spraw dotyczących obsługi klienta).

- Wykonawca gwarantuje naprawę niesprawnego łącza internetowego w ciągu 8 godzin dla zadania nr 1 oraz 24 godzin dla pozostałych zadań od momentu otrzymania zgłoszenia awarii.

- Zgłoszenia nieprawidłowości w pracy łącza Internetowego dokonywane będą przez uprawnione osoby Zamawiającego, telefonicznie do serwisu Wykonawcy.  Czas  usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Wykonawca zapłaci karę związaną z opóźnieniem w usuwaniu zgłoszonych awarii w wysokości 300% stawki godzinowej płaconej za utrzymanie łącza za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

- Stawkę godzinową za utrzymanie łącza wylicza się w/g wzoru: stawka dobowa = opłata miesięczna/720.

Lista lokalizacji

Dostęp do internetu o stałych adresach IP

Zadanie nr 1

Symetryczny dostęp do sieci Internet 100/100 Mb/s, 16 stałych publicznych adresów IP

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji . w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KWP w Katowicach | ul. Lompy 19 | 100/100 Mb/s |

Dostęp do internetu o 4 stałych publicznych adresach IP

Zadanie nr 2

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KP w Czechowicach - Dziedzicach | ul. Łukasiewicza 4 | 2,048/0,256 Mb/s |

Zadanie nr 3

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KP VII Katowice | ul. Tysiąclecia 5 | 2,048/0,256 Mb/s |
|  | Izba Dziecka | ul. Tysiąclecia 88d | 2,048/0,256 Mb/s |
|  | KWP w Katowicach | ul. Lompy 19 | 2,048/0,512 Mb/s |

Zadanie nr 4

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KPI w Rudzie Śląskiej | ul. Mickiewicza 2 | 2,048/0,512Mb/s |
|  | KPIII w Rudzie Śląskiej | ul. Solna 4 | 2,048/0,256 Mb/s |
|  | KPV w Rudzie Śląskiej | ul. Solidarności 2 | 2,048/0,256 Mb/s |

Zadanie nr 5

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KPII w Sosnowcu | ul. Żeromskiego 1 | 2,048/0,256 Mb/s |

Zadanie nr 6

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KPV w Sosnowcu | ul. Kościuszkowców 42 | 2,048/0,256 Mb/s |

Zadanie nr 7

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KP III w Zabrzu | ul. Wolności 438 | 2,048/0,256 Mb/s |
|  | KP IV w Zabrzu | ul. Tarnopolska 73 | 2,048/0,256 Mb/s |
|  | KP V w Zabrzu | ul. Krakowska 11 | 2,048/0,256 Mb/s |

Zadanie nr 8

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPI w Chorzowie | ul. Batorego 19 | 2,048/0,256 Mb/s |

Zadanie nr 9

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KP w Dąbrowie Górnicza | Al. Zwycięstwa 7 | 2,048/0,256 Mb/s |

Zadanie 10

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KP w Blachowni | ul. 1-go Maja 101 | 2,048/0,256 Mb/s |
|  | KP w Poczesnej | ul. Strażacka 5 | 2,048/0,256 Mb/s |

Zadanie 11

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KP Czeladź | ul. Staszica 5 | 2,048/0,256 Mb/s |
|  | KP Siewierz | ul. Kopernika 33 | 2,048/0,256 Mb/s |
|  | KP Wojkowice | ul. Sobieskiego 125 | 2,048/0,256 Mb/s |

Zadanie 12

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KP w Pyrzowicach | ul. Wolności 90 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 2 | KP w Kaletach | ul. Żwirki i Wigury 2 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 3 | KP w Zbrosławicach z s. w Kamieńcu | ul. Tarnogórska 37 | 2,048/0,256 Mb/s |

Zadanie nr 13

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KP w Knurowie | ul. Kopalniana 2 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 2 | KP w Pyskowicach | ul. Wyszyńskiego 22 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 3 | KP w Łaziskach | ul. Dworcowa 3 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 4 | KP w Orzeszu | ul. Matejki 1 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 5 | KP w Pawłowicach | ul. Miarki 1 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 6 | KP w Krzyżanowicach z s. w Chałupkach | ul. Bogumińska 23 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 7 | KP w Kuźni Raciborskiej | ul. Powstańców Śląskich 7 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 8 | KP w Czerwionka - Leszczyny | ul. 3-go Maja 40 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 9 | KP w Gaszowicach | ul. Rydułtowska 3 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 10 | KP w Rybniku - Boguszowicach | Os. Południe 37a | 2,048/0,256 Mb/s |
| 11 | KP III w Sosnowcu | ul. Hubala Dobrzańskiego 99 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 12 | KP IV w Sosnowcu | ul. Wojska Polskiego 34 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 13 | KP w Gorzycach | ul. Czyżowicka 4 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 14 | KP w Pszowie | ul. Paderewskiego 21 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 15 | KP w Radlinie | ul. Sokolskiego 62 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 16 | KP w Rydułtowach | ul. Raciborska 371 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 17 | KP w Łazach | ul. Traugutta 15 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 18 | KP w Ogrodzieńcu | Plac Wolności 25 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 19 | KP w Zebrzydowicach | ul. Dworcowa 11 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 20 | KP II w Bielsku - Białej | ul. Kamińskiego 8 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 21 | KP III w Bielsku - Białej | ul. Traugutta 2c | 2,048/0,256 Mb/s |
| 22 | KP IV w Bielsku - Białej | ul. Komorowicka 235 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 23 | SPPP Bielsko Biała | ul. Zwierzyniecka 9 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 24 | Izba Dziecka | ul. Długa 12 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 25 | KP w Jasienicy | ul. Zdrojowa 82 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 26 | KP w Kobiernicach | ul. Żywiecka 6 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 27 | KP w Szczyrku | ul. Graniczna 1 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 28 | KP w Skoczowie | ul. Sarkandra 9 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 29 | KP w Strumieniu | ul. Londzina 47 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 30 | KP w Ustroniu | ul. 3-go Maja 21 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 31 | KP w Wiśle | ul. 1-go Maja 44a | 2,048/0,256 Mb/s |
| 32 | SRD w Pogwizdowie | ul. Cieszyńska 76 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 33 | WPK Cieszyn - Boguszowice | ul. Graniczna 1 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 34 | KP w Gilowicach | ul. Krakowska 50 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 35 | KP w Jeleśni | ul. Plebańska 5 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 36 | KP w Łodygowicach | ul. Piastowska 45 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 37 | KP w Rajczy | ul. Górska 3 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 38 | KP w Węgierskiej Górce | ul. Zielona 43d | 2,048/0,256 Mb/s |
| 39 | KP w Kłomnicach | ul. Strażacka 20 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 40 | KP w Koniecpolu | ul. Działkowa 2 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 41 | KP w Koziegłowach | ul. Zamkowa 12 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 42 | KP w Krzepicach | ul. Mickiewicza 34 | 2,048/0,256 Mb/s |
| 43 | KP w Szczekocinach | ul. Parkowa 4 | 2,048/0,256 Mb/s |

Dostęp do internetu o dynamicznie przydzielanym adresie IP

Zadanie nr 14

| L.p. | Jednostka | adres | prędkość transmisji min. w dół/gorę sieci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KWP w Katowicach | ul. Lompy 19 | 10,240/1,024 Mb/s |
|  | KWP w Katowicach | ul. Lompy 19 | 10,240/1,024 Mb/s |
|  | KWP w Katowicach | ul. Lompy 19 | 10,240/1,024 Mb/s |
|  | KWP w Katowicach | ul. Lompy 19 | 10,240/1,024 Mb/s |
|  | KWP w Katowicach | ul. Lompy 19 | 10,240/1,024 Mb/s |
|  | KWP w Katowicach | ul. Lompy 19 | 10,240/1,024 Mb/s |
|  | KWP w Katowice | ul. Kościuszki 111/2 | 20,480/1,024 Mb/s |
|  | KMP w Katowicach | ul. Lompy 19 | 10,240/1,024 Mb/s |
|  | KMP w Bielsku Białej | ul. Rychlińskiego 17 | 10,240/1,024 Mb/s |
|  | KMP w Częstochowie | ul. Popiełuszki 5 | 10,240/1,024 Mb/s |