Załącznik nr 4 do SIWZ

Zadanie nr 1 - Meble drewniane, metalowe, siedziska dla KWP,KMP/KPP garnizonu śląskiego – zmodyfikowany

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Biurko pod komputer wymiary: dł.1400 mm, szer.700 mm, wys. 750 mm z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury; z prawej strony szafka z trzema szufladami – zamykanymi zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie , szuflady na prowadnicach rolkowych ; uchwyty satyna ; nad szufladami przerwa; po lewej stronie wnęka – miejsce na komputer o szerokości wewnętrznej 290mm, tył biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm (nie zabudowane pozostaje 350 mm), natomiast tył szafki zabudowany w całości; biurko wykonane z płyty melaminowej gr. 18 mm, brzegowane taśmą PCV 2 mm; blat gr. 28 mm wzmacniany, w blacie po lewej stronie na wysokości wnęki otwór Ø 70 (mm) na kable (sprzętowe) zabezpieczony przelotką z wysokogatunkowego tworzywa w kolorze biurka ; kolor: grusza polna calvados | szt. | 78 |  |  |
| 2 | Biurko wymiary: dł.1400mm, szer. 700mm, wys.750 mm , z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury; z prawej strony szafka z trzema szufladami – zamykanymi zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, nad szufladami przerwa, szuflady na prowadnicach rolkowych; uchwyty satyna; po lewej stronie szafka zamykana zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, w środku półka z możliwością regulacji jej wysokości,tył części środkowej biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm, nie zabudowane zostaje 350 mm; natomiast tyły szafek zabudowane w całości, biurko wykonane z płyty melaminowej gr. 18 mm, brzegowane taśmą PCV 2 mm; blat gr. 28 mm wzmacniany kolor: grusza polna calvados | szt | 171 |  |  |
| 3 | Szafa ubraniowa wymiary: wys. 1800 mm, szer. 800 mm , gł.550 mm, dwudrzwiowa, jednokomorowa, w górnej części półka na wysokości 1550mm, pod nią na całej szerokości szafy drążek metalowy na wieszaki ubraniowe, zamykana zamkiem patentowym baskwil z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie; plecy wykonane z płyty HDF grubości 3-4mm, kolor biały; szafa wykonana z płyty melaminowej grubości 18 mm, uchwyty satyna kolor: grusza polna calvados | szt. | 46 |  |  |
| 4 | Szafa kancelaryjna drewniana wymiary: wys.1800mm, szer. 800 mm, gł.400mm; dwudrzwiowa; półki 3 szt ( 4 komory), z możliwością regulacji na dowolnej wysokości, krawędzie boków oraz krawędzie frontów szafek brzegowane taśmą PCV 2 mm, zamykana zamkiem patentowym typu baskwil z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie; uchwyty satyna, plecy wykonane z płyty HDF grubości 3-4mm, kolor biały; wykonana z płyty melaminowej gr. 18mm, kolor: grusza polna calvados | szt. | 119 |  |  |
| 5 | Regał biblioteczny wymiary: wys.1800mm, szer. 800 mm,gł 400mm, z 5 półkami z możliwością dowolnego regulowania ich wysokości; u dołu szafka dwudrzwiowa, jednokomorowa, do wys.1/4 regału ,z 1 półką z możliwością regulacji jej wysokości , zamykana na zamek patentowy z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie; plecy pełne z płyty melaminowej gr. 18mm koloru polna grusza calvados, uchwyty szafki - satyna; całość wykonana z płyty melaminowej o gr. 18mm; półki oraz krawędzie boków brzegowane taśmą PCV 2 mm kolor: grusza polna calvados | szt | 38 |  |  |
| 6 | Stolik okolicznościowy wymiary: dł. 700mm, szer.700mm, wys.750mm wykonany z płyty melaminowej – blat 28mm, brzegowany taśmą PCV 2mm 4 nogi- rury metalowe chromowane, z regulacją ich wysokości, całość stabilna; kolor: grusza polna calvados | szt | 46 |  |  |
| 7 | Stół konferencyjny wymiary: dł.2000 mm, szer.800 mm, wys. 750 mm wykonany z płyty melaminowej z jednego kawałka – blat 28 mm, brzegowany taśmą PCV 2mm , z nogami płycinowymi w kształcie litery H, nogi z regulowaną wysokością, umożliwiające swobodne siedzenie z każdej strony, odległość min. 30 cm z każdej strony ; gr. blendy 18 mm, wysokość min. 150 mm, blenda od dołu zamontowana do blatu ,całość stabilna , odpowiednio wzmocniona; kolor: grusza polna calvados | szt | 2 |  |  |
| 8 | Kontenerek wymiary:wys. 600 mm, szer. 430 mm, gł. 500 mm, 3 szuflady pełen wysuw, zamek centralny, górna półka – piórnik, 4 kółka miękkie do powierzchni twardych ,wykonany z płyty melaminowej gr. 18mm kolor: grusza polna calvados | szt | 22 |  |  |
| 9 | Szafa ubraniowa bhp wymiary: wys. 1800 mm, szer. 800 mm, gł. 500mm, dwudrzwiowa, w części górnej półka, drążek na wieszaki ubraniowe z haczykami, komora szafy podzielona na dwa przedziały, w module po 400 mm drzwi z otworami wentylacyjnymi, wewnątrz drzwi znajduje się lusterko, szafa zamykana zamkami patentowymi z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, malowana proszkowo, kolor: popiel/beż , na drzwiach tabliczka na nazwisko użytkownika szafy | szt | 263 |  |  |
| 10 | Regał magazynowy metalowy uniwersalny z atestem PZH wymiary zewnętrzne regału: szer. 950 mm, gł. 430mm, wys.2480mm, 4 kątowniki (słupki) wzmocnione wykończone stopką szer. 30 mm x 30 mm, 5 półek utrzymujących obciążenie do 150 kg każda; całkowite obciążenie regału do 1000 kg półki wyposażone w ograniczniki boczne i tylne ( 5 kpl po jednym do każdej z półki), możliwość regulacji zawieszenia wysokości każdej półki kolor: popiel/beż, malowany proszkowy | szt | 313 |  |  |
| 11 | Szafa metalowa z 1 skarbcem wymiary: wys. 1990 mm, szer. 1000mm, gł. 435 mm; dwudrzwiowa, do przechowywania dokumentów jawnych, wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. malowanej farbami proszkowymi w kolorze beżowym, drzwi dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach (góra i dół drzwi), wyposażona w 3 półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa), z zamontowanym na stałe schowkiem dwukomorowym, zamykanym zamkiem cylindrycznym max. obciążenie półki – 60 kg kolor: popiel/beż | szt | 7 |  |  |
| 12 | Szafa metalowa 1-drzwiowa wymiar:wys. 1990 mm, szer. 600mm, gł. 435 mm jednodrzwiowa, do przechowywania dokumentów jawnych, wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. malowanej farbami proszkowymi w kolorze beżowym, uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach (góra i dół drzwi), wyposażona w 4 półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa), z zamontowanym na stałe schowkiem dwukomorowym, zamykanym zamkiem cylindrycznym | szt | 1 |  |  |
| 13 | Kosz na śmieci typu dragon wymiary: wysokość 450 mm, średnica 290 mm, pojemność 20 ltypu Smok, wykonany ze stali chromowanej z wewnętrznym plastikowym pojemnikiem, kolor kubła: stal, otwierany antypoślizgowym przyciskiem nożnym | szt | 20 |  |  |
| 14 | Krzesło twarde wymiary: wysokość całkowita : 85-87 cm, wysokość siedziska: 48-50 cm, szerokość siedziska: 43-45 cm, szerokość całkowita: 48-50 cm, wysokość oparcia: 40-42 cm Podstawę stanowią dwie nogi w kształcie odwróconej litery „V”. Nogi wykończone nakładanymi stopkami z tworzywa w kolorze czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia. Nogi połączone niezależnym wypukłym eliptycznym elementem poziomym dopasowanym swoim kształtem tak, aby zapewnić sztywność konstrukcji. Wszystkie elementy wykonane ze stopu aluminium. Całość stanowić ma stabilną, sztywną podstawę z 4 punktami podparcia. Krzesło powinno posiadać możliwość sztaplowania pionowego. Podstawa mocowana do siedziska za pośrednictwem dopasowanego obrysem do podstawy elementu z tworzywa w 4 punktach. Element ten ma stanowić jednocześnie specjalne dystanse z tworzywa zabezpieczające przed uszkodzeniami w trakcie sztaplowania. Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej o grubości min.1 cm. Sklejka wysokiej jakości o gęstości 750-800 kg/m3, z oszlifowanymi krawędziami i kantami dodatkowo owoskowanymi, o zwiększonej odporności na uszkodzenia. Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. przykładowe zdjęcie: kolor do uzgodnienia przed realizacją zadania | szt | 41 |  |  |
| 15 | Krzesło konferencyjne typu ISO z pulpitem wymiary: wys. 820 mm szer. 545 mm, wys. oparcia 350 mm, dł.krzesła: 425 mm; wysokość siedziska od podłogi: 470 mm szerokość siedziska: 475 mm głębokość siedziska: 415mm miękkie, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie i niepalną, ścieralność winna wynosić 100.000 cykli Martindale'a , stelaż metalowy z rurki o przekroju owalnym, stabilny, malowany proszkowo na kolor czarny, bez podłokietników,pulpit wykonany z najwyższej jakości granulatu, płyta siedziska oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej. Wykonawca musi posiadać aktualny atest (świadectwo) badań w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności. Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg. kryterium normy PN-88/B-02855. kolor tapicerki: czarny | szt | 20 |  |  |
| 16 | Krzesło łączone wymiary: wysokość: 810 mm, długość: 1780 mm, szerokość: 600 mm; siedzisko głębokości: 415 mm, szerokości: 475 mm. Wysokość siedziska od podłogi: 470 mm. Krzesło łączone 3 osobowe, siedziska i oparcia wykonane z miękkiej tkaniny o następujących parametrach: Skład: 100% poliester gramatura: 230g/m2; odporność na ścieranie: 50.000 cykli Martindale; trudnopalność potwierdzona w teście na papieros i zapałkę. Stabilna, metalowa rama, malowana proszkowo na kolor czarny, posiadające atest wytrzymałościowy. kolor siedziska: czarny gładki | szt | 4 |  |  |
| 17 | Fotel miękki wymiary: wys. 930 mm, szer. 610 mm, gł. 560 mm siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron rama z litego drewna bukowego, polerowana i lakierowana przykładowe zdjęcie: kolor do uzgodnienia przed realizacją zadania | szt | 5 |  |  |
| 18 | Krzesło konferencyjne typu ISO wymiary: wys. 820 mm szer. 545 mm, wys. oparcia 350 mm, wysokość siedziska od podłogi: 470 mm szerokość siedziska: 475 mm głębokość siedziska: 415mm miękkie, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie i niepalną, ścieralność winna wynosić 100.000 cykli Martindale'a , stelaż metalowy z rurki o przekroju owalnym, stabilny, malowany proszkowo na kolor czarny, bez podłokietników, płyta siedziska oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej. Wykonawca musi posiadać aktualny atest (świadectwo) badań w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności. Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg. kryterium normy PN-88/B-02855. kolor tapicerki: czarny | szt | 403 |  |  |
| RAZEM suma kolumny nr 6 (wartość brutto poz. 1-18) |  |

Cena obejmuje dostawę, montaż i wniesienie mebli.