załącznik nr 8 do SIWZ

Zadanie nr 5 Meble drewniane dla KMP Dąbrowa Górnicza

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Biurko wymiary: dł.1200mm, szer. 750mm, wys.750 mm , z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury; z prawej strony szafka z trzema szufladami – zamykanymi zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie , nad szufladami przerwa,szuflady na prowadnicach rolkowych; uchwyty satyna; po lewej stronie szafka zamykana zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, w środku półka z możliwością regulacji jej wysokości,tył części środkowej biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm, nie zabudowane zostaje 350 mm; natomiast tyły szafek zabudowane w całości, biurko wykonane z płyty melaminowej gr. 18 mm, brzegowane taśmą PCV 2 mm; blat gr. 28 mm;wzmacniany kolor: grusza polna calvados | szt | 5 |  |  |
| 2 | Kontenerek wymiary: wys. 600 mm, szer.430 mm, gł. 500 mm, 3 szuflady pełen wysuw, zamek centralny, górna półka – piórnik, 4 kółka miękkie do powierzchni twardych ,wykonany z płyty melaminowej gr. 18mm kolor: grusza polna calvados | szt | 4 |  |  |
| 3 | Krzesło miękkie obrotowe z silikonowymi kółkami z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska i mechanizmem umożliwiającym regulację wysokości, głębokości i wychylenia oparcia; podłokietniki plastikowe; siedzisko oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, tapicerka kolor do uzgodnienia na podstawie okazanego wzornika, materiał odporny na ścieranie- ścieralność winna wynosić 150.000 cykli Martindale'a, wytrzymałość do 150 kg; ergonomiczne wyprofilowane oparcie; Wykonawca musi posiadać aktualny atest (świadectwo) badań w zakresie wytrzymałości, trwałości, stateczności, miękkości siedzisk i oparć; podstawa - krzyżak, stabilny, pięcionożny; na silikonowych kółkach samohamownych kolor do uzgodnienia przed realizacją | szt | 6 |  |  |
| 4 | Krzesło miękkie wymiary: wys. 830 mm, szer. 500 mm, wysokość siedziska od podłogi: 480 mm szerokość siedziska: 450 mm głębokość siedziska: 460 mm miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie metalowa rama malowana proszkowo w kolorze czarnym miękkie podłokietniki z tworzywa sztucznego składowanie w stosie max 10 szt elementy metalowe w kolorze czarnym kolor tapicerki do uzgodnienia przed realizacją przykładowe zdjęcie: | szt | 20 |  |  |
| 5 | Fotel miękki obrotowy podwyższone oparcie do wysokości głowy, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska wykonany ze skóry naturalnej cielęcej, wytrzymałość 120-150 kg,.Wykonawca musi posiadać aktualny atest (świadectwo) badań w zakresie wytrzymałości, trwałości stateczności. ,miękkości siedzisk i oparć, podstawa- krzyżak, stabilny, pięcionożny, na kółkach samohamowanych do powierzchni twardych podstawa krzyżak chromowany, podłokietnik chrom z wykończeniem ze skóry najwyższej jakości, mechanizm Mulitiblock z regulacją natężenia z blokadą kolor tapicerki- do ustalenia przed realizacją przykładowe zdjęcie: | szt | 6 |  |  |
| 6 | Szafa ubraniowa bhp wymiary: wys. 1800 mm, szer.800 mm, gł. 500mm, dwudrzwiowa, w części górnej półka, drążek na wieszaki ubraniowe, komora szafy podzielona na dwa przedziały, w dolnej części półka na buty, drzwi z otworami wentylacyjnymi, zamykane zamkami patentowymi z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, malowana proszkowo, kolor: beż , na drzwiach tabliczka na nazwisko użytkownika szafy | szt | 12 |  |  |
| 7 | Szafa kancelaryjna drewniana wymiary: wys.1850mm, dł.800mm, gł.400mm; dwudrzwiowa; półki co 400mm mocowane na stałe (4szt), krawędzie boków oraz krawędzie frontów szafek brzegowane taśmą PCV 2 mm, zamykana zamkiem patentowym typu baskwil z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie; uchwyty satyna, plecy wykonane z płyty HDF grubości 3-4mm, kolor biały; wykonana z płyty melaminowej gr. 18mm, kolor: grusza polna calvados | szt. | 6 |  |  |
| RAZEM suma kolumny nr 6 (wartość brutto poz. 1-7) |  |