Załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Telefon grupy I

- Urządzenie musi wspierać kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze standardem G.722, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu powinny umożliwiać wykorzystanie możliwości tego kodeka tak by zapewnić wysoką jakość rozmowy telefonicznej.

- Urządzenie musi wspierać kodeki audio co najmniej określone przez standardy G.711a, G.711µ i G.729a tak by umożliwić współpracę z telefonami IP starszych generacji, nie obsługującymi kodeków szerokopasmowych, a także rozwiązaniami systemów telekomunikacyjnych innych producentów

- Urządzenie musi wspierać kodek audio wąskopasmowy działający zgodnie ze standardem iLBC – dla zapewnienia możliwości wykorzystania telefonów w placówkach objętych łączami o słabych lub niegwarantowanych parametrach jakościowych QoS

- Urządzenie musi wspierać kodek wideo H.264 i umożliwiać dekodowanie obrazu o rozdzielczości co najmniej CIF oraz VGA, z prędkością nie mniejszą niż 24 ramki na sekundę.

- Urządzenie musi posiadać duży, o przekątnej min. 5 cali, kolorowy ekran wysokiej jakości (minimum 640x480 piksele), umożliwiający jego wygodną obsługę, odczytywanie informacji i wywoływanie funkcji urządzenia oraz obsługujący wyświetlanie na nim ruchomego strumienia wideo.

- Urządzenie musi mieć kolor ciemny, preferowany kolor czarny.

- Urządzenie musi posiadać możliwość doposażenia w dołączaną kamerę wideo o rozdzielczości matrycy nie mniejszej niż 2 Megapixele.

- Urządzenie musi posiadać regulację umożliwiającą ustawienie ekranu w co najmniej dwóch pozycjach, dopasowując kąt wyświetlacza do preferencji użytkownika.

- Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 5 linii (numerów telefonicznych). Musi posiadać co najmniej 5 przycisków z podświetleniem wbudowanym w przycisk, umożliwiających wybór linii oraz obserwację jej stanu (zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w systemie (standard Cisco BLF). Urządzenie musi umożliwiać zwiększenie liczby takich przycisków o co najmniej 36 przez dołączenie do niego dodatkowych przystawek.

- W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na:

  - zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS

  - zabezpieczenie strumienia audio za pomocą sRTP

  - zabezpieczenie całej komunikacji urządzenia (także komunikacji związanej z komputerem PC dołączonym do urządzenia), poprzez zestawienie tunelu VPN z wbudowanego w telefon oprogramowania klienckiego VPN do koncentratora VPN.

- Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlanie lokalnie na jego ekranie informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysłanych, odebranych i zgubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłania tych pakietów, a także wyliczona informacja o jakości podawana w postaci uniwersalnej wartości MOS – Mean Opinion Score) – używane dla celów diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów problemów z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym.

- Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący (tzw. speakerphone), umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-dupleks.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej 5 przycisków kontekstowych, których funkcje zależą od stanu (np. inne gdy nie ma połączenia, inne gdy jest połączenie, inne gdy jest połączenie przychodzące, inne gdy połączenie jest zawieszone).

- Urządzenie musi posiadać posiadać co najmniej następujące dedykowane przyciski:

  - przycisk przekierowania rozmowy

  - przycisk zawieszenia połączenia

  - przycisk do włączenia połączenia konferencyjnego

  - przycisk dostępu do listy kontaktów

  - przycisk dostępu do poczty głosowej

  - przycisk dostępu do aplikacji biznesowych

  - przycisk sterujący głośnością

  - przycisk wyłączenia mikrofonu oraz kamery

  - przycisk do włączenia systemu nagłownego dla prowadzonej rozmowy

  - przycisk do włączenia systemu głośnomówiącego dla prowadzonej rozmowy

- Urządzenie musi posiadać posiadać cztero-kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo) przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie się po różnych menu.

- Urządzenie musi dawać dostęp do systemowej książki telefonicznej.

- Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps.

- Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych.

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność detekcji vlanu głosowego poprzez LLDP-MED oraz negocjację poziomu zasialnia PoE poprzez LLDP-MED

- Transmisja głosu/obrazu oraz danych z komputera PC dołączonego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN.

- Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP.

- Urządzenie musi posiadać dwa niezależne banki do przechowywania dwóch wersji oprogramowania systemowego (firmware), w celu zminimalizowania przerwy w pracy urządzenia w przypadku konieczności aktualizacji firmware.

- Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie ze standardem IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy (transformujących napięcie z sieci 230V).

- Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności SRST (w szczególności przełączenie do call managera SRST w czasie utraty łączności z call managerem podstawowym i powrót do call managera podstawowego po przywróceniu połączenia)

- Urządzenie musi współpracować z CUCM, wersja co najmniej 8.5

- Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim

- Urządzenie musi posiadać wbudowany interfejs radiowy Bluetooth przeznaczony do bezprzewodowego dołączenia słuchawek Bluetooth.

- Urządzenie musi obsługiwać aplikacje w języku XML, w tym aplikacje XML innych producentów.

- Urządzenie musi obsługiwać pobieranie oraz wymianę plików konfiguracyjnych oraz oprogramowania z systemu zarządzania połączeniami.

- Urządzenie musi obsługiwać oprogramowanie (firmware) podpisany cyfrowo przez producenta oraz pliki konfiguracyjne zaszyfrowane przez system zarządzania połączeniami.

- Urządzenie współpracuje z systemem zarządzania połączeniami (CUCM - Cisco Unified Communications Manager) poprzez zarejestrowanie się w systemie w sposób umożliwiający zdalne, scentralizowane zarządzanie i konfigurację w zakresie:

  - zmiany numeru linii abonenta,

  - edycji opisu linii abonenta,

  - konfiguracji ustawień i opisów klawiszy aparatu,

  - konfiguracji uprawnień urządzenia do posiadanych zasobów konferencyjnych,

  - konfiguracji uprawnień oraz klasy usług abonenckich,

  - wykonania zdalnego restartu urządzenia z wymuszeniem pobrania nowej konfiguracji,

  - wykonania zdalnego resetu urządzenia z wymuszeniem pobrania nowego oprogramowania (firmware) oraz nowej konfiguracji,

  - wykonania zdalnego restartu oraz resetu dla grupy urządzeń, wyspecyfikowanej przez administratora z puli wszystkich urządzeń,

  - uruchomienia w urządzeniu funkcji bezpieczeństwa (TLS oraz sRTP),

  - włączenia funkcjonalności w zakresie 802.1X

  - uruchomienia w urządzeniu serwisu logowania abonenta na telefonie,

  - dodania do urządzenia serwisów XML,

- Urządzenie musi posiadać moduł rozszerzeń (przystawkę) z dużym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym kolorowym, o rozdz. min. 480 x 272 z 16-bitowa paletą koloru.

- Wyświetlacz przystawki musi posiadać podświetlenie.

- Przystawka musi posiadać 18 fizycznych przycisków na linie z podświetlanymi przyciskami sygnalizującymi stan połączenia lub stan innej monitorowanej linii za pomocą kolorów (standard Cisco BLF).

- Przystawka musi mieć możliwość obsługi i monitorowania do 36 linii za pomocą przełączania stron na wyświetlaczu.

- Przystawka musi mieć możliwość połączenia kaskadowo kolejnej przystawki obok siebie

- Musi posiadać funkcje czuwania podczas brak aktywności w celu oszczędzania energii. Musi mieć możliwość wyłączenia podświetlenia (współpraca z telefonem – wyłączenie podświetlenia przystawki musi nastąpić w momencie wyłączenia podświetlenia głównego wyświetlacza telefonu).

- Moduł ma mieć możliwość zasilania z telefonu IP do którego jest zamontowany jako rozszerzenie .

- Każdy przycisk przystawki powinien mieć możliwość definiowania jako dodatkowa linia lub klawisz szybkiego wyboru.

- Każdy klawisz musi mieć możliwość opisania przez informację wyświetloną na wyświetlaczu

- Moduł musi mieć możliwość regulacji kąta nachylenia, aby dostosować kąt nachylenia modułu do kąta nachylenia wyświetlacza telefonu.

- Moduł musi mieć kolor ciemny, identyczny z kolorem telefonu do którego jest dołączany.

- Urządzenie musi być objęty min. 24-miesięcznym (2 lata) serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD.

Telefon grupy II

- Urządzenie musi wspierać kodeki audio co najmniej określone przez standardy G.711a, G.711u, G.729ab, G.722 oraz iLBC

- Urządzenie musi posiadać monochromatyczny, podświetlany wyświetlacz (minimum 396 x 162 piksele), umożliwiający obsługę urządzenia, odczytywanie informacji i wywoływanie funkcji urządzenia. Wymagana przekątna wyświetlacza co najmniej 3,5 cala.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 przyciski z podświetleniem LED w trybie tri-color wbudowanym w przycisk, umożliwiające wybór linii oraz obserwację jej stanu (zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w systemie (standard Cisco BLF). Urządzenie musi mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 4 różnych linii (numerów) telefonicznych. Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 przyciski umożliwiające obsługę funkcji menu prezentowanych na wyświetlaczu

- Urządzenie musi mieć kolor ciemny, preferowany kolor czarny.

- Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlanie lokalnie na jego ekranie  informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysłanych, odebranych i zgubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłania tych pakietów, używane dla celów diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów problemów z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym.

- Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący (tzw. speakerphone), umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-dupleks.

- Wbudowany głośnik, a także słuchawka i mikrofon urządzenia muszą być gotowe sprzętowo do transmisji głosu w trybie szerokopasmowym (G.722).

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność detekcji vlanu głosowego poprzez LLDP-MED oraz negocjację poziomu zasialnia PoE poprzez LLDP-MED

- Urządzenie musi posiadać dedykowane gniazdo do podłączenia zestawu nagłownego. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie gdzie zestaw nagłowny dołącza się zamiast albo razem ze słuchawką na tym samym gnieździe.

Urządzenie musi posiadać poniższe dedykowane przyciski funkcyjne:

  - przycisk dostępu do listy kontaktów

  - przycisk dostępu do ustawień urządzenia

  - przycisk dostępu do funkcji transferu rozmów

  - przycisk dostępu do konferencji

  - przycisk dostępu do zawieszania połączeń

  - przycisk dostępu do poczty głosowej

  - przycisk sterujący głośnością

  - przycisk Mute (wyłączenie mikrofonu)

  - przycisk trybu Headset (rozmowa przez system nagłowny)

  - przycisk trybu Speaker (rozmowa przez system głośnomówiący)

- Urządzenie musi posiadać dwu-kierunkowy (góra/dół) przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie się po różnych menu

- Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps, jeden w kierunku przełącznika sieciowego, drugi dedykowany do dołączenia PC

- Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych

- Transmisja głosu oraz danych z komputera PC dołączonego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN

- Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy (transformujących napięcie z sieci 230V).

- Urządzenie musi być energooszczędne i pracować w klasie 1 IEEE 802.3af (do 3,84W).

- Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim

- Urządzenie musi być wyposażone w podstawkę umożliwiającą ustawienie urządzenia na płaskiej powierzchni w co najmniej dwóch pozycjach

- Musi mieć możliwość dostosowania do montażu na ścianie.

- Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP

- W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na:

  - zabezpieczenie komunikacji z sewerem sterującym za pomocą TLS

  - zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP

  - wsparcie autentykacji 802.1X

  - obsługę certyfikatów cyfrowych

  - obsługę szyfrowanych plików konfiguracyjnych

  - autentykację oprogramowania urządzenia,

- Urządzenie musi obsługiwać aplikacje w języku XML, w tym aplikacje XML innych producentów

- Urządzenie powinno być zarządzane centralnie poprzez system komunikacyjny Zamawiającego w zakresie co najmniej:

  - Pobierania oraz wymiany plików konfiguracyjnych oraz oprogramowania z serwerów komunikacyjnych Zamawiającego

  - Obsługi oprogramowania (firmware), które jest podpisany cyfrowo przez producenta oraz pliki konfiguracyjne zaszyfrowane przez serwery komunikacyjne Zamawiającego

  - Możliwości zdalnej zmiany ustawień urządzenia: numer i opis linii, funkcje przypisane do programowalnych klawiszy funkcyjnych, uprawnienia abonenckie dla danych linii urządzenia, przypisanie do właściwych elementów infrastruktury (bramy i mostki MCU)

  - Możliwości zdalnego restartu urządzenia lub grupy urządzeń

  - Możliwości dystrybucji certyfikatów dla urządzeń z serwerów komunikacyjnych Zamawiającego

- Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności SRST (w szczególności przełączenie do call managera SRST w czasie utraty łączności z call managerem podstawowym i powrót do call managera podstawowego po przywróceniu połączenia).

- Urządzenie musi współpracować z CUCM, wersja co najmniej 8.5.

- Dostarczany sprzęt musi być objęty min. 24-miesięcznym (2 lata) serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD.