# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWU DO PROGRAMOWANIA I STROJENIA

1. Wymagane jest dostarczenie osiem zestawów (osprzętu i oprogramowania) niezbędnych do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem dostarczonych radiotelefonów przewoźnych, oraz szesnaście zestawów (osprzętu i oprogramowania) niezbędnych do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem dostarczonych radiotelefonów noszonych, podlegającego bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian (w okresie gwarancji).

2. Możliwość wcześniejszego przygotowania i zapisania w postaci elektronicznej odpowiednich plików do programowania wszystkich typów radiotelefonów w ramach dostawy.

3. Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje. Jeśli do tej instalacji niezbędne będzie jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla zakupionego sprzętu (np. sterowniki urządzeń), Wykonawca dostarczy je na nośnikach dla każdego zakupionego zestawu.

4. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać interfejs w j. polskim.

5. Dostarczenie przewodów do każdego zestawu do programowania do każdego z typów dostarczonych radiotelefonów. W przypadku, gdy dostarczony model radiotelefonów przewoźnych ma dodatkową możliwość programowania przez złącze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla serwisowego.

6. Dostarczenie 1 egzemplarza pełnej instrukcji serwisowej producenta do każdego  typu radiotelefonu dostarczonego w ramach dostawy (do każdego zestawu do programowania).

7. Dostarczony zestaw (oprogramowanie i osprzęt) musi być kompatybilny z komputerem przenośnym o następujących parametrach:

- procesor typu X86, 64-bitowy, osiągający w teście wydajności PassMarkPerformanceTest wynik 3500 punktów,

- wyświetlacz kolorowy 15-15,6” TFT

- dysk twardy 500 GB, 7200 rpm,

- pamięć RAM – min 4 GB,

- napęd DVD ±RW/DVD±R, obsługa Dual Layer,

- USB 2.0

- klawiatura sprzętowa QWERTY

- touchpad

- system operacyjny Windows XP lub nowszy

INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Dostarczone radiotelefony noszone i przewoźne muszą pochodzić od tego samego producenta sprzętu oraz być wyprodukowane (dotyczy także akumulatorów do radiotelefonów noszonych) nie wcześniej niż w roku 2014.

2. W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania informacji lokalizacyjnych GPS do zewnętrznego systemu lokalizacyjnego – dostarczenie systemu lokalizacyjnego nie jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca w ofercie musi podać  nazwy co najmniej trzech, aktualnie dostępnych aplikacji/systemów różnych producentów – współpracujących jednocześnie z dostarczonymi radiotelefonami noszonymi i przewoźnymi w zakresie danych GPS.

3. W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania wiadomości tekstowych do/z zewnętrznego systemu teleinformatycznego/oprogramowania – dostarczenie tego systemu/oprogramowania nie jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca w ofercie  musi podać  nazwy co najmniej trzech, aktualnie dostępnych aplikacji/systemów różnych producentów – współpracujących jednocześnie z dostarczonymi radiotelefonami noszonymi i przewoźnymi w zakresie wiadomości tekstowych.